江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

年产5000吨特种纺织整理剂及现有产线技术改造项目

环境影响报告书

（公示稿）

建设单位：江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

评价单位：江苏艾弗瑞环保科技有限公司

2023年8月

目  录

1概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目特点	2

1.3 环评工作程序	2

1.4 分析判定情况	3

1.5 主要关注的环境问题	36

1.6环境影响评价的主要结论	36

2总则	37

2.1编制依据	37

2.1.1国家法律法规	37

2.1.2地方法规政策	39

2.1.3项目所在地相关规划及资料	42

2.1.4技术依据	42

2.1.5项目相关文件	43

2.2评价因子与评价标准	43

2.2.1环境影响因素识别	43

2.2.2环境影响评价因子	45

2.2.3环境质量标准	45

2.3评价工作等级和评价重点	51

2.3.1评价工作等级	51

2.3.2评价重点	56

2.4评价范围及环境敏感区	56

2.4.1评价范围	56

2.4.2环境保护目标	57

2.5相关规划及环境功能区划	59

2.5.1张家港市城市总体规划	59

2.5.2 张家港保税区产业发展规划	60

2.5.3 江苏扬子江江国际化学工业园规划	61

2.5.4项目所在区域环境功能区划	81

3现有工程回顾	82

3.1现有项目概况	82

3.1.1现有项目主体工程	83

3.1.2现有项目建设内容	84

3.2已建项目概况	87

3.2.1一阶段项目概况	87

3.2.2二阶段项目概况	109

3.2.3 排污许可证要求执行情况	114

3.2.4已建项目与批复内容相符性分析	117

3.3拟取消建设项目概况	121

3.3.1工艺概述	121

3.3.2原辅料使用情况	122

3.3.3工艺水资源、蒸汽利用情况	122

3.3.4污染物排放情况	122

3.3.5污染物排放总量	125

3.4已批在建项目概况	125

3.4.1工艺概述	126

3.4.2原辅料使用情况	126

3.4.3 主要生产设备	127

3.4.4工艺水资源、蒸汽利用情况	130

3.4.5污染物排放情况	130

3.4.6在建项目与批复内容相符性分析	133

3.5污染物总量指标核定情况	134

3.6现有项目风险防范措施与应急预案情况	135

3.6.1 现有项目风险源	135

3.6.2 现有环境管理制度	135

3.6.3 现有项目风险类型	135

3.6.4 现有项目事故影响分析及后果计算	136

3.6.5 现有项目环境风险防范措施	137

3.7现有项目存在的环境问题及“以新带老”措施	144

4改扩建项目工程分析	145

4.1项目概况	145

4.1.1建设背景	145

4.1.2项目基本情况	146

4.1.3项目组成	146

4.1.4厂区平面布置	155

4.1.5厂界周围概况	155

4.1.6建设进度	156

4.2原辅材料	156

4.2.1原辅材料消耗量	156

4.2.2原辅材料理化性质	158

4.3主要生产设备	162

4.4工艺流程及产污环节分析	162

4.5 主要物料平衡及水平衡	163

4.5.1 主要溶剂平衡	163

4.5.2 氮元素平衡	163

4.5.3 水平衡	164

4.6污染源产生及排放情况	165

4.6.1废气污染源分析	165

4.6.2废水污染源分析	177

4.6.3噪声源分析	178

4.6.4固废产生情况分析	178

4.6.5非正常工况污染物排放情况	185

4.6.7清洁生产分析	185

4.7污染物“三本帐”核算	188

5环境现状调查和评价	190

5.1自然环境概况	190

5.1.1地理位置	190

5.1.2地形地貌	190

5.1.3气候特征	191

5.1.4水文	192

5.1.5生态环境概况	193

5.1.6水文地质	194

5.2区域污染源调查	195

5.2.1废气污染源调查	195

5.2.2废水污染源调查	196

5.3环境质量现状监测与评价	222

5.3.1大气环境质量现状监测与评价	222

5.3.2地表水环境质量现状监测和评价	227

5.3.3声环境现状监测与评价	229

5.3.4地下水环境质量现状监测与评价	230

5.3.5土壤环境质量现状监测与评价	234

5.3.6包气带环境现状监测与评价	239

6环境影响预测评价	240

6.1大气环境影响预测与评价	240

6.1.1  常规 气象资料	240

6.1.2模型选取及依据	243

6.1.3预测内容及参数	244

6.1.4预测源强	245

6.1.5预测结果	249

6.1.6防护距离设置	255

6.1.7异味气体分析	256

6.1.8 污染物排放量核算	257

6.1.9 小结	259

6.1.10大气环境影响评价自查情况	259

6.2 地表水环境影响预测分析	261

6.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	261

6.2.2 依托污水处理设施的环境可行性分析	261

6.2.3 污染物排放信息表	263

6.2.4地表水环境影响评价自查表	266

6.3 声环境影响预测	268

6.3.1 预测点模式确定	268

6.3.2  项目噪声源及分布情况	269

6.3.3 噪声影响预测结果	270

6.3.4 声环境影响评价自查表	270

6.4 固体废物污染影响分析	271

6.4.1 固废产生情况分析	271

6.4.2 固废影响分析	272

6.5 地下水环境影响分析	276

6.5.1区域地质概况	276

6.5.2 地下水水质及包气带污染情况	282

6.5.3预测方法	282

6.5.4 污染源分析	284

6.5.5预测结果分析	286

6.5.6小结	286

6.6土壤环境影响分析	286

6.7环境风险预测与评价	288

6.7.1目的和重点	288

6.7.2 环境风险评价程序	289

6.7.3环境风险调查	290

6.7.4环境风险潜势判断	295

6.7.5 风险事故情形分析	299

6.7.6 源项分析	300

6.7.7 风险预测与评价	303

6.8  生态影响分析	315

6.8.1生态环境现状	315

6.8.2  营运期生态环境影响简要分析	317

6.8.3  生态影响评价自查表	317

6.9 碳排放环境影响分析	318

6.9.1 评价依据	318

6.9.2 项目概况	318

6.9.3 排放核算	319

6.9.4 碳排放评价	322

6.9.5 碳减排措施与监测计划	324

6.9.6碳排放评价结论	324

7污染防治措施评述和对策建议	326

7.1大气污染防治措施	326

7.1.1有组织废气	326

7.1.2无组织废气	329

7.1.3 异味气体污染防治措施评述	330

7.1.4废气防治措施与相关要求符合性分析	331

7.2水污染防治措施评述	337

7.2.1 厂区污水处理方案	337

7.2.2废水接管可行性分析	337

7.3噪声污染防治措施评述	339

7.4固体废物污染防治措施评述	339

7.4.1危险废物污染防治措施可行性分析	339

7.4.2一般固体废物污染防治措施可行性分析	343

7.4.3 危险废物规范化管理相关要求	344

7.5地下水污染防治措施评述	349

7.5.1企业现有已采取的地下水环境保护措施	349

7.5.2本项目地下水环境保护措施	351

7.5.3地下水污染监控	351

7.5.4应急响应	351

7.5.5地下水污染事故应急预案	352

7.6土壤污染防治措施评述	353

7.6.1现有已采取土壤污染防治措施	353

7.6.2本项目拟采取的污染防治措施	354

7.7风险污染防治措施	354

7.7.1大气环境风险防范措施	355

7.7.2 事故废水环境风险防范	358

7.7.3  地下水、土壤环境风险防范	360

7.7.4风险监控及应急监测系统	360

7.7.5  环境保护设施的安全管理要求	361

7.7.6现有环境风险防范措施依托可行性	362

7.7.7  建立与园区对接、联动的风险防范体系	362

7.7.8 突发环境事件应急预案编制要求 及应急管理要求	363

7.8“三同时”验收一览表	365

8环境影响经济损益分析	368

8.1项目经济效益分析	368

8.2环境经济损益分析	368

8.2.1环保设施投资	368

8.2.2环保效益分析	368

9环境管理与监测计划	369

9.1污染物排放总量控制分析	369

9.1.1污染物控制因子	369

9.1.2总量平衡方案	369

9.1.3污染物排放清单	370

9.2环境管理	374

9.2.1环境管理机构	374

9.2.2运行期环境管理	374

9.2.3排污口设置规范化	376

9.3环境监测计划	376

9.4开展泄漏检测与修复（LDAR）工作	379

9.5  排污许可制度	379

9.5信息公开	381

10结论与建议	382

10.1结论	382

10.1.1项目由来	382

10.1.2环境质量现状	382

10.1.3污染物排放情况	383

10.1.4主要环境影响	383

10.1.5环境保护措施可行	384

10.1.6环境影响经济损益分析	385

10.1.7环境管理与监测计划	386

10.1.8公众意见采纳情况	386

10.1.9总结论	386

10.2建议	386

# 1概述

## 1.1 项目背景

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“奥斯佳”）成立于2013年3月21日，注册资本4020万元，位于江苏扬子江国际化学工业园南海路56号，是一家研发和销售有机硅、水性聚氨酯、胶黏剂等的企业。奥斯佳占地面积约60亩。目前公司拥有总资产2.63亿元，员工50余人。

奥斯佳现有“新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目”，目前已建一条聚氨酯用特种硅油生产线，年产6000t聚氨酯特种硅油。

由于特种纺织整理剂亲水类有机硅柔软剂和合成有机硅聚醚嵌段聚合物产品具有良好的应用前景，同时根据奥斯佳上海工厂的实践，采用硫酸或三氟甲磺酸取代酸性白土作为催化剂，能有效缩短聚氨酯用特种硅油第一步反应低含氢硅油制备的反应时间，为了更好的满足相应客户的需求，提升企业的竞争力，开拓更广阔的市场。奥斯佳拟在企业现有厂区内投资建设年产5000吨特种纺织整理剂及现有产线技术改造项目。通过现有聚氨酯用特种硅油生产线的技改，缩短聚氨酯用特种硅油生产时间，达到扩建5000吨特种纺织整理剂的产能要求。目前，本项目已于2021年12月21日取得江苏省张家港保税区管理委员会备案文件，备案证号：张保投资备[2021]435号，项目代码：2112-320552-89-02-978071。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件的规定，建设项目应当在开工建设前进行环境影响评价。为此，奥斯佳委托江苏艾弗瑞环保科技有限公司开展本项目的环境影响评价工作，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单，本项目属于 C2662 专项化学用品制造，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第 16 号），本项目属于“二十三、 化学原料和化学制品制造业26”中“44 专用化学品制造 266”中的“全部（含研发中试；不含单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的）”，需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响情况进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。我公司接受委托后，认真研究了该项目的相关资料，并进行实地踏勘、初步调研，收集和核实了有关材料。根据相关技术规定，开展了该项目的环境影响评价工作，并在此基础上编制了本环境影响报告书。

## 1.2 项目特点

本项目建设地点位于江苏扬子江国际化学工业园区，用地性质为工业用地，符合用地规划要求。本项目为改扩建项目，产品为12000吨聚氨酯用特种硅油（技改）、5000吨特种纺织整理剂（扩建）。符合国家和地方相关产业政策，符合江苏扬子江国际化学工业园区产业规划。本项目主要特点有：

（1）本项目根据项目自身需求，依托现有甲类车间生产设备，并新增一台隔膜蒸发器，通过改进现有项目工艺，缩短生产时间，满足扩建特种纺织整理剂的要求。

（2）本项目主要废气污染源为工艺过程有机废气、洗釜废气、罐区废气。其中，工艺有机废气、洗釜废气经现有“二级冷凝”+升级改造后的“二级活性炭吸附”处理，最终通过15m 1#（DA002）排气筒排放。罐区废气经升级改造后的“二级活性炭吸附”处理，最终通过15m 1#（DA002）排气筒排放。

（3）本项目仅新增实验室废水，接管至保税区胜科水务有限公司处理，达标尾水排入长江，对周边水环境影响较小。

（4）项目仅新增一台薄膜蒸发器，对声环境影响影响较小。

（5）固体废物：本项目固废包括生产过程产生的滤渣、废盐、工艺冷凝废液、洗釜残液、脱附冷凝液、200L废包装桶、废包装物（20L及以下废包装桶及废包装袋）、废滤布及滤袋、实验室废液、废活性炭均为危险废物，委托有资质单位处置。本项目产生的固体废物均能妥善安全处置，做到“零排放”。

## 1.3 环评工作程序

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》等的规定，本项目须编写环境影响报告书，阐明项目建设对周边环境的影响及污染防治措施的可靠性和稳定性，以确保社会、经济与环境同步的可持续发展的战略目标。

奥斯佳委托环评公司开展年产5000吨特种纺织整理剂及现有产线技术改造项目的环境影响评价工作。接受任务委托后，评价单位的有关成员在熟悉资料、踏勘拟建地现场的基础上，根据本项目的特点和项目地区环境特征，按照环评技术导则要求，开展环境影响评价工作，编制了该项目的环境影响报告书，本项目环境影响评价技术路线见图1.3-1。

图1.3-1  环境影响评价工作程序框图

## 1.4 分析判定情况

本项目与产业政策、相关环保政策、园区规划及园区“三线一单”初步对比判定情况详见表1.4-1。

表1.4-1  本项目初步分析判定情况一览表

| 相关情况 | 相关文件 | 判定依据 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业的政策相符性 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改） | 不在限制类、淘汰类范围内。 | 项目产品为特种纺织整理剂和聚氨酯用特种硅油，属于鼓励类“十一、石化化工”中第13条“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等高效偶联剂”。目前，该项目已获得江苏省张家港保税区管理委员会备案，备案证号为张保投资备[2021]435号，项目代码：2112-320552-89-02-978071。 | 符合 |
|  | 省委办公厅 省政府办公厅印发《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见的通知》（苏办发[2018]32号） | 本项目产品不在限值、淘汰和禁止目录中 |  | 符合 |
|  | 《省政府办公厅关于印发江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020年本）的通知》（苏政办法[2020]32号） | 本项目不属于限制类、淘汰类，也不属于高能耗限额类。 |  | 符合 |
| 环保政策相符性 | 《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评〔2018〕159号） | 将沿江上海、南京、镇江、扬州、苏州、无锡、常州等城市划为VOCs严控区，实施新增VOCs污染物排放倍量替代，严控区内的石化基地、大型化工园区均列入重点监控对象，制定并实施更加严格的排放限制要求。在上海、苏州、南京等试点区域实施环境质量、人群健康风险管控“双约束＂的VOCs排放总量控制。全面推广实施LDAR技术，开展医药、涂料、胶黏剂、油墨等行业原料替代工程，以及橡胶、包装印刷、合成革、家具、石油炼制与石油化工、汽车等行业工艺技术改造工程。探索实施石化、涂装、包装印刷、涂料等行业VOCs总量控制。加快压减沿江化工集中区、化工园区数量，不再新设立化工园区或扩建化工园区，规范工业园区边界，取缔“借牌”化工集中区。沿江清水通道岸线1公里范围内化工企业全部关闭，1-3公里范围内禁止新建基础化工原料企业，推动化工园区转型发展。 | 本项目生产过程中产生挥发性有机废气，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，进一步在末端控制VOCs的排放，减少废气污染物的环境影响。本项目不在沿江清水通道岸线1公里范围内。 | 符合 |
|  | 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号） | 四、坚决打赢蓝天保卫战 （四）全力削减VOCs。加强重点VOCs行业治理，2019年完成列入“两减六治三提升”专项行动的VOCs治理项目。…… 五、着力打好碧水保卫战 （三）强化空间管理。落实“共抓大保护、不搞大开发”，优化空间布局，大幅提升生态岸线比例，将干流及洲岛岸线开发利用率降到50%以下。开展重要河湖生态缓冲带综合整治。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业…… |  | 符合 |
|  | 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号） | 企业应重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。 | 本项目生产过程产生挥发性有机废气，经管道收集后，由“二级冷凝+二级活性炭吸附” 处理达标后经排气筒高空排放。 | 符合 |
|  | 《江苏省长江水污染防治条例》（2018年修订） | 第十三条沿江地区禁止建设各类污染严重的项目。具体名录由省发展与改革、经济贸易综合管理部门会同省环境保护主管部门制定公布并监督执行。在沿江地区新建、技改或者扩建石油化工项目应当符合省沿江开发总体规划和城市总体规划的要求。在省沿江开发总体规划和城市总体规划确定的区域范围外限制新建、改建或者扩建石油化工等项目；确需建设的，其环境影响评价文件应当经省环境保护主管部门审批。 第十四条沿江地区各级人民政府应当采取措施引导工业企业进入开发区，严格控制在开发区外新建工业企业。鼓励技术含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的项目和关联度大、产业链长的项目进入开发区。鼓励、引导发展循环经济。第三十条城市污水集中处理设施的运营单位应当按照规定设置排污口，安装连续自动监控装置，保证污水集中处理设施正常运行，排放污染物符合规定标准。排入城市污水集中处理设施的工业污水，其水质应当符合国家污水综合排放标准的有关规定。第三十三条沿江地区工业固体废物、危险废物、生活垃圾应当依法进行无害化处置。第三十四条沿江地区化工以及化工原料制造行业和其他行业的排污单位应当严格执行国家和地方有关排放标准，不得向水体排放标准中禁止排放的有机毒物和有毒有害物质。禁止稀释排放污水。禁止私设排污口偷排污水。 | 本项目位于江苏扬子江国际化学工业园，项目符合省沿江开发总体规划和张家港城市总体规划的要求。本项目不新增劳动定员，不新增生活污水，仅新增少量实验室废水，满足接管标准接管至胜科水务有限公司处理。项目固体废物均得到有效处置，“零排放”。 | 符合 |
|  | 《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》江苏省环保厅，2017年12月 | 六、建设美丽宜居城乡环境 …… 强化挥发性有机物排放控制。推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物排放总量控制。开展重点园区挥发性有机物治理，2017 年底前，石化、化工企业全部开展泄漏检测与修复，完成重点化工园区（集中区）和重点企业废气排放源整治工作。……到2020年，全省挥发性有机物（VOCs）排放总量削减20%以上。 七、严格管控环境风险 坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力，实施全过程管控，有效应对重点领域重大环境风险。 …… 优化沿江企业和码头布局。严格按照区域资源环境承载能力，加强分类指导，确定工业发展方向和开发强度，优化产业布局和规模，沿江地区不再新布局石化项目。严格控制沿江石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属、印染、造纸等项目环境风险。禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理。自然保护区核心区及缓冲区内禁止新建码头工程，逐步拆除已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位。严禁新增危化品码头，加大长江沿岸现有危化品码头和储罐的清理整顿力度，加强沿江危化品码头运行管理。 …… （三）遏制重点领域环境风险 …… 强化有毒有害物质环境监管。全面调查危险废物产生、转移、贮存、利用和处置情况，摸清危险废物底数和风险点位。加强危险废物产生和经营单位规范化管理，严厉打击危险废物非法转移、处置行为。将危险废物焚烧、填埋等集中处置设施纳入环境保护基础设施并统筹规划，提升危险废物处置能力和水平，推进历史遗留危险废物处理处置。严格控制环境激素类化学品污染，2017 年底前，完成环境激素类化学品生产使用情况调查，按环保部要求实施环境激素类化学品淘汰、限制、替代等管控措施。实施加强放射源安全行动计划，升级改造放射性废物库安保系统，强化核与辐射安全监管能力。多措并举，破解重化工企业布局不合理问题，重化工产业集聚区应开展优先控制污染物的筛选评估工作。严格新（改、扩）建生产有毒有害化学品项目的审批。 | 本项目不在长江及支流相关保护区范围内，项目所在园区江苏扬子江国际化学工业园为化工产业园区，各项基础设施完备，污染源监控及环境风险应急水平较高。 | 符合 |
|  | 《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》 | 7、禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内 | 符合 |
|  | 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604 号） | 第二十八条排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①建、扩建化工、医药生产项目； ②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；③扩大水产养殖规模。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： ①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；②设置水上餐饮经营设施；③新建、扩建高尔夫球场；④新建、扩建畜禽养殖场；⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；⑥本条例第二十九条规定的行为。 | 本项目位于江苏扬子江国际化学工业园，距离太湖岸线约50000m以上、距望虞河河岸约37000m，不在主要入湖河道岸线两侧各1000米范围内，不属于该条例第二十八条、第二十九条、第三十条规定的禁止建设范围内。 | 符合 |
|  | 《江苏省太湖水污染防治条例（2018年修订）》 | 第二十二条 太湖流域实行排污许可管理制度。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。 | 本公司已经按照规定申领排污许可证（排污许可证编号：913205920645292101001P） | 符合 |
|  |  | 第二十三条 直接或者间接向水体排放污染物，不得超过国家和地方规定的水污染物排放标准，不得超过总量控制指标。 | 本项目仅新增少量实验室废水，满足接管标准，新增总量可以在污水处理厂内平衡。 | 符合 |
|  |  | 第二十四条 直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省有关规定设置排污口。禁止私设排污口。 排污单位应当在厂界内和厂界外分别设置便于检查、采样的规范化排污口，并悬挂标注单位名称和排放污染物的种类、浓度及数量要求等内容的标志牌。排入城镇污水集中处理设施的，应当在厂界接管处设置采样口。以间歇性排放方式排放水污染物的，应当设置水污染物暂存设施，排放时间应当向当地环境保护主管部门申报，并按照申报时间排放。 | 本项目依托现有污水排放口，现有污水排污口已按照相关规定进行设置、并悬挂符合规定的标识牌等。 | 符合 |
|  |  | 第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 | 本项目位于太湖流域三级保护区。无含氮磷生产废水排放。 | 符合 |
|  |  | 第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。 |  | 符合 |
|  | 《江苏省长江保护修复攻坚战行动计划实施方案》（苏政办发〔2019〕52号） | 优化产业结构布局。严禁在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，依法淘汰取缔违法违规工业园区。 | 本项目不在长江干支流1公里范围内。 | 符合 |
|  | 《省政府办公厅印发关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见的通知》（苏办发〔2018〕32号） | 严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 | 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内 | 符合 |
|  | 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号） | 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 | 本项目不在左列中不予批准情形之中 | 符合 |
|  | 《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》(苏办[2019]96号) | / | 本项目位于江苏扬子江国际化学工业园区内，且不在沿长江干支流两侧1公里范围内，扬子江国际化学工业园区环保基础设施完善，管理严格。本项目不属于产能过剩的产业，不在长江经济带发展负面清单指南范围内，不涉及工艺技术落后的生产装置。企业委托有资质的设计单位，进行化工企业防火、防爆、防泄漏等设计，建筑物、构筑物和设备设施等符合安全生产、环保和消防等有关规定。厂内设有安全环保部，编制应急处置预案，定期进行安全环保隐患排查、安全生产风险分析和安全生产应急演练。运营过程中严格危废处置管理，强化危险化学品的安全生产管理水平，厂内配备环境应急管理人员和环境应急监控及响应系统，并与园区应急响应系统实行区域联动。 | 符合 |
|  | 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45号) | 二、严格“两高”项目环评审批 （三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 | 本项目符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则等文件的要求，本次改扩建项目位于已取得规划环评批复的江苏省扬子江化学工业园。 | 符合 |
|  |  | 二、严格“两高”项目环评审批 （五）合理划分事权。省级生态环境部门应加强对基层“两高”项目环评审批程序、审批结果的监督与评估，对审批能力不适应的依法调整上收。对炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 | 本项目属于专用化学品制造，不属于炼油、乙烯、钢铁、焦化、煤化工、燃煤发电、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别。 | 符合 |
|  |  | 三、推进“两高”行业减污降碳协同控制 （六）提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 | 本改扩建项目采用先进的技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，本公司已制定防治土壤与地下水污染的措施，本项目使用的能源主要为电能、热能，属于清洁能源。 | 符合 |
|  |  | 四、依排污许可证强化监管执法 （八）加强排污许可证管理。地方生态环境部门和行政审批部门在“两高”企业排污许可证核发审查过程中，应全面核实环评及批复文件中各项生态环境保护措施及区域削减措施落实情况，对实行排污许可重点管理的“两高”企业加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。加强“两高”企业排污许可证质量和执行报告提交情况检查，督促企业做好台账记录、执行报告、自行监测、环境信息公开等工作。对于持有排污限期整改通知书或排污许可证中存在整改事项的“两高”企业，密切跟踪整改落实情况，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。 | 企业已按照规定填报、并取得排污许可证。企业根据规定定期填报、上传执行报告，日常运营中，企业按照规定及时做好台账记录、自行监测、环境信息公开等工作。 | 符合 |
|  | 《江苏省化工行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》 | 第二条 项目应符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求，符合《太湖流域管理条例》《淮河流域水污染防治暂行条例》《江苏省长江水污染防治条例》《江苏省太湖流域水污染防治条例》《江苏省通榆河水污染防治条例》等法律法规。 | 本项目位于太湖流域三级保护区，项目无氮磷废水排放。项目建设符合国家、省生态环境保护法律法规和政策要求，符合《太湖流域管理条例》《江苏省长江水污染防治条例》《江苏省太湖流域水污染防治条例》等法律法规。 | 符合 |
|  |  | 第三条 产业政策规定 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类化工项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能化工项目。 优先引进属于国家、地方《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》鼓励类、有利于促进区域资源深度转化和综合利用、有利于延伸产业链、促进区域主导产业规模配置和壮大的产业项目。支持列入省先进制造业集群短板技术产品“卡脖子”清单项目建设，支持新材料、新能源、新医药等战略新兴产业中试孵化和研发基地项目建设。 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修改）、《江苏省化工产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2020 年本）》的限制类、淘汰类、禁止类化工项目。 | 符合 |
|  |  | 第四条 项目选址要求 （一）项目应符合主体功能区规划、环境保护规划、全省化工产业布局和高质量发展规划、城乡规划、土地利用规划、环境功能区划及其他相关规划要求，产业发展和区域活动不得违反《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》有关规定，禁止在距离长江干流和主要入江支流 1 公里范围内新建、扩建化工企业和项目。 （二）新建（含搬迁）化工企业必须进入经省政府认定且依法完成规划环评审查的化工园区（集中区），符合规划环评审查意见和“三线一单”管控要求。禁止审批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的化工园区（集中区）内企业的新、改、扩建化工项目。 （三）园区外现有化工企业、化工重点监测点、取消化工定位的园区（集中区）内新改扩建项目、复配类化工企业（项目）严格执行法律法规及省有关文件规定。 （四）合理设置防护距离，新、改、扩建化工项目完成防护距离内敏感目标搬迁问题后方可审批。 | 本项目符合主体功能区规划、环境保护规划、全省化工产业布局和高质量发展规划、城乡规划、土地利用规划、环境功能区划及其他相关规划要求。根据《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）>江苏省实施细则》：“禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目”，本项目不位于长江干流1km 范围内。 本项目所在江苏扬子江国际化学工业园，符合规划环评审查意见和“三线一单”管控要求，园区基础设施完全且能长期稳定运行。 本项目防护距离内无环境敏感目标 。 | 符合 |
|  |  | 第五条 从严审批产生含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐份等高浓度难降解废水的化工项目，危险废物产生量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的化工项目。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外）。 | 本项目不新增含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐份等高浓度难降解废水；危险废物均能得到妥善处置。项目不使用高 VOCs 含量的有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂。 | 符合 |
|  |  | 第六条 环境标准和总量控制要求 （一）建立项目污染物排放总量与环境质量挂钩机制，项目建设应满足区域环境质量持续改善目标要求 （二）严格污染物排放浓度和总量“双控”要求。严格执行国家、省污染物排放标准；污染物排放总量指标应有明确的来源和具体的平衡方案；特征污染物排放满足控制标准要求。 | 根据 2021 年张家港市生态环境状况公报，区域大气环境质量除臭氧外均满足环境空气质量标准要求，根据大气预测结果，本项目建成后污染物排放量增加较小，能够满足相关标准要求，增加的污染物可以在张家港市内平衡。 | 符合 |
|  |  | 第七条 化工项目应采用先进技术、工艺和装备，逐步实现生产过程的自动控制，严格控制无组织排放。积极采用能源转换率高、污染物排放强度低的工艺技术，推进工艺技术提升改造和设备更新换代、资源综合利用以及废弃物的无害化处理。单位产品物耗、能耗、水耗和污染物产生情况等清洁生产指标满足国内清洁生产先进水平，满足节能减排政策要求。 | 本项目采用了低毒、低害的原料，从原料和产品方面符合清洁生产要求。生产过程大量采用先进生产设备和控制技术、有效可行的污染防治措施，有效减少了物耗、水耗、能耗和污染物排放量。 本项目建设按照“减量化、再利用、资源化”原则，进一步提高清洁生产水平，实现经济、环境和社会效益相统一。项目采用各项节水、节电、节材措施，满足节能减排政策要求。 | 符合 |
|  |  | 第八条 废气治理要求 （一）项目应依托区域集中供热供汽设施，禁止建设自备燃煤电厂。对蒸汽有特殊要求的企业，按照“宜电则电、宜气则气”的原则替代燃煤锅炉（包括燃煤导热油炉、燃煤炉窑等），并满足国家及地方的相关管理要求。 （二）通过优化设备、储罐选型，装卸、废水处理、污泥处置等环节密闭化，减少污染物无组织排放；储存、装卸、废水处理等环节应采取高效的有机废气回收与治理措施；明确设备泄漏检测与修复（LDAR）制度。 （三）生产废气应优先采取回用或综合利用措施，减少废气排放，确不能回收或综合利用的，应采取净化处理措施。企业应根据各类废气特性、产生量、污染物浓度、温度、压力等因素综合分析选择合适、高效的末端处理工艺。非正常工况排放废气应分类收集后接入回收或废气治理设施。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。 | 本项目用热由保税区长源热电有限公司集中提供，无自备燃煤电厂或锅炉。 本项目不新增储罐，现有储罐全密闭，挥发性强的异丙醇储罐呼吸废气通过管道密闭收集后进入两级活性炭吸附装置处理。本项目输送、投料、卸料等环节均密闭操作，部分无法密闭的，采用半密闭集气罩进行局部气体收集。企业目前已将 LDAR 纳入日常管理，本项目建成后也会对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 本项目生产过程产生的挥发性有机废气按照“应收尽收、分质收集”原则，投料过程、生产过程均进行收集治理；本项目已根据项目废气特点，选取废气处理方式。 本项目投料废气（粉尘）依托现有布袋除尘器；生产过程中工艺废气先经冷凝后进入活性炭吸附处理。 企业已将项目废气治理设施纳入生产系统进行管理，科学合理配备运行状况监控及记录设施。 | 符合 |
|  |  | 第九条 废水治理要求 （一）强化企业节水措施，减少新鲜用量水。选用经工业化应用的成熟、经济可行的技术，提高全厂废水回用率。 （二）依据“雨污分流、清污分流、分类收集、深度处理，分质回用”的原则，按满足水质水量平衡核算要求设计全厂排水系统及废水处理处置方案，满足企业投产后水质水量平衡核算要求，强化对废水特征污染物的处理效果，含高毒害或生物抑制性强、难降解有机物及高含盐废水应单独收集处理。 | 本项目仅新增实验室废水，接管至保税区胜科水务有限公司处理。企业已实现“清污分流、雨污分流、分质处理”，现有生活污水经过化粪池处理、地面冲洗废水和初期雨水经过隔油池处理后和循环冷却水一起接管至胜科水务有限公司进一步处理。 | 符合 |
|  |  | 第十条 固体废物处置要求 （一）按照“减量化、资源化、无害化”原则，推进废物源头减量和循环利用，实施废物替代原料或降级梯度再利用，提高废物综合利用水平。改进工艺装备，减少废盐、工业污泥等低价值、难处理废物产生量，减轻末端处置压力。 （二）危险废物立足于项目或园区就近无害化处置，鼓励危险废物年产生量 5000 吨以上的企业自建利用处置设施。固体废物、危险废物贮存和处置系统应满足相关污染控制技术规范和标准要求。 （三）根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告 2017 年第 43 号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。 | 本项目固废主要有过滤工段产生的滤渣、废盐、工艺冷凝废液、洗釜残液、200L废包装桶、废包装物（20L及以下废包装桶及废包装袋）、废滤布及滤袋、废气处理产生的废活性炭及脱附冷凝液、实验室废液，均为危险废物，产生量466.06t/a和4000 个/a，均委托有资质单位处置。 企业现有危废临时贮存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求建设。 本项目按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环境保护部公告 2017 年第43号）等相关要求，对建设项目产生的危险废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行了科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。固体废弃物全部妥善处置，不会产生二次污染。 | 符合 |
|  |  | 第十一条 土壤和地下水污染防治要求 （一）根据环境保护目标敏感程度、水文地质条件采取分区防渗措施，制定有效的地下水监控和应急方案。 （二）项目工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，工艺废水管线、生产装置、罐区、污水处理设施、固体废物贮存场所及其他污染区地面应进行防腐、防渗处理，不得污染土壤和地下水。项目工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，工艺废水管 线、生产装置应进行防腐、防渗处理，不得污染土壤和地下水。 （三）新、改、扩建化工项目，应重点关注区域土壤和地下水环境质量，提出合理、可行、操作性强的土壤防控措施；搬迁项目应根据有关规定提出现有场地环境调查、风险评估、土壤修复的要求。 | 本项目位于扬子江国际化学工业园区的奥斯佳现有厂区内，区域地下水环境不敏感，企业已按要求进行了分区防渗，制定了地下水监控和应急方案； 本项目罐区、污水处理设施、固体废物贮存场所均依托厂区现有，企业已进行防腐、防渗处理； 本项目对区域土壤和地下水环境质量进行了监测，提出了土壤防控措施，预测结果表明，土壤环境影响较小。 | 符合 |
|  |  | 第十二条 优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。 | 本项目选用低噪声设备，对高噪声设备薄膜蒸发器提出了隔声、减振等降噪措施，预测结果表明，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）3 类标准要。 | 符合 |
|  |  | 第十三条 环境风险防控要求 （一）根据项目生产工艺和污染物排放特点合理布局项目生产装置和环境治理设施，提出合理有效的环境风险防范和应急措施。 （二）建设满足容量的应急事故池，初期雨水、事故废水全部进入废水处理系统，不直接进入外环境。 （三）提出环境风险应急预案编制要求，制定有效的环境风险管理制度；按规定配备环境应急设备和物资，定期开展环境应急培训和演练，建立环境风险源动态管理档案并及时更新；合理配置环境风险防控及应对处置能力，与当地政府和相关部门以及周边企业、园区环境风险防控体系相衔接，建立区域环境风险联控机制。 | 现有项目已按要求进行了风险评价工作，在长期的生产实践中已形成了一套完善的风险事故预防措施本项目针对生产工艺和污染物排放特点合理布局项目生产装置和环境治理设施，提出了相应环境风险防范和应急措施的补充；企业已设置2182m3事故应急；公司现已有较完善的风险防范措施，且按要求编制了较详细的突发环境事件应急预案，已于 2021 年 11 月在张家港市环境应急处置中心备案，备案文号 320582-2021-081-M。本项目提出了环境风险应急预案的补充，提出了配备环境应急设备和物资要求，定期开展环境应急培训和演练，建立环境风险源动态管理档案并及时更新的要求；环境风险防控及应对处置能力要求，并与当地政府和相关部门以及周边企业、园区环境风险防控体系相衔接，建立区域环境风险联控机制。 | 符合 |
|  |  | 第十四条 环境监控要求 （一）企业应制定完善的覆盖大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态等各环境要素、包含常规污染物和特征污染物的环境监测计划；按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及相关行业自行监测技术指南开展自行监测。 （二）对采取焚烧法的废气治理设施（直燃炉、RTO 炉）安装工况在线监控和排口在线监测装置，喷淋处理设施应配备液位、pH 等自控仪表、采用自动加药。企业污水排放口、雨水排放口应设置在线监测、在线质控、视频监控和由监管部门控制的自动排放阀，全厂原则上只能设一个污水排放口。 （三）企业各类污染治理设施单独安装水、电、蒸汽等计量装置，关键设备（风机、水泵）设置在线工况监控；项目所在化工园区（集中区）建立覆盖各环境要素和各类污染物的监测监控体系。 | 企业已有气、地表水、地下水、土壤、噪声的监测计划，本项目按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及相关行业自行监测技术指南提出了覆盖大气、地表水、地下水、土壤、噪声，包含常规污染物和特征污染物的环境监测计划的补充；本项目仅新增少量实验室废水，接管至张家港保税区胜科水务有限公司处理，废水排放口已安装污水自动计量装置、COD等主要污染物在线监测仪器；本项目各类污染治理设施单独安装水、电、蒸汽等计量装置，关键设备（风机、水泵）设置在线工况监控园区建设有覆盖各环境要素和各类污染物的监测监控体系。 | 符合 |
|  |  | 第十五条 改、扩建项目全面梳理现有工程的环保问题，提出整改措施，相关依托工程需进一步优化的，应提出“以新带老”方案。 | 已梳理现有项目的问题并提出“以新带老”方案。 | 符合 |
|  |  | 第十六条 按相关规定开展环境信息公开和公众参与。 | 本项目按照环境影响评价公众参与办法开展了环境信息公开和公众参与。 | 符合 |
|  |  | 第十七条 环评文件编制规范，符合环评技术标准要求。 | 本项目按照环评技术标准要求编制报告。 | 符合 |
|  | 《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订） | 第二十二条 排放工业废气或者有毒有害大气污染物的排污单位应当按照国家有关规定和监测规范自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，记录、保存监测数据，确保监测数据真实、可靠，并通过网站或者其他便于公众知晓的方式向社会公开。监测数据的保存时间不得低于三年。 | 本项目建成投入运营后，企业将按照国家有关规定和监测规范自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，记录、保存监测数据，确保监测数据真实、可靠，并通过公开网站向社会公开。监测数据的保存时间不低于三年。 | 符合 |
|  |  | 第三十八条 在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止直接排放有毒有害大气污染物。 运输、装卸、贮存可能散发有毒有害大气污染物的物料，应当采取密闭措施或者其他防护措施。 | 本项目废气经收集后进入“冷凝+二级活性炭吸附”进行处理，达标后排放。 | 符合 |
|  | 《省政府办公厅关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发〔2019〕15号） | 强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制。严格化工项目准入门槛，禁止审批列入国家、省产业政策限制、淘汰类新建项目，不符合“三线一单”生态环境准入清单要求的项目，属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条5种不予批准的情形的项目，无法落实危险废物合理利用、处置途径的项目。 严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区（集中区）和化工企业。鼓励距离长江干流和重要支流岸线1公里范围内、具备条件的化工企业搬离1公里范围以外，或者搬离、进入合规园区。 硫酸、石油炼制、石油化学、合成树脂、无机化学、烧碱、聚氯乙烯等企业大气污染物按规定执行国家行业标准中的特别排放限值……。 化工废水全部做到“清污分流、雨污分流”，采用“一企一管，明管（专管）输送”收集方式，企业在分质预处理节点安装水量计量装置，建设满足容量的应急事故池，初期雨水、事故废水全部进入废水处理系统。 采取密闭生产工艺，或使用无泄漏、低泄漏设备；封闭所有不必要的开口，全面提高设备的密闭性和自动化水平。全面实施《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号），定期检测搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点，及时修复泄漏点位。 | 本次改扩建项目不属于国家、省产业政策限制、淘汰类新建项目，符合园区“三线一单”生态环境准入清单要求的项目，本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。企业已实行“清污分流、雨污分流”，厂内有满足容量的应急事故池。 | 符合 |
|  | 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号） | 五、废气收集设施 治理要求。产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。…… | 生产过程全部为密闭操作，投料采用自动化，采取密闭式集气罩负压收集，液体通过密闭管道密闭投加。废气收集系统的输送管道密闭、无破损。 | 符合 |
|  |  | 七、有机废气治理设施 治理要求。新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 …… 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。…… | 本项目生产工艺过程及洗釜产生的挥发性有机废气经密闭管道收集后经“冷凝+二级活性炭吸附”处理，罐区有机废气经密闭管道收集后经“二级活性炭吸附”处理，达标后高空排放。 | 符合 |
|  | 《省政府关于加强全省化工 园区化工集中区规范化管理 的通知》（苏政发[2020]94 号） | 化工园区可以新建、改建、扩建符合国家和省有关规划布局方案、园区产业规划和安全环保要求的化工项目，以及生产环境涉及化工工艺的医药原料药、电子化学品、化工新材料等非化工类别的鼓励类、允许类生产项目。 | 本项目所在园区江苏扬子江国际化学工业园在苏政发[2020]94 号文中定位为化工园区，本项目的建设符合国家和省有关规划布局方案、园区产业规划和安全环保要求。本项目产品为聚氨酯用特种硅油和特种纺织整理剂，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年修改）中鼓励类“十一、石化化工”中第13条“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等高效偶联剂”。 | 符合 |
|  |  | 化工园区、化工集中区处于长江干流和主要支流岸线 1 公里范围（以下简称沿江 1 公里范围）内的区域不得新建、扩建化工企业和项目（安全、环保、节能、信息化智能化、提升产品品质技术改造项目除外）。 | 本项目厂区不在长江干流和主要支流岸线 1 公里范围内。 | 符合 |
|  |  | 对化工园区、化工集中区内沿江1公里范围内的企业，要进一步提高工作标准，分类推进整治提升；对于安全环保隐患突出、管理水平低、违法行为多发、安全环保诚信度不高的企业要抓紧推进关闭退出；对于经济体量不大、产品层次不高、无核心技术、与区域产业关联度不大的企业要逐步关闭退出；其他企业要按照最严格的安全环保标准要求实施提升，鼓励搬离沿江1公里范围。 | 奥斯佳不在沿江1公里范围内，目前已按照严格的安全环保标准要求实施企业的自查整治提升。 | 符合 |
|  | 《关于印发〈减污降碳协同增效实施方案〉的通知》(环综合[2022]42号 | （五）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、环评审批、取水许可审批、节能审查以及污染物区域削减替代等要求，采取先进适用的工艺技术和装备，提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗、水耗要达到清洁生产先进水平。持续加强产业集群环境治理，明确产业布局和发展方向，高起点设定项目准入类别，引导产业向“专精特新”转型。在产业结构调整指导目录中考虑减污降碳协同增效要求，优化鼓励类、限制类、淘汰类相关项目类别。优化生态环境影响相关评价方法和准入要求，推动在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 | 本项目综合能耗较低，工艺技术和装备先进，符合清洁生产先进水平要求，不属于高耗能、高排放项目。本项目属于专项化学用品制造改扩建项目，不属于新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等项目。 | 符合 |
|  | 《关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办 [2020]16 号） | 2、严格项目准入审查。出台和逐步完善项目环境准入负面清单，推动产业结构优化调整。严格落实《建设项目环境风险评价技术导则》要求，加强建设项目环境风险评价。对涉及危险工艺技术的项目，主动征求应急管理、消防等部门的意见，不符合产业政策和规划布局、达不到安全环保标准的，一律不予审批。对发现污染防治设施可能存在重大安全隐患的，主动与应急管理部门联系，邀请共同参加项目审査会，开展联合审査，同时建议建设单位开展污染防治设施安全论证并报应急管理部门，审慎对待风险较大、隐患较大、争议较大的项目。 | 本项目位于江苏扬子江国际化学工业园内，符合园区准入负面清单，符合相关产业政策和规划要求。项目不涉及危险工艺。 | 符合 |
|  |  | 3、推进减化提质工作。配合省化治办开展全省化工产业安全环保整治提升行动，对不符合环保标准的化工生产企业，提请地方政府关闭退出。配合省化治办开展化工园区省级认定，对达不到环保要求的化工园区，提请省政府取消化工定位。发现重大安全隐息的，及时通报化治办和应急管理部门。 | 本项目属于化工项目，工艺挥发性有机废气经二级冷凝+二级活性炭处理后达标排放，废水收集后接管至污水处理厂，符合相关环保要求。 |  |
|  |  | 4、开展危险废物处置专项整治。根据《省危险废物专项整治实施方案》，制定并组织实施《省生态环境厅危险废物处置专项整治行动方案》。按时向省安全生产专项整治行动领导小组办公室报送危险废物处置专项整治行动工作信息、统计报表、工作总结。 | 本项目危险废物分类暂存于危废仓库，并做好台账，危废储存符合相关要求。 | 符合 |
|  |  | 5、开展环境污染防治设施专项整治。重点检査环境污染防治设施设备的运行情况，査处环境违法行为，督促整改到位。涉及到安全生产方面的问题，要及时移交相关职能部门依法处理，或联合应急管理等部门开展风险排査和执法检査，督促企业落实环境污染防治设施项目立项、规划选址、住建、安全、消防、环境保护等相关手续，进一步压实企业主体责任落实整改措施，对检查发现的问题确保消除安全隐患。 | 本次评价要求企业定期对废气治理设施、废水处理设施进行检查，及时消除安全隐患。 | 符合 |
|  | 《关于进一步加强工业企业污染治理设施安全管理的通知》(苏环办字[2020]50号) | 各地立即组织开展工业企业污染治理设施安全管理相关情况的摸底排查，以脱硫脱硝，挥发性有机物收集处置，易燃易爆粉尘治理，加盖厌氧污水处理等安全风险隐患相对较大的污染治理设施为重点，摸清辖区内重点污染治理设施底数，以及相关建设项目安全、环保等手续履行情况，形成台账，对手续不全的要督促企业尽快完善，对符合移送条件的要移送相关部门。 一是严格落实建设项目管理要求。对于涉及主体生产环节新建、改建、扩建的项目，污染治理设施作为该建设项目的组成部分一并履行环保安全等项目建设手续；其余不涉及主体生产变化的污染治理设施提升改造应作为环境治理项目，履行环保安全相关项目建设手续。二是压实企业主体责任。督促提醒企业要在依法主动向生态环境等部门申报或备案涉及污染治理设施项目同时，主动落实安全生产“三同时”要求，严把综合分析、设施设计、规范施工、竣工验收各关卡，全面落实安全事故风险防范措施，接受安全生产监督管理部门实施的综合监督管理。三是加强部门联动。 | 本项目对生产产生的废气配套设有收集处理装置，保证所有环保治理设施安全和环保手续齐全；实际运行过程中加强维护和管理，保证环保设施长期稳定运行；企业应严格落实“三同时”验收管理制度，编制了应急预案并与区域部门联动。 | 符合 |
|  | 《中华人民共和国长江保护法》 | 第二十六条 …… 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目距离长江岸线1.5km，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内；本项目不涉及尾矿库。 | 符合 |
|  |  | 第二十二条 长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 | 本项目位于江苏省，江苏省政府已根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，本项目与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）符合性分析详见本表“生态保护红线相符性分析”。 | 符合 |
|  |  | 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。 | 本项目产生过程中产生的固废按照规定暂存在厂区的危废仓库中，所有固废均得到妥当处理、处置，不得随意丢弃 | 符合 |
| 规划相符性 | 《江苏省“十四五”工业绿色发展规划》 | 1．推动生产方式绿色化。聚焦节能、降碳、减污目标，以管理和技术为手段，实施生产全过程污染控制。推广绿色设计理念，在产品设计开发环节，系统考虑优先选择使用绿色清洁能源和原材料，推动生产企业采用减量化、无害化的高效清洁工艺技术，提高生产制造过程绿色化水平，最大限度减少污染物产生和排放。以数字化智能化绿色化融合发展带动能源资源效率提升，推动关键工艺装备智能感知和控制系统、制造流程多目标优化、经营决策优化，实现生产过程物质流、能量流等信息采集监控、智能分析和精细管理。 2．推动生产过程绿色化。实施清洁生产水平提升工程，围绕挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、重金属等污染物排放量大的工艺环节，开展源头控制与过程削减协同工艺技术研发和应用示范，降低污染物排放强度。开展清洁生产审核，实施清洁生产方案，实施污染物削减提标改造，实现有组织排放全面达标、无组织排放有效管控。传统产业集聚区和工业园区根据产业结构特征建设集中喷涂中心等共享“绿岛”。实施末端治理设施升级改造，聚焦烟气排放量大、排放成分复杂、治理难度大的重点行业，开展多污染物协同控制应用示范。深入推进钢铁、水泥等重点行业超低排放改造。聚焦工业废水排放量大、涉重金属及有机物废水的重点行业，开展废水高效处理循环利用全过程综合控制应用示范，逐步推进印染、造纸、化学原料药、煤化工、有色金属等行业实施超低排放改造。 3．推动生产装备绿色化。突出钢铁、石化、化工、建材、印染、机械等行业，加大新一代清洁高效、安全绿色生产工艺技术装备推广力度。钢铁行业重点深化热装热送、连铸连扎技术研发应用，推广无头轧制、富氧冶金，有序发展短流程工艺。铸造、热处理等领域重点发展近净成形、数字化无模铸造、增材制造、铸件余热时效热处理等制造技术。水泥行业重点推广辊压机终粉磨、高效低氮预热分解及先进烧成、新一代高效篦冷机等先进适用技术装备。纺织印染行业重点推广小浴比染色、短流程染色、逆流水洗、分段浴比、喷墨打印和低水位染色、三合一纱线快速漂白等少水无水工艺。推广高效节能锅炉、电力变压器、风机、空气压缩机等高效用能设备，优化系统匹配，实施变压器能效提升计划，新增高效节能变压器占比达到75%以上。 4．建设绿色制造体系。推进绿色工厂建设，按照厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则，全领域全面培育绿色制造标杆，充分发挥示范引领作用，提升行业整体绿色化水平。推进绿色产品开发，开展绿色设计示范试点，在产品设计开发阶段系统考虑全生命周期各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。 | 本项目符合清洁生产要求，污染物排放量较小，对环境影响较小 | 符合 |
|  | 《江苏省“十四五”化工产业高端发展规划》 | 化工园区（化工集中区）应统筹规划、合理布局，对区内的总体布局、企业分布、产业链配置、中长期规划等进行安全风险辨识分析，充分考虑当地地理位置、自然条件、周边敏感目标等对化工园区的影响。严格按照区域安全风险评估的结论进行风险管控，建立危险化学品生产储存企业准入制度，科学评估园区安全容量，完善配套安全设施。建立完善涉及公众利益、影响公共安全的危险化学品生产储存重大建设项目公众参与机制。新建危险化学品生产项目必须装备自动化控制系统；涉及“两重点一重大”生产装置必须装备安全仪表系统，定期开展危险与可操作性分析（HAZOP）；积极推进在役危险化学品生产装置自动化改造和提质增效，减少高风险岗位和区域的操作人员数量；对未经过正规设计的在役化工装置必须经安全设计诊断改造；推动和引导企业加大安全投入，淘汰落后技术、工艺和设备。 | 本项目在现有厂区内进行，其生产工艺和产品等级均为国内先进水平，采用了低毒、低害的原料，生产过程自动化程度高，采用先进生产设备和控制技术、采用有效可行的污染防治措。 | 符合 |
|  | 《张家港市城市总体规划（2011-2030）》（2018年修改） | 按照“高端化、规模化、品牌化、绿色化”的要求，积极运用高技术、信息化和环保理念，逐步提升传统产业向高效、低耗、环保型的工艺流程升级，向高技术、高效率、高附加值及低消耗、低污染的产品升级，向高附加值链条转化的价值链升级，向研发、销售、品牌经营和经济管理等高端功能延伸的功能升级。……化学工业重点发展化工新材料，拉长有机硅、锂电等新材料产业链…… | 本项目属于专用化学品制造项目，符合相关规划。 | 符合 |
|  | 《市政府办公厅关于印发张家港市“十四五”生态环境保护规划的通知》 （张政办发[2022]9号 | 深入实施长江大保护推进美丽长江岸线建设 严格长江经济带产业准入：贯彻落实《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》和《张家港市沿江经济带转型发展三年行动计划》，严把建设项目环境准入关，严格沿江化工产业准入，优化临港产业布局，对于列入淘汰和禁止目录的产品、技术、工艺和装备，严格予以淘汰。严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，依法淘汰取缔违法违规工业园区。着力破解“重化围江”，全面落实安全、环保、能耗等产业标准，推进现有园区转型升级。 第二节全面推进碳达峰行动推动绿色低碳循环发展 1、强化碳达峰目标约束和峰值导向：全面落实国家、省、市下达的温室气体排放约束性目标，根据《张家港市低碳控制方案》，结合张家港市社会经济发展实际，构建低碳产业结构。加强甲烷、氢氟碳化物等非二氧化碳类温室气体控制，将碳排放强度降低目标纳入全市高质量发展考核指标，实施碳排放总量和强度“双控”。推进电力、钢铁、建材等重点行业二氧化碳率先达峰,鼓励其他行业尽早制定峰值目标及达峰路线图。 2、健全生态环境源头防控体系：严格落实国家、省、市重点行业许可准入条件，探索建立从项目审批源头落实高耗能、高耗水、高排放及低效率项目监管体制，从产业契合度、环境友好度、创新浓度、经济密度等四个维度严格准入门槛;强化清单管理，建立绿色发展分类综合评价制度，制定差异化激励和约束政策措施。严格执行化工、印染、造纸等项目准入政策，对不符合节能环保和清洁生产要求的工艺、技术和装备进行严格把关，淘汰现有落后工艺设备。严格执行太湖流域三级保护区内含氮、磷等污染物项目的准入要求，新建、改建、扩建项目必须在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。强化建设项目环境影响评价与相关规划环境影响评价、现有项目环境保护管理、区域环境质量的“三挂钩”。推进固定污染源“一证式”管理，持续深化排污许可证制度改革，建立健全固定污染源“一证式”管理模式。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单，加快推进“三线一单”的应用，建立覆盖全市的“三线一单”生态环境分区管控体系，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，优化规划布局及项目选址;加大实行清洁生产强制力度，深入推进重点行业、基础工业的清洁生产改造，从源头削减污染物。实施工业园区生态环境限值限量管理,暂停审批“超限园区”新增排放超标污染物项目及园区规划环评，“限下园区”减排形成的排污指标可自主用于区内重大项目建设，引导园区和企业主动治污减排。 | 本项目符合相关产业政策及准入条件，符合“三线一单”相关要求。本项目不在长江沿线1 公里范围内，本项目位于太湖流域三级保护区内，项目无含氮、磷生产废水外排。本项目符合清洁生产要求。 | 符合 |
| 环境可行性 | / | / | 本项目符合当前国家和地方产业政策，符合地方的相关规划和环境管理要求。在本报告书要求的污染防治措施实施后，本项目的废气、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，满足总量控制指标的要求；经预测，项目废气、噪声、固体废物等污染物不会对区域现有的环境功能造成较大影响；在严格实施本次评价提出的风险防范措施、风险应急预案的前提下，本项目的环境风险可控。项目建设具有一定的环境经济效益，环境管理与监测计划完善。从环境保护角度分析，本环评认为该项目建设是可行的。 | 符合 |
| 选址合理性 | / | / | 本项目位于江苏扬子江化学工业园江苏奥斯佳材料科技股份有限公司现有厂区内，所占用地为园区工业用地，符合园区用地规划，因此选址可行。 | 符合 |
| “三线一单”相符性 | 生态保护红线 | 《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号） | 生态保护红线区域名称：一干河新港桥饮用水水源保护区； 类型：饮用水水源保护区； 地理位置：一级保护区：取水口（120°33′47″E，31°54′10″N）上游1000米至下游500米，及其两岸背水坡之间的水域范围和一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。沙洲湖整个水域以及沿一干河的保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 二级保护区和准保护区：一级保护区以外上溯4000米、下延1500米的水域范围和相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。 面积：1.30平方公里 | 根据苏政发[2018]74号文，距离本项目最近的生态保护红线为一干河新港桥饮用水水源保护区，本项目距离该生态环境保护区最近距离为10.4km，不在该生态红线保护区范围内。 | 符合 |
|  |  | 《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号） | 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建，扩建化学制浆造纸、制革、酿造、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医疗生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。 | 本项目位于江苏扬子江国际化学工业园区内，位于太湖流域三级保护区，本项目不新增废水，故本项目无含氮废水排放。综上，本项目不属于条例中禁止建设的项目类型，符合《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相关规定。 | 符合 |
|  |  | 《江苏省生态空间管控区域规划》苏政发〔2020〕1号 | 生态空间保护区域名称：长江（张家港市）重要湿地 主导生态功能：湿地生态系统保护； 范围：西自江阴交界的长山北岸鸡婆湾起、东至常熟交界止、北至长江水面与泰州、南通市界的长江水域，以及金港镇北荫村沿长江岸线部分（不包括长江张家港三水厂饮用水水源保护区生态保护红线范围）。 | 根据苏政发〔2020〕1号文，距离本项目最近的生态空间保护区域为长江（张家港市）重要湿地，本项目距该生态空间保护区最近距离为1.8km，不在该生态空间保护区范围内。生态管控单元详见图1.3-1。 | 符合 |
|  |  | 关于印发《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的通知（苏环办字[2020]313号） | （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49 号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。 （2）按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 （3）严格执行《苏州市水污染防治工作方案》(苏府〔2016〕60号)、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府〔2014〕81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府〔2017〕102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发〔2019〕17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发〔2017〕13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办〔2017〕108 号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020 年）》（苏委发〔2018〕6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。 （4）根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设。 （5）禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。 | 本项目严格执行苏政发[2020]49号、苏政发[2020]1号等相关规定，本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，本项目属于C2662 专项化学用品制造，不属于《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 《苏州市空气质量改善达标规划》(2019-2024年) | 苏州市地处长江三角洲核心区域，位于江苏省东南部，大气复合污染特征明显。近年来，空气质量主要污染物指标中细颗粒物（PM2.5）、臭氧和二氧化氮（NO2）年均浓度均存在不同程度的超标。根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。为落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，持续改善空气质量，保障2020年实现PM2.5浓度进一步明显降低，以及2024年实现除臭氧以外的主要大气污染物全面达标，臭氧浓度有效控制的总体目标。 | 结合环境影响预测结论，本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | / | 本项目位于江苏扬子江国际化学工业园内，在奥斯佳现有厂区内建设，不新增用地；区域环保基础设施较为完善，用水来源为市政自来水，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜用水使用要求；用电由市供电公司电网接入。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目建设与资源利用上线相符。 | 符合 |
|  | 生态环境准入和管控清单 | / | 对照《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》提出的生态环境准入和管控清单，本项目位于长江干流及主要支流岸线1公里范围外，不属于限制准入类产业，不属于禁止准入类的产业。本项目无含氮磷废水排放。因此，本项目与园区生态环境准入和管控清单相符。详见表1.4-2。 | 符合 |

表1.4-2 园区生态环境准入和管控清单

| 分类 | 行业清单 | 工艺清单 |
| --- | --- | --- |
| 禁止准入类产业 | 化工 | 全部 | （1）《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128号）： 不得新建和扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。不得新建和扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目。 未纳入石化产业规划布局方案的新建炼化项目一律不得开工建设，不得在长江、太湖流域新建石油化工、煤化工等化工项目，从严控制异地搬迁或配套原料项目。 （2）《关于加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》（苏办发[2018]32 号）： 严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局化工园区和化工企业。鼓励距离长江干流和重要支流岸线 1 公里范围内、具备条件的化工企业搬离 1 公里范围以外，或者搬离、进入合规园区。 不能稳定达到《附件4化工钢铁煤电行业环境准入和排放标准》相应标准要求的化工企业。 （3）《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24 号）： 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。 （4）《长三角地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2018]140 号）： 严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建、扩建布局化工园区和化工企业。 |
|  | 化工 | 全部 | 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018 年修订）： 太湖流域三级保护区禁止：新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外。 第四十六条 太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的 1.1 倍实施减量替代； 战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。 战略性新兴产业详见《江苏省太湖流域战略性新兴产业类别目录（2018 本）》（苏发改高技发[2018]410 号）。 |
|  | 化工 | 全部 | 废水含影响胜科水务处理效果的重金属、高氨氮、高磷、高盐分、高毒害（包括氟化物、氰化物）、高热、高浓度难降解物质，水质经预处理难以满足胜科水务接管要求的项目。 高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药和化学原料药及中间体。 化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。 沿江地区新建和扩建以进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目。 新增光气生产装置和生产点，“有光”（即使用光气）生产工艺的聚碳酸脂项目。 新建《危险化学品名录》所列剧毒化学品、《优先控制化学品名录》所列化学品生产项目。 |
|  | 化工 | 全部 | 园区实行集中供热，除长源热电、华昌化工已建热电站锅炉外，规划园区范围内不得新建燃用高污染燃料、不能实行集中供热、需自建燃煤锅炉的项目。 |
|  | 化工产业 | 化工 | 新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、硫丹、磷化铝、三氯杀螨醇，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）等）生产装置。 新建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）生产装置。 200 万吨/年及以下常减压装置，废旧橡胶和塑料土法炼油工艺，焦油间歇法生产沥青。 10 万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸，平炉氧化法高锰酸钾，隔膜法烧碱生产装置，平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺，芒硝法硅酸钠（泡花碱）生产工艺。 有钙焙烧铬化合物生产装置，单线产能 3000 吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能 1万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量 6.5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置。 单线产能 5000 吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置1万吨/年以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、2万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置。 半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置。 钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。 氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs）、用于清洗的1,1,1－三氯乙烷（甲基氯仿）、主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品、以 PFOA 为加工助剂的含氟聚合物、含滴滴涕的涂料、采用滴滴涕为原料非。 封闭生产三氯杀螨醇生产装置（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）。 在还原条件下会裂解产生 24 种有害芳香胺的偶氮染料（非纺织品用的领域暂缓）、九种致癌性染料（用于与人体不直接接触的领域暂缓）。 含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建筑防水接缝材料（焦油型），107 胶，瘦肉精，多氯联苯（变压器油）。 高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化 203）、胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%草甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷（2011 年）。 根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰农药产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂。 |
| 限制准入类产业 | 化工产业 | 化工 | 尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等过剩行业羟基新戊醛、甲醛产品项目。 1000万吨/年以下常减压、150万吨/以下催化裂化、100 万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）、150 万吨/年以下加氢裂化生产装置（国家战略布点项目除外）。 石脑油裂解制乙烯、20万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20 万吨/年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下已内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外），丙酮氰醇法炳烯、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物、综合利用除外）生产装置。 纯碱、烧碱、硫酸、常压法及综合法硝酸、氢氧化钾生产装置。 三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲料磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、普通级碳酸钙、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氧化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法除外）、氯化胆碱生产装置。 黄磷、氰化钠，单线产能2万吨/年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置。 以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（不包括鼓励类的染料产品和生产工艺）。 氟化氢（电子级及湿法磷酸配套除外），全氟辛基磺酰化合物（PFOS）和全氟辛酸（PFOS），六氟化硫（SF6）（高纯级除外）生产装置。 |

## 1.5 主要关注的环境问题

根据项目的产排污特点及周围地区环境特征，确定评价关注的主要环境问题为项目运行阶段产生的废气、固体废物影响以及环境风险评价。

本次评价主要关注的环境问题及环境影响有：

（1）大气环境：主要关注项目生产过程产生的有组织废气污染因子、污染源强以及废气治理措施可行性，评价污染物排放对区域环境的影响程度：主要来自于产品生产中的反应等工段产生的挥发性有机废气，经处理装置处理达标后高空排放。

（2）水环境：主要关注本项目实验室废水接管可行性。

（3）本项目生产过程中的噪声对周边声环境的影响。

（4）固体废物：主要关注本项目危险废物能否得到有效处置。

（5）环境风险：主要关注本项目是否新增风险物质、风险源，项目风险事故及风险防范措施可行性。

## 1.6环境影响评价的主要结论

本项目符合当前国家和地方产业政策，符合地方的相关规划和环境管理要求。在本报告书要求的污染防治措施实施后，本项目的废气、废水、固体废物均能实现达标排放和安全处置，满足总量控制指标的要求；经预测，项目废气、废水、噪声、固体废物等污染物不会对区域现有的环境功能造成较大影响；在严格实施本次评价提出的风险防范措施、风险应急预案的前提下，本项目的环境风险可控。项目建设具有一定的环境经济效益，环境管理与监测计划完善。从环境保护角度分析，本环评认为该项目建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起实施）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日通过，自2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（自2022年6月5日起实施）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自1996年4月1日起实施，2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（自 2016 年 7 月 1 日起实施）

- 《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订，自2016年9月1日起实施）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年 6 月 10 日修订）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013修订本）；

- 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日国务院第177次常务会与通过，2017年10月1日起实施）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

- 《国务院关于印发<土壤污染防治行动计划>的通知》（国发〔2016〕31号）；

- 《《国家危险废物名录（2021 年版）》（部令第 15 号）；

- 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年修改）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

- 《关于印发<危险废物规范化管理指标体系>的通知》（环办[2015]99号）；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）；

- 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]163号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

- 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评[2018]11号）；

- 《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》（环办环评[2018]159号）；

- 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）；

- 《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告 2013年第14号）；

- 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行），2020年12月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过；

- 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）；

- 《有毒有害大气污染物名录(2018年)》；

- 《有毒有害水污染物名录（第一批）》；

- 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》(环环评[2021]45号)；

- 《环境监管重点单位名录管理办法》（生态环境部 部令第27号 自2023年1月1日起实施）；

- 《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号 自2021年12月1日起实施）；

- 《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》（环办固体[2021]20 号）。

### 2.1.2地方法规政策

- 《江苏省大气污染防治条例》（2018年修订，自2018年5月1日起施行）；

- 《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年修订，自2018年5月1日起施行）；

- 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年修订，自2018年5月1日起施行）；

- 《江苏省长江水污染防治条例》（2018年修订，自2018年5月1日起施行）；

- 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）；

- 《江苏省环境空气质量功能区划分》（1998年）；

- 《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏政复〔2022〕13号）；

- 《省生态环境厅关于印发化工、印染行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》(苏环办[2021]20号)；

- 关于印发《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案》的通知（苏环办字[2019]82号）；

- 《关于贯彻落建设项目危险废物环境影响评价指南要求的通知》（苏环办[2018]18号）；

- 《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办[2021]207号）；

- 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）；

- 《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》（苏政办发[2011]108号）；

- 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）；

- 《关于执行大气污染物特别排放限值的通告》（苏环办[2018]299号）；

- 《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）；

- 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（1993年省政府第38号令）；

- 《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）；

- 《江苏省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）；

- 《关于印发进一步加强化工园区环境保护工作实施方案的通知》（苏环委办[2012]23号）；

- 《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

- 《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环规[2014]2号）；

- 《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏政办函[2020]37号）；

- 《关于落实省大气污染防治行动计划起施行方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）；

- 《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物控制指南>的通知》，（苏环办[2014]128号）；

- 《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）；

- 《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》的通知（苏环办[2015]19号）；

- 《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》（苏环办[2016]95号）；

- 《关于在全省化工园（集中）区开展泄漏检测与修复（LDAR）工作的通知》（苏环办[2016]96号）；

- 《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办[2016]185号）；

- 《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》（江苏省环保厅，2017年12月）；

- 《关于印发苏州市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏府[2014]81号）；

- 《关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》(苏环办[2020]218号)；

- 《关于加快推进重点企业集群和储罐排查整治的通知》(苏环办字[2020]293号)；

- 《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》(苏政发[2020]94号)；

- 《关于印发<省生态环境厅危险废物处置专项整治具体实施方案>的通知》（苏环办[2020]39号）；

- 《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）；

- 《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)；

- 《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)；

- 《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（苏环办字[2020]313号）。

### 2.1.3项目所在地相关规划及资料

- 《张家港市城市总体规划》（2011-2030）（2018年修改）；

- 《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》及其审查意见（环审[2019]79号）；

- 《张家港市“十四五”生态环境保护规划》；

- 《苏州市空气质量改善达标规划》（2019～2024）。

### 2.1.4技术依据

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）（2021年12月24日发布，2022年7月1日实施）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（2020年11月26日发布，2021年7月1日实施）；

- 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），2021年6月1起实施；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）。

### 2.1.5项目相关文件

（1）环评委托书及备案文件；

（2）项目设计文件；

（3）环境现状监测报告；

（4）江苏奥斯佳材料科技股份有限公司提供的相关技术资料。

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响因素识别

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段（施工期、运营期），结合项目所在区域相关规划及环境现状，本项目环境影响因素识别及影响程度见表2.2-1。

表2.2-1环境影响识别表

| 影响因素 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 | 陆域环境 | 水生环境 | 渔业资源 | 主要生态保护区域 | 农业与土地利用 |
| 施工期 | 施工废水 | 0 | -1 S.R.D.NC | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 S.R.D.NC | -1 S.R.D.NC | 0 | 0 |
|  | 施工扬尘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工噪声 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 S.R.D.NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 施工废渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 运行期 | 废水排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气排放 | -1 L.R.D.C | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 L.R.D.C | 0 | 0 | -1 L.R.D.C | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 L.R.D.C | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 事故风险 | -2 S.R.D.NC | -2 S.R.D.NC | -2 L.IR.D.C | -2 L.IR.D.C | 0 | 0 | -2 S.IR.D.NC | -2 S.IR.D.NC | -2 S.R.D.NC | -2 S.R.D.NC |

说明：“+”、“-”分别表示有利、不利影响；“0”、“1”、“2”、“3”数值分别表示无影响、轻微影响、中等影响和重大影响；“L”、“S”分别表示长期、短期影响；“R”、“IR”分别表示可逆、不可逆影响；“D”、“ID”分别表示直接与间接影响；“C”、“NC”分别表示累积与非累积影响。

### 2.2.2环境影响评价因子

根据项目所在地区环境特征，结合本项目对环境的影响因子识别，确定本项目的环境评价因子，评价因子详见表2.2-2。

表2.2-2 评价因子一览表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价（分析）因子 | 总量控制（考核）因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、臭气浓度、非甲烷总烃、甲苯、甲醇、TVOC | 非甲烷总烃、异丙醇、三乙胺、乙酸乙酯、乙醇、醋酸、甲苯、甲醇、N,N-二甲基甲酰胺 | 控制因子： VOCs； 考核因子：非甲烷总烃、异丙醇、三乙胺、乙酸乙酯、乙醇、醋酸、N,N-二甲基甲酰胺、甲苯、甲醇 |
| 地表水 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、化学需氧量 | / | 控制因子：COD；氨氮、总磷 考核因子：SS |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn）、总大肠菌群、细菌总数、水位 | 高锰酸盐指数 | / |
| 土壤 | pH、重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、镍、汞）、VOCs、SVOCs、总石油烃（C10-C40） | / | / |
| 声 | 等效声级Leq(A) | / |
| 固废 | 工业固废 | / |
| 生态 | 陆域生态、水域生态、生态湿地 | / | / |
| 环境风险 | / | 八甲基环四硅氧烷、 | / |

2.2.3环境质量标准

2.2.3.1环境质量标准

（1）SO2、NO2、PM10、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修订）二级标准。臭气浓度参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准；TVOC、甲苯、甲醇执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准值；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中关于非甲烷总烃环境标准解释，有关标准值见表2.2-3。

表2.2-3  环境空气质量标准  单位：除CO外均为μg/m3

| 评价指标 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 60 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年平均 | 70 |  |
| CO | 1小时平均 | 10 |  |
|  | 24小时平均 | 4 |  |
| O3 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 日最大8小时平均 | 160 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 臭气浓度 | -- | 20（无量纲） | 参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准 |
| TVOC | 8小时平均 | 600 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 甲苯 | 1小时平均 | 200 |  |
| 甲醇 | 1小时平均 | 3000 |  |
|  | 24小时平均 | 1000 |  |
| 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

备注：CO单位：mg/m3

（2）根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，长江张家港段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表2.2-4  地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH为无量纲

| 项目 | pH | COD | 氨氮 | 总磷 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类标准 | 6-9 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤6 |
| 依据 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |

（3）厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。有关标准见表2.2-5。

表2.2-5  声环境质量标准单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类区 | 65 | 55 |
| 依据 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

（4）本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体环境标准值见表2.2-6。

表2.2-6  地下水环境质量标准单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | Ⅰ类标准 | Ⅱ类标准 | III类标准 | Ⅳ类标准 | Ⅴ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 5.5~6.5，8.5~9 | <5.5，>9 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 铁 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤2.0 | >2.0 |
| 锰 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | >1.5 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 耗氧量（CODMn） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10.0 | >10.0 |
| 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤1.50 | >1.50 |
| 钠 | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | ＞400 |
| 亚硝酸盐 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
| 硝酸盐 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 氰化物 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 汞 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 砷 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 镉 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |
| 铬（六价） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 铅 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 总大肠菌群（CFU/100mL） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 细菌总数（CFU/100mL） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |

（5）本项目用地属于工业用地，项目所在地土壤执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。具体标准值见表2.2-7。

表2.2-7  土壤环境质量标准（mg/kg)

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | 18000 | 36000 | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |
| 2 | 镍 | 900 | 2000 |  |
| 3 | 铅 | 800 | 2500 |  |
| 4 | 镉 | 65 | 172 |  |
| 5 | 砷 | 60 | 140 |  |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |  |
| 7 | 六价铬 | 5.7 | 78 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |  |
| 15 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |  |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |  |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 间，对-二甲苯 | 570 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |  |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |  |
| 37 | 2-氯苯酚 | 2256 | 4500 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 151 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |  |
| 42 | 屈 | 1293 | 12900 |  |
| 43 | 二苯并[ah]蒽 | 1.5 | 15 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |  |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |  |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | 4500 | 9000 |  |

#### 2.2.3.2污染物排放标准

（1）废气排放标准

本项目属于合成树脂行业，工艺挥发性有机废气经二级冷凝+二级活性炭吸附装置处理后由15m高的1#（DA002）排气筒排放，有组织非甲烷总烃、单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准中表5大气污染物特别排放限值，无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准中表9标准。厂区内非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。

由于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准中未规定乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、N,N-二甲基甲酰胺、臭气浓度排放标准，因此，有组织乙酸酯类（乙酸乙酯、乙酸丁酯）、N,N-二甲基甲酰胺、臭气浓度执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1标准。无组织臭气浓度执行《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2标准。

对于上述标准中未明确或不适用于本项目的指标（乙醇、异丙醇、醋酸、三乙胺）则根据《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算获得。

实验室质检废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后由15m 高3#（DA003）排气筒排放，非甲烷总烃、甲苯、甲醇等执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，未规定的醋酸根据《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算获得。

具体限值详见表2.2-8。

表2.2-8（1）  大气污染物排放标准（有组织）

| 排气筒 | 污染物 | 排放限值mg/m3 | 排气筒高度m | 最高允许排放速率kg/h | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#（DA002） | 非甲烷总烃 | 60 | 15m | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值 |
|  | 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） | 0.3 |  |
|  | 乙酸酯类* | 50 | 15 | 1.1 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1 标准 |
|  | N,N-二甲基甲酰胺 | 30 | 15 | 0.54 |  |
|  | 臭气浓度 | 1500（无量纲） | 15 | / |  |
|  | 乙醇 | / | 15 | 15 | 《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算 |
|  | 三乙胺 | / | 15 | 0.42 |  |
|  | 异丙醇 | / | 15 | 1.8 |  |
|  | 醋酸 | / | 15 | 0.6 |  |
| 3#（DA003） | 非甲烷总烃 | 60 | 15 | 3 | 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准 |
|  | 甲醇 | 50 | 15 | 1.8 |  |
|  | 甲苯 | 10 | 15 | 0.2 |  |
|  | 醋酸 | / | 15 | 0.6 | 《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算 |

*注：乙酸酯类排放限值指乙酸乙酯、乙酸丁酯的排放限值的数学加和，下同。

表2.2-8（2）  大气污染物排放标准（周界外浓度无组织）

| 污染物 | 监测点位 | 排放限值mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 厂界 | 4.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）边界大气浓度限值 |
| 臭气浓度 | 厂界 | 20（无量纲） | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表2标准 |

表2.2-8（3）  大气污染物排放标准 （厂区内无组织）

| 污染物 | 特别排放限值mg/m3 | 限值含义 | 无组织排放监控点位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

注：对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口，其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下方向1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。

（2）废水排放标准

本项目实验室废水收集后接管至张家港保税区胜科水务有限公司，执行胜科水务接管标准。

胜科水务尾水排放标准：pH、COD、氨氮、总磷、SS、总氮执行《化学工业水污染物排放限值》（DB32/939-2020）表2标准。

表2.2-9  水污染物排放标准    单位：mg/L，pH为无量纲

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/( mg/L，pH为无量纲) |
| 1 | DW001 （厂区内排口） | pH | 胜科水务企业接管标准 | 6～9 |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | 氨氮 |  | 25 |
|  |  | SS |  | 250 |
|  |  | 总氮 |  | 50 |
|  |  | 总磷 |  | 2.0 |
|  |  | 石油类 |  | 20 |
| 2 | DW001 （污水厂排口） | pH | 《化学工业水污染物排放限值》（DB32/939-2020）表2标准 | 6～9 |
|  |  | COD |  | 50 |
|  |  | 氨氮 |  | 5（8）* |
|  |  | 总磷 |  | 0.5 |
|  |  | SS |  | 20 |
|  |  | 总氮 |  | 15 |
|  |  | 石油类 |  | 5 |

注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（3）噪声

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值见表2.2-10。

表2.2-10  工业企业厂界噪声标准  单位：dB(A)

| 执行标准 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 65 | 55 |

（4）固体废物

危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。一般工业固废暂存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。

## 2.3评价工作等级和评价重点

2.3.1评价工作等级

#### 2.3.1.1大气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级方法，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义见公式：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用AERSCREEN估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3；

评价等级按表2.3-1的分级判据进行划分、估算模型参数见表2.3-2。

表2.3-1  环境空气评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

表2.3-2  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市人口数） | 1250000 |
| 最高环境温度 | 38.1℃ |
| 最低环境温度 | -14.2℃ |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 2 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | 0 |

表2.3-3废气排放估算模式计算结果表

| 污染源 | 评价因子 | 评价标（ug/m3） | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#（DA002）排气筒 | 非甲烷总烃 | 2000 | 33.782 | 1.69 | II |
| 3#（DA003）排气筒 | 非甲烷总烃 | 2000 | 1.9579 | 0.10 | III |
|  | 甲醇 | 3000 | 0.17621 | 0.09 | III |
|  | 甲苯 | 200 | 0.19579 | 0.01 | III |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 2000 | 1746.6 | 87.33 | I |

由上表可知，各污染物中非甲烷总烃的最大地面浓度占标率Pmax为87.33%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），故大气环境影响评价工作等级定为一级。

#### 2.3.1.2地表水环境评价工作等级

本项目仅新增实验室废水，接管至保税区胜科水务有限公司，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级为三级B。

因此本次地表水环境影响评价只需做简单的影响分析主要分析污水处理接管可行性，引用胜科水务环评水环境影响评价结论作为本项目的地表水环境影响评价结论。

#### 2.3.1.3地下水评价工作等级

建设项目场地的地下水环境敏感程度建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。

表2.3-4  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

注：1、表中“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。2、如建设项目场地的含水层（含水系统）处于补给区与径流区或径流区与排泄去的边界时，则敏感程度等级上调一级。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.3-5。

表2.3-5   地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据环境影响评价技术导则—地下水环境（HJ610-2016）附录A确定本项目地下水地下水影响评价项目类别，本项目产品属于“L石化、化工-82、专用化学品制造”，所属的地下水影响评价项目类别为Ⅰ类；项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，居民饮用水来源为第三第四自来水厂，位置详见项目地理位置图，因此本建设项目地下水环境敏感程度为不敏感。综上所述，本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.3.1.4声环境评价工作等级

本项目位于江苏扬子江国际化学工业园，项目所在地声环境功能区划为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，声环境评价范围内无敏感目标。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定：建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 3类、4 类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。故判定本项目的声环境影响评价等级为三级。

#### 2.3.1.5土壤环境影响评价工作等级

本项目为污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为“C2662专用化学品制造”，确定本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅰ类。公司现有用地面积约39960m2，占地规模属于小型（≤5hm2）。项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，根据表2.3-6污染影响型敏感程度分级表，本项目土壤环境敏感程度为不敏感。

根据上述分析，对照表2.3-7等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。

表2.3-6  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.3-7  污染影响型评价等级划分表

| 占地规模 评价 工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

#### 2.3.1.6环境风险评价工作等级

本项目危险物质影响环境的途径主要为大气环境、地表水环境和地下水环境，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B及附录C，本项目危险物质与工艺系统危害性的等级为P3；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录D，项目大气环境敏感程度为E1、地表水环境敏感程度为E1、地下水环境敏感程度为E2，详见表2.3-8。具体判断情况详见“4.6章节 环境风险因素识别”。

表2.3-8  环境敏感程度（E）分级

| 环境要素 | 大气 | 地表水 | 地下水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 判断依据 | 5km范围内人数>5万 | 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 | 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
|  | E1 | S1 | F2 | D3 | G3 |
|  | 大气环境敏感程度 | 地表水环境敏感程度 | 地下水环境敏感程度 |
|  | E1 | E1 | E2 |
| 环境敏感程度 | E1 |

本项目环境风险潜势综合等级为III，见表2.3-9。评价工作等级为二级，其中大气风险评价、地表水风险评价、地下水风险评价均为二级。

表2.3-9  本项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

表2.3-10   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

#### 2.3.1.7 生态环境影响评价等级

本项目用地面积小于20km2，位于江苏扬子江国际化学工业园工业用地范围内，不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，不属于水文要素影响性且地表水评价等级为三级B，本项目所在地地下水水位或土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标，属于一般区域。

本项目为污染影响类项目，符合生态环境分区管控要求且位于原厂界范围内，位于已批准规划环评的张家港保税区范围内，符合规划环评要求，不涉及生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）“6.1.8”条的要求，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

2.3.2评价重点

根据项目建设特点、产排污特征、区域环境功能要求和区域基础设施条件，确定本次环评的工作重点是工程分析、项目环境影响预测及评价、环境保护措施及其经济、技术论证。

（1）工程分析：调查分析工艺流程及排污环节，核实污染源、污染因子和污染源强、排污特征，核算项目的污染物产生量、削减量、排放量，以及污染物排放总量控制指标建议值。

（2）环境影响预测与评价：通过预测及分析，评价项目污染物排放对环境的影响程度，并根据评价结果提出环境影响缓减措施。

（3）环境保护措施及其经济、技术论证：对项目拟采用的废气、固体废物、噪声污染控制方案进行分析，论证污染物稳定达标排放的可行性，提出污染控制缓减措施和建议。

## 2.4评价范围及环境敏感区

2.4.1评价范围

根据本项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，结合各《导则》的要求确定各环境要素评价范围。

1、大气评价范围：根据导则，本项目大气环境影响评价范围为：以项目厂址为中心区域，边长5km矩形范围。

2、地表水评价范围：本项目废水接管至园区胜科水务有限公司集中处理。评价范围为胜科水务排口上游 1800m 处东海粮油取水口至排口下游 1km 范围，本次环评地表水影响分析直接引用《张家港保税区胜科水务有限公司技术改造项目环境影响报告书》（2017 年）相关结论。

3、地下水评价范围：本项目地下水评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境现状调查评价范围参照表，本次地下水评价范围为项目建设地为中心外扩20km2范围。

4、噪声评价范围：项目厂界外 200m 范围。

5、风险评价范围：距离建设项目边界5km范围。

6、土壤评价范围：占地范围内及占地范围外0.2km。

7、生态评价范围：本项目污染物排放基本不会产生间接生态影响区域，因此生态影响评价范围主要为本项目直接占用区域，即项目所在地区域。

2.4.2环境保护目标

本项目选址于江苏扬子江国际化学工业园，在现场踏勘和评价等级确定的基础上，确定本次评价主要环境保护目标，详见表2.4-1~表2.4-4。评价范围及周边敏感点位见图2.4-1。本项目评价范围内不涉及重要生态功能保护区，项目距离最近的生态功能区长江（张家港市）重要湿地约1.5公里。

表2.4-1  环境空气保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
|  | 福民村 | 1130 | 1074 | 居民区 | 人群 | 二类区 | NE | 1600 |
|  | 东海粮油 | -1206 | -447 | 粮油区 | / | 二类区 | W | 1600 |
|  | 护漕港中学 | 532 | 2214 | 学校 | 人群 | 二类区 | NE | 2400 |
|  | 学前小区 | 885 | 1644 | 居民区 | 人群 | 二类区 | NE | 2400 |
|  | 元丰社区 | 1646 | 1644 | 居民区 | 人群 | 二类区 | NE | 2200 |

注：以项目中心点为（0，0）。

表2.4-2  水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标名称 | 相对厂址/m | 相对污水处理厂 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 与本项目的水力联系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） | 坐标（m） | 方位 | 距离（m） | 坐标（m） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | y |  |  | x | y |  |  |  |  |
| 水环 境 | 长江 | NW | 1800 | -1600 | 920 | — | — | — | — | — | 河流 | Ⅲ类 | 纳污河流 |
|  | 太字圩港 | E | 3500 | 3500 | 0 | E | 4800 | 4800 | 0 | — | 河流 | Ⅳ类 | — |
|  | 永顺圩港 | N | 700 | 0 | 700 | SE | 1400 | 1100 | -1100 | — | 河流 | Ⅳ类 | — |
|  | 护槽港 | E | 1700 | 1700 | 0 | E | 2900 | 2900 | 0 | — | 河流 | Ⅳ类 | — |
|  | 十字港 | SW | 2200 | -2000 | 960 | S | 2400 | 0 | -2400 | — | 河流 | Ⅳ类 | — |
|  | 十太横港 | S | 2800 | 0 | -2800 | S | 4852 | 245 | -4793 | — | 河流 | Ⅳ类 | — |
|  | 东海粮油取水口 | W | 2100 | -2100 | 0 | SW | 1800 | -437 | -1720 | 取水口 | 水源 | Ⅲ类 | — |
|  | 热电厂取水口 | W | 2400 | -2380 | 190 | SW | 2200 | -685 | -1950 | 取水口 | 水源 | Ⅲ类 | — |
|  | 张家港第三、四水厂取水口 | NE | 12200 | 12100 | 1400 | NE | 13100 | 13000 | 750 | 取水口 | 水源 | Ⅲ类 | — |

注：（1）第四水厂与第三水厂共用一个取水口；（2）相对厂址取厂址中心坐标作为各污染源位置（即原点）；（3）相对污水处理厂取胜科水务排污口为原点。

表2.4-3  其他环境要素保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址最近距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界 | 项目厂界外200m范围内没有敏感保护目标 | 3类 | 厂界四周 | — |
| 地下水 | 地下水评价范围内无集中及分散式饮用水水源等环境敏感区 |
| 土壤 | 占地范围外50m范围内无土壤环境重要保护目标。 |
| 生态环境 | 双山岛风景名胜区 | — | 生态空间管控区 | 自然与人文景观保护 | 生态红线保护区 | NW | 3200 |
|  | 长江（张家港市）重要湿地 | — | 生态空间管控区 | 湿地生态保护系统 |  | NW | 1800 |

注：取厂址中心坐标作为各污染源位置（即原点）。

表2.4-4  风险环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 沙洲医院 | NE | 3200 | 医疗卫生 | 约50个床位（按100人计） |
|  | 2 | 护漕港中学 | NE | 2400 | 文化教育 | 约1500人 |
|  | 3 | 福民村 | NE | 1600 | 居住区 | 约4500人 |
|  | 4 | 元丰社区 | NE | 2200 | 居住区 | 约5600人 |
|  | 5 | 双丰村 | NE | 3100 | 居住区 | 约3500人 |
|  | 6 | 小明沙村 | NE | 3500 | 居住区 | 约3500人 |
|  | 7 | 德丰社区 | NE | 2750 | 居住区 | 约6981人 |
|  | 8 | 学前小区 | NE | 2400 | 居住区 | 约2500人 |
|  | 9 | 新套村 | NE | 3600 | 居住区 | 约4500人 |
|  | 10 | 永兴村 | NE | 3600 | 居住区 | 约4000人 |
|  | 11 | 张家港市白云学校 | NE | 4000 | 文化教育 | 约1200人 |
|  | 12 | 东海粮油 | E | 1600 | 企业/粮油加工 | 约2100人 |
|  | 13 | 晨阳村 | SE | 2900 | 居住区 | 约3600人 |
|  | 14 | 今日新城 | SW | 4400 | 居住区 | 约2400人 |
|  | 15 | 长江花苑 | SW | 4900 | 居住区 | 约2500人 |
|  | 16 | 金桥花园 | SW | 4900 | 居住区 | 约1000人 |
|  | 17 | 金都二期 | SW | 4800 | 居住区 | 约2300人 |
|  | 18 | 中德社区 | SW | 4800 | 居住区 | 约1500人 |
|  | 19 | 中港社区 | SW | 4980 | 居住区 | 约1000人 |
|  | 20 | 安定新村 | SW | 5000 | 居住区 | 约300人 |
|  | 21 | 中南社区 | SW | 4840 | 居住区 | 约500人 |
|  | 22 | 朝南村 | E | 3870 | 居住区 | 约5000人 |
|  | 23 | 桥头村 | SE | 4600 | 居住区 | 约4000人 |
|  | 24 | 龙潭村 | SE | 4900 | 居住区 | 约1800人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | / |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 | 约65881人 |
|  | 大气环境敏感程度E 值 | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 长江 | Ⅲ类水体 | / |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 长江（张家港市）重要湿地 | 湿地 | / | 1800 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E1 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | / | / | / | D1 | / |
|  | 地下水环境敏感程度 E 值 | E2 |

## 2.5相关规划及环境功能区划

2.5.1张家港市城市总体规划

根据《张家港市城市总体规划》（2011-2030）（2018 年修改）：

9.5.1 金港片区规划指引

（1）功能定位

市域副中心，现代化保税港区，长江下游重要的物流中心，临港制造业基地，长三角新兴的生态旅游度假区。

（2）发展重点

充分发挥深水港口与现代化保税港区政策优势，由“第一、二代港口”向“第三代港口”发展，形成以临港物流贸易（如汽车与消费品进出口、化工交易平台）为中心，以装备制造、新材料、再制造为特色的产业园区；充分发挥双山岛、香山、长山与长江等文化生态旅游资源，打造滨江新城和双山岛、香山旅游度假族群；以中港路、江海路为片区南北轴线，串联金港站等多项优质资源，建设江海路过江隧道。…

10.2.1 产业发展定位

（1）国际先进的临港制造业基地

充分利用港口岸线资源、国家级保税港区政策资源，发挥冶金、纺织、化工等传统产业优势，大力推动新能源、新材料、新装备以及新医药等新兴产业发展，打造具有国际竞争力的临港制造业基地。……

10.2.2 产业发展策略

（1）“四轮驱动”式产业发展策略

根据产业结构升级规律，结合现代城市产业发展的多元化结构，张家港应在产业阶梯上不断拾级而上，坚持“四轮驱动”，优化发展传统制造业和传统服务业，以保持城市就业稳步增长，加快发展现代制造业和现代服务业，培育新兴支柱产业。以促进城市经济效益不断提升，从而巩固制造业的基础优势，促进四者的协调发展，以达到就业和 GDP 的共同提升。

首先，传统制造业加大技改投入，改造提升层次。按照“高端化、规模化、品牌化、绿色化”的要求，积极运用高技术、信息化和环保理念，逐步提升传统产业向高效、低耗、环保型的工艺流程升级，向高技术、高效率、高附加值及低消耗、低污染的产品升级，向高附加值链条转化的价值链升级，向研发、销售、品牌经营和经济管理等高端功能延伸的功能升级。其中，冶金工业重点发展大型铸锻件以及不锈钢、板材、棒材、线材的深加工产品，拉长钢铁产业链；纺织工业重点发展高技术纤维和新型纱线等纺织新材料，延伸发展产业用特种纺织品；装备制造业重点发展成套装备和关键零部件，延长智能电网设备、压力容器、铸锻件、饮塑等装备产业链；化学工业重点发展化工新材料，拉长有机硅、锂电等新材料产业链；粮油工业重点发展特种油脂和大豆深加工产品，拉长油脂、大豆加工产业链。……

根据对照上述规划说明文件，本项目属于精细化工产业，符合《张家港市城市总体规划》（2011-2030 ）（2018  年修改）相关要求。张家港市城市总体规划图见图 2.5-1。

2.5.2 张家港保税区产业发展规划

1992年10月，经国务院批准成立张家港保税区（国函[1992]150号），规划面积4.1平方公里，是我国唯一的内河港保税区，唯一的区港合一保税区。2004年8月，国务院办公厅同意张家港保税区与港区开展联动试点，设立张家港保税物流园区（国办函[2004]58号），规划面积1.53平方公里。2008 年 11 月，国务院批准同意在整合张家港保税区和保税物流园区的基础上设立张家港保税港区（国函[2008]105号），规划面积4.1平方公里。2008年，保税区与张家港市金港镇实施区镇一体化管理，保税区实际管辖范围拓展至151.97平方公里。

根据《张家港保税区产业发展规划》，规划范围为张家港保税区管辖范围内的八大主体功能园区，园区总面积为48.14平方公里。《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》于 2019 年 6 月14日通过中华人民共和国生态环境部的审查（环审[2019]79号）。根据江苏省张家港保税区管委会《关于明确辖内八大主体功能园区四至范围的通知》（张保发[2018]31号），保税区管辖范围下设八大主体功能园区：张家港保税港区保税区、张家港保税港区进口汽车物流园、江苏省张家港保税区环保新材料产业园、先进高分子材料产业园、航空碳纤维复合材料产业园、江苏省张家港保税区半导体核心材料产业特色创新示范园、江苏扬子江现代装备工业园 （含长山重装园）和江苏扬子江国际化学工业园。

张家港保税区产业发展重点：保税物流产业、新材料产业、现代装备制造业、高端精细化工产业。本项目属于高端精细化工产业，属于张家港保税区重点发展的产业之一。

本项目位于本项目位于张家港保税区下设的江苏扬子江国际化学工业园区内，相关环境管理要求及基础设施规划及建设实施情况、区域规划和规划环评相符性、协调性分析详见 2.5.3。

### 2.5.3 江苏扬子江江国际化学工业园规划

2001年5月经江苏省政府批准成立“江苏扬子江国际化学工业园”（苏政复[2001]82号），该园区作为保税区的配套区，一期规划面积为6.64km2，四至范围为：东至东环一路，南至十字港，西至长江，北至张家港东华优尼科能源有限公司（现更名为东华能源有限公司）北边线。

2003年4月江苏省张家港保税区管理委员会委托对化工园原一期规划面积13.8km2（西起十字港、东至张家港东华优尼科公司边线、南起规划的上海路（德积的福民村—天妃庙村—沙洪村一线）、北至长江岸边（含6.64km2范围）的江苏扬子江国际化学工业园进行了环评，并于2003年10月通过省环保厅审批（苏环管[2003]162号）。

根据2007年的规划，扬子江化工园总规划面积为24km2（含6.64km2范围），分南北两区，其中南区17.5km2，北区6.5km2。2007年11月苏州市政府对化工园一期规划面积6.64km2以外的17.36km2化工集中区予以了确认（苏府复[2007]165号），至此扬子江国际化学工业园24km2成为张家港被确认的化工园区之一。2008年管委会委托对扬子江化工园原二期（总规划面积24km2）进行了环评，并于2008年7月取得江苏省环保厅的批复（苏环管[2008]144号文）。

2010年11月，扬子江化工园被批准为国家生态工业示范园区。2017 年 2月通过国家生态工业示范园区复查。

根据2016年园区新一轮规划，为进一步促进生态建设与经济社会协调发展，利于长江生态环境的保护和安全环保水平的提升，结合土地集约节约利用原则，管委会申请对扬子江化工园原有规划范围（24km2）进行调整，在园区原有范围内调减规划面积至19.78km2，已于2016年9月13日取得苏州市政府批复（苏府复[2016]70号）。调减后，分南北两区：北区3.90km2，四至为东至环宇路，南至东华路，西至长江，北至东新路；南区15.88km2，四至为东至太字圩港，南至港丰公路，西南至十字港，西至长江，西北至北海路，东北至渤海路。

2018年，为利于地方生态建设与经济社会的协调发展，有利于长江生态环境及岸线的保护，管委会申请在扬子江化工园原有规划范围内进一步调减规划面积至18.85km2，于2018年10月18日取得苏州市人民政府批复（苏府复[2018]58号）。

2018年3月，江苏省张家港保税区管委会发布《关于明确辖内八大主体功能园区四至范围的通知》(张保发[2018]31号)，保税区管辖范围下设八大主体功能园区包括：张家港保税港区保税区、张家港保税港区进口汽车物流园、江苏省张家港保税区环保新材料产业园、先进高分子材料产业园、航空碳纤维复合材料产业园、江苏省张家港保税区半导体核心材料产业特色创新示范园、江苏扬子江现代装备工业园(含长山重装园)和江苏扬子江国际化学工业园。同年江苏省张家港保税区管委会委托生态环境部南京环境科学研究所编制《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》，并于2019年6月取得生态环境部的审查意见（环审[2019]79号)，因长江岸线保护要求，同时考虑园区基础设施建设难度，保税区管委会在规划报批过程中已调减扬子江化工园(北区)护漕港东侧区域0.77km2。调整后园区区域范围为：北区四至范围为，东至港华路,南至东华路、康宁公司南边线，西至长江堤，北至东新路，规划面积3.19平方公里；南区四至范围为，东至太字圩港，南至港丰公路，西至十字港、东海粮油公司边界、长江，北至北海路、天霸路、渤海路为界。总面积由原18.85平方公里调减至18.08平方公里。

本项目位于张家港保税区产业发展规划中八大主体功能园区的江苏扬子江国际化学工业园，目前项目所在区域已完成区域环境影响评价评估工作，编制了《江苏省张家港保税区环境影响评价区域评估报告》(2022年)。

本项目位于江苏扬子江国际化学工业园规划范围内，该工业园属于张家港保税区的工业配套区，规划情况见图2.5-2。

#### 2.5.3.1江苏扬子江国际化学工业园性质及产业定位

（1）园区性质

化工生产基地、江苏省化工企业聚集区，世界知名的、国内一流的化工工业园。

（2）产业导向

产业导向为：以精细化工、化工新材料、高端专用和功能性化学品、生物及能源新技术和新能源技术、新型化工节能环保产业为主导产业，适当发展原有液体散装产品仓储为主的石油化工物流产业，鼓励现有机械加工行业转型升级。

园区重点发展高性能材料、锂电池材料/电子化学品、有机硅、涂料、精细化工（含油脂加工、润滑油添加剂、表面活性剂、香精香料等）、基础化工等六大板块，产业设计统筹产业链、价值链和创新链：产业链突出成长性，着力做大做强、提高总量；价值链以突出创利性为主线，着力做精做深、提高溢价；创新链以突出领先性为主线，着力做特做优、提高后劲。

本项目在现有厂区内建设，属于精细化工项目，符合符合园区产业定位。

#### 2.5.3.2化工园功能布局和用地规划

本化工园区为适应园区沿长江呈带状发展的格局，用地总布局以对外交通功能的长江路、上海路和南京路为主干道，构成本园区道路主框架，以此划分不同功能的用地块。化工园区用地以工业用地为主，园区内不安排居住用地和行政、公共服务用地，区内现有居民全部动迁安置到园区外的港区镇区和德积街道（现合并为金港镇）。企业现有用地性质为工业用地，详见图2.5-2。

本项目在现有厂区内建设，不新征用地，所占用地为园区工业用地，符合园区用地规划。

#### 2.5.3.3化工园基础及公用工程

本项目所在的扬子江化学工业园区基础设施情况见表 2.5-1。

表2.5-1  基础设施建设情况一览表

| 环保基础设施 | 实际建设 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 给水 | 保税区自来水厂 | 2万m3/d | 运行 | 水源为长江 |
|  | 张家港第三水厂 | 20万m3/d | 运行 | 水源为长江 |
|  | 张家港第四水厂 | 40万m3/d | 运行 | 水源为长江 |
| 污水 | 胜科水务 | 4.5万m3/d | 运行 | 尾水排入长江 |
| 中水回用 | 工业水2万m3/d、除盐水4000m3/d | 运行 | 目前，扬子江化工园内使用胜科再生水的企业有霍尼韦尔、东华能源新材料、凯凌化工、梅塞尔气体、长华聚氨酯、日触化工、赛宝龙石化等7家，用水量约231.258万m3/a |
| 高浓度污水预处理 | 7500m3/d （A、B系列建设规模各为3750m3/d） | 已建成，未运行 | 企业均自建有污水预处理设施，目前无企业委托处理，工程未运行 |
| 供电 | 220kV变电站5座；110kV公用变电站14座；35kV公用变电站3座 | 运行 | 部分在保税区外 |
| 燃气工程 | 以“西气东输”天然气为气源，在港华路和港丰路交汇处东北角设置保税区高中压计量调压站。 | 运行 |  |
| 供热 | 长源热电 | 880t/h | 运行 | 五期已建4台220t/h |
|  | 华昌化工热电站 | 280t/h | 运行 | 已建5台锅炉（2×130t/h+3×75t/h） |
|  | 双狮精细化工热电站 | 215t/h | 运行 | 余热发电 |
| 道路交通 | 快速路、主干路已建成，次干路大部分已建成 | - |  |
| 管廊工程 | 扬子江化工园已建设公共管廊12084米 | 运行 |  |
| 一般固废处置 | 生活垃圾送张家港市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；一般工业固体废物综合利用 | - |  |
| 危废处置 | 保税区已有4家危险废物处置单位；张家港保税区管委会已收购张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司部分股份，确保园区内的危险废物得到妥善处置；张家港市政府规划在南丰镇张家港市静脉科技产业园集中建设固体废物和危险废物处理处置设施，统筹规划张家港市范围内的固体废物处置工 | - | 目前园区危险废物主要处置单位为保税区参股的华瑞、南光等公司 |

（1）给水现状

园区主要由张家港区域水厂（张家港第三水厂、第四水厂）供水，辅以保税区水厂（位于保税区热电厂内）。区域水厂设计供水能力为60万m3/d（第三水厂规模为20万m3/d，第四水厂规模40万m3/d），取水口位于扬子江装备园下游约6公里的长江一干河口。保税区水厂水源为长江，以供应工业用水为主，规模2万m3/d。

保税区沿张杨公路、港丰公路、沿江公路、长江路、华昌路、港华路、江海路、张皋路、新乐路及中华路布置供水干管，管径为DN800-DN1600mm；其余道路上布置支管，管径为DN200-DN400mm。给水管成环状布置，确保供水安全，且便于地块用水从多方位开口接入，形成区域一体化供水模式。

（2）雨水工程现状

园区排水制度为雨污分流制。雨水按照分散、就近原则排入河道，雨水管道服务面积覆盖率为100%。结合地理自然条件，本园区范围内规划雨水（排涝）泵站4座。保留原雨水泵站2座，1#泵站位于南京路与十字港交叉口东南角，规模2m3/s，2#泵站位于北京路与十字港交叉口东南角，规模1.5m3/s。新建排涝泵站2座，3#泵站位于护漕港入长江闸门附近，规模60m3/s，4#泵站位于发展路河入太字圩港闸门附近，规模 10m3/s。

（3）污水工程现状

a）污水集中处理工程

园区污水接管张家港保税区胜科水务有限公司。张家港保税区胜科水务有限公司已建成的一期、二期工程日处理能力为4.5万m3/d，采用复合A/O（活性污泥+载体生物膜）工艺，其中一期工程设计处理能力2.6万m3/d；二期工程1.9万m3/d。目前一期A、B系列（各1.3万m3/d）、二期工程（1.9万m3/d）均已建成投入运行。胜科水务尾水排入长江。污水管网规划见图2.5-2。

b）高浓度污水预处理工程

胜科水务工业废水集中预处理作为低浓度废水处理系统的预处理系统（A、B系列建设规模各为3750m3/d），采用荷兰百欧仕公司提供的EGSB工艺技术，主要处理区域企业排放的高浓度有机废水，2011年4月2日通过张家港市环保局审批（张环发[2011]79号），其中A系列于2015年2月18日通过阶段性竣工验收。

c）中水回用工程

张家港保税区管委会与新加坡胜科集团合资成立张家港保税区胜科新生水有限公司，已建设污水再生利用项目。以长江水、胜科水务尾水及陶氏有机硅公司间接冷凝水为源水，生产工业水730万m3/a（2万m3/d）、除盐水14.6万m3/a（4000m3/d）。

源水混合去除污泥及泥沙后，制取工业水。

经CMF系统及SWRO系统处理后的胜科水务尾水和部分工业水作为源水，制取除盐水。源水经过膜车间CMF系统超滤处理，去除大部分胶体硅及有机物，降低COD、BOD5、氨氮及总磷含量；经一级RO系统，反渗透去除无机离子、有机物及胶体等杂质；经二级RO系统进一步降低有机物、氨氮及总磷含量；最后经EDI电除盐高效去除氯离子。一级RO系统中添加亚硫酸氢纳中和余氯，降低次氯酸钠离子浓度；添加杀菌剂杀菌；添加阻垢剂防止膜结垢。

中水管网沿扬子江化工园道路敷设，负责向园区内各中水用户单位提供中水。

（4）供电工程

园区现有长源热电和双狮热电。园区及周边现状已建 220kV 变电站 5 座：港区变电站、柏木变电站、晨港变电站、万年变电站、七里庙变（区外）；110kV公用变电站14座；35kV公用变电站3座。高压架空线采用同杆多回架空方式。

（5）燃气工程

以“西气东输”天然气为气源，由张家港门站统一供气。在港华路和港丰路交汇处东北角设置港区高中压计量调压站。

（6）供热工程

张家港保税区实行集中供热，除扬子江化工园内华昌化工和双狮化工建有自备热电站，其余均由保税区长源热电供热。园区内还有部分企业自建导热油炉等工业炉窑，主要供应自用的高压蒸汽。

a）长源热电

长源热电目前全厂共 4 台 220t/h 高温高压循环流化床锅炉，配两台 30MW背压机组，最大供热能力为 880t/h，其中 220t/h 自用。根据长源热电用热情况统计，园区最高用热负荷约 551t/h，尚剩余约 109t/h 的供热能力。

长源热电锅炉烟气采取低压脉冲布袋除尘、炉内喷钙炉外石灰石-石膏湿法脱硫、SNCR脱硝，总除尘效率达99.85%、脱硫效率达96%、脱硝效率达 62%，于 2014 年11月通过竣工环保验收，能够满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）特别排放限值要求（即在基准氧含量 6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 20、50、100mg/m3）。

根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）文件要求，长源热电已于 2019 年年底完成超低排放改造，即在现有装置基础上，优化布袋除尘工艺、优化石灰石-石膏湿法脱硫工艺、新增低氮燃烧+SCR脱硝

b）华昌化工热电站

华昌化工热电站已建设 5炉 3机，即 3 台 75t/h 循环流化床锅炉和 2 台 130t/h循环流化床锅炉，配套 2 台额定功率 12MW 的抽汽凝汽式汽轮发电机组和 1 台额定功率 24MW 的抽汽凝汽式汽轮发电机组，供热系统最大能力为蒸汽 280t/h，全部自用，最高用热负荷约 190t/h。

华昌化工热电站已完成 5 台锅炉（2×130t/h+3×75t/h）的脱硝、脱硫、除尘特别排放限值要求技术改造，采用 SNCR 脱硝、湿式氨法脱硫、布袋除尘，于2015 年 7 月通过竣工环保验收。

根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）文件要求，华昌化工热电站 2×130t/h+3×75t/h 次高温次高压循环流化床锅炉2018 年底已完成超低排放改造，脱硝、脱硫、除尘分别采用低氮燃烧+SNCR 及臭氧脱硝、湿式氨法脱硫、布袋除尘+脱硫塔设置高效洗涤装置。

c）双狮精细化工热电站

双狮化工热电项目装机容量为：1×C50MW发电机组（利用余热发电，无燃煤锅炉房）。供热系统最大能力为蒸汽215t/h，全部自用，最高用热负荷约150t/h。该项目已通过竣工环保验收。根据项目竣工环保验收监测报告，各废气处理装置运行正常，各项污染物能够实现达标排放。

（7）固废处置

1）般固废处置

园区生活垃圾送张家港市生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；一般工业固体废物综合利用。

2）危废处置

园区企业危险废物目前主要送至张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、张家港南光包装容器再生利用有限公司处置。在这两家企业处置范围外的危险废物由产废企业寻找有相应资质的处置单位处置。

园区内现状危险废物处置单位有：张家港南光包装容器再生利用有限公司、张家港洁利环保科技有限公司、庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司。

张家港保税区管委会已收购张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司部分股份，确保园区内的危险废物得到妥善处置。张家港市政府规划在南丰镇张家港市静脉科技产业园集中建设固体废物和危险废物处理处置设施。并将根据园区发展和张家港市固体废物集中处理处置能力进一步规划固体废物处理处置项目。

本项目在奥斯佳现有厂区内建设，目前项目所在地给水、雨水、污水管网均已铺设到位；现有项目废水厂内处理达接管标准后，送园区胜科水务有限公司处理；现有项目蒸汽来源为园区内长源热电；综上园区内各项基础设施完备能够满足本项目建设。

2.5.3.4 化工园化工专项整治工作及相关文件落实情况

根据《关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发[2019]15号）、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）、《关于促进石化产业绿色发展指导意见》（发改产业[2017]2105号）、《关于促进化工园区规范发展的指导意见》（工信部原[2015]433号）、《关于开展全省化工企业环境安全隐患排查整治专项行动的紧急通知》（苏环办[2019]83 号）等文件要求，核实扬子江化学工业园开发建设中存在的主要整治要求及落实情况，见表 2.5-2。

表2.5-2  化工园管理和整治要求及落实情况

| 政策、法规、规划 | 政策、法规、规划相关内容 | 园区规划内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于江苏省化工园区（集中区）环境治理工程的实施意见》（苏政办发[2019]15 号） | （一）严格建设项目准入。1、强化项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制。2、从严审批产生含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐份等高浓度难降解废水的化工项目，高 VOCs 含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外），危险废物产生量大、园区内无配套利用处置能力或设区市无法平衡解决的化工项目。3、暂停审批未按规定完成规划环评或跟踪评价、园区内存在敏感目标或边界 500 米防护距离未拆迁到位的化工园区（集中区）内除民生、环境保护基础设施类以外的建设项目环评。暂停审批的具体管理办法由省生态环境厅制定。4、加快淘汰列入国家、省产业政策中明令禁止的，重污染、高能耗的落后生产工艺、技术装备。对年产危险废物量 500 吨以上且当年均未落实处置去向，以及累计贮存 2000 吨以上的化工企业，督促企业限期整改，未按要求完成整改的，依法依规予以处理。5、严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局化工园区（集中区）和化工企业。鼓励距离长江干流和重要支流岸线 1 公里范围内、具备条件的化工企业搬离 1 公里范围以外，或者搬离、进入合规园区。 （二）严格执行污染物处置标准。按从严原则，执行国家、省污染物排放标准及有关部委或省政府的相关管理要求。 （三）提升污染物收集能力。1、化工废水全部做到“清污分流、雨污分流”，采用“一企一管，明管（专管）输送”收集方式，企业在分质预处理节点安装水量计量装置，建设满足容量的应急事故池，初期雨水、事故废水全部进入废水处理系统。2、采取密闭生产工艺，或使用无泄漏、低泄漏设备；封闭所有不必要的开口，全面提高设备的密闭性和自动化水平。全面实施《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104 号）。3、严格按照《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》（苏环办〔2016〕95 号），全面收集治理含 VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气、废水处理系统的逸散废气，综合收集率不低于 90%。严格化工装置开停车、检维修等非正常工况的报备制度，采取密闭、隔离、负压排气或其他有效措施防止无组织废气排放，非正常工况排放废气应分类收集后接入回收或废气治理设施。4、按照“减量化、资源化和无害化”的原则，推进废物源头减量和循环利用实施废物替代原料或降级梯度再利用，提高废物综合利用水平。改进工艺装备，减少废盐、工业污泥等低价值、难处理废物产生量，减轻末端处置压力。5、危险废物年产生量 5000 吨以上的企业必须自建利用处置设施。对产废项目固体废物属性不明确的，应根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）开展鉴别工作。严禁通过废水处理系统排放危险废物和污泥，禁止非法出售废酸、废盐、废溶剂等危险废物。鼓励符合条件的园区开展小微企业集中收集试点建设。 （四）提升污染物处置能力。1、园区应配套建设专业的污水处理厂，严禁化工废水接入城镇污水处理厂；严格控制区外非化工污水接入，特殊情况下如有接入，比例不得超过 20%；化工废水接入一般工业污水处理厂的，需增加预处理工艺，实施分类收集、分质处理。污水处理厂原则上需设置高级氧化等强化处理工艺，提高难降解有毒有害污染物去除效率。2、企业化工废水要实行分类收集、分质处理，强化对特征污染物的处理效果，严禁稀释处理和稀释排放。对影响污水处理效果的重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害（包括氟化物、氰化物）、高热、高浓度难降解废水应单独配套预处理措施和设施。3、企业应根据各类废气特性、产生量、污染物浓度、温度、压力等因素综合分析选择合适、高效的末端处理工艺，采用吸附、催化净化、焚烧等工艺的应符合相关标准规范要求；无相应标准规范的，污染物总体去除率不低于 90%。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，配备连续有效的自动监测以及记录设施，提高废气处理的自动化程度，喷淋处理设施应配备液位、pH 等自控仪表、采用自动加药。园区实行统一的 LDAR 管理制度，统一评估企业 LDAR 实施情况。4、加快建设并规范运行园区危险废物焚烧设施和安全填埋场。园区内需采取填埋处置的危险废物年产生量大于 10000 吨的，必须在设区市范围内配套建设危险废物安全填埋场并统筹使用。5、危险废物要基本实现就近及时安全处置，焚烧处置的危险废物在园区内消纳率原则上应达到 60%以上，需焚烧填埋处置的在设区市内消纳率原则上应达到 80%以上。对产生量大、处置难有去向的废盐、废酸、废活性炭等危险废物，园区应配套建设相应的利用处置能力。推动工业污泥源头减量和工业窑炉协同处置。 （五）提升能源清洁化利用能力。1、园区应统筹集中供热工作。服从地区热电联产规划要求，优化热源点布局。集中供热中心规模、选址须满足所有热用户需求，实现集中供热全覆盖。2、多途径推进园区能源清洁化。宜电则电、宜气则气的原则替代燃煤锅炉（包括燃煤导热油炉、燃煤炉窑等）。 （六）提升监测监控能力。1、园区要加快与环境质量监测、污染源监测要求相适应的监测能力建设。根据周边区域水环境、大气环境以及污染源排放特点，确定园区特征污染物。根据污染物排放标准、规划环评文件及其批复和园区特征污染物，制定年度环境监测方案。监测方案包括污染源（含环保基础设施）排放监测，园区边界及周边环境敏感点大气环境质量监测及异味监测，园区周边水体（含底泥）、污水总排口及其上下游、地下水水质监测，园区内及周边土壤环境质量监测等。监测方案和监测结果在园区网站公开。2、企业根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819－2017）及行业自行监测技术指南制定自行监测方案并开展监测，根据环境影响评价文件及其批 复、其他环境管理要求，确定特征污染物清单。3、在园区内、园区边界、重点企业厂界、周边环境敏感目标处，全面建成园区大气预防预警监控点，实现非甲烷总烃、特征污染物及其他无机有毒有害气体在线监控。在具备条件的周边敏感水体、污水厂总排口下游安装具有地表水常规指标、特征污染物监测指标的自动监控设施。园区环保基础设施安装视频监控、在线工况监控、污染物在线监测以及在线质控设施。4、园区建立统一的“一园一档环境信息管理平台”，涵盖园区基本情况、企业基础档案、特征污染物名录库、环保专项业务管理、环境监控预警、LDAR 管理系统、园区污染溯源分析、园区风险与应急指挥以及园区环境视频监控等。平台应支持数据动态更新，具备数据展示与查询、统计与分析及远程控制。5、企业各类污染治理设施单独安装水、电、蒸汽等计量装置，关键设备（风机、 水泵）设置在线工况监控。企业污水预处理排口（监测指标含CODcr、氨氮、水量、pH、具备条件的特征污染物等）、雨水（清下水）排口（监测指标含 CODcr、水量、pH 等）设置在线监测、在线质控、视频监控和由监管部门控制的自动排放阀。重点企业的末端治理设施排气筒要安装连续自动监测设备，厂界要安装在线连续监测系统，对采取焚烧法的废气治理设施（直燃炉、RTO 炉）安装工况在线监控和排口在线监测装置。企业监控信息接入园区环境监控预警系统，实现数据动态更新、实时反馈、远程监控。6、定期开展园区区域突发环境事件风险评估，修编园区突发环境事件应急预案，识别主要环境风险点，落实环境风险防控措施，加强应急物资储备和应急救援队伍建设，每年开展一次应急演练，每年更新一次园区雨污管网及应急闸坝分布图。企业开展环境安全隐患排查与整改，实施环境安全达标建设，对应急管理人员进行上岗培训。7、加强关闭搬迁化工企业环境风险管控，规范企业拆除活动，制定拆除活动污染防治方案、废弃危险化学品、残留污染物清理和安全处置方案，严格按照有关规定实施安全处理处置。对关闭、搬迁遗留地块组织开展调查评估、风险管控、治理修复等，坚决防止污染严重、不宜开发的地块流入市场。在产企业应建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，防止生产、储存、转运等各环节对企业内部及周边的土壤污染。新、改、扩建项目开展环境影响评价时，应开展工矿用地土壤和地下水现状调查，发现项目用地超过有关标准的，应按照有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。 （七）开展环境绩效评价。省有关部门根据《江苏省化工园区（集中区）环境绩效评价体系》组织开展全省化工园区（集中 区）年度动态环境绩效考核评价（园区有两个及以上片区的，每个片区单独评价）。 | （一）园区已强化项目环评与规划环评、现有项目环境管 理、区域环境质量联动的“三挂钩”机制。对产生含杂环、杀菌剂、卤代烃、盐份等高浓度难降解废水的化工项目，高 VOCs 含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂生产项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外），危险废物产生量大、无法平衡解决的化工项目不予审批。该园区已按规定完成规划环评的跟踪评价、园区内或边界 500 米防护距离环境敏感目标已拆迁到位。对园内企业排查并加快落实淘汰列入国家、省产业政策中明令禁止的，重污染、高能耗的落后生产工艺、技术装备。对年产危险废物量 500 吨以上且当年均未落实处置去向，以及累计贮存 2000 吨以上的化工企业，督促企业限期整改。严格限制在长江沿线新建扩建石油化工、煤化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目；严禁在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局化工园区（集中区）和化工企业。鼓励距离长江干流和重要支流岸线 1 公里范围内、具备条件的化工企业搬迁。 （二）按从严原则，执行国家、省污染物排放标准及有关部委或省政府的相关管理要求。 （三）提升污染物收集能力。对园内企业的化工废水要求全部做到“清污分流、雨污分流”，采用“一企一管，明管（专管）输送”收集方式，企业在分质预处理节点安装水量计量装置，建设满足容量的应急事故池，初期雨水、事故废水全部进入废水处理系统；要求园内企业采取密闭生产工艺，或使用无泄漏、低泄漏设备；封闭所有不必要的开口，全面提高设备的密闭性和自动化水平。全面实《石化企业泄漏检 测与修复工作指南》（环办〔2015〕104 号）。要求园内企业严格按照《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》（苏环办〔2016〕95），全面收集治理含 VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气、废水处理系统的逸散废气，综合收集率不低于 90%。严格化工装置开停车、检维修等非正常工况的报备制度，采取密闭、 隔离、负压排气或其他有效措施防止无组织废气排放，非正常工况排放废气应分类收集后接入回收或废气治理设施。按照“减量化、资源化和无害化”的原则，推进废物源头减量和循环利用，实施废物替代原料或降级梯度再利用，提高废物综合利用水平。改进工艺装备，减少低价值、难处理废物产生量，减轻末端处置压力。要求园内危险废物年产生量 5000 吨以上的企业必须自建利用处置设施。对产废项目固体废物属性不明确的开展鉴别工作。严禁通过废水处理系统排放危险废物和污泥，禁止非法出售废酸、废盐、废溶剂等危险废物。 （四）园区已配套建设专业的污水处理厂，严格控制区外非化工污水接入比例不得超过 20%；污水处理厂设置强化处理工艺。园内企业化工废水分类收集、分质处理，严禁稀释处理和稀释排放。对影响污水处理效果的重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害（包括氟化物、氰化物）、高热、高浓度难降解废水应单独配套预处理措施和设施。园内企业选择合适、高效的末端处理工艺，符合相关标准规范要求；污染物总体去除率不低于 90%。废气治理设施应纳入生产系统进行管理，提高废气处理的自动化程度。园区实行统一的 LDAR 管理制度，统一评估企业 LDAR实施情况。园内危废处置在设区市内消纳率达到80%上。园内有已建废酸处理利用单位，并拟建废活性炭再生处理单位。鼓励企业进行工业污泥源头减量。 （五）园区实行集中供热，已开展热电联产规划，实现集中供热全覆盖。企业对供热有特殊要求的，按照宜电则电、宜气则气的原则替代燃煤锅炉。 （六）提升监测监控能力。园区已按要求确定园区特征污染物，制定年度环境监测方案。监测方案和监测结果在园区网站公开。园内企业制定自行监测方案并开展监测，确定特征污染物清单。在园区内、园区边界、重点企业厂界、周边环境敏感目标处，建设了园区大气预防预警监控点，实现非甲烷总烃、特征污染物及其他无机有毒有害气体在线监控。园区环保基础设施已安装视频监控、在线工况监控、污染物在线监测以及在线质控设施。园区正在建立统一园一档”环境信息管理平台联网。企业各类污染治理设施已单独安装水、电、蒸汽等计量装置，关键设备已设置在线工况监控。企业污水预处理排口、雨水（清下水）排口已设置在线监测、在线质控、视频监控和由监管部门控制的自动排放阀。重点企业的末端治理设施排气筒已安装连续自动监测设备，厂界已安装在线连续监测系统，对采取焚烧法的废气治理设施（直燃炉、RTO 炉）已安装工况在线监控和排口在线监测装置。企业监控信息基本已接入园区环境监控预警系统，实现数据动态更新、实时反馈、远程监控。已按要求开展园区区域突发环境事件风险评估，修编园区突发环境事件应急预案，识别主要环境风险点，落实环境风险防控措施，加强应急物资储备和应急救援队伍建设，定期开展应急演练，更新园区雨污管网及应急闸坝分布图。园内企业均已开展环境安全隐患排查与整改，实施环境安全达标建设，对应急管理人员进行上岗培训。加强关闭搬迁化工企业环境风险管控，规范企业拆除活动，要求制定拆除活动污染防治方案、废弃危险化学品、残留污染物清理和安全处置方案，严格按照有关规定实施安全处理处置。对关闭、搬迁遗留地块组织开展调查评估、风险管控、治理修复等，坚决防止污染严重、不宜开发的地块流入市场。在产企业正在建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度。园内新、改、扩建项目开展环境影响评价时，均开展工矿用地土壤和地下水现状调查，发现项目用地超过有关标准的，应按照有关规定开展详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。 | 已落实 |
| 《关于全面关于全加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24 号） | 强化化工污染洽理工程，实施最严格环境管理标准，落实“263”减化和化工企业“四个一批”专项行动要求，坚决关闭规模小、污染重、治理无望的化工企业，大幅减少落后化工企业。 严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于 10 亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。鼓励在现有化工园区内设置中试园区或研发基地，对接战略性新兴产业，重点培育和推广化学工业节能环保新技术、新材料和新装备研发。工业园区（聚集区）内化工企业需对高浓度废水进行预处理，化学需氧量浓度低于500mg/L，且行业特征污染物浓度达到行业接管标准后接入工业污水处理厂。 |  | 已落实 |
| 《关于促进石化产业绿色发展指导意见》（发改产业[2017]2105 号） | 优化调整产业布局。按照资源环境承载能力，依据全国主体功能区规划、城乡规划和生态环境保护规划，优化石化产业布局，建设化工类新型江业化产业示范基地，促进区域协调发展。 规范化工园区发展。按照《关于促进化工园区规范发展的指导意见》充分考虑国家、区域石化产业布局规划要求，结合区域内产业特色，统筹各化工园区发展定位，逐步完善化工园区产业升级与退出机制，优化调整化工园区布局。新建化工项目须进入合规设立的化工园区。规范化工园区发展，建立入园项日评估制度，入园项日需符合产业政策、行业规范和绿色发展等要求。开展智慧化工园区建设，采用云计算、大数据、物联网等现代信息技术，打造园区智能管理平台，实现信息交互与共享。 推动园区循环经济发展，构建循环经济产业链，提高产业关联度和循环化程度。 |  | 已落实 |
| 《关于开展全省化工企业环境安全隐患排查整治专项行动的紧急通知》（苏环办[2019]83 号） | （二）化工园区排查整治重点。 1、园区规划环评要求落实情况。检查园区串瞭环讶是否通过审查；园区产业发展规划是否采纳规划环评要求。园区引进项目是否与国家产业政策及规划环评产业定位相符；检查园区化工全业“四个一批”的开展落实情况。 2、园区环境基础设施建设及运行情况。检查园区污水处理厂、集中供热、危险废物处置设施等公用工程是否与园区要求相匹配，园区废水、危险废物是否得到有效收集和处理处置，集中供热是否全覆盖。 3、园区各项环境风险防范措旌落实情况。检查园区环境防护距离内是否仍存在敏感目标；是否完成园区区域突发环境事件风险评估，编制园区环境风险隐患清单；是否建立专门应急物资储备库；是否依托消防队伍建立专职应急处置队伍。是否制定园区雨污管网及应急闸坝分布图和应急方案是否建立化工园区有毒有害气体预防预警体系；是否在化工园区周边设置大气质量自动监控站点并实时传输；是否设置风险防控环境应急指挥平台。 | 1、扬子江化工园已严格落实《江苏扬子江国际化学工业 园一期（14.5km2）规划环境影响报告书》及审查意见《苏环审[2017]1 号）的要求。保税区严格执行入区项目准入条件以及《报告书》提出的入区项目环境准入负面清单。落实国家产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件以及法律法规要求，重点延伸拓展生产工艺和设备先进、技术含量高、资源能源消耗低、环境污染排放少的项目。保税区已对扬子江化工园开展“四个一批”专项行动。现入园企业中，不存在产业政策限制类和禁止类的项目。化工园在充分考虑园区产业发展现状的基础上。从国内外市场、生产工艺和技术、上下游物料供给等角度进行产业转型升级。 2、扬子江化工园污水处理厂、集中供热、危险废物处置设施等公用工程与园区需求基本相匹配，同区废水100%收集。送园区污水处理厂胜科永务集中处理。园区实行集中供热。除华吕化工及双狮化工建有自备热电站，其余均由保税区长源热电厂供热。 3、因长江岸线保护要求。同时考虑园区基础设施建设难度，扬子江化工园（北区）护漕港东侧区域已调减，园区内及园区边界 500 米范围内无环境敏感目标。已编制完成《张家港保税区扬子江国际化学工业园突发环境事件应急预案》并完成备案。 4、园区现有张家港保税区消防中队和保税区消防特勤中队，张家港保税区、张家港环境应急处置中心、张家港船舶溢油应急设备库、市监察大队、市监测站、消防中队等均配各有部分应急装备与人员，一旦企业发生较大环境风险事故，可就近配合提供援助。园区已设置废水“三级监控”体系。已制定园区南污管网及闸坝分布图，目前正在进一步优化完善应急闸坝和应急方案。所有化工生产企业雨水（清下水）排放口均为强排。在雨水（清下水）强排口前建收集池（有条件的企业可借用事故应急池）。雨水从收集池强制外排至园区雨水管网。强排管道设 COD 自动监控装置及自动连锁装置，达标雨水通过强排水泵外排。超标雨水不得排入园区雨水管网。已建设有毒有害气体预测预警体系。已设立张家港保税区应急响应中心。该中心监控范围以扬子江化工园为主，兼容覆盖张家港保税区，依托中心软硬件实现张家港保税区安全环保工作的专业化、标准化、信息化、智能化，并设置有专门的监控中心部门人员。应急响应中心配备硬件设备机房、中心监控室、应急指挥室和值班休息室。设有基于 12 台高性能服务器的数据运算集群和网络系统、大屏幕显示系统、语音广播系统、监控报警系统、通讯指挥系统几大硬件系统和功能设施。 | 已落实 |

除上表对照内容以外，根据《江苏省化工园区（集中区）环境治理工程实施意见（苏政办发[2019]15 号）》的环境绩效评价体系，江苏省扬子江国际化工园跟踪环评的四至范围满足《江苏省国家级生态保护红线规划》管控要求；园区内距边界 500 米环境防护距离内均不存在敏感目标；园区内已实现废水集中处理和集中供热；园区年度需焚烧处置废物均得到了有效处置。因此，该化工园区不属于文件中“一票否决项”的内容。

根据《江苏省化工产业安全环保整治提升方案（苏办[2019]96 号）》中新增13 项对园区的环境管理要求，江苏省扬子江国际化工园开展了自检排查工作。按照《关于全省化工园区规范发展综合评价情况的通报》（苏化治办[2019]1 号）的相关要求，结合贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅印发的《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（苏办[2019]96 号），严格对照化工园区安全、环保有关标准要求，落实了改进措施。

#### 2.5.3.5化工园建设与规划环评审查意见要求对照

对照《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2019]79号）要求，化工园建设概况见表2.5-3。

表2.5-3  化工园建设与规划环评审查意见对照一览表

| 审查意见要求 | 园区建设情况 |
| --- | --- |
| 一、《规划》应坚持绿色发展、协调发展，按照“共抓大保护、不搞大开发”的长江整体性生态环境保护要求，全力推动区域可持续发展。落实《关于长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》和江苏省《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》等的要求，优化发展定位、着力推动保税区产业绿色转型升级，加强化工园区的环境风险管控；落实《张家港市城市总体规划（2011-2030）》（2018年修改）最新成果要求，加强与土地利用总体规划的协调，进一步优化保税区发展规模和用地布局，强化空间管控，避免产业发展对区域生态系统和人居环境的不良影响。 | 在规划实施过程中，园区将严格落实《关于长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》等文件的要求，推动保税区产业绿色转型升级，进一步加强化工园区的环境风险管控。并落实《张家港市城市总体规划 2011-2030）》（2018 年修改）最新成果要求，对规划用地性质与实际用地性质尚不符合的区域进行逐步调整，并加强与土地利用总体规划的协调，确保园区用地布局符合上位规划。 本项目符合《关于长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》等文件要求，本项目在现有厂区内建设，不新征用地，所占用地为园区工业用地，符合园区用地规划。 |
| 二、进一步优化保税区空间布局。落实国家、江苏省及苏州市关于化工等产业布局的要求，严格控制化工集中区规模和范围。严格限制在长江沿线新建扩建石油化工等化工项目，禁止建设新增污染物排放的项目，严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建、扩建布局化工园区和化工项目，存量项目逐步调整。重大项目应依法依规有序推进。按照报告书建议，调减扬子江化工园（北区）面积0.77平方公里。 | 已调减扬子江化工园（北区）面积0.77平方公里，严格落实规划环评成果中生态空间清单，并在后期规划报批过程中调减园区面积，进一步优化保税区空间布局。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建、扩建布局化工园区和化工企业。重大项目应依法依规有序推进。本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内。 |
| 三、加强区域生态系统和功能的保护。加强区域饮用水水源保护区、风景名胜区、重要湿地和集中居住区等生态、生活空间保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，制定现有不符合管控要求的企业退出计划，逐步搬出。建议将邻近居住区及周边一定范围划为限建区，严格限制建设产生恶臭类废气、有机废气、粉尘、高噪声的项目。严格保税区（西区）内临近中港社区、中德社区一侧企业准入和环境管控要求，现有大气环境影响大的企业尽快提升改造或退出搬迁。严格控制位于扬子江化工园南区和北区之间德积街道规模和人口数量，现有居民逐步向保税区滨江新城等迁移。落实苏环审[2017]1号关于东海粮油控制规模、远期搬迁的要求。 | 严格落实规划环评成果中生态空间清单，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。严格控制位于扬子江化工园南区和北区之间德积街道规模和人口数量，推进现有居民逐步向保税区滨江新城等迁移工作。要求东海粮油不再增加厂区面积，厂内预留用地仅用于建设国家粮油保供战略布局规划项目，同时鼓励东海粮油向仓储、物流、贸易方向发展，并建议其远期搬迁。 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号）、《张家港市生态红线区域保护规划》（张政发[2015]81 号），本项目不属于生态空间保护区域，与本项目所在厂区厂界距离最近的长江（张家港市）重要湿地，距离约1.8km（厂界距离）。 |
| 四、严格入区项目环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》提出的生态环境准入要求，根据《规划》产业导向和《报告书》提出的淘汰和提升改造建议，大力推进各园区产业结构优化升级，全面提升产业的技术水平和绿色循环化水平。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用等均需达到同行业国际先进水平。对现状不符合各产业园区定位、达不到国家和地方最新环保要求的企业，提出淘汰、转型或升级改造的具体建议。 | 严格落实规划环评成果中生态环境准入和管控清单，并结合现有建设项目整改要求结论清单表，要求相关企业开展淘汰、转型或产业升级工作，推动保税区高质量发展。 本项目符合产业政策、指导目录和“三线一单”等的要求。 |
| 五、严守环境质量底线。根据国家和江苏省污染防治攻坚战等相关环境保护要求，明确保税区环境质量改善的阶段目标，制定区域污染物允许排放总量管控要求及污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放总量，确保区域环境质量的持续改善。 | 严格落实规划环评成果中环境质量底线清单，确保区域环境质量的持续改善。本项目在建设过程中，严格落实环境质量底线要求。 |
| 六、强化环境风险防控，建立健全区域环境风险防控体系。加强区内重要风险源的管控，建立重点化工企业-化工园区-政府环境风险防范及应急联动机制，明确责任主体。加强日常监督管理，确保落实各项环境风险防控措施，组织编制园区污染事故应急预案和应急能力建设方案，及时应对可能出现的环境风险，防范事故发生的次生环境影响。 | 园区进一步完善区域环境风险防范体系，结合张家港保税区重点监管企业名单，加强对区内重要风险源的管控，建立重点化工企业-化工园区-政府环境风险防范及应急联动机制。进一步完善园区污染事故应急预案和应急能力建设方案，及时应对可能出现的环境风险，防范事故发生的次生环境影响。 奥斯佳现有应急救援方案已与保税区应急预案对接和联动，能够及时应对可能出现的环境风险，防范事故发生的次生环境影响。 本项目投运前，建设单位应根据企业内外环境风险变化因素更新突发环境事件应急预案。 |
| 七、完善环境监测体系。根据保税区功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等情况，建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监测体系。做好保税区内大气、水、土壤等环境要素的长期跟踪监测与管理，根据监测结果和实际环境影响、区域污染物削减措施实施的进度和效果适时优化调整《规划》。 | 严格落实规划环评成果中园区跟踪评价环境质量监测计划清单，并完善张家港保税区环境监测体系，对保税区内大气、水、土壤等环境要素进行长期跟踪监测与管理，了解规划实施过程中环境质量变化情况。 |
| 八、完善保税区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。加快推进区内污水处理厂提标改造，提升中水回用率，确保化工园废水主要污染物排放量不增加；固体废物、危险废物应依法依规集中收集、处理处置。 | 通过提升中水回用率，推进张家港保税区胜科水务有限公司和张家港市给排水公司金港片区污水处理厂提标改造工作，确保化工园废水主要污染物排放量不增加。在规划实施过程中，要求相关企业严格落实相关文件要求，做到固体废物、危险废物依法依规集中收集、处理处置。 本项目新增废水污染物可以在污水处理厂内平衡，危险废物能依法依规集中收集、处理处置。 |
| 九、在《规划》实施过程中，加强与相关规划的衔接，确保规划环评成果得到有效落实。适时开展环境影响跟踪评价。 | 建设项目将做好环境影响评价工作，落实规划环评提出的要求。 |

#### 2.5.3.6目前扬子江化工园存在的问题及整改措施

扬子江化学工业园主要环境问题、限制因素及整改意见、实施进度见表2.5-4。

表2.5-4  扬子江国际化工园主要环境问题与整改建议

| 类别 | 主要环境问题/制约因素 | 整改建议/解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局 | 目前，扬子江化工园规划范围内，北区东北部永兴村120户尚未完成拆迁安置；扬子江化工园北区边界500米隔离带内，永兴村部分居民尚未完成拆迁安置。 | 因长江岸线保护要求，同时考虑园区基础设施建设难度，建议调减扬子江化工园（北区）护漕港东侧区域。保税区管委会已决定采纳此建议。面积调减后，扬子江化工园（北区）范围东至港华路，永兴村居民距调减后的园区边界距离超过500米，园区内及园区边界500米隔离带范围无环境敏感目标。 |
| 环保基础设施 | 胜科水务中水回用工程20000m3/d工业水、4000m3/d除盐水项目已建成，但目前由于园区已建企业内部中水管网改造费用大，中水用户较少，普及率较低，排污空间被占用。 | 园区将积极引导企业利用中水，尤其是新入园企业。目前，园区中水使用率为31.68%。园区将采取以下措施鼓励入园企业使用中水：加快中水管网建设与完善；目前中水不含税价格约为2.8元/吨，政府将给予中水使用补贴；加强中水使用宣传力度。 |
|  | 根据《省政府办公厅关于切实加强化工园区（集中区）环境保护工作的通知》（苏政办发〔2011〕108号）要求，“危险废物产生量大于5000吨/年且需采取焚烧处置的化工区，应配套建设危险废物集中焚烧设施”；《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2018〕24号）要求“采取焚烧处置的危险废物年产生量大于5000吨的工业园区，应配套建设集中焚烧设施，且在本区域内消纳率应达到60%以上”；《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发〔2018〕91号）要求“采取焚烧处置的危险废物年产生量大于5000吨的县（市、区）和工业园区（高新区、化工园区、工业集中区等），应配套建设集中焚烧设施；设区市范围内应建设危险废物安全填埋场并统筹使用”。目前，扬子江化工园未建设危险废物集中焚烧设施。 | 保税区已有4家危险废物处置单位；张家港保税区管委会已收购张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司部分股份，确保园区内的危险废物得到妥善处置。将根据园区发展和张家港市固体废物集中处理处置能力进一步规划固体废物处理处置项目。 |
| 企业污染控制 | 园区长源热电超低排放改造、华昌化工锅炉升级改造尚未完成 | 长源热电超低排放改造、华昌化工锅炉升级改造正在进行。 长源热电超低排放改造在现有装置础上，优化布袋除尘工艺、优化石灰石-石膏湿法脱硫工艺、新增低氮燃烧+SCR 脱硝工艺，5#机组 2 台锅2018 年底已改造完成，6#、7#机组锅炉正在改造。华昌化工热电站目前 2×130t/h+3×75t/h 次高温次高压循环流化床锅炉 2018 年底已完成超低排放改造，脱硝、脱硫、除尘分别采用低氮燃烧+SNCR 及臭氧脱硝、湿式氨法脱硫、布袋除尘+脱硫塔设置高效洗涤装置。华昌化工正在建设“锅炉升级及配套技术改造项目”，新建 2 台 260t/h 高温超高压循环流化床锅炉（1 用 1 备），替代原有 3 台 75t/h 次高温次高压循环流化床锅炉。改造项目建成后，华昌化工热电站共有 2 台 260t/h（1 用 1 备）和 2 台 130t/h循环流化床锅炉（1 用 1 备），配套 2 台额定功率 12MW 的背压式汽轮发电机组（发电机功率为15MW）和 1 台额定功率 25MW 的抽汽凝汽式汽轮发电机组（发电机功率为 30MW），供热系统最大能力为蒸汽 390t/h，全部自用。4 台锅炉脱硝、脱硫、除尘分别采用低氮燃烧+SNCR 及臭氧脱硝、湿式氨法脱硫、布袋除尘+脱硫塔设置高效洗涤装置，均能满足超低排放要求。 |
|  | 根据《土壤污染防治行动计划》、《全国土壤污染状况详查总体方案》、《江苏省土壤污染防治工作方案》、《张家港市土壤污染防治工作方案》等文件要求，2020年底前掌握土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险情况，对园区重点行业企业用地开展土壤污染状况详查，重点调查化工、危险废弃物处置等重点行业在产企业用地、尚未再开发利用的已关闭搬迁企业遗留地块。 | 目前，扬子江化工园土壤污染状况详查工作已完成，2018年已完成重点行业企业信息采集。目前已完成重点地区污染状况调查，疑似污染地块调查数据入库，掌握重点地区土壤污染状况、污染地块分布及其环境风险情况，建立污染地块名录及土地利用的负面清单，有效防范土壤环境风险。 |

2.5.4项目所在区域环境功能区划

项目所在区域环境功能区划见表 2.5-5。

表2.5-5 项目所在区域环境功能区划一览表

| 环境要素 | 功能 | 功能区划标准 |
| --- | --- | --- |
| 空气环境 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 水环境 | 长江（张家港石牌港闸~张家港东圩港） | 工业、农业用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类 |
|  | 地下水环境 | / | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 声环境 | 工业区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 土壤环境 | / | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

# 3现有工程回顾

## 3.1现有项目概况

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司（以下简称“江苏奥斯佳”）成立于2013年3月21日，注册资本4020万元，是一家研发和销售有机硅、水性聚氨酯、胶黏剂等的企业。公司位于江苏扬子江国际化学工业园南海路56号，占地60亩。目前公司拥有总资产2.63亿元，员工50余人。

2016年，江苏奥斯佳投资建设“新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目”，2017年该项目环境影响评价报告书取得原苏州市环境保护局批复（苏环建[2017]20号）。该项目于2018年3月开工建设，分两个阶段建设，其中一阶段建设内容为6000吨聚氨酯用特种硅油，二阶段建设内容为12000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂及2000吨水性胶黏剂。目前，一阶段已于2021年8月完成竣工环保“三同时”验收，二阶段项目中10吨聚氨酯用其他助剂拟取消建设，12000吨聚氨酯用特种硅油和2000吨水性胶黏剂项目已建成，在试生产当中。

2021年公司投资建设研发中心项目，该项目已取得项目立项备案（张保投资备[2021]72号），环境影响报告表于2021年8月取得江苏省张家港保税区管理委员会批复（张保审批[2021]185号），目前该项目正在建设中。

现有项目已取得国家排污许可证（证书编号：913205920645292101001P），已编制应急预案并备案（备案：320582-2021-081-M）。

各项目建设、环评审批验收执行情况见表3.1-1。

表3.1-1  江苏奥斯佳现有项目情况一览表

| 项目名称 | 环评批复文号及时间 | 环评批复产品方案 | 建设情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目 | 报告书，原苏州市环境保护局，苏环建[2017]20号，2017.03.23 | 18010吨聚氨酯用特种材料、2000吨水性胶黏剂项目 | 一阶段已建，年产6000吨聚氨酯用特种硅油 | 一阶段于2021年8月通过竣工环保自主验收 |
|  |  |  | 二阶段12000吨聚氨酯用特种硅油和2000吨水性胶黏剂待验收，10吨聚氨酯用其他助剂取消建设 | 试生产中 |
| 研发中心项目 | 报告表，江苏省张家港保税区管理委员会，张保审批[2021]185号2021.08.27 | 主要进行聚氨酯添加剂、水性胶粘剂等生产工艺研发及性能测试 | 建设中 | 待验收 |

3.1.1现有项目主体工程

现有项目具体产品方案见表3.1-2。产品主要规格详见表3.1-3。

表3.1-2  公司现有项目产品方案一览表

| 生产线名称 | 产品名称 | 设计能力（t/a） | 实际产品量（t/a） | 年运行时数（h） | 包装方式及规格 | 建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯特种硅油生产线 | 聚氨酯特种硅油 | 18000 | 6000 | 7200 | 桶装，200L，1000L | 已验收 |
|  |  |  | 12000 | 7200 | 桶装，200L，1000L | 试生产中 |
| 聚氨酯用其他助剂生产线 | 聚氨酯用其他助剂 | 10 | / | / | / | 拟取消建设 |
| 胶黏剂生产线 | 胶黏剂 | 2000 | / | / | 桶装，200L，1000L | 在建，待验收 |

表3.1-3  现有产品主要规格

| 产品名称 | 分子量 | 粘度 | 密度 | 浊点 | 表观 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯用特种硅油 | 3000~35000 | 50~5000 | 0.96 | 51~60 | 清澈液体 | 根据合成反应温度控制，控制分子量大小，从而形成不同粘度的系列产品 |
| 聚氨酯用其他助剂 | 1000~5000 | 10~60 | 0.98 | 51~60 | 清澈液体 |  |
| 水性粘胶剂 | - | 200~1000 | 1 | - | - | - |

（2）主要构筑物

根据现有项目资料及企业实际建设情况，厂区主要构筑物详见表3.1-4。现有项目厂区平面布置图详见图3.1-1。

表3.1-4  现有项目主要构筑物表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积（m2） | 层数（层） | 建筑面积（m2） | 高度（m） | 火灾危险性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类车间 | 1425 | 3 | 4308 | 15 | 甲类 | 已建成 |
| 2 | 丙类车间 | 1361.4 | 1/2 | 2722.7 | 11 | 丙类 | 已建成 |
| 3 | 甲类仓库 | 658.9 | 1 | 658.9 | 11.2 | 甲类 | 已建成 |
| 4 | 丙类仓库 | 3121.8 | 1 | 3121.8 | 13 | 丙类 | 已建成 |
| 5 | 罐区 | 1585 | / | / | / | 甲类/丙类 | 已建成 |
| 6 | 装卸物流区 | 3100 | / | / | / | / | 已建成 |
| 7 | 动力车间 | 643.8 | 1 | 643.8 | 9.1 | 丙类 | 已建成 |
| 8 | 消防泵房 | 166 | / | 101.6 | 3.5 | 丁类 | 已建成 |
| 9 | 消防水池 | 594 | / | / | / | / | 已建成 |
| 10 | 事故应急池 | 698.8 | / | / | / | / | 已建成 |
| 11 | 变配电室 | 149.2 | 1 | 149.2 | 6.9 | 丙类 | 已建成 |
| 12 | 地磅 | 45 | / | / | / | 丁类 | 已建成 |
| 13 | 综合楼 | 2134.84 | 4 | 7260.40 | 20.7 | 民用 | 已建成 |
| 14 | 门卫一 | 37.74 | 1 | 37.74 | 3.8 | 民用 | 已建成 |
| 15 | 门卫二 | 37.74 | 1 | 37.74 | 3.8 | 民用 | 已建成 |
| 16 | 架空管廊 | 1200 | / | / | / | / | 已建成 |

3.1.2现有项目建设内容

现有项目的公辅工程、环保工程情况汇总见表3.1-5，现有项目储罐情况见表3.1-6。

表3.1-5  现有项目建设内容汇总表

| 项目组成 | 工程（车间）名称 | 设计能力 | 现有项目使用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已建 | 已批在建 | 拟取消 | 全厂 |  |
| 辅助工程 | 溶剂回收装置 | 1套，处理能力为2000L/hr | / | / | 1套，处理能力为2000L/hr | / | 拟取消建设 |
|  | 实验室 | 2000m2 | 2000m2 | 依托现有 | / | 2000m2 | 用于产品的抽检, 位于综合楼内 |
| 储运工程 | 甲类仓库 | 658.9m2 | 658.9m2 | 依托现有 | / | 658.9m2 | 用于储存原料，其中120m2用作危废仓库 |
|  | 丙类仓库 | 3121.8m2 | 3121.8m2 | 依托现有 | / | 3121.8m2 | 用于储存原料和产品 |
|  | 甲类罐区 | 占地面积785m2 | 3个50m3储罐，1个10m3储罐 | / | / | 3个50m3储罐，1个10m3储罐 | 用于储存原料 |
|  | 丙类罐区 | 占地面积800m2 | 9个50m3储罐，4个20m3储罐 | / | / | 9个50m3储罐，4个20m3储罐 | 用于储存原料 |
| 公用工程 | 给水系统 | 自来水 | 35575m3/a | 34955m3/a | 620m3/a | / | 35575m3/a | 依托区域自来水厂 |
|  |  | 软水 | 1套，3m3/h | / | / | 1套，3m3/h | / | 拟取消建设 |
|  | 排水系统 | 15097 m3/a | 14597m3/a | 500m3/a | / | 15097m3/a | 依托园区胜科水务 |
|  | 冷冻水系统 | 冷冻水（乙二醇溶液）：-25℃/-20℃，供冷量28kW/h ×2套 | 28kW/h ×2套 | / | / | 28kW/h ×2套 | / |
|  | 循环冷却水系统 | 100m3/h×1 347m3/h×1 | 100m3/h×1 347m3/h×1 | / | / | 447m3/h | / |
|  | 蒸汽系统 | 长源热电 | 10000t/a | / | / | 10000t/a | 依托园区长源热电厂供给 |
|  | 供氮系统 | 150Nm³/h | 100Nm³/h | / | / | 100Nm³/h | 自制 |
|  | 供电系统 | 园区电网 | 290万kWh/a | 10万kWh/a | / | 300万kWh/a | 由园区供电网提供 |
|  | 空压站 | 1台空压机1054Nm3/h | 900Nm3/h | / | / | 900Nm3/h | 自制 |
|  | 绿化工程 | 8325m2 | 8325m2 | 依托现有 | / | 8325m2 | / |
| 环保工程 | 废气治理 | 布袋除尘器 | 1套 | 1套 | 依托现有 | / | 1套 | 达标排放 |
|  |  | 活性炭吸附装置 | 1套二级冷凝+单级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）；1套二级活性炭吸附装置 | 1套二级冷凝+单级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）20000Nm3/h | 1套二级活性炭吸附装置10000Nm3/h | / | 1套二级冷凝+单级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）；1套二级活性炭吸附装置 | 达标排放 |
|  |  | 排气筒 | 2个15m | 1个15m | 1个15m | / | 2个15m | 符合标准要求 |
|  | 废水处理 | 化粪池 | 20t/d | 15t/d | 1.6t/d | / | 16.6t/d | 达标排放 |
|  | 固废处理 | 一般固废堆场 | 10 m2 | 10 m2 | 依托现有 | / | 10 m2 | / |
|  |  | 危废仓库 | 120m2 | 120m2 | 依托现有 | / | 120m2 | / |
|  |  | 固废焚烧装置 | 处理能力500t/a | / | / | 处理能力500t/a | / | 目前已建成，拟取消使用 |
|  | 噪声处理 | / | 建筑隔声、设置减震垫、种植绿化等 | 达标排放 |
|  | 事故应急及风险防范 | 事故池 | 2182m3 | 2182 m3 | 依托现有 | / | 2182 m3 | 满足风险防范要求 |
|  |  | 围堰 | / | 1m高围堰 | 依托现有 | / | 1m高围堰 |  |
| 其他工程 | 综合楼 | 2134.84m2 | 2134.84m2 | 依托现有 | / | 2134.84m2 | / |
|  | 消防水泵房 | 390m2 | 390m2 | 依托现有 | / | 390m2 | / |

表3.1-6  现有储罐建设情况

| 编号 | 位置 | 存储物料 | 容积(m³) | 规格(m) | 类型 | 材质 | 储存条件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类罐区 | 八甲基环四硅氧烷 | 50 | Ф3.0×h7.1 | 拱顶罐 | 不锈钢 | 常温常压 | 1 | 已建 |
|  |  | 异丙醇 | 50 | Ф3×h7.1 | 拱顶罐 | 不锈钢 | 常温常压 | 1 | 已建 |
|  |  | 异丙醇 | 50 | Ф3×h7.1 | 拱顶罐 | 不锈钢 | 常温常压 | 1 | 已建 |
|  |  | 废溶剂（异丙醇） | 10 | Ф1.9×h3.7 | 拱顶罐 | 不锈钢 | 常温常压 | 1 | 已建 |
| 2 | 丙类罐区 | 含氢硅油 | 50 | Ф3×h7.1 | 拱顶罐 | 碳钢 | 常温常压 | 2 | 已建 |
|  |  | 烯丙基乙酰基聚醚 | 50 | Ф3×h7.1 | 拱顶罐 | 碳钢 | 常温常压 | 2 | 已建 |
|  |  | 二丙二醇 | 50 | Ф3×h7.1 | 拱顶罐 | 碳钢 | 常温常压 | 1 | 已建 |
|  |  | 含氢硅油 | 50 | Ф3×h7.1 | 拱顶罐 | 碳钢 | 常温常压 | 1 | 已建 |
|  |  | 烯丙基甲基封端聚醚 | 50 | Ф3×h7.1 | 拱顶罐 | 碳钢 | 常温常压 | 1 | 已建 |
|  |  | 含氢硅油 | 20 | Ф2.3×h4.6 | 拱顶罐 | 碳钢 | 常温常压 | 1 | 已建 |
|  |  | 烯丙基聚醚 | 50 | Ф3×h7.1 | 拱顶罐 | 碳钢 | 常温常压 | 2 | 已建 |
|  |  | 烯丙基聚醚 | 20 | Ф2.3×h4.6 | 拱顶罐 | 碳钢 | 常温常压 | 3 | 已建 |

## 3.2已建项目概况

目前，江苏奥斯佳一阶段项目年产聚氨酯特种硅油6000t，已通过“三同时”验收。二阶段项目12000吨聚氨酯用特种硅油和2000吨水性胶黏剂项目已建成，目前在试生产当中。

3.2.1一阶段项目概况

3.2.1.1 工艺概述

涉及商业机密，予以删除

3.2.1.2原辅料使用情况

表3.2-1  一阶段项目原辅料使用情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 型态 | 年用量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

3.2.1.3生产设备

表3.2-2  现有一阶段项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

3.2.1.4工艺水资源、蒸汽利用情况

图3.2-3  已建一阶段项目蒸汽-水平衡图    单位：t/a

3.2.1.5污染物排放情况

一、废气污染防治措施分析

（1）有组织废气

已建一阶段项目有组织废气主要为：

1）投料粉尘

投料过程投料粉尘，通过集气罩收集后送布袋除尘处理，粉尘收集效率为90%，布袋除尘处理效率为90%，处理后尾气与有机废气合并通过活性炭吸附装置处理后，通过15m高1#（DA002）排气筒排放。

2）聚氨酯用特种硅油工艺废气

聚氨酯用特种硅油合成产生的挥发性有机废气，首先通过冷却水（30℃）+冷冻水（-20℃）二级冷凝，尽量冷凝去除/回收废气中的有机物，然后送活性炭吸附装置进行处理，处理后废气通过15m 1#（DA002）排气筒达标排放，废气通过密闭管道收集，收集效率100%，挥发性有机废气处理效率≥90%。

3）罐区废气

异丙醇储罐大小呼吸废气通过管道送至活性炭吸附处理装置处理处理后，收集效率100%，处理效率90%，处理后的废气通过15m高1#（DA002）排气筒排放。

已建项目有组织废气产生及排放情况见表3.2-3。

表3.2-3 现有已建项目有组织废气产生及排放情况

| 排气筒编号 | 产生工段 | 污染物 | 废气量(m3/h) | 污染物产生情况 | 处理方式 | 去除率(%) | 污染物 | 污染物排放情况 | 排放标准 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 高度(m) | 直径(m) | 时间（h） |
| 1#（DA002） | 聚氨酯特种硅油 | 颗粒物 | 20000 | 0.21 | 0.004 | 0.03 | 布袋除尘 | 90 | 颗粒物 | 0.021 | 0.0004 | 0.003 | 20 | / | 15 | 0.8 | 7200 |
|  |  | 异丙醇 |  | 45.3 | 0.91 | 6.53 | 二级冷凝+活性炭吸附 | 90 | 异丙醇 | 5.05 | 0.101 | 0.65 | / | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 乙醇 |  | 1.6 | 0.03 | 0.23 |  | 90 | 乙醇 | 0.16 | 0.003 | 0.023 | / | 15 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 45.3 | 0.91 | 6.53 |  | 90 | 非甲烷总烃 | 5.05 | 0.101 | 0.73 | 60 | / |  |  |  |
|  | 罐区 | 异丙醇 |  | 5.35 | 0.11 | 0.77 | 活性炭吸附 | 90 | 单位产品非甲烷总烃排放量 | 0.12 kg/t产品 | 0.3 kg/t产品 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 5.35 | 0.11 | 0.77 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：现有项目风量根据企业提供的现有项目相关设计资料，风机为变频风机，且项目设计时均考虑了后期可能的扩建有一定预留处理能力。

（2）无组织废气

现有一阶段项目无组织废气主要为设备密封点泄漏挥发产生的挥发性有机废气。

表3.2-4 已建一阶段项目无组织废气排放情况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲类车间 | 粉尘* | 0.003 | 1425 | 5 |
|  | 异丙醇 | 0.041 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1.213 |  |  |

已建一阶段项目有组织废气处理措施见图3.2-4。

图3.2-4  已建项目废气处理和排放设施图

（3）废气达标排放情况

奥斯佳环境管理体系较为完善，现有已建一阶段项目已通过竣工环保验收。根据《新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目一阶段验收监测报告》中验收监测数据（表3.2-5），验收监测期间，有组织废气颗粒物排放浓度和速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 排放标准限值，并满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值（浓度20mg/m3）；非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；乙醇、异丙醇排放速率达到《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算值。厂界颗粒物浓度最大值达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，并满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值（0.5mg/m3），非甲烷总烃浓度最大值达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准限值要求。

另外根据企业例行监测结果，详见表3.2-6，监测结果表明有组织废气各污染物均能达标排放，根据表3.2-7排气筒进出口非甲烷总烃监测结果表明，现有一级活性炭吸附装置去除效率约39%，效率未满足环评90%要求。表3.2-8、3.2-9无组织废气监测结果表明厂界及厂区内无组织废气均满足相应的标准要求。

（4）卫生防护距离设置情况

根据现有项目环评文件及批复要求，现有项目设置以厂界向外100米范围卫生防护距离。经踏勘，该范围内无居民住宅、医院、学校等环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。

表3.2-5  已建一阶段项目验收有组织废气排放达标情况一览表

| 监测点位 | 项 目 | 2021年5月8日 | 2021年5月9日 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 均值 |  |  |
| 1#（DA002）排气筒出口 | 烟气标干流量（m3/h） | 13610 | 13601 | 13094 | 12968 | 13318 | 13210 | 13212 | 13227 | 12588 | 13059 | / | / |
|  | 异丙醇排放浓度（mg/m3） | 0.187 | 0.987 | ND | 0.040 | 0.304 | ND | 0.162 | 0.387 | ND | 0.137 | / | / |
|  | 异丙醇排放速率（kg/h） | 2.55×10-3 | 1.34×10-2 | - | 5.19×10-4 | 4.12×10-3 | - | 2.14×10-3 | 5.12×10-3 | - | 1.82×10-3 | 1.8 | 达标 |
|  | 乙醇排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |
|  | 乙醇排放速率（kg/h） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 3.96 | 4.03 | 3.50 | 3.61 | 3.78 | 3.02 | 3.50 | 3.92 | 5.43 | 3.97 | 60 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 5.39×10-2 | 5.48×10-2 | 4.58×10-2 | 4.68×10-2 | 5.03×10-2 | 3.99×10-2 | 4.62×10-2 | 5.18×10-2 | 6.84×10-2 | 5.16×10-2 | / | / |
|  | 烟气标干流量（m3/h） | 13539 | 13710 | 13931 | 13924 | 13776 | 12824 | 13503 | 13617 | 12755 | 13175 | / | / |
|  | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 20 | 达标 |
|  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 2.30×10-2 | 2.74×10-2 | 2.09×10-2 | 2.37×10-2 | 2.38×10-2 | 2.44×10-2 | 2.84×10-2 | 2.45×10-2 | 2.04×10-2 | 2.44×10-2 | 1.0 | 达标 |

注：颗粒物与有机物不同时刻测定，因此烟气流量不一致。

表3.2-6  已建一阶段项目自行监测有组织废气排放达标情况一览表

| 监测点位 | 项 目 | 2022年6月29日 | 2022年8月15日 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 1#（DA002）排气筒出口 | 烟气标干流量（m3/h） | 7374 | 7655 | 8106 | 7712 | 7740 | 7881 | 7866 | 7829 | / | / |
|  | 颗粒物排放浓度（mg/m3） | 1.5 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | / | / |
|  | 颗粒物排放速率（kg/h） | 1.11×10-2 | 1.45×10-2 | 2.11×10-2 | 1.54×10-2 | 1.32×10-2 | 1.26×10-2 | 1.65×10-2 | 1.41×10-2 | 1.8 | 达标 |
|  | 烟气标干流量（m3/h） | 7629 | 7941 | 7640 | 7737 | 7740 | 7881 | 7866 | 7829 | / | / |
|  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 3.93 | 3.79 | 3.84 | 3.85 | 5.14 | 6.61 | 6.97 | 6.24 | 60 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 3.00×10-2 | 3.01×10-2 | 2.93×10-2 | 2.93×10-2 | 3.98×10-2 | 5.21×10-2 | 5.48×10-2 | 4.89×10-2 | / | / |
|  | 异丙醇排放浓度（mg/m3） | 3.61 | 11.6 | 118.8 | 11.3 | / | / | / | / | 120 | 达标 |
|  | 异丙醇排放速率（kg/h） | 2.75×10-2 | 9.21×10-2 | 0.144 | 8.74×10-2 | / | / | / | / | 1.0 | 达标 |

表3.2-7  已建一阶段项目有组织废气去除效率

| 监测点位 | 项 目 | 2022年6月29日 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 1#（DA002）排气筒进口 | 烟气标干流量（m3/h） | 19915 | 20236 | 20243 | 20131 | / | / |
|  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 1.0 | 0.89 | 1.25 | 1.05 | / | / |
|  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 0.02 | 0.018 | 0.025 | 0.021 | / | / |
| 1#（DA002）排气筒出口 | 烟气标干流量（m3/h） | 19311 | 20126 | 19745 | 19727 | / | / |
|  | 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3） | 0.94 | 0.33 | 0.64 | 0.64 | 60 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 0.018 | 6.6×10-3 | 0.013 | 0.012 | / | / |
| 去除率% | 6 | 66 | 48.8 | 39 |  |  |

表3.2-8 已建一阶段项目无组织废气排放达标情况一览表

| 监测 点位 | 项目 | 2021年5月8日 | 2021年5月9日 | 最大值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |  |
| 厂界上风向1# | 颗粒物 | 0.072 | 0.164 | 0.147 | 0.185 | 0.128 | 0.074 | 0.094 | 0.132 | 0.404 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向2# |  | 0.307 | 0.310 | 0.202 | 0.203 | 0.147 | 0.242 | 0.170 | 0.263 |  | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向3# |  | 0.343 | 0.346 | 0.404 | 0.277 | 0.239 | 0.149 | 0.264 | 0.263 |  | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向4# |  | 0.289 | 0.310 | 0.257 | 0.203 | 0.312 | 0.167 | 0.264 | 0.150 |  | 1.0 | 达标 |
| 厂界上风向1# | 非甲烷总烃 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.40 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向2# |  | 0.35 | 0.49 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.37 |  | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向3# |  | 0.35 | 0.40 | 0.37 | 0.47 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |  | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向4# |  | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.36 | 0.38 |  | 4.0 | 达标 |
| 甲类车间下风向5# |  | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 6 | 达标 |
| 丙类车间下风向6# |  | 0.32 | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 6 | 达标 |

表3.2-9 已建一阶段项目自行监测无组织废气排放达标情况一览表

| 监测 点位 | 项目 | 2021年5月8日 | 2023年1月6日 | 最大值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 厂界上风向1# | 颗粒物 | 0.091 | 0.072 | 0.108 | 0.068 | 0.102 | 0.085 | 0.181 | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向2# |  | 0.181 | 0.144 | 0.162 | 0.170 | 0.153 | 0.136 |  | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向3# |  | 0.145 | 0.181 | 0.144 | 0.136 | 0.170 | 0.153 |  | 1.0 | 达标 |
| 厂界下风向4# |  | 0.163 | 0.163 | 0.18 | 0.153 | 0.136 | 0.170 |  | 1.0 | 达标 |
| 厂界上风向1# | 非甲烷总烃 | 0.51 | 0.48 | 0.53 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 2.2 | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向2# |  | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.51 | 0.41 | 0.38 |  | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向3# |  | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.43 | 0.45 | 0.37 |  | 4.0 | 达标 |
| 厂界下风向4# |  | 1.84 | 1.87 | 2.2 | 0.56 | 0.40 | 0.32 |  | 4.0 | 达标 |
| 甲类车间下风向5# |  | 0.32 | 0.36 | 0.51 | 0.43 | 0.47 | 0.81 | 0.43 | 6 | 达标 |
| 丙类车间下风向6# |  | 0.36 | 0.23 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 6 | 达标 |

二、废水污染防治措施分析

（1）废水产生情况及污染防治措施

已建项目全厂废水主要包括：地面冲洗废水、初期雨水、生活污水和循环冷却水。生活污水经过化粪池处理、地面冲洗废水和初期雨水经过隔油池处理后和循环冷却水一起接管至张家港保税区胜科水务有限公司。根据企业实际运行情况，已建项目废水排放情况如下表所示。

表3.2-10 已建一阶段项目废水废水源强表

| 废水来源 | 废水量m3/a | 污染物产生情况 | 拟采取处理方式 | 废水量m3/a | 污染物排放情况 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 地面冲洗废水 | 200 | COD | 500 | 0.10 | 隔油 | 8272 | COD | 200.7 | 1.66 | 接管至胜科水务 |
|  |  | SS | 200 | 0.04 |  |  | SS | 93.4 | 0.773 |  |
|  |  | 石油类 | 200 | 0.04 |  |  | 氨氮 | 8.25 | 0.068 |  |
| 初期雨水 | 629 | COD | 500 | 0.31 | 隔油 |  | 总磷 | 0.66 | 0.005 |  |
|  |  | 石油类 | 100 | 0.063 |  |  | 石油类 | 1.72 | 0.014 |  |
| 生活污水 | 4500 | COD | 450 | 2.025 | 化粪池 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.113 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 2 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |
| 循环冷却排水 | 2943 | COD | 40 | 0.118 | / |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 40 | 0.118 |  |  |  |  |  |  |

（2）废水污染物稳定达标情况

根据《新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目一阶段验收监测报告》中验收监测数据（表3.2-11），奥斯佳已建项目废水各污染物均满足张家港保税区胜科水务有限公司接管标准及总量要求，说明现有项目废水处理设施处理效果较好，能实现废水长期稳定运行。

验收监测期间，已建项目雨水排口排放废水中pH值、化学需氧量、悬浮物指标日均值达到园区雨水（清下水）排放标准。

表3.2-11  已建一阶段项目废水验收监测情况表  单位：mg/L（pH为无量纲）

| 监测点位 | 项目 | 2021年5月8日 | 2021年5月9日 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 均值 |  |  |
| 污水总排口 | pH | 7.31 | 7.36 | 7.33 | 7.34 | 7.31~7.36 | 7.36 | 7.32 | 7.35 | 7.37 | 7.32~7.37 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 23 | 31 | 22 | 23 | 25 | 24 | 27 | 24 | 23 | 24 | 500 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 12 | 10 | 9 | 13 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 250 | 达标 |
|  | 氨氮 | 5.54 | 6.85 | 5.95 | 6.53 | 6.22 | 9.45 | 9.22 | 9.62 | 9.82 | 9.53 | 25 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.40 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 2.0 | 达标 |
|  | 石油类 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 20 | 达标 |
| 雨水排口 | pH | 7.57 | 7.59 | 7.60 | 7.62 | 7.57~7.62 | 7.52 | 7.56 | 7.61 | 7.54 | 7.52~7.61 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 21 | 11 | 20 | 13 | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 40 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 16 | 14 | 11 | 15 | 14 | 18 | 14 | 12 | 17 | 15 | 40 | 达标 |
| 隔油池进口 | 石油类 | 3.33 | 3.09 | 3.08 | 3.09 | 3.15 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | 3.07 | 3.07 | / | / |
| 隔油池出口 | 石油类 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 20 | 达标 |

另根据奥斯佳委托江苏新锐环境监测有限公司开展的年度例行监测数据，企业废水总排口DW001 pH、悬浮物、总氮、总磷监测结果满足张家港保税区胜科水务有限公司接管标准，雨水排口DA002各污染物达到园区雨水（清下水）排放标准，详见表3.2-12；企业废水总排口DW001氨氮、石油类满足张家港保税区胜科水务有限公司接管标准，详见表3.2-13。

奥斯佳厂内污水总排口已安装COD在线监测设备，根据在线监测数据（表3.2-14），COD满足张家港保税区胜科水务有限公司接管标准。

表3.2-12 企业自行监测废水达标情况    单位：mg/L（pH为无量纲）

| 监测点位 | 项目 | 2022年6月15日 | 2022年8月15日 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 均值 |  |  |
| 污水总排口DW001 | pH | 8.2 | 8.2 | 8.1 | / | 8.1 | 8.2 | 8.3 | / | 6~9 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 21 | 20 | 25 | 22 | 11 | 10 | 12 | 11 | 250 | 达标 |
|  | 总氮 | 7.83 | 8.19 | 7.92 | 7.98 | 5.38 | 5.13 | 4.82 | 5.11 | 50 | 达标 |
|  | 总磷 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.32 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 2.0 | 达标 |
| 雨水排口DW002 | pH | 7.8 | 7.8 | 7.8 | / | 8.5 | 8.5 | 8.5 | / | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 22 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 40 | 达标 |
|  | 悬浮物 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 14 | 11 | 12 | 40 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.666 | 0.610 | 0.691 | 0.656 | 0.349 | 0.432 | 0.460 | 0.414 | 1.5 | 达标 |

表3.2-13企业自行监测废水达标情况    单位：mg/L

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮 | 石油类 |
| 污水总排口DW001 | 2022年6月16日 | 第1次 | / | ND |
|  |  | 第2次 | / | ND |
|  |  | 第3次 | / | ND |
|  |  | 日均值 | / | ND |
|  | 2022年7月18日 | 第1次 | 7.99 | / |
|  |  | 第2次 | 8.15 | / |
|  |  | 第3次 | 8.1 | / |
|  |  | 日均值 | 8.08 | / |
|  | 2022年12月8日 | 第1次 | 15 | / |
|  |  | 第2次 | 15.8 | / |
|  |  | 第3次 | 15.9 | / |
|  |  | 日均值 | 15.6 | / |
|  | 2023年1月7日 | 第1次 | / | 0.54 |
|  |  | 第2次 | / | 0.35 |
|  |  | 第3次 | / | 0.33 |
|  |  | 日均值 | / | 0.41 |
| 标准值 | 25 | 20 |

表3.2-14 企业废水在线监测达标情况    单位：mg/L

| 数据时间 | COD平均值 | 接管标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023/1/1 | 108.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/2 | 106.3 | 500 | 达标 |
| 2023/1/3 | 160.1 | 500 | 达标 |
| 2023/1/4 | 191.1 | 500 | 达标 |
| 2023/1/5 | 142.9 | 500 | 达标 |
| 2023/1/6 | 142.9 | 500 | 达标 |
| 2023/1/7 | 92.6 | 500 | 达标 |
| 2023/1/8 | 74.7 | 500 | 达标 |
| 2023/1/9 | 100.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/10 | 103.3 | 500 | 达标 |
| 2023/1/11 | 90.4 | 500 | 达标 |
| 2023/1/12 | 99.3 | 500 | 达标 |
| 2023/1/13 | 176.0 | 500 | 达标 |
| 2023/1/14 | 119.3 | 500 | 达标 |
| 2023/1/15 | 135.3 | 500 | 达标 |
| 2023/1/16 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/17 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/18 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/19 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/20 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/21 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/22 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/23 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/24 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/25 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/26 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/27 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/28 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/29 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/30 | 135.2 | 500 | 达标 |
| 2023/1/31 | 135.2 | 500 | 达标 |

三、噪声污染防治措施分析

（1）噪声污染防治措施

已建一阶段项目主要噪声设备包括反应器、各类泵、空压机、冷却塔等。公司选用低噪声设备，按照工业设备安装的有关规范，合理厂平面布局；高噪声设备尽量远离厂界，在厂界和厂区内空地种植绿化，以吸收和阻隔噪声通过距离衰减，减少对周围环境的影响。

（2）已建项目噪声产生及排放情况

根据《新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目一阶段验收监测报告》中验收监测数据（表3.2-15），验收监测期间厂界外N1-N2噪声测点昼、夜间等效声级值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，监测期间已建一阶段项目正常运行。

表3.2-15 已建一阶段项目噪声排放情况一览表    单位：dB（A）

| 测点编号 | 测点名称* | 监测时间 | 昼间 | 标准值 | 达标 情况 | 夜间 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 北侧厂界外1m | 2021年5月8日 | 53.3 | 65 | 达标 | 51.0 | 55 | 达标 |
|  |  | 2021年5月9日 | 53.1 |  | 达标 | 50.3 |  | 达标 |
| N2 | 南侧厂界外1m | 2021年5月8日 | 53.8 |  | 达标 | 49.9 |  | 达标 |
|  |  | 2021年5月9日 | 54.2 |  | 达标 | 50.5 |  | 达标 |

*东西为相邻厂界，故未设监测点。

另根据企业自行监测数据（表3.2-16），各厂界噪声均能《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，说明奥斯佳噪声经治理后可实现厂界稳定达标排放。

表3.2-16企业噪声自行监测结果一览表    单位：dB（A）

| 测点编号 | 测点名称 | 监测时间 | 昼间 | 标准值 | 达标 情况 | 夜间 | 标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 南侧厂界外1m | 2022年9月21日 | 57.5 | 65 | 达标 | 52.2 | 55 | 达标 |
|  |  | 2023年1月13日 | 58.4 |  | 达标 | 53.0 |  | 达标 |
| N2 | 西侧厂界外1m | 2022年9月21日 | 56.5 |  | 达标 | 52.8 |  | 达标 |
|  |  | 2023年1月13日 | 56.9 |  | 达标 | 53.5 |  | 达标 |
| N3 | 北侧厂界外1m | 2022年9月21日 | 55.9 |  | 达标 | 51.1 |  | 达标 |
|  |  | 2023年1月13日 | 55.9 |  | 达标 | 51.8 |  | 达标 |
| N4 | 东侧厂界外1m | 2022年9月21日 | 55.8 |  | 达标 | 51.0 |  | 达标 |
|  |  | 2023年1月13日 | 55.3 |  | 达标 | 51.6 |  | 达标 |

四、固废污染防治措施分析

（1）固废产生情况

已建项目一般固废暂存于固废暂存间，位于丙类车间内，危险废物暂存于危废仓库内，位于甲类仓库内。

已建一阶段项目固废主要包括：低含氢硅油制备过程产生的滤渣、废滤布及滤袋、废含油抹布及手套、实验室废液、脱附冷凝液、废包装桶、废导热油、冷冻液、实验废包装瓶、冷凝液、釜残和生活垃圾。固废根据实际产排情况统计，具体见表3.2-17。

滤渣、冷凝液、釜残、废导热油、冷冻液、实验室产生废包装瓶均委托江苏弘成环保科技有限公司安全处置；废滤布及滤袋委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司安全处置；废含油抹布、手套、实验室废液和脱附冷凝液委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、盐城新宇辉丰环保科技有限公司和江苏弘成环保科技有限公司安全处置；废包装桶委托张家港南光包装容器再生利用有限公司安全处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。

已建项目固废全部安全妥善处置，实现“零排放”。

表3.2-17 现有一阶段已建项目工艺固废产生及处置情况表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 废物代码 | 实际产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | 危险废物 | 低含氢硅油制备 | 固 | HW13 265-103-13 | 5.67 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 2 | 废滤布及滤袋 | 危险废物 | 过滤 | 固 | HW13 265-103-13 | 0.01 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 |
| 3 | 废含油抹布、手套 | 危险废物 | 检修 | 固 | HW49 900-041-49 | 4.2 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司/盐城新宇辉丰环保科技有限公司/江苏弘成环保科技有限公司 |
| 4 | 实验室废液 | 危险废物 | 实验室化验 | 液 | HW49 900-047-49 | 2.5 |  |
| 5 | 脱附冷凝液 | 危险废物 | 活性炭吸附装置 | 液 | HW06 900-402-06 | 1.4 |  |
| 6 | 废包装桶 | 危险废物 | 原料入厂 | 固 | HW49 900-041-49 | 3210个/年 | 张家港南光包装容器再生利用有限公司 |
| 7 | 废导热油 | 危险废物 | 检维修过程 | 液 | HW08 900-249-08 | 2 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 8 | 冷冻液 | 危险废物 | 冷冻机每年更换产生 | 液 | HW06 900-402-06 | 2 |  |
| 9 | 实验废包装瓶 | 危险废物 | 样品、及实验室使用产生 | 固 | HW49 900-047-49 | 1.5 |  |
| 10 | 冷凝废液 | 危险废物 | 聚氨酯用特种硅油合成 | 液 | HW06 900-402-06 | 30 |  |
| 11 | 釜残 | 危险废物 | 硅油合成，溶剂洗釜 | 固 | HW11 900-013-11 | 15 |  |
| 12 | 生活垃圾 | 一般固废 | 职工生活 | 固 | / | 15 | 环卫 |

（2）危险废物贮存场所设置情况

现有厂区内建设有危险废物暂存场一座，建筑面积约120m2；一般固废暂存场一座，建筑面积约10m2，现有危废库现状情况详见图3.2-5。

现有项目危险废物仓库地面已经进行防渗处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作实施意见》（苏环办[2019]327 号），企业危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置； 出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置已按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网，满足苏环办[2019]327 号要求。对照“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》（环办固体[2021]20 号），现有项目危险废物仓库基本符合要求。

图3.2-5  现有危废库现状情况图

五、土壤及地下水污染防治措施分析

（1）现有装置在生产、储运、废水处理、物料输送过程中涉及到多种化学物质，这些污染物的跑、冒、滴、漏均有可能污染地下水及土壤。因此，现有项目在建设过程中考虑了地下水和土壤的保护问题，对仓库、罐区、设备装置区等场地采取了防渗措施，建设防渗地坪；对厂区污水收集及输送管线所在区域、污水处理站各构筑物也采取了防渗措施，对生产污水和雨水分别进行收集，污水通过管道直接输送至污水处理装置，雨水通过地下管网自流进入雨水收集池已建项目对生产车间、危废暂存场所、仓库、储罐区等处均采取了防渗措施。危废暂存场所满足防渗、防漏、防雨淋、防晒的要求。

（2）加强源头控制。工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限。通过以上措施，有效从源头控制污染物的产生量。

（3）制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源，切断污染途径等措施。

（4）加强环境管理。加强厂区巡检，对跑、冒、滴、漏做到及时发现，及时控制；做好厂区危废堆场、装置区地面防渗等的管理，防渗层破损后及时补救、更换。

（5）制定土壤隐患排查和自行监测制度。企业已纳入土壤重点监管单位名录，制定了土壤隐患排查和自行监测制度，每年开展土壤隐患排查和自行监测。根据企业自行监测结果，土壤各监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。

表3.2-18  土壤自行监测结果表

| 监测点位 | T1 | T1-平 | T2 | T2-平 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |
| pH值 | 无量纲 | / | 8.45 | 8.5 | 8.87 | 8.79 | 8.40 | 8.43 | 8.34 | 8.47 | 8.40 | 8.32 | 8.45 | 8.48 | 8.30 |
| 铜 | mg/kg | 1.00 | 17 | 20 | 11 | 12 | 28 | 30 | 32 | 25 | 23 | 31 | 23 | 28 | 16 |
| 铅 | mg/kg | 0.1 | 15.1 | 14.6 | 17.5 | 19.5 | 24.9 | 18.8 | 11.2 | 17.4 | 18.0 | 30.5 | 22.7 | 21.2 | 7.3 |
| 镍 | mg/kg | 3.00 | 22 | 23 | 20 | 21 | 26 | 23 | 29 | 23 | 20 | 23 | 22 | 22 | 13 |
| 砷 | mg/kg | 0.01 | 5.53 | 6.22 | 5.07 | 5.53 | 10.1 | 9.66 | 9.91 | 7.88 | 6.79 | 8.30 | 8.70 | 7.69 | 5.4 |
| 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.053 | 0.061 | 0.041 | 0.045 | 0.1 | 0.1 | 0.128 | 0.095 | 0.133 | 0.106 | 0.122 | 0.103 | 0.046 |
| 六价铬 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| VOCs（27项） |
| 苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间和对-二甲苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻-二甲苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯甲烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| SVOCs（11） |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[ah]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 其他 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 |

3.2.2二阶段项目概况

3.2.2.1 工艺概述

涉及商业机密，予以删除

3.2.2.2 原辅材料使用情况

现有已建二阶段项目主要原、辅材料使用情况见下表3.2-19。

表3.2-19  现有已建二阶段项目主要原、辅材料使用情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 型态 | 年用量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯用特种硅油 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 水性胶黏剂 |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |

3.2.2.3 主要生产设备

二阶段项目主要生产设备如下表所示。

表3.2-20 在建项目生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 备注 | 工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯用特种硅油 |
| 1 |  |  |  |  |  | 低含氢硅油生产 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 乙酰基封端烯丙基聚醚生产 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 聚氨酯用特种硅油生产 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 水性粘胶剂 |
| 1 |  |  |  |  |  | 水性粘胶剂生产 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

3.2.2.4工艺水资源、蒸汽利用情况

图3.2-8  已建二阶段项目蒸汽-水平衡图   单位：t/a

3.2.2.5 污染物排放情况

一、废气污染物产排情况

二阶段项目有组织废气包括工艺投料粉尘、生产过程不凝有机废气、罐区废气（以有组织形式排放）。

①投料粉尘

二阶段项目低含氢硅油制备中粉状原料投料过程中有少量粉尘产生，通过集气罩收集后布袋除尘处理，达标废气与挥发性有机废气合并通过1#（DA002）排气筒排放。

②不凝有机废气

有组织废气主要为工艺生产过程中蒸馏等过程的有机废气。

为去除废气中含有的有机气体，该类废气首先采用冷却水（30℃）+冷冻水（-20℃）二级冷凝，尽量冷凝去除/回收其中的有机物，然后送活性炭吸附处理装置一并进行处理，达标尾气通过15米的1#（DA002）排气筒排放。

③罐区废气

现有项目设26个储罐（其中预留9个）。除异丙醇外，其余存储物料均不易挥发，因此为防止异丙醇在存储、装卸过程中的无组织挥发，将2个异丙醇储罐及1个异丙醇废溶剂储罐无组织废气通过管道送至活性炭吸附处理装置一并处理，达标尾气通过15米的1#（DA002）排气筒排放。

有组织废气排放见下表3.2-21。

二阶段项目挥发性有机物无组织排放主要为设备密封点泄漏、工艺洗釜过程的无组织排放。无组织废气排放见下表3.2-22。

表3.2-21  已建二阶段项目废气污染物排放一览表

| 排气筒 | 废气编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 产生速率kg/h | 治理措施 | 去除率（%） | 污染物名称 | 排放状况 | 执行标准 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 年排放量（t/a） | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |  |
| 1#（DA002）排气筒 | 投料粉尘 | 20000 | 颗粒物 | 0.07 | 0.097 | 布袋除尘 | 90 | 颗粒物 | 0.048 | 0.001 | 0.007 | 20 | 1 | H=15m Φ=0.8m |
|  | 工艺废气、罐区废气 |  | 醋酸 | 0.398 | 0.4 | 活性炭吸附 | 90 | 醋酸 | 0.278 | 0.0056 | 0.04 | - | 0.6 |  |
|  |  |  | 异丙醇 | 13.3 | 1.8 |  |  | 异丙醇 | 9.24 | 0.18 | 1.33 | - | 1.8 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 0.47 | 0.07 |  |  | 乙醇 | 0.35 | 0.007 | 0.047 | - | 15 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 14.55 | 2.02 |  |  | 非甲烷总烃 | 10.07 | 0.201 | 1.45 | 60 | - |  |

表3.2-22 已建二阶段项目无组织废气排放情况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲类车间 | 粉尘* | 0.007 | 1425 | 5 |
|  | 异丙醇 | 0.082 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 2.405 |  |  |

注：由于原环评未考虑投料过程未收集的粉尘，本次按照粉尘产生量的10%计算无组织排放量。

二、废水污染物产排情况

现有项目全厂采取清污分流、雨污分流。二阶段项目废水主要为循环冷却水系统排水，接管至张家港保税区胜科水务有限公司处理。

表3.2-23  二阶段项目废水污染物排放一览表

| 废水来源 | 废水量m3/a | 污染物产生情况 | 拟采取处理方式 | 废水量m3/a | 污染物排放情况 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 循环冷却排水 | 6325 | COD | 40 | 0.252 | / | 6325 | COD | 40 | 0.252 | 接管至胜科水务 |
|  |  | SS | 40 | 0.252 |  |  | SS | 40 | 0.252 |  |

三、噪声排放情况

二阶段项目所产生的噪声主要来自于项目生产设施产生的噪声，具体见表3.2-24。

表3.2-24  在建项目噪声排放情况

| 设备名称 | 台数 | 位置 | 声源噪声级 | 离最近厂界距离m | 治理措施 | 治理后噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应器 | 10 | 甲类车间 | 70 | N,18 | 墙体隔声 | 50 |
| 各类泵 | 70 | 甲类车间 | 78 | N,18 |  | 58 |
| 离心泵 | 8 | 甲类车间 | 78 | N,18 |  | 50 |
| 高速分散釜 | 2 | 丙类车间 | 80 | S,27 |  | 60 |
| 各类泵 | 4 | 丙类车间 | 78 | S,27 |  | 58 |
| 空压机 | 1 | 动力中心 | 83 | E,20 | 墙体隔声 | 60 |
| 冷却塔 | 2 | 室外 | 80 | E,20 | - | 75 |

四、固废产排	情况

二阶段项目建成后已建项目固废产生情况见表3.2-25。主要包括工艺生产中产生的滤渣、冷凝液、釜残、废滤布及滤袋、清理胶状物；检修过程中产生的废含油抹布、手套；实验室化验产生的废液；活性炭吸附装置更换的活性炭及脱附过程中冷凝液；废包装桶；实验废包装物（样品及实验室使用产生的实验废包装瓶、研发中心的废包装物）；聚氨酯用特种硅油合成过程中的冷凝液；溶剂洗釜残液；检维修产生的废导热油；冷冻机每年更换的冷冻液；检修过程产生的废塑料管；生活垃圾。

表3.2-25  二阶段项目建成后已建项目固废产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | 危险废物 | 低含氢硅油制备 | 固 | HW13 265-103-13 | 17 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 2 | 废滤布及滤袋 | 危险废物 | 过滤 | 固 | HW13 265-103-13 | 0.018 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 |
| 3 | 废含油抹布、手套 | 危险废物 | 检修 | 固 | HW49 900-041-49 | 10 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司/盐城新宇辉丰环保科技有限公司/江苏弘成环保科技有限公司 |
| 4 | 实验室废液 | 危险废物 | 实验室化验 | 液 | HW49 900-047-49 | 8 |  |
| 5 | 脱附冷凝液 | 危险废物 | 活性炭吸附装置 | 液 | HW06 900-402-06 | 30 |  |
| 6 | 废包装桶 | 危险废物 | 原料入厂 | 固 | HW49 900-041-49 | 5000个/年 | 张家港南光包装容器再生利用有限公司 |
| 7 | 废导热油 | 危险废物 | 检维修过程 | 液 | HW08 900-249-08 | 2 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 8 | 冷冻液 | 危险废物 | 冷冻机每年更换产生 | 液 | HW06 900-402-06 | 4 |  |
| 9 | 实验废包装物 | 危险废物 | 样品、实验室使用及研发中心产生 | 固 | HW49 900-047-49 | 5 |  |
| 10 | 冷凝液 | 危险废物 | 聚氨酯用特种硅油合成 | 液 | HW06 900-402-06 | 90 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 11 | 清理胶状物 | 危险废物 | 水性粘胶剂合成 | 固体 | HW13 900-016-13 | 12 | 委外处置 |
| 12 | 釜残 | 危险废物 | 硅油合成，溶剂洗釜 | 固 | HW11 900-013-11 | 45 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 13 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 | 固 | HW49 900-039-49 | 15 | 委外处置 |
| 14 | 废塑料管、金属软管 | 一般固废 | 检维修 | 固 | 99 | 0.8 | 委外处置 |
| 15 | 生活垃圾 | 一般固废 | 职工生活 | 固 | / | 18 | 环卫 |

3.2.3 排污许可证要求执行情况

（1）排污许可证申领情况

建设单位已于2019年12月12日一期项目竣工环保验收之前申领了排污许可证，证书编号：913205920645292101001P，属于重点管理。由于乙醇和异丙醇排放速率限值和排放浓度限值填报错误，于2023年2月3日申请变更排污许可证，许可证有效期限：2022 年 5 月10 日至 2027 年 5月9 日。目前，企业已按照排污许可证要求，对各废水排放口、废水在线监测、环境管理台账、执行报告、信息公开等内容进行环境管理工作。

主要污染物允许排放总量如表3.2-26。

表3.2-26 主要污染物允许排放总量

| 事项 | 污染物 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气主要污染物（t/a） | 有组织 | 颗粒物 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
|  |  | SO2 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  |  | NOx | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|  |  | VOCs | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
|  | 无组织 | VOCs | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 水主要污染物（t/a） | COD | 3.031 | 3.031 | 3.031 | 3.031 | 3.031 |
|  | 氨氮 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
|  | 总磷 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 |
|  | 总氮 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

（2）排污许可证中的环保要求和落实情况

企业环保管理有效，生产运行合规，污染物排放达标，生产和排污管理均符合排污许可证提出的管理要求。对照排污许可证相关环境管理要求，具体落实情况见表3.2-27。

表3.2-27 排污许可证管理要求及落实情况

| 项目 | 管理要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境管理 | 监测要求 | 非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准中表5大气污染物特别排放限值，乙醇、 异丙醇执行《制定地方大气污染物标准的计算方法》；无组织非甲烷总烃、颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 | 符合，企业有完善在例行监测计划，监督性监测期间工况与实际工况相同，按照监测采样规范进行例行监测，规范设置排放口标识牌 |
|  | 治理设施运行条件及维护 | 执行《排污许可证申请与核发技术规范 石化化工》（HJ853-2017）、《关于江苏奥斯佳材料科技有限公司新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目环境影响报告书的批复》（苏环建[2017]20号）要求，粉尘废气采用布袋除尘器、挥发性有机废气采用二级冷凝+活性炭吸附处理。 | 符合。企业污染治理设施按规范设计，对相关工艺参数设置在线，污染治理设施与生产设备同步运行，满足设计工况，并对设置、电气、自控仪表等定期检查维护；废气收集运输、处理和排放满足标准要求 |
|  | 无组织排放控制要求 | 执行《排污许可证申请与核发技术规范 石化化工》（HJ853-2017） | 符合。企业已按要求在全厂范围内实行LDAR技术，加强对各个环节VOCs泄漏的监测和管理，控制跑冒滴漏，企业原料、中间产品与成品均通过桶装或储罐形式密闭储存，挥发性有机液体异丙醇储罐均安装密闭排气系统进行净化处理 |
| 水环境管理 | 1、执行《太湖流域管理条例》：禁止含氮磷工业废水排放 | 符合，采用的原料中含有氮元素，不含磷，根据企业运行情况氮元素进入产品和固废中，无含氮废水排放 |
|  | 2、执行《排污许可证申请与核发技术规范 石化化工》（HJ853-2017）要求，废水污染治理设施应按照国家和地方规范进行设计；污染治理设施正常运行中废水的排放应符合国家和地方污染物排放标准 | 符合，企业废水经厂内污水处理设施预处理后接管至胜科水务污水处理厂进一步处理，满足相关排放标准 |
| 固体废物环境管理 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的相关要求 | 符合，企业危废均委托有资质单位处理，并执行危险废物转移联单，危废分类储存及储存区域的设置均符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求 |
| 噪声环境管理许可要求 | 企业所在声环境功能区类别为3类，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017） | 企业厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；厂界噪声监测列入企业例行监测计划，每季度开展一次 |
| 排污单位突发环境事件应急预案管理要求 | 企业按照国家《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号）的要求制定突发环境事件应急预案，并及时向当地环保部门备案，同时加强应急演练 | 符合。企业已按要求制定突发环境事件应急预案，并已上报张家港市应急管理中心备案，备案号：320582-2021-169-WF，每年组织应急预案的演练 |

3.2.4已建项目与批复内容相符性分析

表3.2-28 环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目生产的产品中除聚氨酯用特种硅油（18000吨/年）、聚氨酯用其他助剂（10吨/年）、水性粘胶剂（2000吨/年）外，低含氢硅油（4200吨/年）、乙酰基封端烯丙基聚醚（3075吨/年）、甲基封端丙烯酸聚醚酯（5.64吨/年）厂内自用，不外售。 | 本次一阶段实际产能为年产6000吨聚氨酯用特种硅油，二阶段聚氨酯用特种硅油12000吨/年、水性粘胶剂2000吨/年试运行，待验收；聚氨酯用其他助剂10吨/年取消建设 |
| 2 | 严格按照报告书所列废气治理方案，落实各类废气净化技术和治理措施并确保正常运行。本项目废气主要为投料粉尘、生产过程有机废气、罐区废气以及固废焚烧炉燃烧烟气等。投料粉尘废气通过集气罩收集后进入布袋除尘器处理，尾气通过15m高的1#排气筒达标排放。工艺废气经冷却水（30℃）+冷冻水（-20℃）二级冷凝后进入活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高的1#排气筒达标排放。本项目设25个储罐（其中9个为预留），储罐中2个异丙醇储罐、1个异丙醇废溶剂储罐在存储、装卸过程中的挥发废气通过管道送至活性炭吸附处理装置处理，尾气通过15m高的1#排气筒达标排放。固废焚烧炉燃烧烟气经过焚烧炉自带的布袋除尘装置处理后通过35m高的2#排气筒达标排放。本项目固废焚烧炉排放废气中SO2、NOx（以NO2计）、烟尘执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中表3标准（焚烧容量300-2500kg/h），且不得检出二噁英类物质；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 排放标准；非甲烷总烃、甲苯、单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准中表5大气污染物特别排放限值；丙烯酸执行江苏省地方标准《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）中表1标准；其余污染因子执行报告书推荐标准。 | 对于低含氢硅油粉状原料投料过程中产生的含尘废气，设置集气罩，收集后通过布袋除尘处理，处理后的尾气与有机废气合并通过活性炭吸附装置处理后，通过15米高1#排气筒排放。聚氨酯用特种硅油合成有机废气首先通过冷却水（30℃）+冷冻水（-20℃）二级冷凝，尽量冷凝去除/回收废气中的有机物，然后送活性炭吸附装置进行处理，处理后废气通过15米高1#排气筒达标排放。焚烧炉拟取消建设。一阶段产品生产过程中非甲烷总烃排放总量为0.73t，故单位产品非甲烷总烃排放量为0.12kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求。 |
| 3 | 厂区必须实行“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”。本项目的生产废水主要为制软排水、地面冲洗废水、初期雨水、生活污水，上述废水经收集后接管至胜科水务有限公司处理，尾水排入长江。循环冷却排水作为清下水排放至园区雨水管网。废水接管要求执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2水污染物特别排放限值中间接排放限值，及张家港保税区胜科水务有限公司接管标准，并执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表3有机硅树脂单位产品基准排水量（2.5 m3/t产品）。该项目不得排放含氮、磷生产废水。 | 本项目已实行“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”。生活污水经过化粪池处理、地面冲洗废水和初期雨水经过隔油池处理后和循环冷却水一起接管至张家港保税区胜科污水有限公司。废水能够达标排放。本项目产品生产过程中不产生工艺废水，故单位产品基准排水量为0 m3/t产品，满足要求。该项目不排放含氮、磷生产废水。 |
| 4 | 建设单位应落实环境影响报告书提出的以厂界为边界设置100m卫生防护距离的要求，目前该范围内无居民等敏感目标，今后该卫生防护距离内不得建设居民住宅等环境敏感目标。 | 卫生防护距离设置为以厂界向外100米范围，经现场踏勘，该卫生防护距离内无居民区、学校、医院等环境保护目标，满足卫生防护距离要求。 |
| 5 | 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 | 本项目隔声降噪措施与环评及批复一致，噪声能够达标外排。 |
| 6 | 一般固体废物、生活垃圾、危险废物须分类收集，一般固体废弃物必须妥善处置或利用，不得排放；生活垃圾必须送当地政府规定的地点进行处理，不得随意扔撒或者堆放；本项目实施后产生的危险废物种类有滤渣（265-103-13）、冷凝液（900-403-06）、釜残（900-013-11）、清理胶状物（900-016-13）、釜残（900-408-06）、炉渣（772-003-18）、飞灰（772-003-18）、废抹布、手套（900-041-49）、废树脂（900-015-13）、实验室废液（900-047-49）、废活性炭（900-039-49）、脱附冷凝液（900-403-06）、废包装桶（900-041-49）、隔油池油泥（900-210-08）、废滤布及滤袋（265-103-13），其中废包装桶委托张家港南光包装容器再生利用有限公司安全处置，废树脂、实验室废液、隔油池油泥、废活性炭、活性炭脱附冷凝液委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司进行焚烧安全处置，废抹布及手套卫生填埋处理。冷凝液及釜残、滤渣、清理胶状物由厂内配套建设焚烧炉（设计处理能力500t/a）焚烧处置，焚烧过程中产生的飞灰及炉渣委托光大环保（苏州）固废处置有限公司处置。该项目须配套建设不小于20平方米的危废仓库，危险废物贮存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定；危险废物情况记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物应该委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理；在转移处理危险废物过程中，必须严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物排放至环境中。 | 固废已分类收集；低含氢硅油制备过程产生的滤渣、废导热油、冷冻液、实验室产生废包装瓶、硅油合成过程冷凝液和釜残均委托江苏弘成环保科技有限公司安全处置；废滤布及滤袋委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司安全处置；废含油抹布及手套、实验室废液和脱附冷凝液委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、盐城新宇辉丰环保科技有限公司和江苏弘成环保科技有限公司安全处置；废包装桶委托张家港南光包装容器再生利用有限公司安全处置；生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。 全厂设置一般固废仓库10m2、危废仓库120m2，危险废物暂存场所的设置和管理已严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的规定。危险废物应该委托持有有效危险废物经营许可证且具备相应处理能力的单位进行处理，转移处理危险废物过程中，已严格执行危险废物转移联单制度。 |
| 7 | 厂内配套建设焚烧炉设施须符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）要求，二燃室温度≥1100℃，烟气停留时间＞2秒，燃烧效率＞99.9%，焚毁去除率＞99.99%，焚烧残渣的热灼减率＜5%。该焚烧炉为厂内配套设施，不得擅自接收处理本公司以外的危险废物，不得焚烧含有卤素的物质。 | 焚烧炉拟取消建设。 |
| 8 | 本项目建设施工期必须采取有效措施减缓环境影响，切实做好施工噪声、扬尘、固体废弃物和废水的污染控制及治理。施工期必须严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）和《苏州市建筑施工噪声污染防治管理规定》，采用低噪声的施工机械和施工工艺、合理安排施工进度，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。若施工期间使用核与辐射装置应另行向环保部门办理审批手续。 | 已按要求落实。 |
| 9 | 同意张家港市环境保护局提出区域总量平衡方案。本项目实施后，污染物年排放量核定为： （一）生产废水（接管考核量）：废水量≤10097吨、COD≤1.256吨、盐分≤5.56吨、石油类≤0.026吨。 生活污水废水量（接管考核量）≤4500吨、COD≤1.575吨、氨氮≤0.113吨、总磷≤0.009吨； （二）大气污染物年排放量核定为：氮氧化物≤5.6吨、二氧化硫≤0.014吨、烟粉尘≤0.43吨、挥发性有机物≤2.18吨。 （三）固体废物全部委托处置或处理，固废零排放。 | 验收监测结果表明：废水接管量4800t/a、COD0.12t/a、氨氮0.04t/a、总磷0.003t/a、石油类0.001t/a、盐分未检出；挥发性有机物0.31t/a、颗粒物0.003t/a，各污染物年排放总量均满足环评批复要求。 |
| 10 | 排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求执行，废水、废气、噪声排放口和固体废物存放地设标志牌，废水、废气排放口设采样口。废气排放口安装二氧化硫、氮氧化物、烟尘等主要大气污染物在线监测仪，废水排放口设污水水量自动计量装置、COD等在线监测仪，并与当地环境保护局联网。 | 排污口设置已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求执行。废水、废气、噪声排放口和固体废物存放地已设置环保标志牌。废水排放口已安装污水自动计量装置、COD等主要污染物在线监测仪器，并与张家港市环境保护局联网。焚烧炉拟取消建设。 |
| 11 | 本项目最大可信事故为异丙醇储罐泄漏造成火灾爆炸事故，建设单位应全面落实报告书提出的各项防范风险措施，防止生产过程、危险品储运过程及污染治理设施事故发生。在该项目试生产前，按《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》完成环境风险应急预案的编制，报环保部门备案并与园区应急预案建立联动机制。本项目须配套建设不小于300立方米的事故池和消防水收集系统，排放口（包括清水排口和雨水口）与外部水体间应安装切断装置，杜绝事故性废水直接排入附近水体。对厂区内有毒有害化学品储存区和使用区必须设置围堰，并对原辅料仓库、生产车间、储罐区、固废堆场、隔油池采取防渗、防漏措施，并加强各物料管线、储罐的维护及检修以防止对地下水和土壤环境污染。 | 公司已釆取有效的环境风险防范措施，建立健全的环境管理制度，加强化学品生产、运输、储存、装卸和使用等环节的防范措施，杜绝污染事故的发生。公司已编制了突发环境事件应急预案，在张家港市生态环境局备案备案，备案号320582-2021-081-M。全厂已设置1个事故应急池，容积2182m3，罐区设置1m高围堰。雨水、污水排口设置了联锁自动的与外界隔断装置。已对原辅料仓库、生产车间、储罐区、固废堆场、隔油池采取防渗、防漏措施，并加强各物料管线、储罐的维护及检修以防止对地下水和土壤环境污染。 |
| 12 | 环境影响评价文件以及批复和张家港市环境保护局初审意见中提出的环境保护对策措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 | 已按要求落实。 |
| 13 | 项目建设期间的现场环境监督管理由张家港市环境保护局负责，苏州市环境监察支队负责不定期抽查。 | 已按要求落实。 |
| 14 | 组织做好施工期环境保护监督管理，开展全过程环境监理工作，将环境监理方案报我局备案，环境监理总报告作为该项目环保竣工验收的材料之一。按报告书提出的要求对施工期和运营期执行环境监测制度，监测结果及相关资料备查。 | 已按要求落实。 |
| 15 | 建设单位应在开始试生产至少10日前将本项目需要配套的环境保护设施建设情况和环境保护措施落实情况以及具体的试生产时间安排以书面形式报我局和张家港市环境保护局。建设单位应当自项目投入试生产之日起三个月内，向我局申请竣工环保验收并提供竣工验收必须具备的材料，经我局验收合格后方可正式投产。该项目未经验收或验收不合格投入使用的，环保部门将依法查处。 | 已按要求落实。 |
| 16 | 建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到本文后及时将该项目环境影响报告书的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发［2015］162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。 | 已按要求落实。 |
| 17 | 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施发生重大变化，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的其环境影响评价文件应当报我局重新审核。 | 已按环评要求落实，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、生态破坏的措施未发生重大变化，项目开工时间未超过环评批复5年。 |

## 3.3拟取消建设项目概况

受产品市场波动影响，奥斯佳拟取消年产10吨聚氨酯用其他助剂和溶剂回收装置及危废焚烧炉。

3.3.1工艺概述

3.3.1.1聚氨酯用其他助剂

涉及商业机密，予以删除

3.3.1.2溶剂回收

聚氨酯用特种硅油合成及其它助剂聚氨酯用特种硅油合成工序中需要对硅油反应釜用异丙醇进行清洗，该过程中将产生清洗残液。此外这两步合成过程中均将产生含异丙醇的冷凝液。现有项目设一台2000L/hr常压精馏塔（目前未建设），对含异丙醇清洗残液、冷凝废液进行异丙醇溶剂回收。实际生产过程中异丙醇清洗残液、冷凝液产生量较少，拟直接委外处置，因此，精馏塔不再建设。

该过程中不凝废气用冷却水（30℃）+冷冻水（-20℃）二级冷凝，不凝尾气通过排气筒排放。回收异丙醇回收套用，蒸馏釜残作固废。

图3.3-2  溶剂回收工艺流程示意图

3.3.1.3焚烧炉

奥斯佳原拟建设一台焚烧炉，用于公司固废焚烧处理（滤渣、冷凝废液、釜残、清理胶状物、废滤布及滤袋），该焚烧炉设计最大进料能力0.84t/h，采用天然气作为补燃燃料。实际建设过程中，危废焚烧量很少，不能满足焚烧炉开炉条件（焚烧炉已安装，公司目前封存，不能处理），故拟取消，原危险废物均委外处置。已安装焚烧炉不拆除，待企业后期发展需要重新办理环评手续，本次取消不再使用。

3.3.2原辅料使用情况

拟取消项目主要原、辅材料使用情况见下表3.3-1。

表3.3-1  拟取消项目主要原、辅材料使用情况一览表

| 序号 | 名称 | 状态 | 年消耗量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

3.3.3工艺水资源、蒸汽利用情况

图3.3-3  拟取消项目蒸汽-水平衡图    单位：t/a

3.3.4污染物排放情况

3.3.4.1废气污染物产排情况

根据《新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目》，奥斯佳拟取消项目有组织废气产排情况详见表3.3-2。

3.3.4.2废水污染物产排情况

根据《新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目》，奥斯佳拟取消项目工艺废水产排情况详见表3.3-3。

表3.3-2  拟取消项目有组织废气产排情况一览表

| 排气筒 | 废气编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 产生速率kg/h | 治理措施 | 去除率（%） | 污染物名称 | 排放状况 | 执行标准 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量（t/a） | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |  |
| 1#排气筒 | 工艺有机废气 | 20000 | 甲苯 | 0.097 | 0.79 | 活性炭吸附 | 90 | 甲苯 | 4.94 | 0.08 | 0.01 | 8 | - | H=15m；Φ=0.8m |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.004 | 0.28 |  |  | 丙烯酸 | 1.75 | 0.03 | 0.0004 | 20 | 0.9 |  |
|  |  |  | 甲基封端丙烯酸聚醚酯 | 0.022 | 1.57 |  |  | 甲基封端丙烯酸聚醚酯 | 9.81 | 0.16 | 0.002 | - | - |  |
|  |  |  | 异丙醇 | 0.005 | 0.2 |  |  | 异丙醇 | 1.25 | 0.02 | 0.0005 | - | 1.8 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 0.00005 | 0.002 |  |  | 乙醇 | 0.01 | 0.00 | 0.000005 | - | 15 |  |
| 2#排气筒 | 焚烧废气 | 14000 | 烟尘 | 84 | 84 | 布袋除尘 | 99.5 | 烟尘 | 30 | 0.42 | 0.42 | 80 | - | H=35m;Φ=0.8m |
|  |  |  | NOx | 5.6 | 5.6 |  | 0 | NOx | 400 | 5.6 | 5.6 | 500 | - |  |
|  |  |  | SO2 | 0.014 | 0.014 |  | 0 | SO2 | 1 | 0.014 | 0.014 | 300 | - |  |

表3.3-3  拟取消项目废水产排情况一览表

| 废水来源 | 废水量m3/a | 污染物产生情况 | 拟采取处理方式 | 废水量m3/a | 污染物排放情况 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 制软排水 | 9268 | COD | 100 | 0.926 | - | 9268 | COD | 100 | 0.926 | 胜科污水处理厂 |
|  |  | 盐分 | 600 | 5.56 |  |  | 盐分 | 600 | 5.56 |  |

3.3.4.3固废污染物产排情况

根据《新建年产18010吨聚氨酯用特种材料（18000吨聚氨酯用特种硅油、10吨聚氨酯用其他助剂）及2000吨水性胶黏剂项目》，奥斯佳拟取消项目工艺固体废物产生情况详见表3.3-4。

表3.3-4  拟取消项目固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 危险特性 | 废物代码（2021版） | 估算产生量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝液 | 危险废物 | 甲基封端丙烯酸聚醚酯制备 | 液 | I，T | HW06 900-402-06 | 0.905 |
| 2 | 釜残 | 危险废物 |  | 液 | I，T | HW11 900-013-11 | 0.28 |
| 3 | 滤渣 | 危险废物 | 聚氨酯用其他助剂合成 | 固 | I，T | HW13 265-103-13 | 0.0113 |
| 4 | 釜残 | 危险废物 | 溶剂回收 | 液 | I，T | HW06 900-408-06 | 167.06 |
| 5 | 炉渣 | 危险废物 | 焚烧炉 | 固 | T | HW18 772-003-18 | 70 |
| 6 | 飞灰 | 危险废物 | 焚烧炉 | 固 | T | HW18 772-003-18 | 67 |

3.3.5污染物排放总量

拟取消项目污染物排放总量见下表3.3-5。

表3.3-5  拟取消项目污染物排放总量表

| 类别 | 污染物 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 甲苯 | 0.01 |
|  | 丙烯酸 | 0.0004 |
|  | 甲基封端丙烯酸聚醚酯 | 0.002 |
|  | 异丙醇 | 0.0005 |
|  | 乙醇 | 0.000005 |
|  | VOCs | 0.013 |
|  | 烟尘 | 0.42 |
|  | NOx | 5.6 |
|  | SO2 | 0.014 |
| 废水 | 废水量 | 9268 |
|  | COD | 0.926 |
|  | 盐分 | 5.56 |

## 3.4已批在建项目概况

已批在建内容为研发中心项目。

3.4.1工艺概述

奥斯佳在综合楼建设研发中心项目，主要进行聚氨酯添加剂、水性胶粘剂、其他高分子助剂（聚氨酯相关的预聚体、聚酯等）的生产工艺研发及性能测试，为现有工程配套项目，不涉及现有项目主体工程及产品生产变化。研发废气送已建活性炭废气治理措施，经处理后通过1#排气筒排放，质检废气送综合楼旁活性炭废气治理措施，经处理后通过3#排气筒排放；实验仪器第一遍用少量水清洗，产生的清洗废液作为实验室废液危险废物处置，第一遍清洗干净后的仪器再用大量水冲洗，仪器表面残留的物质很少，基本不含氮磷，作为废水接管至胜科水务。

3.4.2原辅料使用情况

现有已批在建项目主要原、辅材料使用情况见下表3.4-1。

表3.4-1  现有在建项目主要原、辅材料使用情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 型态 | 年用量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四氢呋喃 | 液态 | 0.1 | 外购 |
| 2 | 乙醇 | 液态 | 0.3 | 外购 |
| 3 | 甲醇 | 液态 | 0.05 | 外购 |
| 4 | 乙酸 | 液态 | 0.02 | 外购 |
| 5 | 乙腈 | 液态 | 0.01 | 外购 |
| 6 | 异丙醇 | 液态 | 0.02 | 外购 |
| 7 | TDI | 液态 | 0.05 | 外购 |
| 8 | 改性 MDI2412 | 固态 | 0.02 | 外购 |
| 9 | 改性 MDI533 | 固态 | 0.02 | 外购 |
| 10 | T65 | 液态 | 0.02 | 外购 |
| 11 | 聚醚多元醇（5603、2045、220、330N、H45、307、3602） | 液态 | 14 | 外购 |
| 12 | 催化剂 A-33 | 固态 | 0.01 | 奥斯佳 |
| 13 | 催化剂 A-1 | 液态 | 0.01 | 奥斯佳 |
| 14 | 催化剂T-9 | 液态 | 0.01 | 奥斯佳 |
| 15 | 催化剂SMP | 液态 | 0.01 | 奥斯佳 |
| 16 | 催化剂MB20 | 固态 | 0.01 | 外购 |
| 17 | 硅油（5880、5870、5840、5875、5866、5366、5766、580、8002、2370） | 液态 | 2 | 奥斯佳 |
| 18 | 二氯甲烷 | 液态 | 0.2 | 奥斯佳 |
| 19 | 阻燃剂FR780 | 固态 | 0.2 | 外购 |
| 20 | 开孔剂 | 液态 | 0.2 | 外购 |
| 21 | 阻燃粉 | 固态 | 0.2 | 外购 |
| 22 | 碳酸钙 | 固态 | 0.2 | 外购 |
| 23 | 聚醚多元醇（TDA、3523、403、210、4110、4502、8268、310） | 液态 | 0.29 | 外购 |
| 24 | 阻燃剂TCPP | 液态 | 0.05 | 外购 |
| 25 | 催化剂PC-5 | 液态 | 0.01 | 外购 |
| 26 | 催化剂PC-8 | 液态 | 0.01 | 外购 |
| 27 | 催化剂PC-41 | 液态 | 0.01 | 外购 |
| 28 | 粗MDI44V20 | 液态 | 0.4 | 外购 |
| 29 | 发泡剂CP | 液态 | 0.02 | 外购 |
| 30 | 发泡剂141b | 液态 | 0.02 | 外购 |
| 31 | 发泡剂NP | 液态 | 0.01 | 外购 |
| 32 | 氢化MDI | 液态 | 0.05 | 外购 |
| 33 | 催化剂MPPO | 固态 | 0.001 | 外购 |
| 34 | TDI | 液态 | 0.01 | 外购 |
| 35 | HDI三聚体 | 液态 | 0.05 | 外购 |
| 36 | IPDI三聚体 | 液态 | 0.02 | 外购 |
| 37 | SMA | 固态 | 0.02 | 外购 |
| 38 | MPEG | 半固态 | 0.02 | 外购 |
| 39 | 氨基聚醚 | 液态 | 0.04 | 外购 |
| 40 | TDI二聚体 | 固态 | 0.02 | 外购 |
| 41 | N,N-二甲基乙醇胺 | 液态 | 0.001 | 外购 |
| 42 | N-甲基二乙醇胺 | 液态 | 0.001 | 外购 |
| 43 | 二羟甲基丙酸-已内酯共聚体 | 半固态 | 0.01 | 外购 |
| 44 | 三乙胺 | 液态 | 0.001 | 外购 |
| 45 | 3-(环己氨基)-1-丙磺酸 | 固态 | 0.001 | 外购 |
| 46 | N,N-二甲基环己胺 | 液态 | 0.001 | 外购 |
| 47 | 3-缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷 | 液态 | 0.001 | 外购 |
| 48 | (3-氨丙基)三乙氧基硅 | 液态 | 0.001 | 外购 |
| 49 | 聚氨酯树脂 | 液态 | 0.1 | 外购 |
| 50 | 丙烯酸树脂 | 液态 | 0.1 | 外购 |
| 51 | 氯丁树脂 | 液态 | 0.1 | 外购 |

3.4.3 主要生产设备

在建项目主要生产设备如下表所示。

表3.4-2 在建项目生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 产地 | 位置 | 工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉力机（加电脑） | HY-058U | 1 | 上海 | 理化室 | 质检 |
| 2 | 试样切片机 | YN22060 | 1 | 苏州 | 理化室 |  |
| 3 | 超声波清洗机 | SB-5200DT | 1 | 宁波 | 理化室 |  |
| 4 | PH/℃台式测定仪 | HI2212 | 1 | 上海 | 理化室 |  |
| 5 | 光学显微镜 | 1834 | 1 | 上海 | 理化室 |  |
| 6 | 分析天平 | JA2003/ ME104/02 | 2 | 上海 | 理化室/分析室 |  |
| 7 | 旋转粘度计 | NDJ-5S | 1 | 上海 | 理化室 |  |
| 8 | 电子天平 | 2000g | 2 | 江苏 | 理化室/合成室 |  |
| 9 | 导热系数仪一套（加电脑） | FOX 200 220VAC | 1 | 美国 | 理化室 |  |
| 10 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9240 | 1 | 上海 | 理化室 |  |
| 11 | 透气率仪 | F0031 | 1 | 美国 | 分析室 |  |
| 12 | pH 计 | FE28 | 1 | 美国 | 分析室 |  |
| 13 | 赛默飞红外测试仪（加电脑） | iS20 | 1 | 上海 | 分析室 |  |
| 14 | COD 测定仪 | DR1010 | 1 | 日本 | 分析室 |  |
| 15 | 色度仪 | SD-2 | 1 | 瑞士 | 分析室 |  |
| 16 | GPC（加电脑）一组 | LC-20AD | 1 | 瑞士 | 分析室 |  |
| 17 | 水分测试仪 | 915 KF | 1 | 日本 | 分析室 |  |
| 18 | 电位滴定仪 | 905 | 1 | 上海 | 合成室 |  |
| 19 | GC（含气体发生器） | 2010Pro | 1 | 长沙 | 合成室 |  |
| 20 | 中试反应设备一套 | 20L | 1 | 德国 | 合成室 |  |
| 21 | 循环水式真空泵 | SHA-Ⅲ | 2 | 上海 | 合成室 |  |
| 22 | IKA 搅拌器 | RW20 | 4 | 上海 | 合成室 |  |
| 23 | 智能数显多功能油水浴锅 | HH-WO-2L | 2 | 上海 | 合成室 |  |
| 24 | 旋片式真空泵 | 2XZ-2 | 2 | 上海 | 合成室 |  |
| 25 | 智能数显恒温油水浴 | WO-10L | 2 | 上海 | 合成室 |  |
| 26 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | DF-101S-2L | 2 | 上海 | 合成室 |  |
| 27 | 不锈钢微型增压泵 | S18WG-18 | 1 | 上海 | 合成室 |  |
| 28 | 蠕动泵 | BT100SV2-CE | 1 | 上海 | 合成室 |  |
| 29 | 搅拌机 | IKA | 2 | / | 通风橱 | 软泡 |
| 30 | 台称 | JY203 | 3 | 上海 | 通风橱，操作台 |  |
| 31 | 烘箱 | DHG-9053A 型 | 6 | 上海 | 操作台 |  |
| 32 | 切割机 | XH4000 | 1 | 昆山 | 切割室 |  |
| 33 | 天平 | 1kg | 2 | / | 实验室 | 硬泡 |
| 34 | 天平 | 2kg | 1 | / | 实验室 |  |
| 35 | 台秤 | 1000kg | 1 | / | 实验室 |  |
| 36 | 切割机 | / | 1 | / | 实验室切割房 |  |
| 37 | 烘箱 | DHG-9053A | 1 | / | 实验室 |  |
| 38 | 冰箱 | 200L | 1 | / | 一楼实验室 |  |
| 39 | 冰箱 | 100L | 1 | / | 二楼实验室 |  |
| 40 | 恒温箱 | 20L | 1 | / | 实验室 |  |
| 41 | 恒温箱 |  | 1 | / | 实验室 |  |
| 42 | 恒温槽 | / | 5 | / | 实验室 |  |
| 43 | 爬高管 | / | 1 | / | 实验室 |  |
| 44 | L模 | / | 1 | / | 实验室 |  |
| 45 | I模 | / | 1 | / | 实验室 |  |
| 46 | 方模 | / | 1 | / | 实验室 |  |
| 47 | 压力罐 | / | 1 | / | 实验室 |  |
| 48 | 搅拌器 | 0-4200转 | 1 | / | 实验室 |  |
| 49 | 搅拌器 | 0-10000转 | 1 | / | 实验室 |  |
| 50 | 气流粉碎机 | 100 | 1 | 无锡 | 丙类车间 | 合成 |
| 51 | 电动离心机 | 80-1 | 1 | 金坛市金南仪器 | 涂料实验室 |  |
| 52 | 钢丝绒耐磨试验机 | ZJ-339-GSR | 1 | 深圳致佳 | 涂料实验室 |  |
| 53 | 粘度计 | DV1MLVTJO | 1 | 博勒飞 | 涂料实验室 |  |
| 54 | 数字式粘度计 | NDJ-5S | 1 | 上海精天 | 涂料实验室 |  |
| 55 | 电子天平 | BSM320.3 | 1 | 上海卓精 电子科技 | 涂料实验室 |  |
| 56 | 电子天平 | TP5002N | 1 | 上海菁海 | 涂料实验室 |  |
| 57 | 电子天平 | YP2002N | 2 | 上海菁海 | 涂料实验室 |  |
| 58 | 电子天平 | JE2002 | 1 | 上海浦春 | 涂料实验室 |  |
| 59 | 电子天平 | XK3100 | 1 | 上海友声 衡器 | 涂料实验室 |  |
| 60 | 搅拌器 | RW20 | 2 | IKA | 涂料实验室 |  |
| 61 | 搅拌器 | / | 3 | 江阴保利 | 涂料实验室 |  |
| 62 | 智能数显恒温油浴锅 | HH-WO-2L | 1 | 上海江仪 | 涂料实验室 |  |
| 63 | 智能数显多功能油水浴锅 | HH-WO | 2 | 巩义市予华仪器 | 涂料实验室 |  |
| 64 | 烫压板 | / | 1 | / | 涂料实验室 |  |
| 65 | 水浴锅 | / | 1 | / | 涂料实验室 |  |
| 66 | 砂磨分散搅拌多用机 | EN630-2S0007LJ | 1 | 上海现代 环境 | 涂料实验室 |  |
| 67 | 分散研磨机 | U400/80-220 | 1 | 上海微特 电机 | 涂料实验室 |  |
| 68 | 旋片式真空泵 | 2XZ-2 | 1 | 上海廊菲 仪器 | 涂料实验室 |  |
| 69 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 1 | 上海索谱 | 涂料实验室 |  |
| 70 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 上海索谱 | 涂料实验室 |  |
| 71 | 恒温保持力测试仪 |  | 1 | 东莞博莱 德仪器 | 涂料实验室 |  |
| 72 | 可程式盐雾腐蚀试验箱 | BGD 880/S | 1 | 标格达 | 涂料实验室 |  |
| 73 | 振荡分散机 | KS-370 | 1 | 上海现代 环境 | 涂料实验室 |  |
| 74 | 涂料快速分散试验机 | KS-370A | 1 | 上海普申 | 涂料实验室 |  |

3.4.4工艺水资源、蒸汽利用情况

图3.4-3  在建项目蒸汽-水平衡图    单位：t/a

3.4.5污染物排放情况

3.4.5.1废气污染物产排情况

在建项目有组织废气包括研发和质检废气。

  - 研发中心研发试验废气

研发试验过程均在实验室的通风柜内进行，废气收集效率为100%，收集后的废气经过活性炭吸附装置处理后通过现有1#（DA002）排气筒排放。

  - 实验室质检废气

研发中心质检废气收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过在建15米3#（DA003）排气筒排放。

有组织废气排放见下表3.4-3。

表3.4-3  在建项目废气污染物排放一览表

| 排气筒 | 废气编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 产生速率kg/h | 治理措施 | 去除率（%） | 污染物名称 | 排放状况 | 执行标准 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 年排放量（t/a） | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) |  |
| 1#（DA002）排气筒 | 实验室研发废气 | 20000 | 非甲烷总烃 | 7.35 | 3.06 | 活性炭吸附 | 90 | 非甲烷总烃 | 15.31 | 0.31 | 0.74 | 60 | - | H=15m Φ=0.8m |
| 3#（DA003）排气筒 | 实验室质检废气 | 10000 | 非甲烷总烃 | 0.4 | 0.17 | 二级活性炭吸附 | 90 | 非甲烷总烃 | 1.67 | 0.02 | 0.04 | 60 | 3 | H=15m Φ=0.8m |

3.4.5.2废水污染物产排情况

在建项目产生的废水为生活污水、仪器清洗水、实验室废液，实验室废液作为危废处置。在建项目废水产排情况见下表。

表3.4-4  在建项目建废水污染物排放一览表

| 废水来源 | 废水量m3/a | 污染物产生情况 | 拟采取处理方式 | 废水量m3/a | 污染物排放情况 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 生活污水 | 480 | COD | 400 | 0.196 | 化粪池 | 500 | COD | 400 | 0.2 | 接管至胜科水务 |
|  |  | SS | 200 | 0.096 |  |  | SS | 250 | 0.125 |  |
|  |  | 氨氮 | 25 | 0.012 |  |  | 氨氮 | 25 | 0.012 |  |
|  |  | 总磷 | 2 | 0.001 |  |  | 总磷 | 2 | 0.001 |  |
| 实验室废水 | 20 | COD | 400 | 0.004 | / |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |

3.4.5.3噪声排放情况

在建项目所产生的噪声主要来自于引风机运行时产生的噪声，具体见表3.4-5。

表3.4-5  在建项目噪声排放情况

| 设备名称 | 台数 | 位置 | 声源噪声级 | 离最近厂界距离m | 治理措施 | 治理后噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引风机 | 1 | 办公室楼外 | 80 | N,30 | 减振底座 | 60 |

3.4.5.4固废污染物产排情况

在建项目固废主要包括实验室化验产生的废液；活性炭吸附装置更换的活性炭；废包装物；实验室废物（样品及实验室使用产生的实验废包装瓶、研发中心的废包装物）；研发中心产生的聚酯泡沫；生活垃圾。在建项目建成后全厂固体废物产生情况如下表所示。

全厂固废进行安全处置或外运卫生填埋。

表3.4-6  在建项目建成后全厂固废产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | 危险废物 | 低含氢硅油制备 | 固 | HW13 265-103-13 | 17 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 2 | 废滤布及滤袋 | 危险废物 | 过滤 | 固 | HW13 265-103-13 | 0.018 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 |
| 3 | 废含油抹布、手套 | 危险废物 | 检修 | 固 | HW49 900-041-49 | 10 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司/盐城新宇辉丰环保科技有限公司/江苏弘成环保科技有限公司 |
| 4 | 实验室废液 | 危险废物 | 实验室化验 | 液 | HW49 900-047-49 | 8 |  |
| 5 | 脱附冷凝液 | 危险废物 | 活性炭吸附装置 | 液 | HW06 900-402-06 | 30 |  |
| 6 | 废包装桶 | 危险废物 | 原料入厂 | 固 | HW49 900-041-49 | 5000个/年 | 张家港南光包装容器再生利用有限公司 |
| 7 | 废导热油 | 危险废物 | 检维修过程 | 液 | HW08 900-249-08 | 2 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 8 | 冷冻液 | 危险废物 | 冷冻机每年更换产生 | 液 | HW06 900-402-06 | 4 |  |
| 9 | 实验废包装物 | 危险废物 | 样品、实验室使用及研发中心产生 | 固 | HW49 900-047-49 | 5 |  |
| 10 | 冷凝液 | 危险废物 | 聚氨酯用特种硅油合成 | 液 | HW06 900-402-06 | 90 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 11 | 清理胶状物 | 危险废物 | 水性粘胶剂合成 | 固体 | HW13 900-016-13 | 12 | 委外处置 |
| 12 | 釜残 | 危险废物 | 硅油合成，溶剂洗釜 | 固 | HW11 900-013-11 | 45 | 江苏弘成环保科技有限公司 |
| 13 | 废活性炭 | 危险废物 | 废气处理 | 固 | HW49 900-039-49 | 15 | 委外处置 |
| 14 | 聚酯泡沫 | 一般固废 | 研发中心 | 固 | 49 | 3 | 委外处理 |
| 15 | 废塑料管、金属软管 | 一般固废 | 检维修 | 固 | 99 | 0.8 | 委外处置 |
| 16 | 生活垃圾 | 一般固废 | 职工生活 | 固 | / | 18 | 环卫 |

3.4.6在建项目与批复内容相符性分析

在建项目建设内容与批复内容相符性见下表。

表3.4-7 在建项目建设内容与批复内容相符性一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司研发中心项目环境影响报告表的审批意见 |
| 1 | 实行清污分流、雨污分流。本项目清洗废水及生活污水一并接管至张家港保税区胜科水务有限公司处理 | 已按照清污分流、雨污分流设置雨污管网，废水接管至张家港保税区胜科水务有限公司处理 |
| 2 | 本项目废气主要为研发过程(硬泡、软泡、合成、质检产生的有机废气，通过集气罩收集，经过二级活性炭吸附装置处理后分别通过 15m 高 1#、3#排气筒排放。非甲烷总烃排放标唯执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1限值,臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。活性炭吸附装置应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)和《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》(HJ/T386-2007)的规定，安全设施或措施必须落实到位。 | 研发过程、质检废气通过集气罩收集，经过活性炭吸附装置处理后分别通过 15m 高 1#（DA002）、3#（DA003）排气筒排放。活性炭吸附装置按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)和《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》(HJ/T386-2007)的规定设置。 |
| 3 | 合理进行生产布局，采取先进的低噪声设备，高噪声设备必须采取有效隔声、减振等等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 | 已落实 |
| 4 | 制定和落实固体废物(废液)特别是危险废物的厂内收集和贮存、综合利用、安全处置的实施方案，实现“零排放”。 | 固体废物妥善处置 |
| 5 | 本项目污染物年排放量核定为:(1)废水污染物(接管量): 生活废水:废水量<480吨、COD<0.192吨、SS<0.12 吨、氨氮≤0.012 吨、总磷<0.001 吨。 生产废水:废水量<20吨、COD<0.008吨、SS<0.005吨。(2)大气污染物: 有组织:VOCs<0.78吨。 | 在建，待验收 |
| 6 | 如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。 | 按照最新标准执行 |
| 7 | 该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。 | 未发生重大变化 |

## 3.5污染物总量指标核定情况

公司已于2019年12月12日取得国家排污许可证（证书编号：913205920645292101001P），并于2023年2月3日重新申请排污许可证，有效期至2027年5月9日。

现有项目全厂污染物总量见下表3.5-1，现有许可排放量为环评批复量。

表3.5-1  污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 已建项目实际排放量 | 拟取消项目排放量 | 在建项目排放量 | 现有全厂排放量 | 现有许可排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 14597 | 9268 | 500 | 15097 | 15097 |
|  | COD | 2.83 | 0.926 | 0.2 | 3.03 | 3.03 |
|  | SS* | 1.285 | / | 0.125 | 1.41 | / |
|  | 氨氮 | 0.113 | / | 0.012 | 0.125 | 0.125 |
|  | 总磷 | 0.009 | / | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
|  | 石油类 | 0.026 | / | / | 0.026 | 0.026 |
|  | 盐分 | / | 5.56 | / | / | 5.56 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0.003 | 0.42 | 0.007 | 0.01 | 0.43 |
|  |  | SO2 | / | 0.014 | / | / | 0.014 |
|  |  | NOx | / | 5.6 | / | / | 5.6 |
|  |  | 醋酸 | / | / | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 异丙醇 | 0.73 | 0.0005 | 1.33 | 2.06 | 2.06 |
|  |  | 乙醇 | 0.023 | 0.000005 | 0.047 | 0.07 | 0.07 |
|  |  | 甲苯 | / | 0.01 | / | / | 0.01 |
|  |  | 丙烯酸 | / | 0.0004 | / | / | 0.0004 |
|  |  | 甲基封端丙烯酸聚醚酯 | / | 0.002 | / | / | 0.002 |
|  |  | VOCs | 2.18 | 0.013 | 0.78 | 2.96 | 2.96 |
|  | 无组织 | 粉尘 | 0.003 | / | 0.007 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 异丙醇 | 0.041 | / | 0.082 | 0.123 | 0.123 |
|  |  | VOCs | 1.213 | / | 2.405 | 3.618 | 3.8 |
| 固体废物 | 一般工业固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：由于现有项目环评未核算SS排放量，SS排放量根据实际排放量核算，VOCs以非甲烷总烃计。

## 3.6现有项目风险防范措施与应急预案情况

3.6.1 现有项目风险源

现有项目涉及的环境风险物质有八甲基环四硅氧烷、六甲基二硅醚（六甲基二硅氧烷）、乙酸酐、2-丙醇（异丙醇）、过氧化氢、柴油、盐酸、丙酮、2-丙醇（异丙醇）、乙醇、乙腈、乙酸、高氯酸和四氢呋喃等，主要的环境风险主要有两类：泄漏；易燃品发生火灾和爆炸。

涉及的危险单元主要有生产装置区、罐区、化学品仓库、危废暂存场所等。生产过程不涉及危险工艺。

3.6.2 现有环境管理制度

公司已制定了一系列环境管理制度和风险管理及应急制度，并将环境保护和企业经营结合起来，使之成为企业日常运行和经营策略的一个部分，做到了节能、降耗、减污，实现了环境行为的持续改进。环境管理制度包括：环境保护责任制、环境保护管理制度、建设项目环境保护管理制度、固体废物管理制度、环境污染事故管理制度、环保检查管理办法、环保信息通报管理制度、环保监测及统计制度、环保设施管理规定、环保巡回检查管理规定、清污分流管理规定、环保在线数据监控管理办法、排污口达标管理办法等。

3.6.3 现有项目风险类型

现有项目的主要风险类型主要有：

（1）废气处理设施出现故障，废气处理设备失效或效率下降，导致废气超标排放。

（2）原料包装桶由于操作不当或机械碰撞事故，导致桶破裂；或者由于人为原因，导致原料包装桶发生侧翻；储罐因破损等原因发生泄漏，导致污染物扩散至大气中可能引起周边大气环境的污染及人员伤害，火灾或爆炸时地面冲洗水和消防废水外泄，污染地表水环境。

3.6.4 现有项目事故影响分析及后果计算

1、原料泄漏

根据企业最大可信事故为罐装原料八甲基环四硅氧烷发生泄漏，及其引发火灾（甚至爆炸），并引起的CO排放事故。根据分析可知，八甲基环四硅氧烷的泄漏速率为1.98kg/s。由于八甲基环四硅氧烷储存在甲类罐区，八甲基环四硅氧烷泄漏后并引发火灾后，泄漏的物料及消防废水可以被拦截在甲类罐区围堰内、不会外流进入外环境，因此该原料的泄漏对环境的影响相对较小。

2、火灾

由于八甲基环四硅氧烷属于易燃物料，遇到明火等很容易发生燃烧，短时间内大量物料的燃烧容易发生不完全燃烧，因此燃烧产污主要包括一氧化碳、氮氧化物、烟尘。灭火时会产生消防废水，储罐区产生的消防废水可被拦截在围堰内不外流，因此该部分消防废水一般情况下，不会对外界水环境造成污染。因此，本部分着重考虑燃烧产生的大气污染物对环境造成的不良影响。

根据国内同类事故类比调查，火灾对周围大气环境的影响主要表现为散发出的热辐射。如果热辐射非常高可能引起其他易燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧、由燃烧产生的废气大气污染一般比较小，从以往对事故的监测来看，对周围大气环境尚未形成较大的污染。根据类比调查，一般燃烧80m范围，火灾的热辐射较大，在此范围内有机物会燃烧；150m范围内，木质结构将会燃烧；150m范围外，一般木质结构不会燃烧；200m范围以外为较安全范围。此类事故最大的危害是附近人员的安全问题，在一定程度会导致人员伤亡和巨大财产损失。

火灾爆炸引起的大气二次污染物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘、氮氧化物等，浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。

3.6.5 现有项目环境风险防范措施

现有项目采用的环境风险防范汇总见下表。

表3.6-1现有项目环境风险防控措施汇总

| 序号 | 方面 | 环评提出的环境风险防控措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址、总图布置和建筑安全防范措施 | （1）设计中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及构筑物按规定等级设计，高温明火的设备尽可能远离散发可燃气体的场所。生产装置为车间布置，并留有足够的安全间距。 （2）根据车间(工段)生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度进行相对集中。 （3）合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道。满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。建构筑物设计严格执行抗震设计规范。 | 已落实 |
| 2 | 生产工艺及设备防范措施 | （1） 选择安全可靠的工艺技术和设备，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。 （2）主要生产区设备尽量采取露天化布置，必须布置在厂房内的应按要求设置通风换气设施。 （3）各岗位相应设有专用于个人防护的用品和用具。 （4）对高温设备、管道均采取隔热保温措施，对冷冻系统采取保冷措施，以防烫伤和冻伤。 （5）在特定岗位都设有洗眼器和淋浴器。 （6）为了防止操作不慎发生堵塞，工艺上都考虑了反冲洗系统和反吹扫系统，配管上也做了特殊处理。 （7）为了减少噪音危害，除设计中尽量选用低噪声设备外，对制氮机放空加设消音器，在噪音大的厂房设置隔音操作室，现场不设岗位。 （8）本项目设备设计严格执行压力容器设计规定，并按规定装设安全阀、爆破片、呼吸阀，防止超压引发的危害。 （9）选择良好的设备、阀门、管件及密封材料，关键部位采用进口，防止跑、冒、滴、漏发生。 | 已落实 |
| 3 | 自动控制安全防范措施 | （1）自动控制系统 本项目采用PLC对整个生产过程进行监测、控制和生产管理。监测生产过程的各种参数的动态值、趋势及过程动态画面，并实现报表打印和报警打印。操作室内设的操作站对全部生产装置操作，工艺系统图上所示的全部控制功能（如检测、控制、报警顺序、动态因素）都由控制系统来实现。现场仪表采用不间断电源（UPS），在电源事故期间，UPS电池至少能供系统正常工作30分钟，从而保证紧急事故状态的报警、连锁、安全停车等正常进行。 （2）仪表 仪表的选型原则是：选用技术先进、质量好、精度高、使用可靠、耐用、维护安装方便和性价比合理的国产或合资优质的仪表，对一些关键或特殊的仪表如：在分析仪、质量流量计，特殊要求的变送器、调节阀，PLC系统等拟选用国外产品。现场安装的电子式仪表防护等级不低于IP65级，其它现场仪表不低于IP55级。 联锁触点在正常工况时带电，继电器和电磁阀在正常时带电，控制阀和开关阀在电源和气源故障时，应处于安全位置。PLC系统采用不间断供电电源(UPS)，UPS供电容量30千伏安、供电时间30分钟。 （3）对重点装置部位，重点危险区域和关键生产装置建立监控网络和防范措施；对事故应急救援抢救人员要进行专门的培训和训练；制定应急救援预案，并进行必要的培训、教育和预案演练，保证突发情况下的妥善处理；配备现场第一抢救时间所需的药品和器械，与邻近医疗单位建立救护关系；接触有毒有害物质的作业人员必须进行就业前的体检和定期的健康检查，开展全员“健康监护”，严禁职业禁忌人员上岗。 | 已落实 |
| 4 | 防爆、防毒措施、事故报警系统 | （1）为防止可燃、有毒物质泄漏，本项目工艺装置均采用密闭生产。 （2）本项目部分装置的操作温度较高，本项目需严格按照规范选取设备、管道的材料，防止因腐蚀原因造成危险介质的泄漏。同时，严格按照规范选取设备、管道的设计压力和设计温度，确保生产装置的可靠性、连续性。凡接触腐蚀性介质的管道、设备均采用耐腐蚀材料。 （3）火灾爆炸危险场所的建筑物的结构形式以及选用材料符合防火防爆要求。本项目工艺装置建筑耐火等级为一、二级，根据生产类别的不同需做相应处理。 （4）按照《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》，本项目在工艺装置区可能有可燃、有毒气体泄漏和积聚的地方设置可燃、有毒气体检测报警仪，以检测设备泄漏及空气中可燃、有毒气体浓度。一旦浓度超过设定值，将立即报警，并将监测信号送至控制系统报警。 （5）本项目设置一套火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮及声光报警器等组成。当本工程各装置区内发生火灾时，探测到火灾的探测器把信号通过总线传送到消防控制室的火灾报警控制器，以便控制室的工作人员对火灾现场情况做相应的处理。火灾报警控制器安装在消防控制室内，探测器及声光报警器安装在控制室、机修、办公室、分析化验等建筑内，手动报警按钮安装在主要通道口、装置区框架上。 根据消防防火规范和工艺要求，在装置区内设置事故报警系统，其中包括火灾报警按钮、人身事故呼救按钮，火灾自动探测器。以便当有火灾、人身伤害等事故发生时，可通过火灾自动探测器或各种手动报警按钮，自动或手动向事故报警控制盘发出信号，并同时向所属消防站发出火灾报警信号，自动连锁启动扩音对讲系统的扬声器，向事故现场发出信号。 | 已落实 |
| 5 | 供电系统安全措施 | （1）供电设计中，对生产装置一类和二类用电负荷都采用双回路供电，对PLC和电气微机保护系统设计考虑了UPS不间断电源装置，以保证装置的安全稳定运转和事故状态下的用电。 （2）所有用电设备电机均选用防爆电机。 （3）爆炸及火灾危险场所 ①根据爆炸危险区域的分区、要求选择相应的电气设备和防爆结构。在火灾危险环境电气设备的选择和安装，必须使其正常温升不会引起着火。正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备，应远离可燃物质。 ②电气线路尽量敷设在爆炸危险较小的环境或远离释放源的地方。当易燃物质比空气重时，电气线路在较高处敷设；当比空气轻时，在较低处敷设。本装置主要采用电缆桥架沿工艺管架架空敷设，局部不能采用桥架处则采用直接埋地或电缆沟敷设，当采用充沙电缆沟敷设时，设有排水措施。 ③在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳应可靠接地。在爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其他电气设备，采用专门的接地线，照明灯具利用有可靠电气连接的金属管线作接地线,且接地干线在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。并在装置区内设置等电位联接网。 ④具有2区爆炸危险环境的建构筑物及露天钢质封闭气罐为二类建构筑物。设计中根据建构筑物的类型按规范装设了相应的防雷、防静电设施。 | 已落实 |
| 6 | 消防安全防范措施 | 本项目火灾种类主要为可燃气体，项目拟采用以水消防为主，移动式干粉灭火装置及移动式灭火器为辅的消防方案，以应对可能发生的火灾。 消防水源由园区提供，消防设备用电负荷为一级。内设消防水加压泵、稳压泵、消防水池等。 本项目火灾延续时间：工艺装置为3小时，辅助生产装置为2小时。 本项目室内外消火栓系统和喷淋系统分开设计，分成两个供水管网。消火栓消防给水主干管采用DN200无缝钢管，管网环状布置。根据消防规范的要求，在主干管设室外地上式消火栓，消火栓距路牙约2m，地上式消火栓的大口径出水口面向道路。消防喷淋水主干管采用DN200无缝钢管。 厂区内针对不同危险场所及物料性质配备相适应的小型移动式灭火器材。 消防废水收集系统应采取重力流收集至事故废水池，不能依靠电泵。 据规范要求，本工程根据场所的火灾危险性类别和面积，配备足够数量的灭火器具，用于扑救初火灾。本项目原料甲苯、甲基环己烷产品不溶于水，用水灭火无效，因此在各车间生产装置区及储罐区设便携式干粉灭火器和二氧化碳灭火器具及砂土。 在装置区内采用的防爆电气设备的级别和组别，均不低于环境内爆炸性混合物的级别和组别。 在爆炸危险环境内，电气设备的金属外壳均可靠接地。同时根据建构筑物的类型按规范装设相应的防雷、防静电设施。 地面采用不发火花的地面，墙面采用防火涂料，门窗按规定采用甲级防火门窗，钢结构防火涂料。 | 事故水池2182m3 |
| 7 | 物料运输安全防范措施 | 在运输过程中应小心谨慎，必须委托有运输资质和经验的运输单位承担，确保安全。为此应采取如下运输管理措施： ⑴合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时间运输。 ⑵特殊物料的装运应做到定车、定人。 ⑶各危险品运输车辆的明显位置应有规定的危险物品标志。 ⑷运输过程中发生意外，在采取紧急处理的同时，必须迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。 ⑸应对各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。 | 已落实 |
| 8 | 物质泄漏风险防范措施 | （1）对装置的管道、阀门、法兰等接口处，要定期或不定期的巡回检查，一旦发现泄漏，应及时上报有关部门，并立即组织抢修。 （2）要进一步完善废气处理装置，保障装置的正常运行。 （3）根据泄漏事故的影响范围预测结果，在配套安全生产防护措施时，应按最大安全半径和最短人群疏散时间进行设计。 （4）建立和完善控制系统，当过程控制参数越限时，控制系统发出声光报警，提醒操作人员注意。对于重要工艺参数设立连锁停车装置，当连锁发生时，除系统内部发出声光报警外，控制室设置外部声光报警连锁台柜，同时发出声光报警。 （5）在界区易泄漏的操作岗位，设置监测报警器，以便泄漏时迅速处理，防止意外泄漏事故的发生。 （6）在出现大面积物料泄漏时，组织水枪外围喷淋，稀释废气，减少扩散，同时组织疏散，减少伤害。 （7）作业场所根据作业特点及防护标准配备急救箱。 （8）按规定配备防毒面具、氧呼吸器、防护镜、安全帽、防护服等个人防护用品。 （9）在生产区设置有毒介质检测仪，并设超限报警，根据泄漏检测从控制室遥控，使装置自动停车或进行应急处理，以确保生产安全和操作人员身体健康。 （10）撤离信息装置：工厂内安装有一个或多个风向标。 | 已落实 |
| 9 | 危险废物贮存、运输风险防范措施 | 企业储存危险废物的仓库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设，并做好防雨、防风、防渗、防漏等措施。 项目应当严格执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 厂区内危险废物由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，做到分类、分区存放，杜绝混合存放，并制定好险废物储存中的污染防范及事故应急措施。 | 已落实 |
| 10 | 环保设施风险防范措施 | 1、火灾事故应急处理 从事生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。 2、工艺应急处理措施 原料罐区为常温、常压，常温下原料的挥发性较小，因此其自救措施，应重点放在防止企内人员中毒、防火防爆和重大周边环境污染等方面： （1）当泄漏、火灾事故发生后，应按照查明泄漏部位、转移泄漏介质、消防扑救、人员撤离等顺序进行。 （2）操作人员在指挥部的指挥下，穿戴好隔热防化服和氧气瓶或空气呼吸器进入现场进行隔绝泄漏的操作。 （3）当危及装置与人员安全，无法维持生产时，接总调指令，按工艺程序进行装置停工处理。 （4）密切注意风向和泄漏介质的流向，除配戴符合要求的气防器具人员外其它人员必须无条件立即撤离现场并待命。 （5）灭火时尽量不用大量消防水，尽量少用液态灭火剂，避免减少二次污染。 3、防止事故污染物向环境转移防范措施 （1）防止事故气态污染物向环境转移防范措施 控制和减少事故情况下毒物和污染物从大气途径进入环境，事故时设置消防喷淋，并针对毒物加入消除和解毒剂，减少对环境造成危害。 对于爆炸过程中产生的气体，绝大部分应是燃烧后生成的二氧化碳和水，部分未反应的物料也会通过消防水吸收或被消防泡沫覆盖，减少对大气环境的污染。 当本项目发生物料泄漏时应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。收集于密闭容器中作好标记，等待处理。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要用水对泄漏点直接喷射。用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场所处置。 （2）防止事故液态污染物向环境转移防范措施 控制和减少事故情况下毒物和污染物从排水系统途经进入环境，本工程新建废水治理系统，同时装置区在本工程的污水、清净下水、雨水排水系统等在排出装置前设立闸门，对清净下水、雨水排放管设立切换设施，事故时切换至收集、处理设施。 装置区危险化学品收集及临时贮存措施： ①发生泄漏事故时，立即停止进料，立即关闭防火堤外的各污水阀门，阻止原料进入污水系统。②装置不同区域设置相应围堰，以防污染围堰外的清净下水系统。③罐区设有围堰、清污分流点，突发事件发生时，可关闭去清净下水的阀门，围堰内空间可作临时贮存空间使用。 （3）防止事故伴生/次生污染物向环境转移防范措施 伴生/次生污染防治措施包括大气污染防范和水体污染防范： 大气污染防范：当装置发生火灾时，在灭火的同时，对临近的设备必须采用水幕进行冷却保护，防止类似的连锁效应。 水体污染防范：为了防止毒物及其次生的污染物危害环境，在事故消防救火过程中，设置水幕并在消防水中加入消毒剂，减少次生危害。造成水体污染的事故，启动地方应急方案，实施消除措施，减少事故影响范围。 （4）事故污染物一旦进入环境后的消除措施 1）事故气态污染物进入环境后的消除措施 为了防止毒物及其次生的污染物危害环境，在装置事故消防救火过程中，设置水幕并在消防水中加入消毒剂，减少次生危害。 2）事故液态污染物进入环境后的消除措施 在火灾爆炸救灾过程中，消防水将带有大量的有毒有害物质，这些消防水如果不能及时切换至消防事故池，而泄漏至清净下水和雨水管道，将有可能引起清净下水和雨水的继发性的污染事故，如果没有采取紧急切断措施，这些被污染的清净下水和雨水一旦进入到环境水体，将引起环境水体继发性的污染事故。 一旦物料泄漏进入水体，启动水域救灾预案，同时加入消除毒物剂，降解毒性。 | 已落实 |

## 3.7现有项目存在的环境问题及“以新带老”措施

根据企业提供的资料，现有项目基本按照环保文件和批复的要求进行建设和运行，尚未出现环境事故，结合化工企业安全环保提升要求以及现场勘探情况，企业现有项目运行过程中仍存在需要改善的问题，存在的主要问题及拟进行的“以新带老”措施见表3.7-1。

表3.7-1 奥斯佳目前存在的主要环保问题以及“以新带老”措施

| 序号 | 存在的问题 | “以新带老”措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现有工艺废气活性炭吸附装置为1级吸附，吸附效率较低，达不到设计90%的要求 | 拟将1级活性炭吸附改为2级活性炭吸附 |
| 2 | 现有危废产生了较少，无法满足焚烧要求 | 拟取消使用，危险废物均拟委托有资质单位处置 |

# 4改扩建项目工程分析

## 4.1项目概况

4.1.1建设背景

1、特种纺织整理剂

经过常规有机硅柔软剂整理后的纺织品普遍存在亲水性不佳，穿着闷热，舒适度下降的情况。随着物质生活水平的提高，经过柔软剂整理后的纺织品具有良好的亲水已经成为基本要求。因此，开发具有较好手感和亲水性的有机硅柔软剂就成为了市场的迫切需求。

亲水类有机硅柔软剂一般为侧链聚醚改性硅油（市场俗称CGF）以及侧链聚醚改性氨基硅油类为主，这类柔软剂亲水性较好，但整理后织物的手感不理想，这在很大程度上限制了其的进一步应用。最新的产品结构为三元嵌段类型，所有功能性官能团全部位于有机硅主链，使用其整理后的织物不仅具有较好的亲水性，同时具有比较突出的手感。

合成有机硅聚醚嵌段聚合物相比现有低端有机硅产品，具有性能优异，不黄变，耐久性强等优点，达到国内领先国际一流水平，目前产品已经通过国际纺织物品牌产品认证。

2、聚氨酯用特种硅油

江苏奥斯佳依托上海奥斯佳生产基地实现产业化，经过多年的发展，奥斯佳的聚氨酯用特种材料产品（包括聚氨酯用特种硅油、聚氨酯用其他助剂——仍属于聚醚改性硅油范畴）在研发和市场销售方面突破了国际大公司的垄断，取得了突破性进展，在聚氨酯用特种材料（聚氨酯用改性有机硅）方面突破了主要竞争对手如道康宁、迈图、美国空气化学等公司的垄断，成功取得了包括陶氏、拜耳、华峰、亨斯迈和圣诺盟等国内外知名企业的认可并稳定供货，奥斯佳已成为全球第4个，国内唯一一个全面涵盖聚氨酯用改性有机硅的生产厂商。奥斯佳是目前国内覆盖面最广，产品最齐全，同时也是质量最稳定的聚氨酯用改性有机硅供应商。

聚氨酯用特种硅油的应用范围覆盖普通硬泡，普通软泡，半硬泡，高回弹，模塑，慢回弹等。开发的UR，UF，US，UL等多系列产品在冰箱保温，保温板材，保温喷涂，沙发，床垫，鞋底，皮革，涂料等多个领域具有广泛应用，而且江苏奥斯佳是国内唯一通过全球最高等级阻燃硅油标准的企业（BS5852）。江苏奥斯佳的聚氨酯用特种材料产品具有更佳的泡沫结构，更高的发泡高度，更好的相容性和稳定性，更细的泡孔构造，更低的缺陷率。

现有聚氨酯用特种硅油生产包括两个步骤：（1）低含氢硅油制备：将八甲基环四硅氧烷与高含氢硅油，六甲基二硅氧烷开环聚合反应，得到低含氢硅油。（2）聚氨酯用特种硅油合成：将制得的低含氢硅油与乙酰基封端烯丙基聚醚加成反应得到所需聚氨酯用特种硅油。现有低含氢硅油采用酸性白土作为催化剂，奥斯佳依托现有国内成熟工艺拟采用新的催化技术（采用硫酸或三氟甲磺酸取代酸性白土作为催化剂），缩短工艺生产时间，降低反应温度，节约能耗，所制备的产品部分性能超过现有产品。

综上，基于产品良好的市场前景和公司未来的发展规划，公司拟在企业现有厂区内投资建设年产5000吨特种纺织整理剂及现有聚氨酯用特种硅油生产线技术改造项目。项目建成后，能够进一步提升企业产能，更好的满足相应客户的需求，从而提升企业的竞争力，开拓更广阔的市场。

4.1.2项目基本情况

项目名称：年产5000吨特种纺织整理剂及现有产线技术改造项目

建设地点：江苏扬子江国际化学工业园南海路56号，现有厂区内。（东经120°28'31.58"，北纬31°58'25.03"）

建设单位：江苏奥斯佳材料科技股份有限公司

项目性质：改扩建

行业类别：C2662专项化学用品制造

投资总额：项目总投资为120万元，其中项目环保投资约20万元，占总投资的16.7%。

占地面积：利用现有厂房，不新增用地。

工作制度：年生产7200小时、300天，三班两运转制。

4.1.3项目组成

4.1.3.1主要建设内容

（1）利用企业现有厂房和生产设备，并新增一台薄膜蒸发器，实现年产5000吨特种纺织整理剂的产能。

（2）对现有聚氨酯用特种硅油生产线进行技术改造，将部分酸性白土催化剂改为硫酸或三氟甲磺酸，提高反应得率和反应速率，不涉及现有聚氨酯用特种硅油生产工艺流程和产品产能变化。

4.1.3.2主体构筑物

改扩建项目在现有厂区内建设，不新增构筑物，仅新增部分设备，改扩建项目生产线所涉及的构筑物详见下表4.1-1。

表4.1-1  改扩建后全厂构筑物情况统计表

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积（m2） | 层数（层） | 建筑面积（m2） | 高度（m） | 火灾危险性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类车间 | 1425 | 3 | 4308 | 15 | 甲类 | 改建，部分设备用途调整 |
| 2 | 丙类车间 | 1361.4 | 1/2 | 2722.7 | 11 | 丙类 | 已建 |
| 3 | 甲类仓库 | 658.9 | 1 | 658.9 | 11.2 | 甲类 | 已建 |
| 4 | 丙类仓库 | 3121.8 | 1 | 3121.8 | 13 | 丙类 | 已建 |
| 5 | 罐区 | 1585 | / | / | / | 甲类/丙类 | 改建，罐区部分储存物料调整 |
| 6 | 装卸物流区 | 3100 | / | / | / | / | 已建 |
| 7 | 动力车间 | 643.8 | 1 | 643.8 | 9.1 | 丙类 | 已建 |
| 8 | 消防泵房 | 166 | / | 101.6 | 3.5 | 丁类 | 已建 |
| 9 | 消防水池 | 594 | / | / | / | / | 已建 |
| 10 | 事故应急池 | 698.8 | / | / | / | / | 已建 |
| 11 | 变配电室 | 149.2 | 1 | 149.2 | 6.9 | 丙类 | 已建 |
| 12 | 地磅 | 45 | / | / | / | 丁类 | 已建 |
| 13 | 综合楼 | 2134.84 | 4 | 7260.40 | 20.7 | 民用 | 已建，含已建实验室及在建研发中心 |
| 14 | 门卫一 | 37.74 | 1 | 37.74 | 3.8 | 民用 | 已建 |
| 15 | 门卫二 | 37.74 | 1 | 37.74 | 3.8 | 民用 | 已建 |
| 16 | 架空管廊 | 1200 | / | / | / | / | 已建 |

4.1.3.3项目产品方案

改扩建后全厂产品方案见表4.1-2。本项目新增产品品种为特种纺织整理剂，目前尚无相应质量标准及企业标准，产品规格详见表4.1-3。

表4.1-2  改扩建后全厂产品方案

| 序号 | 产品中种类 | 生产规模（t/a） | 自用量（t/a） | 销售量（t/a） | 生产时间（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改扩建前 | 改扩建后 | 变化情况 |  |  |  |  |
| 1 | 聚氨酯用特种硅油 | 已建一阶段项目 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 7200 | 本次不涉及 |
|  |  | 已建二阶段项目 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 7200 | 本次技改 |
| 2 | 水性胶黏剂 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 7200 | 本次不涉及 |
| 3 | 特种纺织整理剂 | 合成型（L-3357、L-3358、L-90、L-92、L-82A、L-3355） | 0 | 3780 | +3780 | 480 | 3300 | 7200 | 本次新增 |
|  |  | 复配型（T-3589、T-3599、U-3501、S-3102、D-3201、E-3901、 L-3301、L-3305、L-3307、L-3308、L-3309） | 0 | 1700 | +1700 | 0 | 1700 | 7200 | 本次新增 |
|  |  | 合计 | 0 | 5480 | +5480 | 480 | 5000 | 7200 | / |

注：合成嵌段硅油480吨用于复配型纺织整理剂原料。

本项目聚氨酯用特种硅油采用200kg桶装，特种纺织整理剂采用110kg桶装或吨桶包装，暂存于丙类仓库待售。

表4.1-3  特种纺织整理剂产品主要规格

| 产品名称 | 分子量 | 相对密度 | 表观 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合成型 | L-3357 | 3-5万 | 1.05 | 澄清液体 |
|  | L-3358 | 2-4万 | 1.05 | 澄清液体 |
|  | L-90 | 10万以上 | 1.07 | 澄清略浑浊 |
|  | L-92 | 3-5万 | 1.06 | 澄清淡蓝液体 |
|  | L-98A | 3-5万 | 1.05 | 澄清淡蓝液体 |
|  | L-3355 | 2-4万 | 1.05 | 澄清液体 |
| 复配型 | T-3589 | / | 1.07 | 乳白色液体 |
|  | T-3599 | / | 1.06 | 乳白色液体 |
|  | U-3501 | / | 1.05 | 乳白色液体 |
|  | S-3102 | / | 1.03 | 微白色粘稠液体 |
|  | D-3201 | / | 1.03 | 乳白色液体 |
|  | E-3901 | / | 1.08 | 白色液体 |
|  | L-3301 | 1-2万 | 1.02 | 浅色乳状液体 |
|  | L-3305 | 2-4万 | 0.98 | 淡黄色透明液体 |
|  | L-3307 | 3-5万 | 0.97 | 浅白色乳状液体 |
|  | L-3308 | 2-4万 | 0.97 | 蓝光半透明液体 |
|  | L-3309 | 5-6万 | 0.98 | 蓝光半透明液体 |

4.1.3.4公用及辅助工程

改扩建项目依托厂区现有公辅工程，各部分依托情况详见下表。

表4.1-4 改扩建项目实施后全厂公辅工程统计表

| 项目组成 | 工程（车间）名称 | 设计能力 | 现有项目 | 改扩建项目 | 全厂 | 剩余量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助工程 | 溶剂回收装置 | 1套，处理能力为2000L/hr | 取消建设 | / | / | / | / |
|  | 实验室 | 2000m2 | 2000m2 | 依托现有 | 2000m2 | / | 用于产品的抽检, 位于综合楼内 |
| 储运工程 | 甲类仓库 | 658.9m2 | 658.9m2 | 依托现有 | 658.9m2 | / | 用于储存原料，其中120m2用作危废仓库 |
|  | 丙类仓库 | 3121.8m2 | 3121.8m2 | 依托现有 | 3121.8m2 | / | 用于储存原料和产品 |
|  | 甲类罐区 | 占地面积785m2 | 占地面积785m2，3个50m3储罐，1个10m3储罐 | 依托现有，其中1个50m3异丙醇（中间设有隔板，每边25 m3）分别储存八甲基环四硅氧烷和二甲基硅氧烷混合环体，废溶剂（异丙醇）储罐改成储存二甲基硅氧烷混合环体 | 占地面积785m2 | / | 依托现有，其中1个50m3异丙醇（中间设有隔板，每边25 m3）分别储存八甲基环四硅氧烷和二甲基硅氧烷混合环体，废溶剂（异丙醇）储罐改成储存二甲基硅氧烷混合环体 |
|  | 丙类罐区 | 占地面积800m2 | 9个50m3储罐，4个20m3储罐 | 依托现有，其中3个20m3烯丙基聚醚调整为储存含氢硅油 | 占地面积800m2 | / | 依托现有，其中3个20m3烯丙基聚醚调整为储存含氢硅油 |
| 公用工程 | 给水系统 | 自来水 | / | 35575m3/a | 7m3/a | 32190m3/a | / | 依托区域自来水厂，新鲜水用量减少3385m3/a |
|  | 排水系统 | / | 15097m3/a | 5m3/a | 15102m3/a | / | 依托园区胜科水务 |
|  | 冷冻水系统 | 冷冻水（乙二醇溶液）：-25℃/-20℃，供冷量28kW/h ×2套 | 28kW/h ×2套 | 依托现有 | 28kW/h ×2套 | / | / |
|  | 循环冷却水系统 | 100m3/h×2 347m3/h×2 | 447m3/h | 依托现有 | 447m3/h | 0m3/h | 一用一备 |
|  | 蒸汽系统 | / | 10000t/a | 4000 t/a | 14000 t/a | / | 依托园区长源热电厂供给 |
|  | 供氮系统 | 150Nm³/h | 100 Nm³/h | 50 Nm³/h | 150Nm³/h | 0Nm³/h | 自制 |
|  | 供电系统 | 10kV变配电室 | 200万kWh/a | 15万kWh/a | 215万kWh/a | / | 由园区供电网提供 |
|  | 空压站 | 1台空压机1054Nm3/h | 900 Nm³/h | 依托现有 | 900 Nm3/h | 154Nm3/h | 自制 |
|  | 绿化工程 | 8325m2 | 8325m2 | 依托现有 | 8325m2 | / | / |
| 环保工程 | 废气治理 | 布袋除尘器 | 1套 | 1套 | 依托现有 | 1套 | / | 达标排放 |
|  |  | 活性炭吸附 | 1套二级冷凝+二级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）；1套二级活性炭吸附装置 | 1套二级冷凝+活性炭吸附装置（含脱附冷凝）20000Nm3/h；1套二级活性炭吸附装置10000Nm3/h | 1套二级冷凝+二级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）20000Nm3/h | 1套二级冷凝+二级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）20000Nm3/h；1套二级活性炭吸附装置10000Nm3/h | / | 将现有一套单级活性炭吸附装置提升为二级活性炭吸附装置， 达标排放 |
|  |  | 排气筒 | 3个 | 2个 | 依托现有 | 2个 | / | 符合标准要求，拟取消2#危废焚烧炉排气筒 |
|  | 废水处理 | 化粪池 | 20t/d | 16.6t/d | 依托现有 | 16.6t/d | 3.4t/d | 达标排放 |
|  | 固废处理 | 一般固废堆场 | 10m2 | 10m2 | 依托现有 | 10m2 | / | / |
|  |  | 危废仓库 | 120m2 | 120m2 | 依托现有 | 120m2 | / | / |
|  |  | 固废焚烧装置 | 处理能力500t/a | / | / | / | / | 已建成，拟取消使用 |
|  | 噪声处理 | / | 建筑隔声、设置减震垫 | / | 达标排放 |
|  | 事故应急及风险防范 | 事故池 | 2182m3 | 2182m3 | 依托现有 | 2182m3 | / | 满足风险防范要求 |
|  |  | 罐区围堰 | 1m高围堰 | 1m高围堰 | 依托现有 | 1m高围堰 |  |  |
| 其他工程 | 综合楼 | 2134.84m2 | 2134.84m2 | 依托现有 | 2134.84m2 | / | 含实验室 |
|  | 消防水泵房 | 390m2 | 390m2 | 依托现有 | 390m2 | / | / |

（1）给水工程

厂内给水系统由生产、生活用水系统、循环冷却系统、消防水系统组成，本次改扩建用水量约7t/a。

①生产、生活用水系统

用于提供厂内生产、生活用水、循环冷却水系统补充水，水源均由园区供水管网供给。

②循环冷却水系统

用于向生产装置和辅助生产设施提供循环冷却水，现有项目已建设一座447m3/h的循环冷却系统，现有项目使用量为447m3/h，本次改扩建项目不新增循环冷却水使用量，因此，现有循环冷却系统满足改扩建项目要求。

③消防水系统

本系统用于厂区内生产装置及辅助生产设施的消防用水，由消防水泵站、消防水池和消防水管道系统组成，消防水供给依托园区供水管网。

（2）排水工程

现有项目排水已实行雨污分流、清污分流制。本次改扩建项目不新增废水排放。

（3）蒸汽

厂区所需蒸汽由保税区热电厂供给，本次改扩建新增蒸汽用量4000t/a，扩建后全厂蒸汽用量14000t/a。

（4）冷冻系统

现有冷冻系统，根据冷冻温度需要供冷介质分别采用冷冻水。

①一级冷凝：采用循环冷却水冷凝，回水温度40℃，出水温度32℃。

②二级冷凝：采用循环冷冻水（乙二醇溶液）冷凝，-25℃/-20℃，本项目依托现有制冷系统。

（5）供电

本次改扩建新增年用电量约15万kW·h，由园区电网接入。

（6）氮气

现有厂内设有制氮房，位于动力中心，设一台150 m3/h制氮机，制氮采用分子筛空分工艺，压力为0.6MPa，现场根据工艺需要减压至0.1~0.3Mpa，剩余能力为50m3/h，本次年使用氮气50 Nm³/h，能够满足要求。

（7）空压站

现有厂内设有一台螺杆式空气压缩机，压缩空气压力为0.8MPa，设计能力1054Nm3/h，剩余能力154Nm3/h，本次不新增压缩空气使用量。

（8）储存

本次依托现有甲类仓库和丙类仓库。现有甲类罐区拟将原1个50m3异丙醇储罐（中间设有隔板，两边分别为25m3）调整为储存八甲基环四硅氧烷和二甲基硅氧烷混合环体，现有10 m3废溶剂（异丙醇）储罐调整为储存二甲基硅氧烷混合环体，现有丙类罐区20 m3丙烯基聚醚调整为储存含氢硅油，其余储罐均依托现有。本次储罐设置情况详见表4.1-5。

表4.1-5  本项目储罐设置情况

| 编号 | 位置 | 存储物料 | 容积(m³) | 最大储存量(t) | 规格(m) | 类型 | 存储温度、压力 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（10）运输及输送

本项目原料和产品均采用汽运方式，各化学品运输及运输车辆均按照国家化学品运输的规定行，化学品运输均委托具有化学品运输资质的单位进行。运输途中夏季早晚运输，防止日光曝晒。按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。

#### 4.1.3.5 与现有工程依托可行性分析

（1）与现有工程依托情况

本次改扩建项目在公司现有厂区内甲类车间进行建设，与现有公辅工程设施依托情况如下：

1）生产车间及设备：本次改扩建项目生产车间及反应釜均依托现有，通过技改缩短聚氨酯用特种硅油反应时间，部分设备可腾空专用于生产特种纺织整理剂。

2）公辅工程设施：本项目所需工业用水、消防用水、新鲜用水、压缩空气、蒸汽、氮气、储运等均依托厂区原有设施，依托情况详见表4.1-6。

表4.1-6 本项目公辅工程依托情况一览表

| 类型 | 公用辅助工程 | 依托情况 |
| --- | --- | --- |
| 给水 | 新鲜水 | 依托园区自来水管网 |
|  | 循环冷却水 | 依托现有循环冷却水塔347m3/h×2，一用一备 |
| 排水 | 收集池及管线 | 依托现有废水收集池及管线 |
|  | 污水处理及排口 | 依托现有污水处理设施 |
|  | 雨水管线及排口 | 依托现有管线及排口 |
| 供电 | 10kV变配电室 | 依托现有变配电室，完善电仪系统、低压电气控制柜 |
| 供汽 | 1.2MPaG | 依托园区蒸汽管网 |
| 供氮气 | 150Nm³/h | 依托现有制氮机 |
| 压缩空气 | 压力 0.8MPaG ，1054Nm3/h | 依托现有空压机 |
| 制冷 | 冷冻水（乙二醇溶液）：-25℃/-20℃，供冷量28kW/h ×2套 | 依托现有冷冻系统 |
| 仓储 | 甲类仓库、丙类仓库、甲类罐区、丙类罐区 | 依托现有 |

3）环保工程：本项目环保设施建设及依托情况见表 4.1-7。

表4.1-7 本项目环保工程及依托情况表

| 产污环节 | 治理设施 | 依托情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 投料粉尘 | 布袋除尘 | 依托现有 |
|  | 工艺挥发性有机废气 | 二级冷凝+活性炭吸附装置（含脱附冷凝） | 依托并将单级活性炭吸附装置改为二级活性炭吸附 |
|  | 罐区废气 | 活性炭吸附装置（含脱附冷凝） | 依托并将单级活性炭吸附装置改为二级活性炭吸附 |
|  | 质检废气 | 二级活性炭吸附装置 | 依托现有在建项目 |
| 废水 | 实验室废水 | / | 依托现有污水管网 |
| 固废 | 危废暂存 | 120m2危废仓库 | 依托现有 |

（2）依托可行性分析

生产车间及设备：本项目通过技改缩短聚氨酯用特种硅油反应时间，部分设备可腾空专用于生产特种纺织整理剂。依托可行性详见4.4章节中产能匹配性分析。

公辅、储运工程：由表4.1-4可知，奥斯佳给水、供电、供汽、循环冷却水、制冷系统等辅助工程尚有余量，满足本次改扩建项目需求，具备依托可行性。本项目依托已建仓库和储罐，由于新增的原辅材料和产品储量较小，可以通过增加周转次数以满足本项目物料存储。

环保工程：本项目投料粉尘依托现有布袋除尘器处理，工艺废气依托现有二级冷凝+活性炭吸附装置（含脱附冷凝），罐区废气依托现有活性炭吸附装置（含脱附冷凝），并将单级活性炭吸附改为二级活性炭吸附，质检废气依托在建二级活性炭吸附装置处理，依托可行性分析见污染防治章节“7.1废气污染防治措施评述”。

质检清洗废水依托现有污水管网接管至张家港保税区胜科水务有限公司处理，依托可行性分析见污染防治章节“7.2 废水污染防治措施评述”。

本项目所用危废仓库为现有已建占地面积120m2，高度 6m。根据本项目建成后全厂危险废物产生量及贮存周期分析，现有危废仓库可以满足本项目危废暂存需求，具体依托可行性分析见污染防治章节“7.4 固体废物污染防治措施评述”。

4.1.4厂区平面布置

改扩建项目在奥斯佳现有厂区内实施，利用现有聚氨酯用特种硅油生产线进行改造扩建，不改变厂区总体平面布局。现有总平面布置已在满足生产工艺、流程要求，遵循防火、防爆、消防、环保和安全等有关规范的前提下，因地制宜，节约土地。装置布置符合地方总体规划要求，做到人流、物流合理，生产区与辅助区功能分区明确。整个厂区为一个长方形，厂区内主要分为甲类车间、丙类车间、甲类仓库、丙类仓库、储罐区、综合楼等区域。厂区西侧为综合楼，中侧为生产车间、仓库和罐区，应急事故池和消防水池位于厂区东侧。

本次改扩建涉及的分区主要为甲类车间和储罐区，不改变全厂的总体平面布局，改扩建后全厂平面布置图详见图4.1-1。

4.1.5厂界周围概况

本项目位于张家港保税区扬子江国际化学工业园南海路56号。项目南临南海路，与南海路相隔为佐敦涂料（张家港）有限公司；项目西侧为日触化工(张家港)有限公司；东侧为可乐丽亚克力（张家港）有限公司和富美实（张家港）特殊化学品有限公司；北侧为张家港盈德气体有限公司。项目周边的环境概况见图4.1-2。

4.1.6建设进度

建设周期：项目建设期约3个月，包括项目前期工作、设备采购订货、设备购置、设备安装和调试、人员招聘与培训。

## 4.2原辅材料

4.2.1原辅材料消耗量

本次改扩建新增原辅料使用情况详见表4.2-1。

表4.2-1  本项目新增原辅料使用情况

| 产品品种 | 原辅材料名称 | 规格 | 状态 | 改扩建前用量（t/a） | 改扩建后用量（t/a） | 变化量（t/a） | 最大储存量（t） | 储存方式、规格 | 储存位置 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2原辅材料理化性质

本项目主要原辅材料的理化性质见表4.2-2。

表4.2-2  主要原辅材料及产品理化性质

| 序号 | 名称 | 外观 | 分子式 | 分子量 | 相对密度 | 熔点 | 沸点 | 闪点 | 蒸汽压 | 溶解性 | 危险性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （℃） | （℃） | （℃） | （kPa） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3主要生产设备

改扩建项目基本依托现有生产设备，仅新增一台薄膜蒸发器，详见表4.3-1。

表4.3-1  改扩建项目生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有工程 | 技改工程 | 扩建工程 | 改扩建后 | 变化量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.4工艺流程及产污环节分析

涉及商业机密，予以删除

## 4.5 主要物料平衡及水平衡

4.5.1 主要溶剂平衡

本项目涉及到的溶剂主要为异丙醇、醋酸丁酯、醋酸乙酯和DMF，主要溶剂平衡情况详见图4.5-1。

图4.5-1  本项目溶剂物料平衡  t/a

4.5.2 氮元素平衡

本项目含氮元素物料包括有四甲基1,6己二胺、聚醚胺、二乙烯三胺、三乙胺、二丁基乙醇胺等多种原料。具体氮元素平衡见下表。

表4.5-1 本项目氮元素平衡表

| 序号 | 入方 | 出方 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 年用量（t/a） | 含氮量（t/a） | 物料名称 | 年产量（t/a） | 含氮量（t/a） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.3 水平衡

本项目水平衡情况见图4.5-2，本项目建成后全厂水平衡见图4.5-3。

图4.5-2  本项目蒸汽-水平衡图  单位：t/a

图4.5-3本项目建成后全厂蒸汽-水平衡图    单位：t/a

## 4.6污染源产生及排放情况

4.6.1废气污染源分析

4.6.1.1有组织废气

本项目有组织废气包括投料粉尘（G1-1）、生产过程挥发性有机废气（G1-2、G2-1、G3-1、G4-1、G5-1-1、G5-1-2、G6-1-1、G6-1-2、G7）、洗釜废气、罐区废气（以有组织形式排放）、实验室检测废气。

（1）工艺废气

根据《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》工艺有组织废气VOCs估算方法有实测法、物料衡算法以及系数法，本次根据工程分析物料平衡计算工业废气产生量。工艺有机废气通过与设备直接连接的管道收集，粉尘通过集气罩收集，送现有废气处理装置处理，尾气通过现有1#排气筒排放。根据物料平衡分析，各工艺废气成分及产生量见表4.6-1。

表4.6-1 本项目工艺废气统计表

| 产品线 | 废气 | 来源 | 污染物名称 | 产生速率kg/h | 产量t/a | 排放时间h | 收集方式 | 收集效率 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯用特种硅油 | G1-1 | 中和废气 | 三丁胺 | 0.083 | 0.07 | 840 | 管道 | 100% | 二级冷凝+二级活性炭吸附装置 |
|  | G2-1 | 不凝气 | 醋酸 | 0.057 | 0.4 | 6960 | 管道 | 100% |  |
|  | G3-1 | 不凝气 | 异丙醇 | 0.89 | 6.39 | 7200 | 管道 | 100% |  |
|  |  |  | 乙醇 | 0.038 | 0.27 | 7200 | 管道 | 100% |  |
| 特种纺织助剂（合成型） | G4-1 | 中和废气 | 三乙胺 | 0.082 | 0.54 | 6576 | 管道 | 100% |  |
|  | G5-1-1 | 不凝气 | 烯丙基缩水甘油醚 | 0.016 | 0.11 | 6852 | 管道 | 100% |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 0.007 | 0.05 | 6852 | 管道 | 100% |  |
|  | G5-1-2 | 不凝气 | 异丙醇 | 0.34 | 2.3 | 6852 | 管道 | 100% |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 0.009 | 0.06 | 6852 | 管道 | 100% |  |
|  | G6-1-1 | 不凝气 | 异丙醇 | 0.698 | 5 | 7164 | 管道 | 100% |  |
|  | G6-1-2 | 不凝气 | 异丙醇 | 1.256 | 9 | 7164 | 管道 | 100% |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 0.094 | 0.67 | 7164 | 管道 | 100% |  |
| 特种纺织助剂（复配型） | G7-1-1 | 挥发废气 | 非甲烷总烃 | 0.088 | 0.02 | 228 | 管道 | 100% |  |
|  | G7-1-2 | 挥发废气 | 非甲烷总烃 | 0.098 | 0.03 | 308 | 管道 | 100% |  |
|  | G7-1-3 | 挥发废气 | 非甲烷总烃 | 0.043 | 0.01 | 232 | 管道 | 100% |  |
|  | G7-1-4 | 挥发废气 | 非甲烷总烃 | 0.009 | 0.03 | 3504 | 管道 | 100% |  |
|  |  |  | 醋酸 | 0.003 | 0.01 | 3504 | 管道 | 100% |  |
|  | G7-1-5 | 挥发废气 | 异丙醇 | 0.5 | 0.2 | 400 | 管道 | 100% |  |

（2）罐区废气

现有项目设26个储罐（其中预留9个），本项目不新增储罐。除异丙醇外，其余存储物料均不易挥发，因此为防止异丙醇在存储、装  从  卸过程中的无组织挥发，将异丙醇储罐无组织废气通过管道送至活性炭吸附处理装置一并处理。由于储罐储存物料进行了调整，异丙醇储罐由2个调整为1个，废溶剂（异丙醇）储罐改为二甲基硅氧烷混合环体。因此，重新核算全厂罐区废气。

根据《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》，罐区废气产生量按照如下推荐的公式计算：

式中：E0,储罐——储罐VOCs产生量，kg；

E固,i——固定顶罐i的VOCs产生量，kg；

n——固定顶罐的数量，个；

E浮,i——浮顶罐i的VOCs产生量，kg；

m——浮顶罐的数量，个。

A固定顶罐总损失计算：

固定顶罐总损失是静置损失与工作损失之和。

式中：E固——固定顶罐总损失，磅/年；

ES——静置损失，磅/年；本项目不考虑；

EW——工作损失，磅/年。

A.1静置损失

静置损失是指由于罐体蒸汽空间呼吸导致的储存气相损耗。固定顶罐的静置损失：

式中：

ES——静置损失，磅/年；

VV——蒸汽空间容积，立方英尺；

WV——蒸汽密度，磅/立方英尺；

KE——蒸汽空间膨胀因子，无量纲；

KS——外排蒸气饱和因子，无量纲；

365——常数，取自一年中工作天数365天，年-1。

单罐静置损失Es计算结果见表4.6-2。

表4.6-2 单罐静置损失Es计算结果

| 物质 | PVA（mmHg） | PVA（磅/平方英寸） | Ks | Wv（磅/立方英尺） | Es（磅/年） | Es（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异丙醇 | 14.83 | 0.286 | 0.989 | 0.003 | 12.85 | 0.006 |

固定罐的工作损失按公式A-26计算：

式中：Ew——工作损失，磅/年；

M V——蒸汽分子量，磅/磅-摩尔；

PVA——日平均液体表面温度下的蒸气压，磅/平方英寸（绝压）；

Q——物料周转量，桶/年；

KP——工作损失产品因子，无量纲，原油 KP =0.75，其他 KP=1；

KN——工作损失周转（饱和）因子，无量纲；

当周转数＞36，KN=（180+N）/6N；

当周转数≤36，KN=1；

N为年周转数量，无量纲。

单罐工作损失Ew计算结果见表4.6-3。

表4.6-3本项目单罐工作损失Ew计算结果

| 物质 | 平均周转次数Q（次/年） | KN | KP | KB | Ew（磅/年） | Ew（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 异丙醇 | 3 | 1 | 1 | 0.495 | 0.03 | 1.18×10-5 |

则罐区有机废气产生量见表4.6-4。

表4.6-4 本项目罐区有机废气产生量

| 物质 | Es（t/a） | Ew（t/a） | E（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃（异丙醇） | 0.006 | 1.18×10-5 | 0.006 |

（3）洗釜废气

本项目在洗釜过程中采用溶剂进行清洗，洗釜过程产生的挥发性有机废气通过管道密闭送入二级冷凝+二级活性炭吸附装置处理。根据前文溶剂平衡分析，进入废气的异丙、；‘’平、醇量为2t/a，醋酸丁酯量为0.09t/a，醋酸乙酯为0.6t/a，DMF为0.74 t/a，通过管道密闭输送，收集率按100%计，处理效率约90%，处理后的废气由现有1#（DA002）15m高排气筒排放。

（4）实验室质检废气

本项目质检过程使用可能产生挥发性有机废气的原辅材料包括甲苯0.045t/a（纺织整理剂环氧硅油环氧值的测定用HG/T4918-2016）、乙酸0.005 t/a、甲醇0.018 t/a、卡尔费休试剂含甲醇0.007t/a、乙腈0.003t/a、异丙醇0.01 t/a、四氯化碳0.001t/a、二乙二醇丁醚0.003t/a、1，2丙二醇0.001t/a、四氢呋喃0.03t/a等共计0.123t/a。由于现有项目未考虑质检过程特征因子乙酸、异丙醇、甲醇等，本次补充分析全厂质检废气中乙酸、异丙醇、甲醇的产生量，本项目建成后全厂质检过程乙酸使用量0.025t/a，甲醇使用量为0.075t/a、异丙醇0.03t/a。

质检过程挥发性有机废气产生量按照使用量的80%计算，则质检过程挥发性有机废气产生量为0.098t/a，甲苯产生量0.036 t/a，乙酸0.02 t/a，异丙醇0.024t/a、甲醇0.06t/a。

本项目质检过程均在实验室的通风柜内进行，废气收集效率为100%，收集后的废气经过二级活性炭吸附装置处理后通过现有15m高3#（DA003）排气筒排放，废气去除效率约90%。

本项目有组织废气产生及排放情况见表4.6-5。项目建成后全厂有组织废气排放情况见表4.6-6。

表4.6-5  本次改扩建有组织废气产生及排放情况

| 排气筒编号 | 产生工段 | 污染物 | 废气量(m3/h) | 污染物产生情况 | 处理方式 | 去除率(%) | 污染物 | 污染物排放情况 | 排放标准 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 高度(m) | 直径(m) | 时间（h） |
| 1#（DA002） | 聚氨酯特种硅油 | 醋酸 | 20000 | 2.85 | 0.057 | 0.4 | 二级冷凝+二级活性炭吸附 | 90 | 醋酸 | 0.285 | 0.006 | 0.041 | / | 0.6 | 15 | 0.8 | 连续7200 |
|  |  | 异丙醇 |  | 44.5 | 0.89 | 6.39 |  | 90 | 异丙醇 | 17.28 | 0.346 | 2.49 | / | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 三丁胺 |  | 4.15 | 0.083 | 0.07 |  | 90 | 乙醇 | 0.188 | 0.004 | 0.027 | / | 15 |  |  |  |
|  |  | 乙醇 |  | 1.9 | 0.038 | 0.27 |  | 90 | 三乙胺 | 0.542 | 0.011 | 0.078 | / | 0.42 |  |  |  |
|  | 特种纺织整理剂（合成型） | 异丙醇 |  | 114.7 | 2.294 | 16.3 |  | 90 | 醋酸丁酯 | 0.063 | 0.001 | 0.009 | 50 | 1.1 |  |  |  |
|  |  | 三乙胺 |  | 5.5 | 0.11 | 0.78 |  | 90 | 醋酸乙酯 | 0.417 | 0.008 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 烯丙基缩水甘油醚 |  | 0.8 | 0.016 | 0.11 |  | 90 | DMF | 0.514 | 0.01 | 0.074 | 30 | 0.54 |  |  |  |
|  | 特种纺织整理剂（复配型） | 醋酸 |  | 0.15 | 0.003 | 0.01 |  | 90 | 非甲烷总烃 | 19.48 | 0.39 | 2.805 | 60 | / |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 |  | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 90 | 单位产品非甲烷总烃产生量 | 0.22 kg/t | 0.3kg/t |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 36.9 | 0.738 | 0.29 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗釜废气 | 异丙醇 |  | 335 | 6.67 | 2 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 醋酸丁酯 |  | 15 | 0.3 | 0.09 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 醋酸乙酯 |  | 100 | 2 | 0.6 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DMF |  | 122.5 | 2.45 | 0.74 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐区 | 异丙醇 |  | 0.04 | 0.0008 | 0.006 | 二级活性炭吸附 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#（DA003） | 实验室质检废气 | 非甲烷总烃 | 10000 | 4.08 | 0.041 | 0.098 | 二级活性炭吸附 | 90 | 非甲烷总烃 | 0.408 | 0.0041 | 0.0098 | 60 | 3.0 | 15 | 0.8 | 间歇2400 |
|  |  | 甲苯 |  | 1.5 | 0.015 | 0.036 |  | 90 | 甲苯 | 0.15 | 0.0015 | 0.0036 | 10 | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 |  | 1.0 | 0.01 | 0.024 |  | 90 | 异丙醇 | 0.1 | 0.001 | 0.0024 | / | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 醋酸 |  | 0.83 | 0.008 | 0.02 |  | 90 | 醋酸 | 0.083 | 0.0008 | 0.002 | / | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 甲醇 |  | 2.5 | 0.025 | 0.06 |  | 90 | 甲醇 | 0.25 | 0.0025 | 0.006 | 50 | 1.8 |  |  |  |

注：非甲烷总烃包括醋酸、异丙醇、三乙胺、三丁胺、乙醇等所有有机物。

表4.6-6 本次改扩建后全厂有组织废气产生及排放情况

| 排气筒编号 | 产生工段 | 污染物 | 废气量(m3/h) | 污染物产生情况 | 处理方式 | 去除率(%) | 污染物 | 污染物排放情况 | 排放标准 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 高度(m) | 直径(m) | 时间（h） |
| 1#（DA002） | 聚氨酯特种硅油 | 颗粒物 | 20000 | 0.21 | 0.004 | 0.03 | 布袋除尘 | 90 | 颗粒物 | 0.021 | 0.0004 | 0.003 | 20 | / |  |  |  |
|  |  | 醋酸 |  | 2.85 | 0.057 | 0.4 | 二级冷凝+二级活性炭吸附 | 90 | 醋酸 | 0.285 | 0.006 | 0.041 | / | 0.6 | 15 | 0.8 | 连续7200 |
|  |  | 异丙醇 |  | 89.8 | 1.8 | 12.92 |  | 90 | 异丙醇 | 20.41 | 0.408 | 2.94 | / | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 三丁胺 |  | 4.15 | 0.083 | 0.07 |  | 90 | 乙醇 | 0.188 | 0.004 | 0.047 | / | 15 |  |  |  |
|  |  | 乙醇 |  | 3.5 | 0.068 | 0.5 |  | 90 | 三乙胺 | 0.542 | 0.011 | 0.078 | / | 0.42 |  |  |  |
|  | 特种纺织整理剂（合成型） | 异丙醇 |  | 114.7 | 2.294 | 16.3 |  | 90 | 醋酸丁酯 | 0.063 | 0.001 | 0.009 | 50 | 1.1 |  |  |  |
|  |  | 三乙胺 |  | 5.5 | 0.11 | 0.78 |  | 90 | 醋酸乙酯 | 0.417 | 0.008 | 0.06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 烯丙基缩水甘油醚 |  | 0.8 | 0.016 | 0.11 |  | 90 | DMF | 0.514 | 0.01 | 0.074 | 30 | 0.54 |  |  |  |
|  | 特种纺织整理剂（复配型） | 醋酸 |  | 0.15 | 0.003 | 0.01 |  | 90 | 非甲烷总烃 | 29.06 | 0.581 | 4.185 | 60 | / |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 |  | 25 | 0.5 | 0.2 |  | 90 | 单位产品非甲烷总烃产生量 | 0.23 kg/t | 0.3kg/t |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 36.9 | 0.738 | 0.29 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洗釜废气 | 异丙醇 |  | 335 | 6.67 | 2 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 醋酸丁酯 |  | 15 | 0.3 | 0.09 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 醋酸乙酯 |  | 100 | 2 | 0.6 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DMF |  | 122.5 | 2.45 | 0.74 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐区 | 异丙醇 |  | 0.04 | 0.0008 | 0.006 | 二级活性炭吸附 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室研发废气 | 非甲烷总烃 |  | 21.25 | 0.425 | 3.06 | 二级活性炭吸附 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#（DA003） | 实验室质检废气 | 非甲烷总烃 | 10000 | 20.75 | 0.21 | 0.498 | 二级活性炭吸附 | 90 | 非甲烷总烃 | 2.075 | 0.021 | 0.0498 | 60 | 3.0 | 15 | 0.8 | 间歇2400 |
|  |  | 甲苯 |  | 1.5 | 0.015 | 0.036 |  | 90 | 甲苯 | 0.15 | 0.0015 | 0.0036 | 10 | 0.2 |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 |  | 1.0 | 0.01 | 0.024 |  | 90 | 异丙醇 | 0.1 | 0.001 | 0.0024 | / | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 醋酸 |  | 0.83 | 0.008 | 0.02 |  | 90 | 醋酸 | 0.083 | 0.0008 | 0.002 | / | 0.6 |  |  |  |
|  |  | 甲醇 |  | 2.5 | 0.025 | 0.06 |  | 90 | 甲醇 | 0.25 | 0.0025 | 0.006 | 50 | 1.8 |  |  |  |

4.6.1.2无组织废气

参照《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行办法》（下简称办法）估算本项目无组织废气源强。

对照该办法，梳理本项目可能存在的挥发性有机物无组织排放点，本项目无组织废气排放点包括：

①设备密封点泄漏

本项目涉及的挥发性有机物质包括：醋酸、乙醇、异丙醇、三乙胺、醋酸丁酯、醋酸乙酯、DMF等。由于本项目生产设备基本依托现有，仅增加一台薄膜蒸发器。经与设计单位沟通，本项目建成后涉及上述挥发性有机物的各类设备密封点数量详见表4.6-7，排放系数采用中石化化工排放系数，计算结果详见表4.6-7。

表4.6-7  设备密封点泄漏无组织废气估算

| 密封点 | 平均排放系数 （千克/小时/排放源） | 排放时间 （h/a） | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 数量 |  |  |  |
| 阀 | 气体 | 2 | 0.00597 | 7200 | 0.086 |
|  | 轻液体 | 2 | 0.00403 | 7200 | 0.058 |
|  | 重液体 | 2 | 0.00023 | 7200 | 0.003 |
| 法兰、连接件 | 2 | 0.00183 | 7200 | 0.026 |
| 合计 |  |  |  | 0.173 |

②有机液体储存

本项目储区呼吸废气通过管道送至活性炭吸附处理装置，为有组织排放。

③有机液体装载挥发损失

本项目储区装载过程废气通过管道送至活性炭吸附处理装置，为有组织排放。

④工艺无组织排放

由于本项目通过管道密闭投料至反应釜，反应在密闭反应釜中或负压下进行（抽真空负压废气进行二级冷凝+二级活性炭吸附后作有组织废气），密闭灌装，因此不考虑有机废气的逸散。由于过滤前已经对物料进行了减压蒸馏操作，因此过滤物料基本不含挥发性有机物。反应釜清洗过程采用管道密闭输送，挥发性有机废气进入二级冷凝+二级活性炭吸附后作有组织废气排放。

本项目无组织废气排放情况见表4.6-8。

表4.6-8 本项目无组织废气废气统计表

| 序号 | 污染源位置 | 主要污染物 | 排放量(t/a) | 面积（m2） | 排放高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类车间 | 非甲烷总烃 | 0.173 | 1425 | 5 |

表4.6-9 本项目建成后全厂无组织排放情况一览表

| 序号 | 污染源位置 | 主要污染物 | 排放量(t/a) | 面积（m2） | 排放高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类车间 | 粉尘 | 0.03 | 1425 | 5 |
|  |  | 异丙醇 | 0.123 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.791 |  |  |

#### 4.6.1.3 “以新带老”削减量

本次技改项目“以新带老”削减量主要为在建项目中年产12000吨聚氨酯用特种硅油相对应产生的污染物的量和拟取消项目污染物排放量。由于粉末态酸性白土催化剂被液态硫酸和三氟甲磺酸取代，因此，投料过程中无粉尘产生。 具体相应削减的污染物排放量见下表。

表4.6-10本项目有组织“以新带老”削减量

| 排气筒 | 废气编号 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 产生速率kg/h | 治理措施 | 去除率（%） | 污染物名称 | 排放状况 | 排气筒高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 年排放量（t/a） |  |
| 1#排气筒（DA 002） | 投料粉尘 | 20000 | 颗粒物 | 0.07 | 0.55 | 布袋除尘 | 90 | 颗粒物 | 0.3 | 0.006 | 0.007 | H=15m Φ=0.8m |
|  | 工艺废气、罐区废气 |  | 醋酸 | 0.398 | 0.32 | 二级冷凝+二级活性炭吸附 | 90 | 醋酸 | 1.60 | 0.032 | 0.04 |  |
|  |  |  | 异丙醇 | 13.3 | 1.8 |  |  | 异丙醇 | 9.24 | 0.185 | 1.61 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 0.47 | 0.07 |  |  | 乙醇 | 0.326 | 0.065 | 0.047 |  |
|  |  |  | 甲苯 | 0.097 | 0.79 |  |  | 甲苯 | 4.94 | 0.08 | 0.01 |  |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.004 | 0.28 |  |  | 丙烯酸 | 1.75 | 0.03 | 0.0004 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 18.97 | 2.63 |  |  | 非甲烷总烃 | 13.2 | 0.263 | 1.897 |  |
| 2#（DA001）排气筒 | 焚烧废气 | 14000 | 烟尘 | 84 | 84 | 布袋除尘 | 99.5 | 烟尘 | 30 | 0.42 | 0.42 | H=35m Φ=0.8m |
|  |  |  | NOx | 5.6 | 5.6 | / | / | NOx | 400 | 5.6 | 5.6 |  |
|  |  |  | SO2 | 0.014 | 0.014 | / | / | SO2 | 1 | 0.014 | 0.014 |  |

表4.6-10本项目无组织“以新带老”削减量

| 污染源位置 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 面源面积（m2） | 面源高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲类车间 | 粉尘 | 0.007 | 1425 | 5 |

4.6.2废水污染源分析

（1）地面冲洗水

本次改扩建不新增厂房，不改变现有厂内地面冲洗次数，故无新增地面冲洗废水产生。由于生产过程中设备均密闭，企业通过加强设备管理，减少跑冒滴漏等，因此新增的原辅料不会导致现有地面冲洗废水浓度较大变化。

（2）生活污水

本次不新增劳动定员，因此不新增生活污水。

（3）初期雨水

本项目不新增生产车间、仓库区、储罐区面积，因此不新增初期雨水，由于生产过程中设备均密闭，企业通过加强设备管理，减少跑冒滴漏等，因此新增的原辅料不会导致现有初期雨水浓度较大变化。

（4）循环冷却水

本项目不新增循环冷却水用量，因此，不新增循环冷却水外排量。

（5）实验室废水

本项目产品质检过程使用的仪器前两道用少量水清洗，产生的清洗废液作为实验室废液危险废物处置，清洗干净后的仪器再用大量水冲洗，仪器表面残留的物质很少，不含氮磷，作为废水排放，根据企业提供，新增清洗废水产生量约5t/a，主要污染物为COD、SS。

本项目废水排放产生及排放源强一览见表4.6-11。

表4.6-11 本项目废水产生及排放源强表

| 废水来源 | 废水量m3/a | 污染物产生情况 | 拟采取处理方式 | 废水量m3/a | 污染物排放情况 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 实验室废水 | 5 | COD | 200 | 0.001 | / | 5 | COD | 200 | 0.001 | 胜科水务 |
|  |  | SS | 200 | 0.001 |  |  | SS | 200 | 0.001 |  |

根据物料平衡分析，本项目涉及到含氮元素物料，最终均进入到产品、废气和固废中；产品切换采用有机溶剂异丙醇、醋酸丁酯、醋酸乙酯、DMF等清洗；实验室仪器设备清洗前两道清洗废水按照危废委托有资质单位处置，后道清洗废水基本不含氮磷。因此本项目无含氮磷废水排放。

4.6.3噪声源分析

本次改扩建新增室内高噪声设备主要为新增的薄膜蒸发器，噪声源强约85 dB（A），无新增室外噪声源。本项目噪声源强调查清单见表4.6-12。

表4.6-12 本项目本项目噪声源强调查清单（室内）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离／m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失 /dB(A) | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声功率级dB（A） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物 外距离/m |
| 1 | 甲类车间 | 薄膜蒸发器 | / | 85 | 隔声、减震 | 22 | 77 | 1 | 20 | 32.97 | 0:00~24:00 | 10 | 35.8 | 1 |

注: 噪声源空间相对位置，以厂区中心为原点, 正东方向为 x  轴、正北方向为 Y轴、垂直地面为 Z  轴建立坐标系。

4.6.4固废产生情况分析

根据工程分析，本次改扩建项目产生的固体废物主要有：结合物料平衡核算和目前生产现状，滤渣产生量为11.1t/a、废盐162.37t/a、工艺冷凝废液176.01t/a、洗釜残液71.75t/a。

根据企业提供资料，本项目新增200L废包装桶产生量约为4000个/a。废包装物（20L及以下废包装桶及废包装袋）产生量约为2t/a。废滤布及滤袋产生量为约0.02t/a。实验室仪器等清洗过程产生的废液约2t/a。

根据废气设计方案，本项目活性炭装置设置2台活性炭罐，立式罐，单罐装填量为1.6t（柱状活性炭密度为450kg/m3），定期脱附后重复利用，每年更换一次，则废活性炭产生量为3.2t/a。由于活性炭吸附有机物量为25.61t/a，用高温蒸汽对该吸附床进行脱附解吸，解吸的高浓度有机废气进入装置自带冷凝器，将废气中的有机物及解吸蒸汽冷凝成液体，蒸汽使用量为150kg/次，则脱附废液产生量为37.61 t/a。

根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办[2021]218号）要求，参照以下公式计算活性炭的脱附周期。

T=m×s÷（c×10-6×Q×t）

式中：T—脱附周期，天；

m—活性炭的用量，kg；

s—动态吸附量，%；（一般取值10%）；

c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q—风量，单位m3/h；

t—运行时间，单位h/d。

表4.6-13  活性炭更换计划一览表

| 活性炭用量（kg） | 动态吸附量（%） | 活性炭削减的VOCs浓度 （mg/m3） | 风量 （m3/h） | 运行时间（h/d） | 脱附周期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3200 | 10% | 177.8 | 20000 | 24 | 3.75 |

根据表4.6-14识别出固体废物情况，进一步根据《国家危险废物名录》（2021年）判别各固废的属性，见表4.6-15，危险废物产生情况汇总见表4.6-16。

表4.6-14  本次扩建项目固体废物鉴别情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 种类判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 滤渣 | 过滤工段 | 固态 | 特种聚氨酯硅油等 | 11.1 | √ |  | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 废盐 | 过滤工段 | 固态 | 硫酸盐、碳酸盐等 | 162.37 | √ |  |  |
| 3 | 冷凝废液 | 工艺冷凝过程 | 液态 | 有机物 | 176.01 | √ |  |  |
| 4 | 洗釜残液 | 特种聚氨酯硅油洗釜、纺织整理剂洗釜 | 液态 | 有机物 | 71.75 | √ |  |  |
| 5 | 200L废包装桶 | 储存 | 固态 | / | 4000个/a | √ |  |  |
| 6 | 废包装物（20L及以下包装桶及包装袋） | 储存 | 固态 | / | 2 | √ |  |  |
| 7 | 废滤布及滤袋 | 过滤 | 固态 | / | 0.02 | √ |  |  |
| 8 | 废活性炭 | 废气治理 | 固态 | 有机物 | 3.2 | √ |  |  |
| 9 | 脱附冷凝液 | 废气治理 | 液态 | 有机物 | 37.61 | √ |  |  |
| 10 | 实验室废液 | 实验室化验 | 液态 | 有机物 | 2 | √ |  |  |

表4.6-15 本次改扩建项目营运期固废产生及处置情况

| 序号 | 名称 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险特性 | 危险特性鉴别方法 | 属性 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 拟处置方式 | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | 过滤工段 | 固态 | 特种聚氨酯硅油、等 | 特种聚氨酯硅油等 | T | 《国家危险废物名录》（2021年） | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 11.1 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 2 | 废盐 | 过滤工段 | 固态 | 硫酸盐、碳酸盐等 | 硫酸盐、碳酸盐等 | T |  | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 162.37 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 3 | 冷凝废液 | 特种聚氨酯硅油工艺、纺织整理剂合成工艺冷凝过程 | 液态 | 有机物 | 异丙醇等 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 176.01 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 4 | 洗釜残液 | 特种聚氨酯硅油、纺织整理剂洗釜洗釜 | 液态 | 有机物 | 异丙醇、醋酸丁酯、醋酸甲酯、DMF等 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 71.75 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 5 | 200L废包装桶 | 储存 | 固态 | / | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 4000个/a | 委托处置 | 有资质单位 |
| 6 | 废包装物（20L及以下包装桶及包装袋） | 储存 | 固态 | / | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 2 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 7 | 废活性炭 | 废气治理 | 固态 | 有机物 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 3.2 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 8 | 废滤布及滤袋 | 过滤 | 固态 | 有机物 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 0.02 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 9 | 脱附冷凝液 | 废气治理 | 液态 | 有机物 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 37.61 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 10 | 实验室废液 | 实验室化验 | 液态 | 有机物 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 2 | 委托处置 | 有资质单位 |

表4.6-16 本项目危险废物产生情况汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贮存方式 | 处置方式 | 处置单位 |
| 1 | 滤渣 | HW13 | 265-103-13 | 11.1 | 过滤工段 | 固态 | 特种聚氨酯硅油等 | 特种聚氨酯硅油等 | 1天 | T | 吨袋装，暂存于危废仓库 | 安全处置 | 有资质单位 |
| 2 | 废盐 | HW13 | 265-103-13 | 162.37 | 过滤工段 | 固态 | 硫酸盐、碳酸盐等 | 硫酸盐、碳酸盐等 | 1天 | T | 吨袋装，暂存于危废仓库 | 安全处置 | 有资质单位 |
| 3 | 冷凝废液 | HW06 | 900-402-06 | 176.01 | 特种聚氨酯硅油工艺冷凝过程 | 液态 | 有机物 | 异丙醇等 | 1天 | T | 桶装，暂存于危废仓库 | 安全处置 | 有资质单位 |
| 4 | 洗釜残液 | HW06 | 900-402-06 | 71.75 | 特种聚氨酯硅油洗釜 | 液态 | 有机物 | 异丙醇等 | 1个月 | T | 灌装，暂存于甲类罐区 | 安全处置 | 有资质单位 |
| 5 | 200L废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 4000个/a | 储存 | 固态 | / | 有机物 | 1天 | T | 加盖密闭，暂存于危废仓库 | 安全处置 | 有资质单位 |
| 6 | 废包装物（20L及以下包装桶及包装袋） | HW49 | 900-041-49 | 2 | 储存 | 固态 | / | 有机物 | 1天 | T | 袋装密闭，暂存于危废仓库 | 安全处置 | 有资质单位 |
| 7 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 3.2 | 废气治理 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 1年 | T | 袋装密闭，暂存于危废仓库 | 安全处置 | 有资质单位 |
| 8 | 废滤布及滤袋 | HW13 | 265-103-13 | 0.02 | 过滤 | 固态 | 有机物 | 有机物 | 1天 | T | 袋装密闭，暂存于危废仓库 | 安全处置 | 有资质单位 |
| 9 | 脱附冷凝液 | HW06 | 900-402-06 | 37.61 | 废气治理 | 液态 | 有机物 | 有机物 | 3天 | T | 桶装密闭，暂存于危废仓库 | 安全处置 | 有资质单位 |
| 10 | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 2 | 实验室化验 | 液态 | 有机物 | 有机物 | 1天 | T | 桶装密闭，暂存于危废仓库 | 安全处置 | 有资质单位 |

表4.6-17  本项目建成后全厂固废产生情况汇总表

| 序号 | 名称 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 危险特性 | 危险特性鉴别方法 | 属性 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 处置方式 | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | 过滤工段 | 固态 | 特种聚氨酯硅油、酸性白土、硅藻土等 | 特种聚氨酯硅油、酸性白土、硅藻土等 | T | 《国家危险废物名录》（2021年） | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 16.77 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 2 | 废盐 | 过滤工段 | 固态 | 硫酸盐、碳酸盐等 | 硫酸盐、碳酸盐等 | T |  | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 162.37 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 3 | 冷凝废液 | 特种聚氨酯硅油、纺织整理剂合成工艺冷凝过程 | 液态 | 有机物 | 异丙醇等 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 177.41 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 4 | 洗釜残液 | 特种聚氨酯硅油洗釜、特种纺织助剂复配型洗釜 | 液态 | 有机物 | 异丙醇等 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 86.75 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 5 | 200L废包装桶 | 储存 | 固态 | / | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 9000个/a | 委托处置 | 有资质单位 |
| 6 | 废包装物（20L及以下包装桶及包装袋） | 储存 | 固态 | / | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 2 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 7 | 废活性炭 | 废气治理 | 固态 | 有机物 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 18.2 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 8 | 脱附冷凝液 | 废气治理 | 液态 | 有机物 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 37.61 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 9 | 清理胶状物 | 水性胶粘剂生产 | 固态 | 胶粘剂 | 胶粘剂 | T |  | 危险废物 | HW13 900-016-13 | 12 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 10 | 废滤布及滤袋 | 过滤 | 固 | 有机物 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 0.03 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 11 | 废含油抹布、手套 | 检修 | 固 | 有机物 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 10 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 12 | 实验室废液 | 实验室化验 | 液 | 有机物 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 10 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 13 | 废导热油 | 原料入厂 | 固 | 导热油 | 导热油 | T |  | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 2 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 14 | 冷冻液 | 冷冻机每年更换产生 | 液 | 冷冻液 | 冷冻液 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 4 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 15 | 实验废包装物 | 样品、实验室使用及研发中心产生 | 固 | 塑料、玻璃瓶等 | 残留化学试剂 | T |  | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 5 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 16 | 聚酯泡沫 | 研发中心 | 固 | 聚酯泡沫 | / | / | 《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020） | 一般固废 | 49 | 3 | 委托处理 | 有相应处理能单位 |
| 17 | 废塑料管、金属软管 | 检维修 | 固 | 塑料等 | / | / |  | 一般固废 | 99 | 0.8 | 委托处理 | 有相应处理能单位 |
| 18 | 生活垃圾 | 办公 | 固态 | / | / | / |  | 一般固废 | 99 | 18 | 清运 | 环卫部门 |

4.6.5非正常工况污染物排放情况

非正常排放是指生产设备在开、停车状态、检修状态或者污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下污染物的排放。本项目非正常排放情况主要为废气处理装置失效达不到设计的去除效率，非正常情况下废气去除效率按照50%计，非正常排放时间取事故发生后30min。非正常排放源强见表4.6-18。

表4.6-18  本项目非正常排放情况表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物名称 | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#（DA002）排气筒 | 开停车、设备检修以及故障 | 醋酸 | 1.5 | 0.03 | 0.5 | 小于1次 | 定期检修，加强管理 |
|  |  | 异丙醇 | 86.5 | 1.73 |  |  |  |
|  |  | 乙醇 | 1 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 三乙胺 | 2.75 | 0.055 |  |  |  |
|  |  | 醋酸丁酯 | 0.25 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 醋酸乙酯 | 2 | 0.04 |  |  |  |
|  |  | DMF | 2.5 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 145.25 | 2.905 |  |  |  |
| 3#（DA003）排气筒 | 开停车、设备检修以及故障 | 非甲烷总烃 | 10.38 | 0.11 | 0.5 | 小于1次 |  |
|  |  | 甲苯 | 0.75 | 0.0075 |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 | 0.5 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 乙酸 | 0.42 | 0.004 |  |  |  |
|  |  | 甲醇 | 1.25 | 0.0125 |  |  |  |

4.6.7清洁生产分析

4.6.7.1工艺及设备先进性分析

本项目技术沿用奥斯佳现有技术工艺，此套工艺为奥斯佳专有技术。

本项目的设备先进性主要体现在以下几个方面：

（1）以集中控制为主，整个生产过程中的主要工艺参数均可在控制室内进行监控，主要动设备的状态显示、停止操作均可在控制室内完成。对不重要的或不需要经常监视的工艺参数采用就地仪表进行指示。

（2）生产过程中的主要工艺参数将在控制室的电脑显示器上进行显示、纪录、报警，并通过控制系统进行调节、联锁、积算。其它辅助装置采用常规盘装仪表。

（3）需要在控制室集中指示的温度，采用热电阻或热电偶测量，并直接以电阻信号或毫伏信号进行传输。其它需要远传的仪表均为电动型，采用4～20mADC二线制变送器，并带有现场指示仪表。选用的仪表以引进产品为主。

（4）主要关键仪表选择

①温度仪表：需要集中检测的工艺参数的温度传感器主要使用热电阻和K分度号的热电偶。就地指示的温度选用双金属温度计。

②压力仪表：具有腐蚀性介质的压力测量，就地指示采用隔膜压力表，集中指示采用隔膜压力变送器。一般介质采用不锈钢压力表或普通压力变送器进行测量。

③流量仪表：腐蚀性液体及料浆的流量选用电磁流量计。气体流量的测量采用托巴管流量计或阿纽巴流量计。蒸汽流量的测量采用阿纽巴流量计。水流量的测量采用孔板作为检测元件。

④物位仪表：腐蚀性介质的液位测量采用液位计。

（5）采用事故报警系统和现场通讯系统，以确保生产安全、降低事故影响。

（6）通过生产设备的系统化、小型化，提高生产效率；通过控制、测量系统的计算机化提高材料加工精度，减少生产线上不良率的发生；通过与品质有关作业的自动化，降低产品的不良率。

4.6.7.2原辅材料和产品的清洁性

本项目所使用的原辅料均为基础化工产品和有机原料向下游延伸的产品，没有国家控制的重要资源；另外，本项目所使用的部分原辅料虽有一定的毒性，对照《世界卫生组织（WHO）1A（极度危险）和1B（高度危险）类化学品清单》，并参照《关于印发江苏省禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目名录（第一批）的通知》（苏环办[2009]248号，已废止）中的物质，本项目所用原辅料不在相关名录之列，也不属于《江苏省建设项目环境准入条件》（2007年版）中控制的物质。

奥斯佳依托自主研发利用高分子嵌段合成技术，合成有机硅，聚醚嵌段聚合物。相比现有低端有机硅产品，具有性能优异，不黄变，耐久性强等优点，达到国内领先国际一流水平，目前产品已经通过国际纺织物品牌产品认证。

本项目采用了低毒、低害的原料和清洁能源，从原料和产品方面符合清洁生产要求。

4.6.7.3节能措施

（1）在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的；

（2）在满足生产的情况下，设备仪表本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品；

（3）变配电设备要选用节能型电器，选择合理的补偿和最优供电方案，力求降低电能损耗；

（4）在平面布置上，动力设备要尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；

（5）总图布置上力求紧凑，原料仓库靠近生产车间，按物料流向布置，缩短原料及成品的输送距离，尽量避免原材料和产成品的二次倒运；

（6）管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。

4.6.7.4节水措施

（1）采用冷却塔循环冷却方式，循环利用率可达到98.2%，大大减少了冷却水补充量。

（2）加强生产管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备，杜绝跑冒滴漏，实现清洁文明生产。

4.6.7.5环保治理措施的先进性分析

本项目的污染防治措施的先进性体现在全自动的操作系统，从源头上控制污染物的产生量。在环保设计中对各类污染源均将采取较为可靠的处理方案，各项污染物均能达标排放。

4.6.7.6清洁生产小结

本项目采用奥斯佳先进的专利技术，综合上述生产工艺、设备、原辅材料、环保措施、节能和节水措施分析，本项目生产过程采用先进生产机械和控制技术、有效可行的污染防治措施，同时采用公司自有管理模式，有效减少了物耗、水耗、能耗和污染物排放量。因此，本项目生产符合清洁生产要求，达到同行业国内先进水平。

## 4.7污染物“三本帐”核算

本项目污染物“三本账”核算见表4.7-1，扩建后全厂污染物“三本账”核算详见表4.7-2。

表4.7-1  本次改扩建项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量* | 接管量 | 最终外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|  | COD | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0003 |
|  | SS | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0001 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| 有组织废气 | 醋酸 | 0.43 | 0.387 | 0.043 |
|  | 异丙醇 | 24.924 | 22.4316 | 2.4924 |
|  | 乙醇 | 0.27 | 0.243 | 0.027 |
|  | 三乙胺 | 0.78 | 0.702 | 0.078 |
|  | 醋酸丁酯 | 0.09 | 0.081 | 0.009 |
|  | 醋酸乙酯 | 0.6 | 0.54 | 0.06 |
|  | DMF | 0.74 | 0.666 | 0.074 |
|  | 甲苯 | 0.036 | 0.0324 | 0.0036 |
|  | 甲醇 | 0.06 | 0.054 | 0.006 |
|  | VOCs | 28.15 | 25.3352 | 2.8148 |
| 无组织废气 | VOCs | 0.173 | 0 | 0.173 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 处理处置量 | 排放量 |
| 固废 | 工业固废 | 466.06t/a+4000个/a | 466.06t/a+4000个/a | 0 |

注：废水污染物削减量为本项目厂内处理的削减量。VOCs以非甲烷总烃计。

表4.7-2  扩建后全厂污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 类别 | 污染物名称 | 现有项目排放量 | 本项目 | “以新带老”削减量 | 全厂接管量/排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 接管量/排放量 |  |  |  |
| 废水 | 废水量 | 15097 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15102 | +5 |
|  | COD | 3.030 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 3.031 | +0.001 |
|  | SS | 1.41 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 1.411 | +0.001 |
|  | 氨氮 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 |
|  | 总磷 | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0 |
|  | 石油类 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.003 | -0.007 |
|  | 醋酸 | 0.04 | 0.43 | 0.387 | 0.043 | 0.04 | 0.043 | +0.003 |
|  | 异丙醇 | 2.06 | 24.924 | 22.4316 | 2.4924 | 1.61 | 2.9424 | +0.8824 |
|  | 乙醇 | 0.07 | 0.27 | 0.243 | 0.027 | 0.047 | 0.05 | -0.02 |
|  | 甲苯 | 0.01 | 0.036 | 0.0324 | 0.0036 | 0.01 | 0.0036 | -0.0064 |
|  | 甲醇 | 0 | 0.06 | 0.054 | 0.006 | 0 | 0.006 | +0.006 |
|  | 丙烯酸 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | -0.0004 |
|  | 三乙胺 | 0 | 0.78 | 0.702 | 0.078 | 0 | 0.078 | +0.078 |
|  | 醋酸丁酯 | 0 | 0.09 | 0.081 | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
|  | 醋酸乙酯 | 0 | 0.6 | 0.54 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
|  | DMF | 0 | 0.74 | 0.666 | 0.074 | 0 | 0.074 | +0.074 |
|  | VOCs | 2.96 | 28.15 | 25.3352 | 2.8148 | 1.54 | 4.2348 | +1.2748 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.003 | -0.007 |
|  | 异丙醇 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 |
|  | VOCs | 3.618 | 0.173 | 0 | 0.173 | 0 | 3.791 | +0.173 |
| 固废 | 工业固废 | 0 | 466.06t/a+4000个/a | 466.06t/a+4000个/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5环境现状调查和评价

## 5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

张家港市位于长江下游南岸，地理坐标为东经120°21′～120°52′，北纬31°43′～32°02′。东靠上海，南接苏州，西连无锡，北望南通，是沿海和长江两大经济开发带交汇处的新兴港口工业城市。全市总面积998.48平方公里，其中陆地785.31平方公里，占78.65％；长江水域213.17平方公里，占21.35％。陆地东西最大直线距离44.58公里，南北最大直线距离33.71公里，周长183.5公里，北宽南窄，呈三角形。

张家港保税区（金港镇）距张家港市区直线距离约15公里，位于十字港西侧约500米，水路东距上海吴淞江78海里，西距南京港111海里，距江阴港8海里，东北向与南通港隔江相望，陆域地形平坦、开阔，沿江筑有防洪堤。

本项目位于江苏省扬子江国际化学工业园南海路56号江苏奥斯佳材料科技股份有限公司现有厂区内（东经120°28'31.58"，北纬31°58'25.03"）。项目所在地北侧为张家港盈德气体有限公司，南侧为南海路，东侧为可乐丽亚克力张家港公司、张家港洁利环保科技有限公司、液化空气电子材料(张家港)有限公司，西侧为日触化工(张家港)有限公司。项目地理位置图见图5.1-1。对照《省政府关于印发江苏省生态管控区域规划的通知》（苏政发[2020]）1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本项目不在该规划所列的重要生态功能保护区区域范围内，且距离各保护区较远，项目与张生态区域管控单元位置关系见图1.3-1。

5.1.2地形地貌

张家港保税区所在地地势平坦，地面标高在+2.5米左右，长江堤岸标高+7.5米（黄海高程）左右。该地区在地质上属新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，地表为新生代第四纪的松散沉积层，地表层以下为亚粘土和粉砂土。地貌单元属长江三角洲相。区内土壤大部分是人类长期耕作熟化所形成的农田土壤，沿江芦苇野草丛生的滩地属草甸地，形成年代只有二、三十年或更短。

全境地跨长江三角洲平原的两个地貌副区，即长江南岸古代沙咀区和靖江常阴古沙洲区，北面临江，双山沙岛孑立江中，长江水域宽阔，沿岸滩地绵长，凤凰、金港等地散落着零星山丘，部分基岩出露表层。南部古陆主要是第四纪沉松散物积覆盖，覆盖层的厚度为米，是全新世现代沉积，至西南向东北逐步加厚，沉积物岩性多为砂、粘土、亚粘土等，颗粒至上而下，由细变粗，可见一个沉积旋回，具有明显的河床、河漫滩相沉积特性。

根据江苏省水文地质工程地质勘察院于1993年在工程区域进行过勘探，地质概况如下：

表层有1~3m护坡抛石层，II1层中局部夹有抛石层；

第一层：II1层 淤泥质亚粘土，厚度8~13m，流塑状，局部软塑状，属中等偏高压缩性土层，标贯击数4~5击；

第二层：II2层 粉细砂夹淤泥质亚粘土，厚度3~14m松散~稍密，中等偏底压缩性，标贯击数10~14击；

第三层：III1层 粉细砂，局部夹亚粘土，未钻透，中密状，偏低压缩性土，标贯击数20~30击，有些钻孔标贯击数50击左右。土层物理、力学指标如下：

表5.1-1  土层物理、力学指标表

| 土层代号 | 岩性 | 含水量% | 天然重度 | 孔隙比 | 塑性指数% | 凝聚力KPa | 内摩擦角° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II1 | 淤泥质亚粘土 | 37.7 | 18 | 1.08 | 19.7 | 6 | 27 |
| II2 | 粉细砂夹淤泥质亚粘土 | 31.3 | 18.4 | 0.89 | / | 16 | 32 |
| III1 | 粉细砂 | 32 | 18.4 | 0.92 | / | 0.13 | 35 |

本区域稳定性好，地震活动总的特点是震级别小、强度弱、频率低。本场区场地土类别为III类，地震基本烈度为6度（g=0.05g）。

### 5.1.3气候特征

本地区属亚热带季风气候区，四季分明雨量充沛，气候温和，无霜期长。常年平均气温15.2℃，极端最高气温为38.1℃，极端最低气温为-11.3℃。年均降水量1034.3mm，主要集中在4-9月份，占全年降水量的71.7%，年平均日照时数为2080小时。冬季盛行东北风和西北风，春夏季盛行东南风，常年平均风速为3.5m/s。

（1）气温

| 极端最高气温 | 38.1℃ | 极端最低气温 | -11.3℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | 15.2℃ | 35(以上高温日 | 5.1d |
| 7月份平均气温 | 27.8℃ | 1月份平均气温 | 2.2℃ |

（2）降水

| 多年平均降水量 | 1034.3mm | 历年最大降水量 | 134.5mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 历年月最大降水量 | 345.2mm | 历年日最大降水量 | 219.6mm |
| (10mm降水量 | 30.4 d | (50mm降水量 | 2.8 d |

（3）风况

本地常风向为SE向，ESE～SSE向频率为29%，强风向为SE向及ESE向，最大风速20m/s，8级以上大风日8.4d，最多为26d。各方向风频、平均风速及最大风速详见张家港地区风玫瑰图。

（4）雾况

多年平均雾日数28.7d，最多雾日数66d，最长雾次持续时间为71h。

（5）雷雨

本地区属强雷暴区，年均雷暴日数为30.8d，一般出现在3月10日～9月22日之间。

（6）相对湿度

多年平均相对湿度为80%，7～8月可达85%。

### 5.1.4水文

项目所在地地区水系属长江流域太湖水系。沿江有多条内河和长江相通，这些河道均为排灌河流，由于受人工闸控制，流速均很小，且流向不定。当从长江引水时，水流自西北（北）向东南（南）；当开闸放水时，水流则相反，项目所在地区的水系概化见图5.1-2。

（1）潮汐

本河段位于长江河口段潮流界内，潮汐性质为非正规半日浅海潮，潮位每日两涨两落，日潮不等现象显著。涨潮过程线较陡，落潮过程线较缓，潮波变形显著，落潮历时约为涨潮历时的2倍。最高潮位一般出现在8月份，最低潮位一般出现元月份或2月份，潮波从外海传入长江后，由于河床形态阻力和径流下泄使潮波变形。据实测资料表明，落潮流最大测点流速为1.88m/s，涨潮流最大测点流速为1.34m/s。

（2）水文特征

本河段上下游分别设有江阴肖山水位站及南通天生港水位站，经过对两站多年实测潮位资料的统计分析，该江段水域潮位特征如下（黄海基面）：

| 历年最高潮位 | 5.31m |
| --- | --- |
| 历年最低潮位 | -1.11m |
| 多年平均高潮位 | 2.13m |
| 多年平均低潮位 | 0.53m |
| 多年平均潮位 | 1.34m |
| 平均涨潮历时 | 4h |
| 平均落潮历时 | 8.3h |

（3）设计水位

| 设计高水位 | 3.07m |
| --- | --- |
| 设计低水位 | -0.29m |
| 极端高水位 | 5.21m（50年一遇高水位） |
| 极端低水位 | -1.23m（50年一遇低水位） |
| 多年平均潮位 | 1.26m |
| 防汛水位 | 5.60m |

（4）径流和泥沙

大通站的径流资料可以代表本河段的径流，根据大通站的实测资料统计，其水、沙特征如下：

| 多年最大流量 | 92600m3/s |
| --- | --- |
| 多年最小流量 | 4260m3/s |
| 多年平均流量 | 28300m3/s |
| 多年平均输沙率 | 14410kg/s |
| 多年平均含沙率 | 0.52kg/m3 |
| 多年平均输沙量 | 4.7×108t |

含沙量一般汛期大，枯水期小，落潮含沙量大于涨潮，汛期（5～10月）平均流量39300m3/s，平均输沙量25220kg/s，汛期水量和输沙量分别占全年总水量与输沙量总量的70.6%和87.5%，表明汛期水量、沙量都比较集中，且沙量的集中程度大于水量的集中程度。在汛期，平均落潮量为24.5m3，涨潮量为1.5m3。在枯水期，平均落潮潮量为9.45m3，涨潮潮量为5.12m3。本长江段床沙组成大部分为细沙，平均粒径为0.12～0.16厘米。

5.1.5生态环境概况

由于人类多年的开发活动，本地区天然植被已大部分转化为人工植被。土地除住宅、工业和道路用地外，主要是农业用地，种植稻麦和蔬菜等。此外，家前屋后和道路、河道两旁种植有各种林木和花卉。本地区无原始森林，沿江滩地河塘及洼地生长有湿生水生植物，主要是芦苇、蒲草、藻类、女贞子和蒲公英等。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。长江水面鱼类资源较丰富，本长江段水生生物门类众多，计有浮游植物62属（种），浮游动物36种，底栖动物8种。水产资源较丰富，珍稀鱼种主要有刀鱼、鲥鱼、河豚、鳗鱼、鲶鱼等品种。

5.1.6水文地质

根据《区域水文地质普查报告（1/20 万）》等区域地质资料，项目地所在区域地下水主要为松散岩类孔隙水。

项目地所在区域松散岩类孔隙水自上而下共发育有四个含水岩组，即孔隙潜水含水层、第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ承压含水层组，其中Ⅱ承压为苏州地下水主采层。

a、孔隙潜水含水层（组）

主要由近地表分布的第四系全新统和上更新统冲湖积、冲洪积地层组成，含水层厚度8~20m，岩性主要为粉质粘土、粉土，单井涌水量一般3~10m3/d。长期以来，区内潜水主要以民井形式开采，开采分散，开采量较小。据调查，项目地所在区域潜水水位埋深一般在 1.5~2.5m之间。

b、第Ⅰ承压含水层（组）

含水砂层主要由晚更新世冲积，冲湖积相的细砂、粉细砂及粉土组成，含水层可分上、下两段：上段砂层顶板埋深13~80m，起伏不大，层厚5~10m，局部大于 15m；下段砂层分布广泛，顶板埋深80~90m，起伏大、连续性差，一般由西向东逐渐变深，厚 4~37m 不等。

c、第Ⅱ承压含水层（组）

由中更新世长江古河道沉积砂层组成。含水层的分布严格受古河道发育规律控制，除环太湖低山丘陵区及一些孤山残丘周围缺失外，全区皆有分布。在太湖平原区含水层平面上呈宽条带状分布。在古河床分布区含水层岩性以中细砂、中粗砂、含砾粗砂为主，具上细下粗的沉积韵律。顶板埋深 90~101m，含水层分布稳定，厚度一般 30~50m，富水性好，水量丰富，单井涌水量一般 1000~2000m3/d；在河漫滩及边缘地区含水砂层厚度变薄，至基岩山区尖灭，厚5~30m，岩性以细砂、中细砂、粉砂为主，局部夹粉土，粘粒成分增多。富水性相对较差，一般在100~1000m3/d之间，河漫滩边缘近山前地带则小于100 m3/d。项目地所在区域第Ⅱ承压地下水富水性在 1000~2000 m3/d之间。

第Ⅱ承压水是区域的主要开采层，已形成较大范围的区域水位降落漏斗，禁采前水位埋深普遍大于 50m，水位埋深已超过 80m，最大值达 88m，水位明显低于含水层顶板，致使含水层处于疏干开采状态。禁采后该层水水位得以恢复，但仍保持较大值，苏州地区较大范围内水位埋深仍超过 50m。

d、第Ⅲ承压含水层（组）

含水层为早更新世冲积、冲洪积相沉积物，岩性以粉砂、中细砂，含砾中粗砂为主，底部泥质含量较高。含水层顶板埋深140~150m，厚度3~100m不等，单井涌水量变化于500~2000 m3/d之间，局部大于 2000m3/d。第Ⅲ承压水在区内开采量较小，因其与Ⅱ承压水联系密切，其水位埋深受Ⅱ承压水水位影响，相差不大。

## 5.2区域污染源调查

本次评价对评价区域范围内的重点企业（包括在建、拟建项目）的大气污染源、水污染源进行了调查。本次现状调查在充分利用排污申报资料和各建设项目环评资料的基础上，对本项目所在区域内的各污染源源强、排放的特征污染因子等进行核实、汇总。

5.2.1废气污染源调查

1、评价方法：

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行比较。

（a）废气中某污染物的等标污染负荷Pi

式中：Qi——废气中某污染物的绝对排放量（t/a）；

C0i——某污染物的评价标准（mg/m3）。

（b）某污染源（工厂）的等标污染负荷Pn

（i=1，2，……，j）

（c）评价区内总等标污染负荷P

（i=1，2，……，k）

（d）某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki

（e）某污染源在评价区内的污染负荷比Kn

2、评价结果分析

园区内各企业污染物排放情况详见表5.2-1，各污染物等标负荷见表5.2-2。根据等标负荷评价结果，扬子江化工园内主要废气排放企业为（Kn由高到低依次排序）：华昌化工、长源热电、双狮精细化工、东华能源新材料、晶华新材料、PPG涂料、易高生物化工、陶氏硅氧烷、瓦克化学等，主要废气污染物依次为：氮氧化物、二氧化硫、VOCs、颗粒物、氯化氢、苯乙烯、氨、二甲苯、甲苯、非甲烷总烃、硫化氢、甲醇。长源热电、东华能源新材料、华昌化工为园区内主要氮氧化物排污大户，华昌化工、双狮精细化工、长源热电为园区内二氧化硫的排污大户，华昌化工、康宁化学、长源热电为园区内颗粒物的排污大户。

5.2.2废水污染源调查

1、评价方法

采用等标污染负荷法及污染负荷比法进行比较。

（a）废水中某污染物的等标污染负荷Pi

式中：Ci——废水中的某污染物实测平均浓度（mg/L）；

C0i——污染物的评价标准（mg/L）；

Qi——废水排放量（m3/a）。

（b）某污染源（工厂）的等标污染负荷Pn

（i=1，2，……，j）

（c）评价区内总等标污染负荷P

（i=1，2，……，k）

（d）某污染物在污染源或评价区内的污染负荷比Ki

（e）某污染源在评价区内的污染负荷比Kn

2、评价结果

园区企业废水污染源排放情况统计见表5.2-3。扬子江化工园已建企业中，污水接管量较大的企业依次为：陶氏硅氧烷、华昌化工、万达薄板、天齐锂业、康宁化学、新能能源、泰柯棕化、华美生物、胜科新生水、双狮精细化工、北兴化工、大塚化学、迪爱生化工、久泰能源、旭化成聚甲醛、瓦克化学气相二氧化硅，污水接管量均超过10万吨/年，上述企业污水接管总量占园区企业污水接管总量的70%以上。

各污染物等标负荷见表5.2-4。根据等标负荷评价结果，扬子江化工园内主要废水排放企业为（Kn由高到低依次排序）：华昌化工、万达薄板、东华能源、陶氏硅氧烷、盛禧奥石化、东华能源新材料、中意包装、旭化成聚甲醛等，上述企业废水污染负荷之和占园区企业总污染负荷的80%以上，主要废水污染物依次为：石油类、COD、氨氮、苯乙烯、SS、总磷、总铜、二甲苯、甲苯。入园企业不涉及含重金属生产废水的排放。

表5.2-1  扬子江化学工业园企业大气污染物排放一览表 单位：t/a

| 序号 | 单位名称 | 烟（粉）尘 | SO2 | NOx | HCl | Cl2 | 非甲烷总烃 | 甲醛 | 苯乙烯 | 酚类 | 二甲苯 | 甲醇 | 甲苯 | 环己酮 | 丙烯酸 | 硫酸雾 | 丙酮 | 氟化物 | NH3 | 丙烯酸丁酯 | H2S | 异丙醇 | VOCs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶氏化学（张家港）有限公司 | 0.055 |  |  | 0.45 |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  |  |  | 9.11 |
| 2 | 陶氏益农农业科技（江苏）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 尤尼维讯（张家港）化学有限公司 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1852 |
| 4 | 兰科化工（张家港）有限公司 | 1.225 | 1.19 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.81 |  |  |  |  |  | 1.5835 |
| 5 | 盛禧奥石化（张家港）有限公司 | 2.4 | 2.89 | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001 |  |  | 10.41 |
| 6 | 盛禧奥聚合物（张家港）有限公司 |  | 0.03 | 0.09 |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2716 |
| 7 | 安逸达电解液技术（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 陶氏有机硅（张家港）有限公司 | 12.87 | 1.3 | 6.31 | 0.56 |  | 0.66 |  |  |  | 10.63 | 6.77 | 0.49 |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 1.25 | 0.88 |
| 9 | 陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 8.27 | 3.84 | 20.14 | 3.95 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131.2 |
| 10 | 瓦克化学（张家港）有限公司 | 3.531 | 0.061 | 1.814 |  |  | 110.181 |  |  |  |  | 1.429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.278 |
| 11 | 瓦克化学气相二氧化硅（张家港）有限公司 | 4.76 | 0.08 |  | 10 | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 13 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 233.261 | 885.97 | 390.531 |  |  |  |  |  |  |  | 13.2 |  |  |  |  |  |  | 74.38 |  | 2.74 |  | 129.18 |
| 14 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 4.596 |  | 36.76 |  |  | 8.457 | 1 |  |  |  | 0.69 |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  | 28.7 |
| 15 | 张家港市华昌药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.024 |
| 16 | 林德华昌（张家港）气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 3.14 | 0.57 | 8.3 |  |  | 1.66 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.18 |  | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.36 |  |  | 0.04 | 1.66 |
| 18 | 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 3.02 | 10.08 | 14.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.016 |
| 19 | 霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司 | 16.3658 | 4.2717 | 24.86 | 0.6116 | 0.8567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.546 |  | 0.00648 |  | 0.88 |
| 20 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 |  | 1347.36 |  | 0.14 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 泰柯棕化（张家港）有限公司 | 12.67 | 5.07 | 15.12 |  |  | 0.89 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 | 0.986 |
| 22 | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 33.288 | 3.72 | 372.71 | 0.38 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 167.25 |
| 23 | 江苏康宁化学有限公司 | 73.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.251 |
| 24 | 凯凌化工（张家港）有限公司 | 19.01 | 2.67 | 20.54 |  |  | 2.63 |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 3.07 |
| 25 | 江苏恒盛药业有限公司 |  | 0.04 | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0.12 | 0.09 |  |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.06 |  |  | 0.01 | 1.351 |
| 26 | 旭化成聚甲醛（张家港）有限公司 | 5.12 | 10.213 | 19.7 |  |  |  | 2.955 |  |  |  | 0.316 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 5.114 |
| 27 | 天齐锂业（江苏）有限公司 | 2.71 | 5.93 | 18.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 易高生物化工科技（张家港）有限公司 | 10.802 | 14.02 | 56.388 |  |  | 3.761 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 0.0015 |  | 0.148 |  | 128.1 |
| 29 | 润英联（中国）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.216 |
| 30 | 江苏国泰超威新材料有限公司 |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  | 1.742 | 0.0036 |  |  | 0.001 |  | 0.2564 | 0.0102 |  |  |  | 3.0108 |
| 31 | 星光精细化工（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  | 0.06 | 0.19 |  |  |  | 0.154 |  | 0.044 |  |  |  | 0.98 | 0.108 |  | 0.11 | 1.661 |
| 32 | 梅塞尔气体产品（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 新能（张家港）能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 张家港盈迪特种气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 0.149 |
| 35 | 张家港华瑞化工有限公司 |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.9 |  |  | 7.011 |
| 36 | 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 |  |  | 1 |  |  | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.12 |
| 37 | 森田化工（张家港）有限公司 |  |  |  | 10.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.46 |  |  |  |  | 3.38 |
| 38 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.428 |  |  |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  | 4.554 |
| 39 | 可乐丽亚克力（张家港）有限公司 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25 |
| 40 | 长华化学科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 0.054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0627 |  | 0.00009 | 2.1 | 5.6455 |
| 41 | 日触化工（张家港）有限公司 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  |  | 1.8343 |
| 42 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 0.03 | 0.07 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4 |
| 43 | 张家港市德宝化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.395 |
| 44 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 7.005 | 0.2 | 0.3228 |  |  |  |  | 0.0003 |  | 1.753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.707 |
| 45 | 液化空气电子材料（张家港）有限公司 | 0.23 | 0.01 | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 46 | 张家港北兴化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.48 | 2.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.13 | 1.7874 |
| 47 | 江苏宝德新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 华奇（中国）化工有限公司 | 4.085 | 3.829 | 2.62 |  |  | 0.644 | 1.25 | 0.186 | 1.714 |  |  | 0.774 |  |  |  |  |  | 0.126 |  | 0.006 |  | 9.19 |
| 49 | 张家港市新金龙精细化工有限公司 |  |  |  |  |  | 0.1567 |  | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8697 |
| 50 | 江苏赛宝龙石化有限公司 | 1.04 | 15.2 | 14.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 雅仕德化工（江苏）有限公司 | 0.94 | 2.01 | 0.95 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.181 |
| 52 | 张家港华美生物材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 张家港市黎明化工有限公司 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  | 2.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.544 |
| 54 | 张家港江南粉末涂料有限公司 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 张家港大塚化学有限公司 | 4.717 | 9.698 | 12.75 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  | 0.212 |
| 56 | 久泰能源（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 怡成屏障（张家港）科技有限公司 | 0.73 | 0.43 | 4.22 |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  | 0.0017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.875 |
| 58 | 东马棕榈工业（张家港）有限公司 | 3.98 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.664 |
| 59 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | 0.7049 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |  | 1.113 |  | 0.1 |  | 0.001 |  | 0.0083 |  |  |  |  | 0.35 | 7.1304 |
| 60 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 0.15 | 0.061 | 4.08 |  |  | 50.38927 |  | 4.43 |  |  |  | 26.83117 |  | 0.00026 |  |  |  | 0.0458 |  |  |  | 102.56 |
| 61 | 张家港市飞航科技有限公司 |  |  |  |  |  | 5.6879 |  |  | 0.0657 | 0.2221 | 2.5324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7729 |
| 62 | 江苏华盛精化工有限责任公司 |  |  |  | 0.6256 | 0.318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4904 |
| 63 | 张家港市东方高新聚氨酯有限公司 | 0.55 | 0.09 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.024 |
| 64 | 复榆（张家港）新材料有限公司 | 0.44 | 0.09 | 0.38 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6713 |
| 65 | 江苏科幸新材料有限公司 | 1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5346 |
| 66 | 张家港瀚康化工有限公司 |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  | 0.43 |
| 67 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 68 | 发基化学品（张家港）有限公司 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5316 |
| 69 | 张家港高奇化工生物有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 张家港华茂精细化学有限公司 | 0.017 |  |  | 0.0021 |  | 0.407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.098 |
| 71 | 立邦船舶涂料（张家港）有限公司 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.73 |  | 2.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.41 |
| 72 | 张家港市南港诚明化工有限公司 |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 张家港南光化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 张家港衡业特种树脂有限公司 | 0.07 |  |  | 0.5 |  | 0.55 | 0.183 |  |  | 0.04 |  | 2.029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.175 |
| 75 | 张家港市恒吉电子化学有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 张家港立宇化工有限公司 | 0.06 | 2.4 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2498 |
| 77 | PPG涂料（张家港）有限公司 | 14.582 | 0.086 | 42.824 |  |  | 46.354 |  | 0.09 | 0.215 | 16.862 |  | 1.406 |  |  |  | 1.329 |  |  |  |  |  | 122.036 |
| 78 | 辰科化工（张家港）有限公司 | 0.01 |  | 0.15 | 0.48 |  | 0.2 | 0.54 |  |  | 0.01 | 0.23 | 0.02 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 1.21 |
| 79 | 苏州创蓝新材料有限公司 | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 | 0.25 |  | 0.2 |  | 0.06 |  |  |  | 0.029 |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 80 | 苏州氟特电池材料股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 1.4485 |
| 81 | 苏州三友利化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |  | 36.24 |
| 82 | 苏州双象光学材料有限公司 | 0.869 | 0.02 | 2.96 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  | 0.028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.399 |
| 83 | 苏州西雅克水族科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.441 |
| 84 | 江苏长顺保温节能科技有限公司 |  |  |  | 0.04 |  | 0.1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |
| 85 | 庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司 | 4.13 | 5.75 | 26.12 | 2.15 | 0.14 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 5.28 |
| 86 | 张家港金宏气体有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.466 |
| 87 | 国际香料（张家港）有限公司 | 18.645 | 16.6637 | 17.9968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.58 |
| 88 | 芬美意香料（张家港）有限公司 | 3.12 | 0.81 | 3.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  | 13.095 |
| 89 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 0.43 | 0.014 | 5.6 |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.06 | 5.861 |
| 90 | 江苏开米科思化学有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.512 |
| 91 | 苏州浩波科技股份有限公司 | 0.738 | 1.29 | 2.16 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 4.34 |
| 92 | 科波西电子材料张家港有限公司 | 0.0415 |  |  | 0.45 |  |  | 0.675 |  |  |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 0.039 |  |  |  | 0.78 |
| 93 | 张家港威迪森化学有限公司 | 1.048 | 0.096 | 0.36 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 3.08 |
| 94 | 庄信万丰（张家港）环保科技有限公司 | 3.395 | 0.4032 | 10.012 |  |  | 0.3656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.603 |  |  |  | 2.0649 |
| 95 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.76 |
| 97 | 江苏中意包装有限公司 | 0.48 | 0.73 | 1.26 |  |  |  |  |  |  | 12.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.95 |
| 98 | 张家港华达涂层有限公司 | 0.2 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  | 3.36 |  |  | 2.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.41 |
| 99 | 江苏华晟新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 张家港万达薄板有限公司 |  |  |  | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 张家港天弘镀铝锌薄板有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 戴铂新材料（张家港）有限公司 | 0.318 | 0.304 | 1.422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.375 |
| 103 | 张家港环球分子筛有限公司 | 2.21 | 1.81 | 2.835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 潘可士玛（江苏）饲料添加剂有限公司 | 0.8275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 9.12 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  | 0.17 |
| 106 | 张家港保税区巴士物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.815 |
| 107 | 张家港万达物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 苏州中远物流有限公司 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 109 | 北尔旗物流（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.617 |
| 110 | 张家港东华能源股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0066 |
| 111 | 易高环保能源科技（张家港）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 江苏长能节能新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 南光包装容器再生利用有限公司 | 2.08 | 0.04 | 7.2 |  |  |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.917 |
| 114 | 张家港保税区胜科新生水有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 张家港洁利环保科技有限公司 | 0.44 | 0.95 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.72 |
| 116 | 张家港保税区胜科水务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 张家港保税区长源热电有限公司 | 162.76 | 382 | 790.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 博瑞德（张家港）环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 713.667 | 2758.971 | 2013.706 | 35.571 | 8.835 | 241.373 | 7.863 | 5.222 | 2.195 | 58.440 | 30.689 | 42.776 | 2.022 | 2.825 | 24.573 | 4.797 | 9.846 | 82.194 | 2.009 | 3.223 | 6.390 | 1233.769 |

表5.2-2  扬子江化学工业园企业大气污染物等标负荷一览表

| 序号 | 单位名称 | 烟（粉）尘 | SO2 | NOx | HCl | 非甲烷总烃 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 甲醇 | 甲苯 | NH3 | H2S | VOCs | Pn | Kn(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶氏化学（张家港）有限公司 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 24.42 | 0.13 |
| 2 | 陶氏益农农业科技（江苏）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 尤尼维讯（张家港）化学有限公司 | 0.03 | 0.08 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.70 | 0.00 |
| 4 | 兰科化工（张家港）有限公司 | 1.36 | 2.38 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 32.86 | 0.18 |
| 5 | 盛禧奥石化（张家港）有限公司 | 2.67 | 5.78 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 67.00 | 0.36 |
| 6 | 盛禧奥聚合物（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.87 | 0.00 |
| 7 | 安逸达电解液技术（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 陶氏有机硅（张家港）有限公司 | 14.30 | 2.60 | 25.24 | 11.20 | 0.33 | 0.00 | 53.15 | 2.26 | 2.45 | 7.00 | 0.00 | 1.47 | 119.99 | 0.64 |
| 9 | 陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 9.19 | 7.68 | 80.56 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.67 | 395.10 | 2.11 |
| 10 | 瓦克化学（张家港）有限公司 | 3.92 | 0.12 | 7.26 | 0.00 | 55.09 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.80 | 255.66 | 1.36 |
| 11 | 瓦克化学气相二氧化硅（张家港）有限公司 | 5.29 | 0.16 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.45 | 1.10 |
| 12 | 德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.88 | 0.00 |
| 13 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 259.18 | 1771.94 | 1562.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 371.90 | 27.40 | 215.30 | 4212.24 | 22.48 |
| 14 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 5.11 | 0.00 | 147.04 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 47.83 | 207.64 | 1.11 |
| 15 | 张家港市华昌药业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 0.00 |
| 16 | 林德华昌（张家港）气体有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 3.49 | 1.14 | 33.20 | 0.00 | 0.83 | 1.00 | 0.05 | 0.00 | 0.90 | 1.80 | 0.00 | 2.77 | 45.18 | 0.24 |
| 18 | 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 3.36 | 20.16 | 57.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 81.24 | 0.43 |
| 19 | 霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司 | 18.18 | 8.54 | 99.44 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.06 | 1.47 | 142.66 | 0.76 |
| 20 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 | 0.00 | 2694.72 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2697.52 | 14.40 |
| 21 | 泰柯棕化（张家港）有限公司 | 14.08 | 10.14 | 60.48 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 86.79 | 0.46 |
| 22 | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 36.99 | 7.44 | 1490.84 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 278.75 | 1822.02 | 9.72 |
| 23 | 江苏康宁化学有限公司 | 81.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | 89.78 | 0.48 |
| 24 | 凯凌化工（张家港）有限公司 | 21.12 | 5.34 | 82.16 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 115.13 | 0.61 |
| 25 | 江苏恒盛药业有限公司 | 0.00 | 0.08 | 1.20 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | 0.30 | 0.00 | 2.25 | 6.32 | 0.03 |
| 26 | 旭化成聚甲醛（张家港）有限公司 | 5.69 | 20.43 | 78.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 8.52 | 113.94 | 0.61 |
| 27 | 天齐锂业（江苏）有限公司 | 3.01 | 11.86 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.71 | 0.47 |
| 28 | 易高生物化工科技（张家港）有限公司 | 12.00 | 28.04 | 225.55 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.48 | 213.50 | 482.46 | 2.58 |
| 29 | 润英联（中国）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 3.69 | 0.02 |
| 30 | 江苏国泰超威新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 5.02 | 5.71 | 0.03 |
| 31 | 星光精细化工（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 4.90 | 0.00 | 2.77 | 27.44 | 0.15 |
| 32 | 梅塞尔气体产品（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 新能（张家港）能源有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 张家港盈迪特种气体有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.25 | 5.35 | 0.03 |
| 35 | 张家港华瑞化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | 11.75 | 0.06 |
| 36 | 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.53 | 19.15 | 0.10 |
| 37 | 森田化工（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 212.03 | 1.13 |
| 38 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 7.59 | 12.83 | 0.07 |
| 39 | 可乐丽亚克力（张家港）有限公司 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 5.64 | 0.03 |
| 40 | 长华化学科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 9.41 | 15.12 | 0.08 |
| 41 | 日触化工（张家港）有限公司 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 8.61 | 0.05 |
| 42 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 0.03 | 0.14 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 32.09 | 0.17 |
| 43 | 张家港市德宝化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.66 | 1.05 | 0.01 |
| 44 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 7.78 | 0.40 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.51 | 32.78 | 0.17 |
| 45 | 液化空气电子材料（张家港）有限公司 | 0.26 | 0.02 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 10.93 | 0.06 |
| 46 | 张家港北兴化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 13.84 | 0.07 |
| 47 | 江苏宝德新材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 华奇（中国）化工有限公司 | 4.54 | 7.66 | 10.48 | 0.00 | 0.32 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.63 | 0.06 | 15.32 | 61.48 | 0.33 |
| 49 | 张家港市新金龙精细化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.65 | 0.01 |
| 50 | 江苏赛宝龙石化有限公司 | 1.16 | 30.40 | 58.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.28 | 0.48 |
| 51 | 雅仕德化工（江苏）有限公司 | 1.04 | 4.02 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 27.17 | 0.14 |
| 52 | 张家港华美生物材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 张家港市黎明化工有限公司 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 16.15 | 0.09 |
| 54 | 张家港江南粉末涂料有限公司 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.02 |
| 55 | 张家港大塚化学有限公司 | 5.24 | 19.40 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 76.02 | 0.41 |
| 56 | 久泰能源（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 怡成屏障（张家港）科技有限公司 | 0.81 | 0.86 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 23.11 | 0.12 |
| 58 | 东马棕榈工业（张家港）有限公司 | 4.42 | 25.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 32.66 | 0.17 |
| 59 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5.57 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 26.73 | 0.14 |
| 60 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 0.17 | 0.12 | 16.32 | 0.00 | 25.19 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 134.16 | 0.23 | 0.00 | 170.93 | 790.12 | 4.22 |
| 61 | 张家港市飞航科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 1.11 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.62 | 19.42 | 0.10 |
| 62 | 江苏华盛精化工有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 23.33 | 0.12 |
| 63 | 张家港市东方高新聚氨酯有限公司 | 0.61 | 0.18 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.68 | 0.04 |
| 64 | 复榆（张家港）新材料有限公司 | 0.49 | 0.18 | 1.52 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 3.71 | 0.02 |
| 65 | 江苏科幸新材料有限公司 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 17.67 | 0.09 |
| 66 | 张家港瀚康化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.93 | 0.00 |
| 67 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.52 | 0.00 |
| 68 | 发基化学品（张家港）有限公司 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 3.22 | 0.02 |
| 69 | 张家港高奇化工生物有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70 | 张家港华茂精细化学有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.76 | 0.02 |
| 71 | 立邦船舶涂料（张家港）有限公司 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.65 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 17.35 | 70.88 | 0.38 |
| 72 | 张家港市南港诚明化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.60 | 0.11 |
| 73 | 张家港南光化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 张家港衡业特种树脂有限公司 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.28 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 27.66 | 0.15 |
| 75 | 张家港市恒吉电子化学有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | 张家港立宇化工有限公司 | 0.07 | 4.80 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 9.73 | 0.05 |
| 77 | PPG涂料（张家港）有限公司 | 16.20 | 0.17 | 171.30 | 0.00 | 23.18 | 9.00 | 84.31 | 0.00 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 203.39 | 514.58 | 2.75 |
| 78 | 辰科化工（张家港）有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | 9.60 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | 2.02 | 12.95 | 0.07 |
| 79 | 苏州创蓝新材料有限公司 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 1.69 | 0.01 |
| 80 | 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 2.65 | 0.01 |
| 81 | 苏州三友利化工有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.40 | 60.45 | 0.32 |
| 82 | 苏州双象光学材料有限公司 | 0.97 | 0.04 | 11.84 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 28.71 | 0.15 |
| 83 | 苏州西雅克水族科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 0.04 |
| 84 | 江苏长顺保温节能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.33 | 0.01 |
| 85 | 庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司 | 4.59 | 11.50 | 104.48 | 43.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 8.80 | 176.14 | 0.94 |
| 86 | 张家港金宏气体有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 5.78 | 0.03 |
| 87 | 国际香料（张家港）有限公司 | 20.72 | 33.33 | 71.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 135.33 | 0.72 |
| 88 | 芬美意香料（张家港）有限公司 | 3.47 | 1.62 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 21.83 | 42.19 | 0.23 |
| 89 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 0.48 | 0.03 | 22.40 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 33.81 | 0.18 |
| 90 | 江苏开米科思化学有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 91 | 苏州浩波科技股份有限公司 | 0.82 | 2.58 | 8.64 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 | 20.27 | 0.11 |
| 92 | 科波西电子材料张家港有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 1.30 | 10.54 | 0.06 |
| 93 | 张家港威迪森化学有限公司 | 1.16 | 0.19 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 8.83 | 0.05 |
| 94 | 庄信万丰（张家港）环保科技有限公司 | 3.77 | 0.81 | 40.05 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 3.44 | 51.27 | 0.27 |
| 95 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 18.88 | 0.10 |
| 97 | 江苏中意包装有限公司 | 0.53 | 1.46 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.25 | 114.43 | 0.61 |
| 98 | 张家港华达涂层有限公司 | 0.22 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.68 | 36.39 | 0.19 |
| 99 | 江苏华晟新型建材有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 张家港万达薄板有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.20 | 0.35 |
| 101 | 张家港天弘镀铝锌薄板有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 戴铂新材料（张家港）有限公司 | 0.35 | 0.61 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 7.27 | 0.04 |
| 103 | 张家港环球分子筛有限公司 | 2.46 | 3.62 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.42 | 0.09 |
| 104 | 潘可士玛（江苏）饲料添加剂有限公司 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 105 | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.28 | 13.20 | 0.07 |
| 106 | 张家港保税区巴士物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.01 |
| 107 | 张家港万达物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 苏州中远物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 109 | 北尔旗物流（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 0.01 |
| 110 | 张家港东华能源股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 111 | 易高环保能源科技（张家港）有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 江苏长能节能新材料科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 南光包装容器再生利用有限公司 | 2.31 | 0.08 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | 52.09 | 0.28 |
| 114 | 张家港保税区胜科新生水有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 张家港洁利环保科技有限公司 | 0.49 | 1.90 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 112.23 | 0.60 |
| 116 | 张家港保税区胜科水务有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 张家港保税区长源热电有限公司 | 180.84 | 764.00 | 3163.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4108.68 | 21.93 |
| 118 | 博瑞德（张家港）环保科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pi合计 | 792.96 | 5517.94 | 8054.82 | 711.43 | 120.69 | 522.15 | 292.20 | 10.23 | 213.88 | 410.97 | 32.23 | 2056.28 | 18735.78 | 100.00 |
| Ki（%） | 4.23 | 29.45 | 42.99 | 3.80 | 0.64 | 2.79 | 1.56 | 0.05 | 1.14 | 2.19 | 0.17 | 10.98 | / | / |
| 排序 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 11 | 3 | / | / |
| 标准（mg/m3） | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.05 | 2 | 0.01 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | / | / |

表5.2-3  扬子江化学工业园企业废水污染源排放情况一览表单位：t/a

| 序号 | 单位名称 | 接管胜科水务废水量（t/a） | 废水量占总接管量比例（%） | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 石油类 | 甲苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 | 总铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已建企业小计 |
| 1 | 陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 1372195 | 16.90 | 440.86 | 226.48 | 1.1 | 0.38 |  |  |  |  |  | 2.51 |
| 2 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 839822 | 10.34 | 407.4 | 333.22 | 48.21 | 1.62 |  | 16.02 |  |  |  |  |
| 3 | 张家港万达薄板有限公司 | 546038 | 6.73 | 163.8 | 54.6 | 0.17 | 0.02 |  | 11 |  |  |  |  |
| 4 | 天齐锂业（江苏）有限公司 | 385175 | 4.74 | 5.86 | 18.92 | 0.37 | 0.045 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 江苏康宁化学有限公司 | 338779 | 4.17 | 134.7 | 78.21 | 0.26 | 0.03 |  |  | 0.13 |  |  | 0.11 |
| 6 | 新能（张家港）能源有限公司 | 335800 | 4.14 | 167.9 | 68.7 | 14.7 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 泰柯棕化（张家港）有限公司 | 280647 | 3.46 | 24.86 | 16.57 | 0.93 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 张家港华美生物材料有限公司 | 242515 | 2.99 | 103.16 | 6.36 | 0.59 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 张家港保税区胜科新生水有限公司 | 237980 | 2.93 | 47.596 | 42.836 | 2.856 | 0.286 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 | 230779 | 2.84 | 20.36 | 25.87 | 0.29 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 张家港北兴化工有限公司 | 174641 | 2.15 | 46.38 |  | 2.08 | 0.19 |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 12 | 张家港大塚化学有限公司 | 155210 | 1.91 | 8.2892 | 22.7556 | 0.1308 | 0.0348 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 149103 | 1.84 | 54.04 | 22.25 | 0.61 | 0.06 |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 14 | 久泰能源（张家港）有限公司 | 122974 | 1.51 | 61.5 | 19.88 | 0.09 | 0.03 | 36.8 |  |  |  |  |  |
| 15 | 旭化成聚甲醛（张家港）有限公司 | 118530 | 1.46 | 59.143 | 13.564 | 0.791 | 0.0989 |  | 1.088 |  |  |  |  |
| 16 | 瓦克化学气相二氧化硅（张家港）有限公司 | 107700 | 1.33 | 53.86 | 43.08 | 3.76 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 江苏恒盛药业有限公司 | 94672 | 1.17 | 41.95 | 10.3 | 1.72 | 0.05 |  |  | 0.06 |  |  | 0.02 |
| 18 | 华奇（中国）化工有限公司 | 94273 | 1.16 | 16.48 | 9.56 | 0.28 | 0.02628 |  |  | 0.00172 |  |  |  |
| 19 | 张家港保税区长源热电有限公司 | 93880 | 1.16 | 2.4 | 0.29 | 0.004 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 陶氏有机硅（张家港）有限公司 | 92061 | 1.13 | 35.86 | 18.07 | 0.43 | 0.14 |  |  | 0.01 |  |  |  |
| 21 | 东华能源（张家港）新材料有限公司 | 91068 | 1.12 | 32.6 | 11.77 | 0.69 | 0.06 |  | 1.4 |  |  |  |  |
| 22 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 87346 | 1.08 | 30.56 | 6.57 | 0.26 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 张家港衡业特种树脂有限公司 | 84687.1 | 1.04 | 35.45 | 18.11 | 0.356 | 0.055 |  |  | 0.0215 |  |  |  |
| 24 | 长华化学科技股份有限公司 | 84500 | 1.04 | 16.83 | 11.89 | 0.154 | 0.016 |  |  |  |  | 0.1 |  |
| 25 | 瓦克化学（张家港）有限公司 | 77557 | 0.96 | 36.924 | 24.755 | 1.333 | 0.1148 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 江苏中意包装有限公司 | 73710 | 0.91 | 29.5515 | 21.825 | 0.18225 | 0.01458 |  | 1.314 |  |  |  |  |
| 27 | 江苏华晟新型建材有限公司 | 66426 | 0.82 | 23.2 | 6.64 | 0.18 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 江苏宝德新材料有限公司 | 66110 | 0.81 | 5.11 | 3.18 | 0.19 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 凯凌化工（张家港）有限公司 | 55840 | 0.69 | 25.89 | 8.97 | 1.01 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 星光精细化工（张家港）有限公司 | 54032 | 0.67 | 22.37 |  | 0.65 | 0.02 |  |  | 0.01 |  | 0.02 |  |
| 31 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 53406 | 0.66 | 4.272 | 3.738 | 0.198 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 森田化工（张家港）有限公司 | 50932 | 0.63 | 4.43 | 3.56 | 0.13 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 50434.5 | 0.62 | 13.325 | 6.9635 | 0.36133 | 0.02895 |  | 0.021 | 0.011 |  |  |  |
| 34 | 梅塞尔气体产品（张家港）有限公司 | 47578 | 0.59 | 14.17 | 9.62 | 1.16 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 张家港市华昌药业有限公司 | 47520 | 0.59 | 11.8 | 8.8 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | PPG涂料（张家港）有限公司 | 41752 | 0.51 | 17.396 | 10.242 | 0.9226 | 0.122 |  | 0.08 |  |  |  |  |
| 37 | 日触化工（张家港）有限公司 | 41315 | 0.51 | 20.6344 | 10.2784 | 0.0902 | 0.0803 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 陶氏化学（张家港）有限公司 | 41307 | 0.51 | 13.7638 | 8.1723 | 0.2843 | 0.022 |  | 0.033 |  |  | 0.003 | 0.0008 |
| 39 | 张家港市飞航科技有限公司 | 40365 | 0.50 | 7.457 | 3.358 | 0.15 | 0.0236 |  | 0.067 |  |  |  |  |
| 40 | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 37853 | 0.47 | 3.73 | 2.91 | 0.25 | 0.01 |  | 0.15 |  |  |  |  |
| 41 | 盛禧奥聚合物（张家港）有限公司 | 37320 | 0.46 | 2.1 | 0.99 | 0.03 |  |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 42 | 可乐丽亚克力（张家港）有限公司 | 33665 | 0.41 | 5.6 | 3.86 | 0.42 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 张家港天弘镀铝锌薄板有限公司 | 33660 | 0.41 | 11.78 | 1.55 | 0.1 | 0.001 |  | 0.67 |  |  |  |  |
| 44 | 易高生物化工科技（张家港）有限公司 | 32344 | 0.40 | 5.1504 | 3.2657 | 0.247 | 0.0282 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 张家港洁利环保科技有限公司 | 32211 | 0.40 | 7.937 | 6.501 | 0.038 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 32189 | 0.40 | 6.6277 | 4.3298 | 0.282 | 0.0194 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 怡成屏障（张家港）科技有限公司 | 31930 | 0.39 | 3.86 | 2.47 | 0.09 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 苏州三友利化工有限公司 | 31850 | 0.39 | 11.54 | 10.09 | 1.12 | 0.48 | 8.28 |  |  |  |  |  |
| 49 | 张家港华达涂层有限公司 | 26000 | 0.32 | 4 | 3.25 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 苏州双象光学材料有限公司 | 25361 | 0.31 | 3.016 | 1.724 | 0.0652 | 0.005686 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 芬美意香料（张家港）有限公司 | 23937 | 0.29 | 3.37 | 2.44 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 张家港东华能源股份有限公司 | 22083 | 0.27 | 3.78 | 2.96 | 0.02 | 0.01 |  | 0.36 | 0.44 | 0.69 | 0.79 |  |
| 53 | 江苏华盛精化工有限责任公司 | 21090 | 0.26 | 6.3382 | 3.7154 | 0.174 | 0.0192 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 国际香料（张家港）有限公司 | 20900 | 0.26 | 5.144 | 5.225 | 0.19 | 0.0152 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 20400 | 0.25 | 10.33 | 7.91 | 0.05 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 20000 | 0.25 | 8 | 1.4 | 3 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 张家港威迪森化学有限公司 | 19380 | 0.24 | 8.68 | 4.33 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 科波西电子材料张家港有限公司 | 17050 | 0.21 | 6.244 | 3.78 | 0.078 | 0.012 |  |  |  |  |  | 0.008 |
| 59 | 德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司 | 16900 | 0.21 | 8.33 | 6.68 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 戴铂新材料（张家港）有限公司 | 16380 | 0.20 | 5.092 | 3.862 | 0.38 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 江苏国泰超威新材料有限公司 | 15360 | 0.19 | 7.154 | 3.6848 | 0.3066 | 0.0307 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 张家港市南港诚明化工有限公司 | 13030 | 0.16 | 6.52 | 3.26 | 0.14 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 | 12591 | 0.16 | 2.52 | 1.905 | 0.311 | 0.018 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 润英联（中国）有限公司 | 11523 | 0.14 | 3.36 | 1.59 | 0.15 | 0.02 |  | 0.07 |  |  |  |  |
| 65 | 兰科化工（张家港）有限公司 | 11460 | 0.14 | 1.81 | 1.28 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
| 66 | 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 11000 | 0.14 | 22.66 | 10.58 | 0.05 | 0.004 |  |  | 0.03 |  |  | 0.07 |
| 67 | 张家港华瑞化工有限公司 | 10542 | 0.13 | 7.27 | 3.25 | 0.04 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司 | 10228.2 | 0.13 | 4.09 | 2.87 | 0.12 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 张家港瀚康化工有限公司 | 9489 | 0.12 | 4.74 | 2.38 | 0.18 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司 | 9055 | 0.11 | 3.1688 | 1.8106 | 0.2262 | 0.0184 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 张家港江南粉末涂料有限公司 | 8440 | 0.10 | 3.01 | 1.89 | 0.14 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | 8420 | 0.10 | 2.633 | 1.625 | 0.1176 | 0.0113 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 江苏科幸新材料有限公司 | 8300 | 0.10 | 4.19 | 1.89 | 0.04 | 0.03 |  |  | 0.0034 |  |  |  |
| 74 | 雅仕德化工（江苏）有限公司 | 7500 | 0.09 | 1.3 | 0.67 | 0.05 | 0.01 |  | 0.01 | 0.000096 |  | 0.000029 |  |
| 75 | 张家港华茂精细化学有限公司 | 7051 | 0.09 | 2.919 | 1.338 | 0.1802 | 0.0113 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 安逸达电解液技术（张家港）有限公司 | 7006 | 0.09 | 0.56 | 0.49 | 0.04 | 0.0035 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 张家港南光化工有限公司（含南光包装容器再生利用有限公司） | 6535 | 0.08 | 2.93 | 1.13 | 0.09 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 江苏赛宝龙石化有限公司 | 5800 | 0.07 | 2.38 | 1.26 | 0.08 | 0.01 |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 79 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 5500 | 0.07 | 1.27 | 1 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 张家港市东方高新聚氨酯有限公司 | 5371 | 0.07 | 2.13 | 1.22 | 0.04 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 东马棕榈工业（张家港）有限公司 | 5200 | 0.06 | 1.83 | 0.02 | 0.04 | 0.0012 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 张家港立宇化工有限公司 | 4200 | 0.05 | 2 | 1.05 | 0.08 |  |  |  |  | 0.00002 |  |  |
| 83 | 尤尼维讯（张家港）化学有限公司 | 3962 | 0.05 | 1.23 | 0.78 | 0.03 | 0.003 |  | 0.02 |  |  |  |  |
| 84 | 张家港市德宝化工有限公司 | 3736 | 0.05 | 1.87 | 0.93 | 0.03 | 0.0031 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 立邦船舶涂料（张家港）有限公司 | 3700 | 0.05 | 0.48 | 0.36 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 苏州中远物流有限公司 | 3694 | 0.05 | 1.24 | 0.7 | 0.06 | 0.01 | 0.0008 |  |  |  |  |  |
| 87 | 张家港市新金龙精细化工有限公司 | 3600 | 0.04 | 1.72 | 1.2 | 0.065 | 0.0065 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 3210 | 0.04 | 1.47 | 0.56 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 3210 | 0.04 | 1.52 | 0.01 | 0.25 | 0.06 |  | 0.003 |  |  |  |  |
| 90 | 辰科化工（张家港）有限公司 | 22940 | 0.28 | 2.39 | 0.32 | 0.02 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 张家港环球分子筛有限公司 | 2160 | 0.03 | 0.648 | 0.324 | 0.054 | 0.0047 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 张家港市黎明化工有限公司 | 1752 | 0.02 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 张家港高奇化工生物有限公司 | 1700 | 0.02 | 0.68 | 0.34 | 0.05 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 复榆（张家港）新材料有限公司 | 1440 | 0.02 | 0.58 | 0.29 | 0.04 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 张家港市恒吉电子化学有限公司 | 1208 | 0.01 | 0.45 | 0.27 | 0.03 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 液化空气电子材料（张家港）有限公司 | 1106.4 | 0.01 | 0.246 | 0.1662 | 0.01856 | 0.001831 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 陶氏益农农业科技（江苏）有限公司 | 1050 | 0.01 | 0.39 | 0.22 | 0.02 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 发基化学品（张家港）有限公司 | 1000 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.002 | 0.0003 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 江苏长顺保温节能科技有限公司 | 770 | 0.01 | 0.29 | 0.18 | 0.022 | 0.0014 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 潘可士玛（江苏）饲料添加剂有限公司 | 672 | 0.01 | 0.336 | 0.2688 | 0.0168 | 0.001344 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 林德华昌（张家港）气体有限公司 | 500 | 0.01 | 0.2 | 0.13 | 0.02 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 张家港盈迪特种气体有限公司 | 480 | 0.01 | 0.19 | 0.12 | 0.01 | 0.002 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 易高环保能源科技（张家港）有限公司 | 320 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.0064 | 0.00032 |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 104 | 博瑞德（张家港）环保科技有限公司 | 189 | 0.00 | 0.0567 | 0.0378 | 0.00473 | 0.00038 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 江苏长能节能新材料科技有限公司 | 150 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 盛禧奥石化（张家港）有限公司 | 2.29 | 0.00 | 8.5 | 3.24 | 0.04 | 0.012 |  | 1.66 |  |  | 0.000045 |  |
| 已建企业小计 | 7977315 | 98.26 | 2508.173 | 1350.171 | 98.749 | 6.318 | 45.081 | 34.106 | 0.758 | 0.730 | 0.913 | 2.719 |
| 在建及拟建 |
| 1 | 苏州浩波科技股份有限公司 | 52370 | 0.65 | 4.19 | 3.67 | 0.058 | 0.012 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 庄信万丰（张家港）环保科技有限公司 | 25745 | 0.32 | 7.313 | 5.088 | 0.168 | 0.01344 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 张家港保税区巴士物流有限公司 | 14910 | 0.18 | 4.02 | 1.74 | 0.06 | 0.005 |  | 0.18 |  |  |  |  |
| 4 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 14597 | 0.18 | 2.831 |  | 0.113 | 0.009 |  | 0.026 |  |  |  |  |
| 5 | 苏州西雅克水族科技有限公司 | 12810 | 0.16 | 3.99 | 2.26 | 0.09 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 苏州创蓝新材料有限公司 | 6840 | 0.08 | 2.3 | 1.37 | 0.06 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 北尔旗物流（张家港）有限公司 | 5286 | 0.07 | 1.5744 | 0.8772 | 0.0504 | 0.0067 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 江苏开米科思化学有限公司 | 5030 | 0.06 | 1.51 | 1.256 | 0.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 张家港金宏气体有限公司 | 3004.6 | 0.04 | 1.39 | 0.75 | 0.06 | 0.004 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 张家港万达物流有限公司 | 792 | 0.01 | 0.317 | 0.158 | 0.028 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |
| 在建及拟建小计 | 141385 | 1.74 | 29.435 | 17.169 | 0.807 | 0.083 | 0.000 | 0.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 总计 | 8118700 | 100.00 | 2537.61 | 1367.34 | 99.56 | 6.40 | 45.08 | 34.31 | 0.76 | 0.73 | 0.91 | 2.72 |

表5.2-4  扬子江化学工业园企业废水污染源等标负荷一览表

| 序号 | 单位名称 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | BOD5 | 石油类 | 甲苯 | 苯乙烯 | 二甲苯 | 总铜 | Pn | Kn(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶氏硅氧烷（张家港）有限公司 | 22.04 | 7.55 | 1.10 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 35.10 | 3.34 |
| 2 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 20.37 | 11.11 | 48.21 | 8.10 | 0.00 | 320.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408.19 | 38.78 |
| 3 | 张家港万达薄板有限公司 | 8.19 | 1.82 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230.28 | 21.88 |
| 4 | 天齐锂业（江苏）有限公司 | 0.29 | 0.63 | 0.37 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.14 |
| 5 | 江苏康宁化学有限公司 | 6.74 | 2.61 | 0.26 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.05 | 0.95 |
| 6 | 新能（张家港）能源有限公司 | 8.40 | 2.29 | 14.70 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.44 | 2.51 |
| 7 | 泰柯棕化（张家港）有限公司 | 1.24 | 0.55 | 0.93 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.28 |
| 8 | 张家港华美生物材料有限公司 | 5.16 | 0.21 | 0.59 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 0.60 |
| 9 | 张家港保税区胜科新生水有限公司 | 2.38 | 1.43 | 2.86 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 0.77 |
| 10 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 | 1.02 | 0.86 | 0.29 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.23 |
| 11 | 张家港北兴化工有限公司 | 2.32 | 0.00 | 2.08 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 5.49 | 0.52 |
| 12 | 张家港大塚化学有限公司 | 0.41 | 0.76 | 0.13 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.14 |
| 13 | 张家港迪爱生化工有限公司 | 2.70 | 0.74 | 0.61 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.45 |
| 14 | 久泰能源（张家港）有限公司 | 3.08 | 0.66 | 0.09 | 0.15 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.18 | 1.25 |
| 15 | 旭化成聚甲醛（张家港）有限公司 | 2.96 | 0.45 | 0.79 | 0.49 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.45 | 2.51 |
| 16 | 瓦克化学气相二氧化硅（张家港）有限公司 | 2.69 | 1.44 | 3.76 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.19 | 1.16 |
| 17 | 江苏恒盛药业有限公司 | 2.10 | 0.34 | 1.72 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.52 | 0.43 |
| 18 | 华奇（中国）化工有限公司 | 0.82 | 0.32 | 0.28 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.15 |
| 19 | 张家港保税区长源热电有限公司 | 0.12 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.02 |
| 20 | 陶氏有机硅（张家港）有限公司 | 1.79 | 0.60 | 0.43 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.34 |
| 21 | 张家港扬子江石化有限公司 | 1.63 | 0.39 | 0.69 | 0.30 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.01 | 2.95 |
| 22 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | 1.53 | 0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 0.21 |
| 23 | 张家港衡业特种树脂有限公司 | 1.77 | 0.60 | 0.36 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 0.29 |
| 24 | 长华化学科技股份有限公司 | 0.84 | 0.40 | 0.15 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 0.61 |
| 25 | 瓦克化学（张家港）有限公司 | 1.85 | 0.83 | 1.33 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 0.44 |
| 26 | 江苏中意包装有限公司 | 1.48 | 0.73 | 0.18 | 0.07 | 0.00 | 26.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.74 | 2.73 |
| 27 | 江苏华晟新型建材有限公司 | 1.16 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.16 |
| 28 | 江苏宝德新材料有限公司 | 0.26 | 0.11 | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.06 |
| 29 | 凯凌化工（张家港）有限公司 | 1.29 | 0.30 | 1.01 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.29 |
| 30 | 星光精细化工（张家港）有限公司 | 1.12 | 0.00 | 0.65 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.27 |
| 31 | 佐敦涂料（张家港）有限公司 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.06 |
| 32 | 森田化工（张家港）有限公司 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.05 |
| 33 | 江苏晶华新材料科技有限公司 | 0.67 | 0.23 | 0.36 | 0.14 | 0.00 | 0.42 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.17 |
| 34 | 梅塞尔气体产品（张家港）有限公司 | 0.71 | 0.32 | 1.16 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 0.26 |
| 35 | 张家港市华昌药业有限公司 | 0.59 | 0.29 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.09 |
| 36 | PPG涂料（张家港）有限公司 | 0.87 | 0.34 | 0.92 | 0.61 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.41 |
| 37 | 日触化工（张家港）有限公司 | 1.03 | 0.34 | 0.09 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.18 |
| 38 | 陶氏化学（张家港）有限公司 | 0.69 | 0.27 | 0.28 | 0.11 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.21 |
| 39 | 张家港市飞航科技有限公司 | 0.37 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.20 |
| 40 | 通伊欧轮胎张家港有限公司 | 0.19 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 0.34 |
| 41 | 盛禧奥聚合物（张家港）有限公司 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.03 |
| 42 | 可乐丽亚克力（张家港）有限公司 | 0.28 | 0.13 | 0.42 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.10 |
| 43 | 张家港天弘镀铝锌薄板有限公司 | 0.59 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 1.34 |
| 44 | 易高生物化工科技（张家港）有限公司 | 0.26 | 0.11 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.07 |
| 45 | 张家港洁利环保科技有限公司 | 0.40 | 0.22 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.06 |
| 46 | 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 | 0.33 | 0.14 | 0.28 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.08 |
| 47 | 怡成屏障（张家港）科技有限公司 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.04 |
| 48 | 苏州三友利化工有限公司 | 0.58 | 0.34 | 1.12 | 2.40 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.62 |
| 49 | 张家港华达涂层有限公司 | 0.20 | 0.11 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.05 |
| 50 | 苏州双象光学材料有限公司 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.03 |
| 51 | 芬美意香料（张家港）有限公司 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.04 |
| 52 | 张家港东华能源股份有限公司 | 0.19 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 7.20 | 0.63 | 39.50 | 1.38 | 0.00 | 49.07 | 4.66 |
| 53 | 江苏华盛精化工有限责任公司 | 0.32 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.07 |
| 54 | 国际香料（张家港）有限公司 | 0.26 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.07 |
| 55 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 0.52 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.08 |
| 56 | 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 | 0.40 | 0.05 | 3.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.33 |
| 57 | 张家港威迪森化学有限公司 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.07 |
| 58 | 科波西电子材料张家港有限公司 | 0.31 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 0.06 |
| 59 | 德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司 | 0.42 | 0.22 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.12 |
| 60 | 戴铂新材料（张家港）有限公司 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.10 |
| 61 | 江苏国泰超威新材料有限公司 | 0.36 | 0.12 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.09 |
| 62 | 张家港市南港诚明化工有限公司 | 0.33 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.06 |
| 63 | 富美实（张家港）特殊化学品有限公司 | 0.13 | 0.06 | 0.31 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.06 |
| 64 | 润英联（中国）有限公司 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.18 |
| 65 | 兰科化工（张家港）有限公司 | 0.09 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.13 |
| 66 | 张家港东亚迪爱生化学有限公司 | 1.13 | 0.35 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.67 | 0.16 |
| 67 | 张家港华瑞化工有限公司 | 0.36 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.05 |
| 68 | 庄信万丰（张家港）贵金属材料科技有限公司 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.05 |
| 69 | 张家港瀚康化工有限公司 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.06 |
| 70 | 霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司 | 0.16 | 0.06 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.05 |
| 71 | 张家港江南粉末涂料有限公司 | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.04 |
| 72 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.03 |
| 73 | 江苏科幸新材料有限公司 | 0.21 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.04 |
| 74 | 雅仕德化工（江苏）有限公司 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.04 |
| 75 | 张家港华茂精细化学有限公司 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.04 |
| 76 | 安逸达电解液技术（张家港）有限公司 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 |
| 77 | 张家港南光化工有限公司（含南光包装容器再生利用有限公司） | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.03 |
| 78 | 江苏赛宝龙石化有限公司 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.10 |
| 79 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.02 |
| 80 | 张家港市东方高新聚氨酯有限公司 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.05 |
| 81 | 东马棕榈工业（张家港）有限公司 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.01 |
| 82 | 张家港立宇化工有限公司 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 83 | 尤尼维讯（张家港）化学有限公司 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.05 |
| 84 | 张家港市德宝化工有限公司 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 85 | 立邦船舶涂料（张家港）有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 86 | 苏州中远物流有限公司 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 87 | 张家港市新金龙精细化工有限公司 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 88 | 苏州氟特电池材料股份有限公司 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 89 | 张家港市江南利玛特设备制造有限公司 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.30 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.07 |
| 90 | 辰科化工（张家港）有限公司 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| 91 | 张家港环球分子筛有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| 92 | 张家港市黎明化工有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 93 | 张家港高奇化工生物有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.01 |
| 94 | 复榆（张家港）新材料有限公司 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
| 95 | 张家港市恒吉电子化学有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 96 | 液化空气电子材料（张家港）有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 97 | 陶氏益农农业科技（江苏）有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 98 | 发基化学品（张家港）有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 99 | 江苏长顺保温节能科技有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 100 | 潘可士玛（江苏）饲料添加剂有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 101 | 林德华昌（张家港）气体有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 102 | 张家港盈迪特种气体有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 103 | 易高环保能源科技（张家港）有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.02 |
| 104 | 博瑞德（张家港）环保科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 105 | 江苏长能节能新材料科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 盛禧奥石化（张家港）有限公司 | 0.43 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 33.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.84 | 3.21 |
| 107 | 苏州浩波科技股份有限公司 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.04 |
| 108 | 庄信万丰（张家港）环保科技有限公司 | 0.37 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.07 |
| 109 | 张家港保税区巴士物流有限公司 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 0.37 |
| 110 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 | 0.14 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.08 |
| 111 | 苏州西雅克水族科技有限公司 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.04 |
| 112 | 苏州创蓝新材料有限公司 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.03 |
| 113 | 北尔旗物流（张家港）有限公司 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.02 |
| 114 | 江苏开米科思化学有限公司 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.03 |
| 115 | 张家港金宏气体有限公司 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 |
| 116 | 张家港万达物流有限公司 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| Pi合计 | 126.88 | 45.58 | 99.56 | 32.01 | 11.27 | 686.24 | 1.08 | 45.65 | 1.46 | 2.72 | 1052.45 | 100.00 |
| Ki（%） | 12.06 | 4.33 | 9.46 | 3.04 | 1.07 | 65.20 | 0.10 | 4.34 | 0.14 | 0.26 | / | / |
| 排序 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 9 | 8 | / | / |
| 标准（mg/L） | 20 | 30 | 1 | 0.2 | 4 | 0.05 | 0.7 | 0.02 | 0.5 | 1 | / | / |

## 5.3环境质量现状监测与评价

5.3.1大气环境质量现状监测与评价

#### 5.3.1.1项目所在区域空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据《二〇二二年张家港市生态环境质量状况公报》，2022年，城区空气质量二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物和细颗粒物均达标，臭氧未达标。

全年优126天，良175天，优良率为82.5%，较上年下降1.1个百分点。环境空气质量综合指数为3.87，较上年下降6.1%；其中颗粒物污染减轻，可吸入颗粒物、细颗粒物单项质量指数分别较上年下降16.3%和4.4%；臭氧为影响环境空气质量的首要污染物。城区空气质量总体稳中向好。

2022年，降尘年均值为2.0吨/(平方公里·月)，达到《江苏省2022年大气污染防治工作计划》中的考核要求(2.2吨/平方公里·月)。降水pH均值为5.65，酸雨出现频率为11.1%，较上年下降0.9个百分点。

经判定，项目所在区域为环境空气质量不达标区域，超标因子为O3。

根据《苏州市环境空气质量改善达标规划》（2019-2024）：

（一）调整能源结构，控制煤炭消费总量

1、控制煤炭消费总量和强度；2、深入推进燃煤锅炉整治；3、提升清洁能源占比；4、强化高污染燃料使用监管；

（二）调整产业结构，减少污染物排放

1、严格准入条件；2、加大产业布局调整力度；3、加大淘汰力度；

（三）推进工业领域全行业、全要素达标排放

1、进一步控制二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放；

2、强化VOCs污染专项治理

（四）加强交通行业大气污染防治

1、深化机动车污染防治；2、开展船舶和港口大气污染防治；3、优化调整货物运输结构；4、加强油品供应和质量保障；5、加强非道路移动机械污染防治。

（五）严格控制扬尘污染

1、强化施工扬尘管控；2、加强道路扬尘控制；3、推进堆场、码头扬尘污染控制；4、强化裸地治理；5、实施降尘考核。

（六）加强服务业和生活污染防治

1、全面开展汽修行业VOCs治理；2、开展干洗行业VOCs治理；3、推进建筑装饰、道路施工VOCs综合治理；4、加强餐饮油烟排放控制。

（七）推进农业污染防治

1、加强秸秆综合利用；2、控制农业源氨排放；

（八）加强重污染天气应对

#### 5.3.1.2基本污染物环境质量现状评价

根据《二〇二二年张家港市生态环境质量状况公报》，2022年（评价基准年）全年逐时监测数据详见表5.3-1。

表5.3-1  区域空气环境现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 9 | 60 | 15 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 14 | 150 | 9 |  |
| NO2 | 年平均浓度 | 29 | 40 | 73 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 65 | 80 | 81 | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 47 | 70 | 67 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 94 | 150 | 63 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 29 | 35 | 83 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 65 | 75 | 87 |  |
| CO* | 24小时平均第95百分位数 | 1.2 | 4 | 30 | 达标 |
| O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 171 | 160 | 107 | 不达标 |

*CO单位为mg/m3

由2022年监测数据可知，SO2年平均浓度、SO2 24小时平均第98百分位数、NO2年平均浓度、NO2 24小时平均第98百分位数、PM10年平均浓度、PM10 24小时平均第95百分位数、PM2.5年平均浓度、PM2.5 24小时平均第95百分位数、CO 24小时平均第95百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

#### 5.3.1.3其他污染物环境质量现状评价

（1）其他污染物非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度评价范围内无环境空气质量监测网数据，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.3补充监测“要求进行实测，于项目地及下风向5km范围内设置1～2个监测点，且取得7d有效数据。监测点位见表5.3-2。

表5.3-2  大气监测点位表

| 编号 | 坐标 | 监测点 | 方位 | 与本项目距离（m） | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| G1 | 260907 | 3540444 | 项目地 | - | -- | 非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度 | 实测 |
| G2 | 260906 | 3540732 | 下风向（孚宝仓储点） | NW | 2400 | 非甲烷总烃、TVOC、甲醇、甲苯 | 引用2022年扬子江化工园质量监测报告数据 |

（2）监测项目：非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度、甲醇、甲苯；

（3）监测频次：非甲烷总烃、臭气浓度、甲苯、甲醇进行小时均值监测，监测7天，每天4次（02、08、14、20时采样）；TVOC进行8小时均值监测，监测7天；甲醇进行日均值监测，监测7天。同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象要素。

（4）监测及分析方法：按照环保部颁发的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的有关规定和要求执行。

（5）监测数据的代表性和有效性：项目地设置的监测点位，于2022年5月19日～2022年5月25日连续监测7天，下风向（孚宝仓储点）引用《2022年扬子江化工园质量监测报告》数据，监测时间为2022年11月2日～2022年11月8日连续监测7天，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“于项目地及下风向5km范围内设置1～2个监测点，且取得7d有效数据”相关补充监测要求，并且引用的数据满足三年有效期，监测期间企业现有项目正常运行。因此本项目大气环境现状监测数据具有合理性、代表性和典型性。

（6）评价方法

采用标准指数法对各单项评价因子进行评价。单项环境质量指数的计算方法如下：

Ii,j=Ci,j/Si

式中：Ii,j为i污染物在第j点的单项环境质量指数；

Ci,j为i污染物在第j点的（日均）浓度实测值，mg/m3；

Si为i污染物（日均）浓度评价标准的限值，mg/m3。

如指数I小于1，表示污染物浓度达到评价标准要求，而大于等于1则表示该污染物的浓度已超标。

- 现状监测结果与评价

环境质量现状监测结果及评价见表5.3-3；监测期间气象条件见表5.3-4~表5.3-5。监测结果表明，TVOC、臭气浓度、甲醇、甲苯满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中标准限值；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》，表明项目所在地大气环境现状较好。

表5.3-3  大气现状监测及评价结果表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/(μg/m3) | 监测浓度范围/（μg/m3） | 最大浓度占标率/（%） | 超标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地 | 非甲烷总烃 | 小时均值 | 2000 | 290~490 | 24.5 | 0 | 达标 |
|  | TVOC | 8小时均值 | 600 | 16~67 | 11.1 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 小时均值 | 20（无量纲） | <10 | / | 0 | 达标 |
| 下风向（孚宝仓储） | 非甲烷总烃 | 小时均值 | 2000 | 270~420 | 21 | 0 | 达标 |
|  | 甲醇 | 小时均值 | 3000 | ND | 0 | 0 | 达标 |
|  |  | 日均值 | 1000 | ND | 0 | 0 | 达标 |
|  | 甲苯 | 小时值 | 200 | ND | 0 | 0 | 达标 |
|  | TVOC | 8小时均值 | 600 | 4~70 | 11.7 | 0 | 达标 |

注：ND表示未检出，甲醇检出限为0.1mg/m3，甲苯检出限为5.0×10-4 mg/m3。

表5.3-4  监测期间常规气象数据（2022.05.19~2022.05.25）

| 采样日期 | 采样时间 | 天气情况 | 大气压（KPa） | 环境温度（℃） | 湿度（%） | 风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.05.19 | 02:00 | 多云 | 100.3 | 19.3 | 83 | 2.3 | 东南 |
|  | 08:00 |  | 100.1 | 20.1 | 71 | 2.1 |  |
|  | 14:00 |  | 100.2 | 22.1 | 42 | 2.3 |  |
|  | 20:00 |  | 100.3 | 21.2 | 64 | 2.1 |  |
| 2022.05.20 | 02:00 | 晴 | 101.1 | 17.4 | 82 | 2.2 | 东南 |
|  | 08:00 |  | 101.1 | 20.4 | 73 | 2.0 |  |
|  | 14:00 |  | 101.0 | 25.1 | 45 | 2.1 |  |
|  | 20:00 |  | 101.1 | 21.2 | 63 | 2.2 |  |
| 2022.05.21 | 02:00 | 晴 | 100.4 | 16.4 | 84 | 2.3 | 东南 |
|  | 08:00 |  | 100.1 | 23.6 | 70 | 2.1 |  |
|  | 14:00 |  | 100.2 | 28.2 | 43 | 2.0 |  |
|  | 20:00 |  | 100.3 | 22.1 | 59 | 2.2 |  |
| 2022.05.22 | 02:00 | 晴 | 101.0 | 19.1 | 79 | 2.2 | 东南 |
|  | 08:00 |  | 100.9 | 23.4 | 67 | 2.3 |  |
|  | 14:00 |  | 100.2 | 29.0 | 69 | 2.1 |  |
|  | 20:00 |  | 100.3 | 23.1 | 42 | 2.0 |  |
| 2022.05.23 | 02:00 | 晴 | 100.7 | 18.4 | 80 | 2.0 | 东南 |
|  | 08:00 |  | 100.1 | 23.2 | 69 | 2.1 |  |
|  | 14:00 |  | 100.1 | 27.2 | 39 | 2.0 |  |
|  | 20:00 |  | 100.3 | 24.0 | 57 | 2.1 |  |
| 2022.05.24 | 02:00 | 晴 | 100.3 | 19.2 | 81 | 2.2 | 东南 |
|  | 08:00 |  | 100.1 | 21.2 | 72 | 2.0 |  |
|  | 14:00 |  | 100.1 | 23.1 | 40 | 2.0 |  |
|  | 20:00 |  | 100.1 | 22.0 | 66 | 2.1 |  |
| 2022.05.25 | 02:00 | 晴 | 100.2 | 17.4 | 82 | 2.3 | 东南 |
|  | 08:00 |  | 100.1 | 19.4 | 72 | 2.2 |  |
|  | 14:00 |  | 100.1 | 24.4 | 43 | 2.0 |  |
|  | 20:00 |  | 100.1 | 20.2 | 60 | 2.1 |  |

表5.3-5  监测期间常规气象数据（2022.11.02~2022.11.08）

| 采样日期 | 采样时间 | 天气情况 | 大气压（KPa） | 环境温度（℃） | 湿度（%） | 风速（m/s） | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.02 | 02:00-03:00 | 晴 | 102.1 | 12.6 | 65.1 | 2.9 | 东 |
|  | 08:00-09:00 | 晴 | 101.9 | 16.4 | 61.6 | 3.1 |  |
|  | 14:00-15:00 | 晴 | 101.9 | 20.8 | 58.2 | 2.8 |  |
|  | 20:00-21:00 | 晴 | 102.1 | 17.1 | 59.4 | 3.2 |  |
| 2022.11.03 | 02:00-03:00 | 多云 | 102.2 | 10.4 | 54.2 | 3.6 | 北 |
|  | 08:00-09:00 | 多云 | 102.1 | 16.1 | 51.4 | 3.1 |  |
|  | 14:00-15:00 | 多云 | 101.9 | 20.1 | 48.9 | 3.4 |  |
|  | 20:00-21:00 | 多云 | 102.1 | 17.2 | 50.3 | 2.9 |  |
| 2022.11.04 | 02:00-03:00 | 多云 | 102.2 | 8.4 | 59.6 | 3.8 | 东北 |
|  | 08:00-09:00 | 多云 | 101.9 | 14.7 | 57.2 | 3.1 |  |
|  | 14:00-15:00 | 多云 | 101.8 | 17.2 | 51.2 | 3.6 |  |
|  | 20:00-21:00 | 多云 | 102.1 | 15.4 | 52.3 | 3.2 |  |
| 2022.11.05 | 02:00-03:00 | 多云 | 102.3 | 9.9 | 56.3 | 3.4 | 东北 |
|  | 08:00-09:00 | 多云 | 102.1 | 15.1 | 54.2 | 3.7 |  |
|  | 14:00-15:00 | 多云 | 101.9 | 19.8 | 51.4 | 3.1 |  |
|  | 20:00-21:00 | 多云 | 102.2 | 14.2 | 53.7 | 3.6 |  |
| 2022.11.06 | 02:00-03:00 | 多云 | 102.3 | 10.2 | 57.9 | 3.8 | 东 |
|  | 08:00-09:00 | 多云 | 102.1 | 14.6 | 50.4 | 3.1 |  |
|  | 14:00-15:00 | 多云 | 102.1 | 20.2 | 48.6 | 2.9 |  |
|  | 20:00-21:00 | 多云 | 101.9 | 15.1 | 52.3 | 2.8 |  |
| 2022.11.07 | 02:00-03:00 | 多云 | 102.2 | 12.3 | 51.4 | 3.4 | 东南 |
|  | 08:00-09:00 | 多云 | 102.1 | 16.8 | 49.2 | 3.2 |  |
|  | 14:00-15:00 | 多云 | 101.9 | 22.4 | 48.1 | 2.9 |  |
|  | 20:00-21:00 | 多云 | 101.8 | 17.1 | 50.4 | 3.4 |  |
| 2022.11.08 | 02:00-03:00 | 多云 | 102.1 | 14.6 | 53.1 | 3.6 | 东 |
|  | 08:00-09:00 | 多云 | 101.9 | 18.1 | 50.1 | 3.4 |  |
|  | 14:00-15:00 | 多云 | 101.8 | 23.1 | 49.6 | 3.7 |  |
|  | 20:00-21:00 | 多云 | 101.9 | 18.6 | 50.2 | 3.1 |  |

5.3.2地表水环境质量现状监测和评价

#### 5.3.2.1地表水环境质量（公报内容）

根据《二〇二二年张家港市环境质量状况公报》，2022年，张家港市地表水环境质量总体稳中有升。

14条主要河流36个监测断面，II类水质断面比例为55.6%，较上年提高13.9个百分点，1~III类水质断面比例为100%，劣Ⅴ类水质断面比例为零，主要河流总体水质状况为优，与上年持平。

4条城区河道7个监测断面，Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例为100%，较上年提高14.3个百分点，无劣Ⅴ类水质断面，城区河道总体水质状况为优，较上年（良好）有所好转。

27个主要控制（考核）断面，20个为Ⅱ类水质，7个为Ⅲ类水质，II类水质断面比例为74.1%，较上年提高26.0个百分点。其中13个国省考断面、10个入江支流省控断面和17个市控断面“达Ⅲ类水比例”均为100.0%，均与上年持平。

#### 5.3.2.2地表水环境质量现状与评价

（1）监测布点和监测项目

满足除覆盖评价范围外，受纳水体为河流时，在不受回水影响的河流段，排放口上游调查范围不小于500m的要求。本次环评地表水环境监测共设置3个监测断面，具体见表5.3-6和图5.1-2。

表5.3-6  地表水环境监测断面布设

| 断面编号 | 河流 | 断面位置 | 监测因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 长江 | 东海粮油取水口 | pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | 引用《江苏扬子江国际化学工业园2022年度环境质量现状报告》的监测数据 |
| W2 |  | 污水处理厂排污口上游500m |  |  |
| W3 |  | 污水处理厂排污口下游1000米 |  |  |

（2）监测时间和频次：引用《江苏扬子江国际化学工业园2022年度环境质量现状报告》的监测数据，监测时间为2022年11月2日-11月4日连续采样3天，每天涨落潮各一次。引用的监测数据时间不超过3年，且该时间段内项目所在地附近无同类型、大型水污染物排污投产项目，因此引用数据有效。

（3）监测及分析方法：根据环保部颁发的《环境监测技术规范》和《水与废水监测分析方法》（第四版）的有关规定和要求执行。在主流（中泓）线靠排污口一侧水域设置水质取样垂线。在水面下0.5m、1/2水深处、距河底0.5m处各设置一个水质取样点，测混合样。

（4）地表水环境质量现状评价方法

评价方法为单因子污染指数法；

超标率（η）计算方法：

单因子污染指数计算公式为：

式中：Sij：第i种污染物在j点的标准指数；

Cij：第i种污染物在j点的监测平均浓度值，mg/L；

Csj：第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L。

pH的污染指数计算公式为：

，≤7.0

，>7.0

式中：SpH,j：水质参数pH在j点的单项污染指数；

pHj：j点的实际监测值；

pHsd：地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu：地表水水质标准中规定的pH值上限。

（5）地表水环境质量现状监测及评价结果

表5.3-7 地表水环境质量监测数据统计及评价  单位：mg/L，pH无量纲

| 监测断面 | 项目 | pH | COD | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1东海粮油取水处 | 最小值 | 8.1 | 6 | 0.6 | 0.039 | 0.08 |
|  | 最大值 | 8.3 | 9 | 3.0 | 0.163 | 0.09 |
|  | 最大污染指数 | 0.65 | 0.45 | 0.50 | 0.16 | 0.45 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2胜科水务排口上游500m | 最小值 | 8.1 | 5 | 1.6 | 0.059 | 0.07 |
|  | 最大值 | 8.3 | 8 | 3.3 | 0.188 | 0.08 |
|  | 最大污染指数 | 0.65 | 0.40 | 0.55 | 0.118 | 0.40 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3胜科水务排口下游1km | 最小值 | 7.0 | 6 | 1.7 | 0.026 | 0.08 |
|  | 最大值 | 8.1 | 10 | 3.3 | 0.154 | 0.09 |
|  | 最大污染指数 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.154 | 0.45 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III类标准 | 6~9 | 20 | 6 | 1.0 | 0.2 |

监测结果表明，所有监测断面pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。项目所在地长江段水质良好。

5.3.3声环境现状监测与评价

（1）监测点设置：根据声源的位置和周围环境特点，在厂界四周布设6个（N1～N6）监测点，噪声监测点位图详见图4.1-2。

（2）监测项目：等效连续A声级（Leq）。

（3）监测时间和频次：实测，监测时间为2022年5月21日~5月22日，连续监测2天，每天昼、夜各监测1次。

（4）监测分析方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中《附录B：声环境功能区监测方法》和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的有关规定和要求执行。

（5）监测结果及评价

监测期间现有项目正常运行，天气晴，2022年5月21日风速2.0～2.2m/s，2022年5月22日风速2.0m/s。监测结果如表5.3-8所示，数据表明，各监测点的昼夜噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，无超标现象。

表5.3-8  环境噪声监测结果单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 521 | 5.22 | 达标情况 | 标准 | 5.21 | 5.22 | 达标情况 | 标准 |
| N1 | 南厂界 | 61.2 | 61.8 | 达标 | 65 | 53.2 | 50.1 | 达标 | 55 |
| N2 | 西厂界偏南 | 60.6 | 60.5 | 达标 |  | 49.9 | 50.1 | 达标 |  |
| N3 | 西厂界偏北 | 60.9 | 60.9 | 达标 |  | 54.7 | 54.2 | 达标 |  |
| N4 | 北厂界 | 60.9 | 61.1 | 达标 |  | 51.7 | 50.3 | 达标 |  |
| N5 | 东厂界偏北 | 60.5 | 62.1 | 达标 |  | 53.8 | 49.3 | 达标 |  |
| N6 | 东厂界偏南 | 60.7 | 60.9 | 达标 |  | 53.9 | 51.7 | 达标 |  |

5.3.4地下水环境质量现状监测与评价

（1）监测点设置：本项目设置5个地下水质监测点及10个地下水位监测点。监测点位见表5.3-9和图2.4-2。

表5.3-9  地下水环境监测点位

| 点位 | 监测点布设位置 | 方位 | 与本项目距离/m | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地 | / | / | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、总大肠菌群、细菌总数、水位 | 引用《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司土壤隐患排查报告》监测数据 |
| D2 | 东海粮油 （项目所在地上游） | SW | 1500 |  | 引用《2022年江苏省张家港保税区环境影响评价区域评估报告》数据 |
| D3 | 德积村（项目所在地下游） | SE | 2000 |  |  |
| D4 | 保税区西区物流园（项目所在地下游） | NW | 1600 |  |  |
| D5 | 福民村 | NE | 1600 |  |  |
| D6 | 万达物流北侧 | S | 1500 | 地下水位 | 引用 |
| D7 | 胜科水务厂上游 | NW | 2300 | 地下水位 | 引用 |
| D8 | 胜科水务厂中心附近 | NW | 2500 | 地下水位 | 引用 |
| D9 | 胜科水务厂下游 | NW | 3000 | 地下水位 | 引用 |
| D10 | 护漕港西侧 | N | 2800 | 地下水位 | 引用 |

（2）监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、挥发酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、镍、铜、总大肠菌群、细菌总数、水位。

（3）监测频次：一次采样。

（4）监测时间：D1项目所在地所有监测因子均引用《江苏奥斯佳材料科技股份有限公司土壤隐患排查报告》监测数据，采样时间为2021年5月26日。其他点位引用《2022年江苏省张家港保税区环境影响评价区域评估报告》数据，监测时间为2022年10月10日，监测单位为江苏雨松环境修复研究中心有限公司，监测报告编号为YSHJ（综）2021553，同时引用周边其他5个地下水水位监测数据。

（5）监测及分析方法：按国家环保局颁布的《水和废水监测分析方法》的规定和要求执行。

（6）监测数据的代表性和有效性

引用《张家港保税区产业发展规划环境影响报告书》中对地下水位统计结论，整个园区的等水位线图见图5.3-1，地下水位流场图见图5.3-2，可以看出，西南部地下水位稍高，东北部地下水位较低，地下水总体流向为由西南流向东北，与该区的地势走向上基本一致，地下水最终汇入长江。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中相关规定，采用控制性布点与功能性布点相结合的布设原则，监测井点主要布设在拟建项目场地、周围环境敏感点、地下水污染源、主要现状环境水文地质问题以及对于确定边界条件有控制意义的地点。二级评价项目地含水层的水质监测点不少于5个，可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层2~4个。原则上建设项目场地上游两侧的地下水水质监测点均不得少于1个，建设项目场地及其下海影响区的地下水水质监测点不得少于2个。导则规定，一般情况下地下水水位监测点数宜大于相应评价级别地下水水质监测点数的2倍，故本项目水质监测点设置5个、水位监测点设置10个。监测值能反映地下水水流与地下水化学组成的空间分布现状和发展趋势。上述各监测均引用，引用时间不超过3年，引用数据有效。

图5.3-1  研究区等水位线图

图5.3-2  研究区地下水流向图

（7）监测及评价结果

地下水监测及评价结果详见表5.3-10，5.3-11。监测结果表明，评价区域内D1-D5除D1细菌总数及总大肠菌群为V类外，其他各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类标准以上。地下水中细菌总数及总大肠菌群达V类标准主要受周边农村面源污染。区域地下水环境质量总体较好。

表5.3-10  地下水环境监测结果  单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | D1项目地 | 类别 | D2东海粮油 | 类别 | D3德积村 | 类别 | D4保税区西区物流园 | 类别 | D5福民村 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 7.48 | I | 7.2 | Ⅰ | 7 | Ⅰ | 7 | Ⅰ | 7.2 | Ⅰ |
| 氟化物 | 0.25 | I | 0.25 | Ⅰ | 0.27 | Ⅰ | 0.25 | Ⅰ | 0.26 | Ⅰ |
| 硝酸盐 | ND | I | 7.36 | III | 7.77 | III | 6.08 | Ⅲ | 8.12 | III |
| 亚硝酸盐 | 0.007 | I | 0.01 | Ⅰ | 0.006 | Ⅰ | 0.027 | II | 0.007 | Ⅰ |
| 总硬度 | 615 | IV | 432 | III | 532 | IV | 432 | Ⅲ | 533 | IV |
| 溶解性总固体 | 824 | III | 706 | III | 846 | III | 702 | Ⅲ | 845 | Ⅲ |
| 挥发酚 | ND | III | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 耗氧量 | 2 | II | 1.1 | II | 0.7 | Ⅰ | 3.4 | Ⅳ | 0.6 | Ⅰ |
| 氨氮 | 0.120 | III | ND | Ⅰ | 0.118 | III | 0.157 | Ⅲ | 0.113 | Ⅲ |
| 氰化物 | ND | I | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 总大肠菌群MPN/100mL | 2.1×103 | V | ND | Ⅰ | 90 | IV | 80 | IV | ND | Ⅰ |
| 细菌总数 CFU/mL | 2.5×103 | V | 48 | Ⅰ | 2.1×102 | IV | 2.1×102 | IV | 60 | Ⅰ |
| 六价铬 | ND | I | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |
| 砷μg/L | 4 | IV | 2.1 | III | ND | Ⅰ | 2.1 | Ⅲ | 0.4 | Ⅰ |
| 汞μg/L | ND | I | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.08 | Ⅰ |
| 铅μg/L | 0.12 | I | 0.25 | Ⅰ | 0.71 | Ⅰ | 2.42 | Ⅰ | 0.56 | III |
| 镉μg/L | ND | I | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.146 | II |
| 铁 | 0.03 | I | 0.04 | Ⅰ | 0.02 | Ⅰ | 0.04 | Ⅰ | 0.02 | Ⅰ |
| 锰 | 0.662 | IV | 0.04 | Ⅰ | ND | Ⅰ | 0.11 | IV | 0.01 | Ⅰ |
| 铜 | 0.0014 | I | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ | ND | Ⅰ |

备注：“ND”表示未检出，低于方法检出限。

表5.3-11  地下水八大离子监测结果统计表单位：mg/L

| 监测点位 | K++Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1项目所在地 | 47.8 | 225 | 28.7 | ND | 552 | 28.9 | 106 |
| D2东海粮油 （项目所在地上游） | 99.81 | 118 | 55.3 | ND | 538 | 104 | 96.2 |
| D3德积村（项目所在地下游） | 102.9 | 122 | 51.5 | ND | 544 | 59.8 | 93.8 |
| D4保税区西区物流园（项目所在地下游） | 98.98 | 112 | 54.2 | ND | 515 | 100 | 86.6 |
| D5福民村 | 102.63 | 125 | 53.5 | ND | 555 | 82.8 | 124 |

表5.3-12  地下水位调查一览表

| 位置 | 经纬度 | 地下水位（m） |
| --- | --- | --- |
|  | 经度（E） | 纬度（N） |  |
| D1项目所在地 | 120°28′19.80" | 31°58′37.7″ | 6.46 |
| D2东海粮油 | 120°27'28" | 31°58'23" | 7.2 |
| D3德积村 | 120°28'15" | 31°57'50" | 2.91 |
| D4保税区西区物流园 | 120°27′41.03″ | 32°01′05.82″ | 1.6 |
| D5福民村 | 120°29'1" | 31°59'33" | 3.64 |
| D6万达物流北侧 | 120°27′20.48″ | 31°58′18.43″ | 1.09 |
| D7胜科水务厂上游 | 120°27'38" | 31° 58'43" | 6.6 |
| D8胜科水务厂中心附近 | 120°27'47" | 31° 59'34" | 7.6 |
| D9胜科水务厂下游 | 120°28'1" | 32°0'10" | 8.1 |
| D10护漕港西侧 | 120°29′8.94″ | 31°′59″12.72 | 6.7 |

5.3.5土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测点设置：对照《土壤环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤污染影响评价等级为二级。根据土壤污染型二级评价要求，本项目应在占地范围内设3个柱状样点、1个表层样点，在占地范围外200米范围内设置2个表层样点。 监测点位见表5.3-13和图5.3-3。

（2）监测项目：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、TPH。

表5.3-13  土壤监测点位表

| 序号 | 监测点位 | 样点 | 采样深度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 占地范围内 | 柱状样 | 柱状样 （0-0.5m/0.5-1.5m/1.5-3m） 注：每个柱状 3 个 | 45 项基本因子、pH、石油烃 |
| S2 |  | 柱状样 |  |  |
| S3 |  | 柱状样 |  |  |
| S4 |  | 表层样 | 表层样 0-0.2m（各 1 个样） |  |
| S5 | 占地范围外 | 表层样 |  |  |
| S6 |  | 表层样 |  |  |

图5.3-3  土壤采样点布设图

（3）监测频次：一次采样。

（4）监测时间：本次监测委托江苏雨松环境修复研究中心有限公司进行实测（报告编号为：YSHJ（综）202257），采样时间为2022年5月26日、6月10日。

（6）监测结果：检测数据表明，各监测指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求，项目所在地土壤环境质量现状能够满足项目用地需求。具体监测数据如表5.3-14。

表5.3-14  现状土壤环境质量监测结果

| 监测点位 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 标准值(mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样深度（m） | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3.0 | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3.0 | 0-0.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3.0 | 0-0.2 | 0-0.2 | 0-0.2 |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 检测结果 |
| pH值 | 无量纲 | / | 8.25 | 8.55 | 8.96 | 8.99 | 8.86 | 8.48 | 8.67 | 8.43 | 8.39 | 8.32 | 8.41 | 8.45 | / |
| 铜 | mg/kg | 1.00 | 24 | 15 | 11 | 11 | 11 | 27 | 10 | 27 | 33 | 30 | 20 | 21 | 18000 |
| 铅 | mg/kg | 0.1 | 23.0 | 21.0 | 17.8 | 20.7 | 28.8 | 31.1 | 16.4 | 22.2 | 26.6 | 25.1 | 21.4 | 22.6 | 800 |
| 镍 | mg/kg | 3.00 | 54 | 29 | 28 | 25 | 25 | 40 | 31 | 36 | 40 | 40 | 39 | 34 | 900 |
| 砷 | mg/kg | 0.01 | 2.96 | 1.2 | 2.18 | 1.50 | 1.81 | 2.96 | 1.40 | 2.85 | 4.06 | 6.25 | 4.73 | 4.52 | 60 |
| 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 65 |
| 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.082 | 0.064 | 0.035 | 0.031 | 0.032 | 0.094 | 0.033 | 0.072 | 0.110 | 0.106 | 0.077 | 0.090 | 38 |
| 六价铬 | mg/kg | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 |
| VOCs（27项） |
| 苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 |
| 甲苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 |
| 乙苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 |
| 间和对-二甲苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 |
| 苯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 |
| 邻-二甲苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 616 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596 |
| 三氯甲烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840 |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 53 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 |
| 氯甲烷 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 |
| 氯乙烯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 |
| 氯苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 |
| SVOCs（11） |
| 2-氯苯酚 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 |
| 萘 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 䓛 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 151 |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 |
| 二苯并[ah]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
| 苯胺 | mg/kg | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 |
| 其他 |
| 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 6 | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8 | 17 | 4500 |

5.3.6包气带环境现状监测与评价

（1）监测点位：在甲类仓库、储罐区附近各设置一个土壤包气带采样点，取样深度：0~20cm，20~40cm，取样一次。进行浸溶试验，测试分析浸溶液成分。

（2）储罐区监测因子：壤含水率、pH、氨氮、COD。

（3）监测时间：2022年5月25日。

（4）监测频次：采样一次。

（5）监测结果见表5.3-15。

表5.3-15  包气带污染物调查结果

| 检测项目 | 甲类仓库V1 | 储罐区附近V2 |
| --- | --- | --- |
|  | 0-0.2m | 0.2-0.4m | 0-0.2m | 0.2-0.4m |
| pH | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 |
| 土壤含水率% | 18.2 | 18.0 | 16.7 | 19.3 |
| 氨氮mg/kg | 0.263 | 0.346 | 0.349 | 0.245 |

地下水包气带浸出液分析检测结果表明区域地下水包气带土壤浸出液中和项目有关的特征污染物浓度较小，因此，厂区地下水包气带未受到企业现有工程运行的明显影响。

# 6环境影响预测评价

## 6.1大气环境影响预测与评价

6.1.1  常规 气象资料

本项目采用张家港市气象站 2021 年全年逐日逐时气象资料，该站位于东经 120.57°、北纬 31.86°，海拔高度 11.5米，距离本项目约15 公里。

气象数据统计见表 6.1-1~表 6.1-5，及图 6.1-1~图 6.1-4。

表6.1-1  年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 5.00 | 9.74 | 11.68 | 16.02 | 21.86 | 25.70 | 28.69 | 28.03 | 26.25 | 20.04 | 13.04 | 7.27 |

表6.1-2  年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 1.98 | 2.19 | 2.13 | 2.00 | 1.91 | 1.69 | 2.36 | 1.65 | 1.90 | 1.68 | 1.91 | 1.66 |

表6.1-3  季小时平均风速的日变化

| 小时h 风速m/s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.51 | 1.53 | 1.50 | 1.79 | 2.08 | 2.39 | 2.56 | 2.60 | 2.56 |
| 夏季 | 1.41 | 1.33 | 1.38 | 1.34 | 1.37 | 1.41 | 1.65 | 1.95 | 2.10 | 2.19 | 2.30 | 2.28 |
| 秋季 | 1.36 | 1.22 | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 1.39 | 1.80 | 2.08 | 2.33 | 2.45 | 2.46 |
| 冬季 | 1.58 | 1.56 | 1.55 | 1.62 | 1.56 | 1.53 | 1.60 | 1.60 | 2.05 | 2.31 | 2.59 | 2.64 |
| 小时h 风速m/s | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.57 | 2.62 | 2.56 | 2.49 | 2.21 | 2.07 | 1.94 | 1.94 | 1.84 | 1.76 | 1.65 | 1.53 |
| 夏季 | 2.33 | 2.48 | 2.47 | 2.48 | 2.35 | 2.22 | 2.03 | 1.82 | 1.78 | 1.71 | 1.69 | 1.58 |
| 秋季 | 2.46 | 2.44 | 2.34 | 2.33 | 2.15 | 1.82 | 1.86 | 1.84 | 1.76 | 1.59 | 1.52 | 1.47 |
| 冬季 | 2.68 | 2.61 | 2.63 | 2.45 | 1.98 | 1.78 | 1.73 | 1.68 | 1.78 | 1.74 | 1.63 | 1.57 |

表6.1-4  年均风频的月变化

| 风向 风频% | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 10.22 | 4.03 | 4.84 | 5.38 | 13.44 | 3.90 | 3.49 | 5.51 | 5.38 | 3.49 | 3.09 | 5.65 | 10.35 | 6.72 | 7.66 | 6.05 | 0.81 |
| 2月 | 4.17 | 5.06 | 11.90 | 8.93 | 23.96 | 5.80 | 4.76 | 3.57 | 5.21 | 2.53 | 4.61 | 5.80 | 3.57 | 3.13 | 3.57 | 3.27 | 0.15 |
| 3月 | 6.18 | 2.69 | 9.54 | 11.96 | 20.83 | 7.12 | 3.63 | 6.45 | 3.63 | 0.67 | 1.61 | 2.82 | 6.32 | 3.76 | 6.18 | 5.78 | 1.34 |
| 4月 | 7.64 | 3.06 | 8.47 | 7.64 | 28.47 | 7.64 | 3.61 | 3.61 | 2.64 | 0.83 | 2.22 | 3.47 | 6.53 | 4.58 | 3.06 | 5.56 | 0.97 |
| 5月 | 4.17 | 2.02 | 2.82 | 3.63 | 19.09 | 7.80 | 6.72 | 10.22 | 9.01 | 3.49 | 4.97 | 4.44 | 5.38 | 6.05 | 6.18 | 3.09 | 0.94 |
| 6月 | 4.17 | 1.39 | 1.94 | 4.44 | 34.17 | 11.39 | 6.81 | 10.42 | 6.94 | 2.36 | 3.47 | 3.47 | 1.11 | 0.97 | 1.53 | 3.33 | 2.08 |
| 7月 | 2.42 | 3.76 | 5.38 | 11.02 | 27.02 | 6.72 | 5.78 | 9.14 | 10.35 | 3.76 | 3.36 | 4.30 | 2.82 | 2.02 | 0.40 | 0.67 | 1.08 |
| 8月 | 6.32 | 3.49 | 10.48 | 14.11 | 27.69 | 5.78 | 2.96 | 4.44 | 3.23 | 1.34 | 1.34 | 4.17 | 2.82 | 2.02 | 2.02 | 4.70 | 3.09 |
| 9月 | 7.50 | 2.36 | 5.69 | 6.53 | 27.36 | 6.67 | 2.64 | 2.92 | 2.92 | 1.67 | 2.78 | 2.78 | 2.92 | 3.06 | 11.39 | 9.31 | 1.53 |
| 10月 | 16.80 | 6.05 | 6.99 | 8.74 | 19.49 | 5.78 | 3.23 | 6.18 | 2.42 | 0.27 | 0.27 | 0.94 | 2.55 | 2.96 | 6.32 | 6.45 | 4.57 |
| 11月 | 3.47 | 0.28 | 2.78 | 8.19 | 25.42 | 5.00 | 3.33 | 3.06 | 4.03 | 2.50 | 1.94 | 5.56 | 11.53 | 10.69 | 5.56 | 1.11 | 5.56 |
| 12月 | 10.08 | 2.42 | 4.17 | 6.85 | 14.11 | 2.82 | 1.48 | 2.69 | 3.76 | 1.61 | 3.49 | 4.97 | 8.20 | 7.53 | 12.10 | 6.45 | 7.26 |

表6.1-5  年均风频的季变化及年均风频

| 风向 风频% | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 5.98 | 2.58 | 6.93 | 7.74 | 22.74 | 7.52 | 4.66 | 6.79 | 5.12 | 1.68 | 2.94 | 3.40 | 6.07 | 4.80 | 5.16 | 4.80 | 1.09 |
| 夏季 | 4.30 | 2.90 | 5.98 | 9.92 | 29.57 | 7.93 | 5.16 | 7.97 | 6.84 | 2.49 | 2.72 | 3.99 | 2.26 | 1.68 | 1.31 | 2.90 | 2.08 |
| 秋季 | 9.34 | 2.93 | 5.17 | 7.83 | 24.04 | 5.82 | 3.07 | 4.08 | 3.11 | 1.47 | 1.65 | 3.07 | 5.63 | 5.54 | 7.74 | 5.63 | 3.89 |
| 冬季 | 8.29 | 3.80 | 6.81 | 6.99 | 16.94 | 4.12 | 3.19 | 3.94 | 4.77 | 2.55 | 3.70 | 5.46 | 7.50 | 5.88 | 7.92 | 5.32 | 2.82 |
| 年均 | 6.98 | 3.05 | 6.22 | 8.12 | 23.32 | 6.35 | 4.02 | 5.60 | 4.96 | 2.05 | 2.75 | 3.98 | 5.37 | 4.48 | 5.53 | 4.66 | 2.47 |

图6.1-1  年平均温度的月变化曲线

图6.1-2  平均风速的月变化曲线

图6.1-3  季小时平均风速的日变化曲线

图6.1-4  季节及年平均风向玫瑰图

6.1.2模型选取及依据

（1）预测模式

根据评价等级计算，本次大气评价等级为一级。因此，需采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表3 推荐模型适用范围，满足本项目进一步预测的模型有AREMOD、ADMS、CALPUFF。根据张家港市气象站2021年的气象统计结果：2021年出现风速≤0.5m/s的持续时间为17h，未超过72h。据调查，本项目3km范围内无大型水体（海或湖），不会发生熏烟现象。因此，本次评价采用AREMOD模型进行进一步预测。

6.1.3预测内容及参数

根据污染源分析结果，项目有组织废气作为点源考虑，无组织废气作为面源考虑。在预测因子选取时，选取有环境质量标准的评价因子作为预测因子。本次预测方案及内容如下：

（1）预测因子

根据项目污染物类型，确定本次预测因子为：非甲烷总烃、甲醇、甲苯。

（2）预测范围

根据估算模式计算结果以及保护目标分布情况，本次大气预测以本项目所在厂区为中心，以东西向设置X轴，南北设置Y轴，5km×5km的正方形区域作为该项目的大气预测范围。

（3）预测方案及内容

本次预测方案设置见表6.1-6。

表6.1-6  本项目预测方案设置

| 序号 | 污染源 | 排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
| 2 | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 3 | 新增污染源-“以新带 老”污染源-区域削减 污染源+其它在建、拟 建污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 短期浓度的达标情况 |
| 4 | 大气环境防护距离（新增污染源-“以新带老”污染源+项目全厂现有污染源） | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

（4）气象数据

本次技术改造项目所用地面气象资料来源于张家港市（港区小学）气象站；高空气象数据源于MM5中尺度模型模拟数据。

（5）地形数据

根据调查，本项目周边5公里内，主要以工业用地和水域为主。因此，地表参数（反照率、波文比和表面粗糙度）选用相应的城市、水面参数。地形数据为美国网站下载的“SRTM 90m Digital Elevation Data”地形，分辨率为90米。

（6）模型主要参数设置

a.本项目预测范围距离源中心小于5km，预测网格间距设置为100m；大气环境防护距离预测时预测网格间距设置为50m。

b.不考虑建筑物下洗、不考虑颗粒物干湿沉降和化学转化、不考虑光化学影响。

6.1.4预测源强

本次改扩建后依托现有项目排气筒，本次评价含项目所有污染源的正常排放的污染物，含奥斯佳已批在建项目，本项目有组织污染源详见表6.1.-7，无组织污染源详见表6.1-8。本项目非正常排放情况主要为废气处理装置失效达不到设计的去除效率，非正常情况下废气去除效率按照50%计，非正常排放源详见表 6.1-9。

区域内在建、拟建污染源点源参数见表 6.1-10，区域内在建、拟建污染源面源参数见表 6.1-11。

表6.1-7  本次改扩建后全厂有组织废气产生及排放源强表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（UTM坐标） | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气出口速度(m/s) | 烟气出口温度K | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 速率（kg/h） |
| 1 | 1#（DA002） | 261035.54 | 3540594 | 5.89 | 15 | 0.8 | 5.56 | 293 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.581 |
| 2 | 3#（DA003） | 261080.08 | 3540546 | 6.29 | 15 | 0.4 | 4.17 | 293 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 0.0025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.0015 |

表6.1-8  本次改建后全厂无组织废气产生及排放源强表

| 编号 | 污染源 | 面源起点坐标（UTM坐标） | 面源参数 | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 | 海拔高度/m | 长度/m | 宽度/m |  |  |  |  | 污染物 | 速率（kg/h） |
| 1 | 甲类车间 | 261124.96 | 3540709.15 | 6.37 | 20 | 10 | 42 | 5 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.527 |

表 6.1-9 本项目建成后非正常排放源

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（UTM坐标） | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气出口速度(m/s) | 烟气出口温度K | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 速率（kg/h） |
| 1 | 1#（DA002） | 261035.54 | 3540594 | 5.89 | 15 | 0.8 | 5.56 | 253 | 非正常 | 非甲烷总烃 | 2.905 |
| 2 | 3#（DA003） | 261080.08 | 3540546 | 6.29 | 15 | 0.4 | 33.15 | 273 | 非正常 | 非甲烷总烃 | 0.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲醇 | 0.0125 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 0.0075 |

表6.1-10  在建、拟建项目有组织废气产生及排放源强表

| 企业名称 | 名称 | 排气筒底部中心坐标（UTM坐标） | 排气筒底部海拔高度（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 烟气出口速度(m/s) | 烟气出口温度(℃) | 年排放小时数(h) | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 速率（kg/h） |
| 泰柯棕化（张家港）有限公司 36.5 万吨表面活性剂产品结构调整技术改造项目 | DA008 | 260310.9 | 3540518.3 | 5 | 20 | 0.4 | 10.6 | 55 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.092 |
| 泰柯棕化(张家港)有限公司年产2万吨三醋酸甘油酯扩建项目 | DA018 | 260237.3 | 3540843.8 | 6 | 15 | 0.2 | 6.63 | 20 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.043 |
|  | DA019 | 260206.3 | 3540774.3 | 6 | 15 | 0.2 | 3.54 | 20 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.001 |
| 易高生物化工科技（张家港）有限公司年产 12 万吨表面活性剂（环保液态石蜡、石脑油）产品结构调整技术改造项目 | DA003 | 260513.9 | 3538378.9 | 5 | 15 | 1.1 | 10.23 | 25 | 8000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.349 |
| 江苏奥洁生物科技有限公司扩建 5220 吨绿色温和表面活性剂、360 吨生物活性功能材料和仿细胞膜生物相容材料类项目 | DA001 | 260110.0 | 3539016.9 | 5 | 30 | 0.8 | 13.815 | 20 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 1.491 |
| 江苏晶华新材料科技有限公司年产10800万平方米光学膜扩建项目 | DA012 | 261486.3 | 3539057.6 | 4 | 20 | 2 | 4.42 | 60 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 1.76 |
|  | DA013 | 261347.6 | 3539072.8 | 4 | 20 | 2 | 4.42 | 60 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 1.76 |
| 张家港华茂精细化学有限公司年产50吨(S)-吲哚啉-2-甲酸和 50 吨 L-3-溴苯丙氨酸技改项目 | DA001 | 260164.4 | 3538936.2 | 5 | 15 | 0.4 | 13.262 | 20 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.0126 |
|  | DA002 | 260117.6 | 3538908.7 | 5 | 15 | 0.4 | 3.315 | 20 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.015 |

表6.1-11  在建、拟建项目无组织废气产生及排放源强表

| 企业 | 污染源 | 面源起点坐标 | 面源参数 | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 | 海拔高度/m | 长度/m | 宽度/m |  |  |  |  | 污染物 | 速率（kg/h） |
| 泰柯棕化（张 家港）有限公 | EBS 装置 区 | 260176.6 | 3540620.3 | 4 | 46 | 16 | 30 | 10 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.0748 |
|  | 三甘酯装 置区 | 260132.1 | 3540542.8 | 5 | 9 | 24 | 30 | 35 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.0885 |
|  | 罐区 | 260283.6 | 3540726.1 | 6 | 19 | 36 | 0 | 7 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.0035 |
| 江苏奥洁生物科技有限公司 | 生产车间 | 260100.1 | 3539038.4 | 5 | 25 | 24 | 150 | 12 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.291 |
| 江苏晶华新材料科技有限公司年 | 车间八 | 261331.8 | 3538983.7 | 4 | 200 | 80 | 106.4 | 10 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.507 |
| 张家港华茂精细化学有限公司 | 一车间 | 260154.1 | 3538927.4 | 5 | 34 | 14 | 0 | 8.7 | 6000 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.396 |
| 江苏华盛锂电材料股份有限 公司 | 碳酸亚乙烯酯合成车间 | 261325.5 | 3539590.7 | 4 | 174.1 | 18 | 0 | 20 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.291 |
|  | 氟代碳酸乙烯酯合成车间 | 261276.8 | 3539551.3 | 4 | 126.65 | 18 | 0 | 20 | 7200 | 正常 | 非甲烷总烃 | 0.151 |

6.1.5预测结果

6.1.5.1项目贡献浓度预测结果分析

（1）正常排放环境影响

本项目正常工况下，预测主要污染物非甲烷总烃、甲醇、甲苯在各环境保护目标和区域最大落地短期浓度和长期浓度贡献值，本项目贡献质量浓度预测结果见下表，结果表明正常工况下非甲烷总烃、甲醇、甲苯短期浓度贡献值均达标。

表6.1-12  本项目贡献质量浓度预测结果（非甲烷总烃）

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/μg/m3 | 出现时间 | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 福民村 | 1小时平均 | 8.12413 | 20101806 | 2000 | 0.41 | 达标 |
|  | 东海粮油 | 1小时平均 | 19.07848 | 20051706 | 2000 | 0.95 | 达标 |
|  | 护漕港中学 | 1小时平均 | 7.29736 | 20030704 | 2000 | 0.36 | 达标 |
|  | 学前小区 | 1小时平均 | 9.03614 | 20051904 | 2000 | 0.45 | 达标 |
|  | 元丰社区 | 1小时平均 | 5.02795 | 20040705 | 2000 | 0.25 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 639.04676 | 20070624 | 2000 | 31.95 | 达标 |

表6.1-13  本项目贡献质量浓度预测结果（甲苯）

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/μg/m3 | 出现时间 | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 福民村 | 1小时平均 | 0.00987 | 20011920 | 200 | 0.005 | 达标 |
|  | 东海粮油 | 1小时平均 | 0.03099 | 20050320 | 200 | 0.015 | 达标 |
|  | 护漕港中学 | 1小时平均 | 0.00939 | 20121221 | 200 | 0.005 | 达标 |
|  | 学前小区 | 1小时平均 | 0.0105 | 20020922 | 200 | 0.005 | 达标 |
|  | 元丰社区 | 1小时平均 | 0.00625 | 20040705 | 200 | 0.003 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 0.8101 | 20070624 | 200 | 0.405 | 达标 |

表6.1-14  本项目贡献质量浓度预测结果（甲醇）

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/μg/m3 | 出现时间 | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 福民村 | 1小时平均 | 0.01097 | 20011920 | 3000 | 0.0004 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00164 | 20011924 | 1000 | 0.0002 | 达标 |
|  | 东海粮油 | 1小时平均 | 0.03446 | 20050320 | 3000 | 0.0011 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00773 | 20111524 | 1000 | 0.0008 | 达标 |
|  | 护漕港中学 | 1小时平均 | 0.01044 | 20121221 | 3000 | 0.0003 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00146 | 20122124 | 1000 | 0.0001 | 达标 |
|  | 学前小区 | 1小时平均 | 0.01168 | 20020922 | 3000 | 0.0004 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00115 | 20020924 | 1000 | 0.0001 | 达标 |
|  | 元丰社区 | 1小时平均 | 0.00695 | 20040705 | 3000 | 0.0002 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00067 | 20040724 | 1000 | 0.0001 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 0.90083 | 20070624 | 3000 | 0.0300 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.25385 | 20041424 | 1000 | 0.0254 | 达标 |

甲苯小时贡献质量分布图

甲醇小时贡献质量分布图

甲醇日均质量浓度分布图

非甲烷总烃小时浓度分布图

图6.1-1 质量浓度贡献图

（2）非正常排放环境影响

非正常排放是指生产设备在开、停车状态、检修状态或者污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下污染物的排放。本项目非正常排放情况主要为废气处理装置失效达不到设计的去除效率，非正常情况下废气去除效率按照50%计。其预测结果见下表6.1-15～17。

表6.1-15非甲烷总烃非正常工况贡献质量浓度预测结果

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/μg/m3 | 出现时间 | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 福民村 | 1小时平均 | 14.08775 | 20101806 | 2000 | 0.70 | 达标 |
|  | 东海粮油 | 1小时平均 | 26.76912 | 20051706 | 2000 | 1.34 | 达标 |
|  | 护漕港中学 | 1小时平均 | 13.12594 | 20030704 | 2000 | 0.66 | 达标 |
|  | 学前小区 | 1小时平均 | 15.23048 | 20051904 | 2000 | 0.76 | 达标 |
|  | 元丰社区 | 1小时平均 | 9.13481 | 20040705 | 2000 | 0.46 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 639.24116 | 20062102 | 2000 | 31.96 | 达标 |

表6.1-16  甲苯非正常工况贡献质量浓度预测结果

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/μg/m3 | 出现时间 | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 福民村 | 1小时平均 | 0.03836 | 20011920 | 200 | 0.019 | 达标 |
|  | 东海粮油 | 1小时平均 | 0.12048 | 20050320 | 200 | 0.060 | 达标 |
|  | 护漕港中学 | 1小时平均 | 0.03651 | 20121221 | 200 | 0.018 | 达标 |
|  | 学前小区 | 1小时平均 | 0.04084 | 20020922 | 200 | 0.020 | 达标 |
|  | 元丰社区 | 1小时平均 | 0.02429 | 20040705 | 200 | 0.012 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 3.14967 | 20070624 | 200 | 1.575 | 达标 |

表6.1-17  甲醇非正常工况贡献质量浓度预测结果

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 最大贡献值/μg/m3 | 出现时间 | 评价标准（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 福民村 | 1小时平均 | 0.05482 | 20011920 | 3000 | 0.002 | 达标 |
|  | 东海粮油 | 1小时平均 | 0.17217 | 20050320 | 3000 | 0.006 | 达标 |
|  | 护漕港中学 | 1小时平均 | 0.05217 | 20121221 | 3000 | 0.002 | 达标 |
|  | 学前小区 | 1小时平均 | 0.05836 | 20020922 | 3000 | 0.002 | 达标 |
|  | 元丰社区 | 1小时平均 | 0.03471 | 20040705 | 3000 | 0.001 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 4.50092 | 20070624 | 3000 | 0.150 | 达标 |

非正常排放时各废气污染物对周边环境影响程度增加，企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免事故排放的发生。

#### 6.1.5.2叠加区域源强预测结果分析

项目正常排放情况下，对于非甲烷总烃、甲苯、甲醇仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目，还应叠加在建、拟建项目的环境影响。叠加影响预测结果如下表所示。根据预测结果最大落地浓度的叠加值均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 的标准限值。

表6.1-18  本项目建成叠加后环境质量浓度预测结果表

| 污染物 | 预测点 | 平均时段 | 贡献/μg/m3 | 占标/% | 背景浓度（μg/m3） | 叠加后浓（μg/m3） | 评价标准（μg/m3） | 占标（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 福民村 | 1小时平均 | 11.599 | 0.57995 | 490 | 501.599 | 2000 | 25.080 | 达标 |
|  | 东海粮油 | 1小时平均 | 28.60877 | 1.430439 | 490 | 518.6088 | 2000 | 25.930 | 达标 |
|  | 护漕港中学 | 1小时平均 | 14.37035 | 0.718518 | 490 | 504.3704 | 2000 | 25.219 | 达标 |
|  | 学前小区 | 1小时平均 | 16.82753 | 0.841377 | 490 | 506.8275 | 2000 | 25.341 | 达标 |
|  | 元丰社区 | 1小时平均 | 11.43432 | 0.571716 | 490 | 501.4343 | 2000 | 25.072 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 651.7723 | 32.58862 | 490 | 1141.772 | 2000 | 57.089 | 达标 |
| 甲苯 | 福民村 | 1小时平均 | 0.00987 | 0.004935 | 2.5 | 2.50987 | 200 | 1.255 | 达标 |
|  | 东海粮油 | 1小时平均 | 0.03099 | 0.015495 | 2.5 | 2.53099 | 200 | 1.265 | 达标 |
|  | 护漕港中学 | 1小时平均 | 0.00939 | 0.004695 | 2.5 | 2.50939 | 200 | 1.255 | 达标 |
|  | 学前小区 | 1小时平均 | 0.0105 | 0.00525 | 2.5 | 2.5105 | 200 | 1.255 | 达标 |
|  | 元丰社区 | 1小时平均 | 0.00625 | 0.003125 | 2.5 | 2.50625 | 200 | 1.253 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 0.8101 | 0.40505 | 2.5 | 3.3101 | 200 | 1.655 | 达标 |
| 甲醇 | 福民村 | 1小时平均 | 0.01097 | 0.000366 | 0 | 0.01097 | 3000 | 0.0004 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00164 | 0.000164 | 0 | 0.00164 | 1000 | 0.0002 | 达标 |
|  | 东海粮油 | 1小时平均 | 0.03446 | 0.001149 | 0 | 0.03446 | 3000 | 0.0011 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00773 | 0.000773 | 0 | 0.00773 | 1000 | 0.0008 | 达标 |
|  | 护漕港中学 | 1小时平均 | 0.01044 | 0.000348 | 0 | 0.01044 | 3000 | 0.0003 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00146 | 0.000146 | 0 | 0.00146 | 1000 | 0.0001 | 达标 |
|  | 学前小区 | 1小时平均 | 0.01168 | 0.000389 | 0 | 0.01168 | 3000 | 0.0004 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00115 | 0.000115 | 0 | 0.00115 | 1000 | 0.0001 | 达标 |
|  | 元丰社区 | 1小时平均 | 0.00695 | 0.000232 | 0 | 0.00695 | 3000 | 0.0002 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.00067 | 0.000067 | 0 | 0.00067 | 1000 | 0.0001 | 达标 |
|  | 区域最大落地浓度 | 1小时平均 | 0.90083 | 0.030028 | 0 | 0.90083 | 3000 | 0.0300 | 达标 |
|  |  | 24小时平均 | 0.25385 | 0.025385 | 0 | 0.25385 | 1000 | 0.0254 | 达标 |

### 6.1.6防护距离设置

（1）大气环境防护距离

据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目需进行大气防护距离计算。厂界浓度预测及占标率结果见表6.1-19，由下表可知，非甲烷总烃、甲苯、甲醇厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

表6.1-19厂界浓度分析结果（小时浓度）

| 污染物 | 最大贡献值（μg/m3） | 厂界浓度限值达标情况 | 厂界环境质量达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占标率（%） | 厂界浓度标准值（μg/m3） | 达标情况 | 占标率（%） | 环境质量标准值（μg/m3） | 达标情况 |
| 非甲烷总烃 | 33.782 | 0.84 | 4000 | 达标 | 1.69 | 2000 | 达标 |
| 甲苯 | 0.103841 | 0.1 | 200 | 达标 | 0.1 | 200 | 达标 |
| 甲醇 | 0.12891 | 0.01 | 1000 | 达标 | 0 | 3000 | 达标 |

（2） 卫生防护距离设置

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)计算卫生防护距离初值L：

式中：Qc：大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；

Cm：大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）；

L：大气有害物质卫生防护距离初值（m）；

R：大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；

A、B、C、D：卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速(3.5m/s)及大气污染源构成类别从下表查取。

表6.1-20  卫生防护距离初值计算系数

| 卫生防护距离初值计算系数 | 工业企业所在地区近5年平均风速(m/s) | 卫生防护距离L(m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类型 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |
| 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3者，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许指标是按慢性反应指标确定者。 |

卫生防护距离计算结果见表6.1-21。

表6.1-21 卫生防护距离计算参数以及计算结果

| 污染源 位置 | 污染物 | 无组织排放源强（kg/h） | 无组织 面源面积（m2） | Cm (mg/m3） | 初值 （m） | 终值 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲类车间 | 非甲烷总烃 | 0.025 | 1425 | 900 | 11.298 | 50 |

根据上表可知， 本项目的卫生防护距离终值为以甲类生产车间边界外扩50m，该距离包含在现有项目卫生防护距离范围内，因此，本项目建成后维持现有卫生防护距离，以厂界向外100米范围设置卫生防护距离。卫生防护距离内目前没有居民区、学校、医院等环境敏感目标，以后也不得规划建设居民区、学校、医院等环境敏感目标。

### 6.1.7异味气体分析

本项目排放的异味气体三乙胺、甲苯、乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯，经预测，三乙胺、甲苯、乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯在厂界无组织污染物浓度及最大落地浓度均未超过嗅阈值，因此不会对周边大气环境产生影响。

表6.1-22异味气体分析结果

| 污染物 | 厂界最大浓度（mg/m3） | 嗅阈值（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三乙胺 | 0.00071 | 0.217 | 达标 |
| 甲苯 | 0.000116 | 1.357 | 达标 |
| 乙醇 | 0.0002578 | 1.069 | 达标 |
| 醋酸 | 0.000387 | 0.016 | 达标 |
| 醋酸乙酯 | 0.0005167 | 3.422 | 达标 |
| 醋酸丁酯 | 0.0000645 | 0.083 | 达标 |

由上表可知，异味气体中三乙胺、甲苯、乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯均低于相应嗅阈值。本项目以厂界向外设置 100 米卫生防护距离，经预测，卫生防护距离以外异味污染物浓度均小于嗅阈值；另外，项目厂区周围 500 米内无居民，因此本项目排放的异味气体对周围大气环境无明显影响。

6.1.8 污染物排放量核算

本项目污染物排放量见下表所示。

表 6.1-23 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | 1#（DA002）排气筒 | 醋酸 | 0.285 | 0.006 | 0.041 |
| 2 |  | 异丙醇 | 17.28 | 0.346 | 2.49 |
| 3 |  | 乙醇 | 0.188 | 0.004 | 0.027 |
| 4 |  | 三乙胺 | 0.542 | 0.011 | 0.078 |
| 5 |  | 醋酸丁酯 | 0.063 | 0.001 | 0.009 |
| 6 |  | 醋酸乙酯 | 0.417 | 0.008 | 0.06 |
| 7 |  | DMF | 0.514 | 0.01 | 0.074 |
| 8 |  | 非甲烷总烃 | 19.48 | 0.39 | 2.805 |
| 主要排放口合计 | 醋酸 | 0.041 |
|  | 异丙醇 | 2.49 |
|  | 乙醇 | 0.027 |
|  | 三乙胺 | 0.078 |
|  | 醋酸丁酯 | 0.009 |
|  | 醋酸乙酯 | 0.06 |
|  | DMF | 0.074 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.805 |
| 一般排放口 |
| 9 | 3#（DA003）排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.408 | 0.0041 | 0.0098 |
| 10 |  | 甲苯 | 0.15 | 0.0015 | 0.0036 |
| 11 |  | 异丙醇 | 0.1 | 0.001 | 0.0024 |
| 12 |  | 乙酸 | 0.083 | 0.0008 | 0.002 |
| 13 |  | 甲醇 | 0.25 | 0.0025 | 0.006 |
| 一般排放口合计 | 非甲烷总烃 | 0.0098 |
|  | 甲苯 | 0.0036 |
|  | 乙酸 | 0.002 |
|  | 甲醇 | 0.006 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 醋酸 | 0.043 |
|  | 异丙醇 | 2.4924 |
|  | 乙醇 | 0.027 |
|  | 三乙胺 | 0.078 |
|  | 醋酸丁酯 | 0.009 |
|  | 醋酸乙酯 | 0.06 |
|  | DMF | 0.074 |
|  | 甲苯 | 0.0036 |
|  | 甲醇 | 0.006 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.8148 |

表 6.1-24 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 甲类车间 | 动静密封点泄漏 | 非甲烷总烃 | 车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） | 4.0 | 0.173 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.173 |

表6.1-25  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醋酸 | 0.043 |
| 2 | 异丙醇 | 2.4924 |
| 3 | 乙醇 | 0.027 |
| 4 | 三乙胺 | 0.078 |
| 5 | 醋酸丁酯 | 0.009 |
| 6 | 醋酸乙酯 | 0.06 |
| 7 | DMF | 0.074 |
| 8 | 甲苯 | 0.0036 |
| 9 | 甲醇 | 0.006 |
| 10 | 非甲烷总烃 | 2.9878 |

表6.1-26 非正常排放量核算表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物名称 | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#（DA002）排气筒 | 开停车、设备检修以及故障 | 醋酸 | 1.5 | 0.03 | 0.5 | 小于1次 | 定期检修，加强管理 |
|  |  | 异丙醇 | 86.5 | 1.73 |  |  |  |
|  |  | 乙醇 | 1 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | 三乙胺 | 2.75 | 0.055 |  |  |  |
|  |  | 醋酸丁酯 | 0.25 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 醋酸乙酯 | 2 | 0.04 |  |  |  |
|  |  | DMF | 2.5 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 145.25 | 2.905 |  |  |  |
| 3#（DA003）排气筒 | 开停车、设备检修以及故障 | 非甲烷总烃 | 10.38 | 0.11 | 0.5 | 小于1次 |  |
|  |  | 甲苯 | 0.75 | 0.0075 |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 | 0.5 | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 乙酸 | 0.42 | 0.004 |  |  |  |
|  |  | 甲醇 | 1.25 | 0.0125 |  |  |  |

6.1.9 小结

本项目所属地区为不达标区域，根据导则要求，本项目同时满足以下要求：

①本项目新增污染源因子不属于不达标因子，且根据《苏州市空气质量改善达标规划 》（2019-2024），苏州市环境空气质量在 2024 年实现全面达标；

②本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；

③新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%；

④项目环境影响符合环境功能区划，本项目排放的主要污染物非甲烷总烃、甲苯、甲醇均为现状浓度达标的污染物，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

非正常排放时各废气污染物对周边环境影响程度增加，企业必须做好污染治理设施的日常维护与事故性排放的防护措施，尽量避免事故排放的发生。因此，一旦发生非正常排放，企业将第一时间停止生产设备运行，待处理设施维修完善、正常运转后再开车启动，将废气非正常排放的时间控制在 10min 之内，在非正常工况下，各大气污染物排放产生的影响是暂时性的。

本项目大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离；本项目以厂界为起点设置 100 米卫生防护距离。经现场调查，该卫生防护距离内无居民点等环境敏感目标，防护距离的设置满足环保要求。

本项目异味物质主要为三乙胺、甲苯、乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯，上述物质在厂界无组织污染物浓度未超过嗅阈值，因此不会对周边大气环境产生影响。

综上所述，本项目大气环境影响是可接受的。

6.1.10大气环境影响评价自查情况

根据导则，本项目大气环境影响预测自查情况详见表6.1-27。

表6.1-27  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级( | 二级□ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km√ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000t/a□ | ＜500t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃、甲苯、甲醇） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准□ | 附录D√ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源( | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD ( | ADMS □ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km( | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子(非甲烷总烃、甲苯、甲醇) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100%( | 最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ | 最大标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ | 最大标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （/）h | 占标率≤100%( | 占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标( | 不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、甲苯、甲醇等） | 有组织废气监测( 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（非甲烷总烃、甲苯、甲醇等） | 监测点位数（1） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受(；不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | / |
|  | 污染源年排放量 | 有组织：醋酸0.043t/a，异丙醇2.4924t/a，乙醇0.027t/a，三乙胺0.078t/a，醋酸丁酯0.009t/a，醋酸乙酯0.06t/a，DMF0.074t/a，甲苯0.0036t/a，甲醇0.006t/a，非甲烷总烃 2.8148t/a； 无组织：非甲烷总烃0.173t/a。 |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

## 6.2 地表水环境影响预测分析

本项目仅新增实验室废水，接管至保税区胜科水务有限公司，属于间接排放，评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“5.3.2.2 三级 B其评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域”。

本项目排水实行雨污分流，实验室污水收集后接管至胜科水务污水处理厂进一步处理，不涉及地表水环境风险，因此本项目评价范围主要为依托张家港保税区胜科水务有限公司环境可行性分析；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“8.1.2 水污染影响型三级 B 评价主要评价内容包括：a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；b）依托污水处理设施的环境可行性分析”。

6.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

（1）接管可达标性

根据本报告工程分析，本项目废水可达到张家港保税区胜科水务有限公司的废水接管标准，不会对污水厂处理工艺产生冲击负荷，不会影响污水厂出水水质达标。

（2）污水厂出水对外环境的影响

本项目废水处理依托张家港保税区胜科水务有限公司，污水厂出水对外环境的影响直接引用《张家港保税区胜科水务有限公司扩建项目环境影响报告书》的结论：

1）正常排放条件下，排污口尾水进入水体后，预测污染物 COD、氨氮、总磷污染因子浓度增量与标准值的比值很小，叠加本底值后均不会超过相应标准限值，满足排污要求。

2）事故排放后污染物浓度增量较正常工况明显增加，但由于排口所在江段水质较好，各敏感目标处的 COD、氨氮、总磷等因子浓度增量叠加现状监测值后仍能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

6.2.2 依托污水处理设施的环境可行性分析

（1）张家港保税区胜科水务有限公司简介

张家港保税区胜科水务有限公司位于扬子江化工园，设计处理规模为 4.5万立方米/日，处理各企业生产废水和生活污水，张家港保税区胜科水务有限公司污水处理工艺流程见图 6.2-1。

图6.2-1张家港保税区胜科水务有限公司污水处理工艺流程见图

污水处理站目前采用主导工艺为活性污泥+载体生物膜+高效气浮+臭氧催化氧化工艺，活性污泥法具有同步脱氮除磷功，生物膜工艺采用载体生物流化床工艺，高效气浮+臭氧催化氧化工艺进一步去除废水中的COD和SS。复合A/O（活性污泥+载体生物膜）工艺是在活性污泥法好氧池中，投加载体，使得整个池内同时具有悬浮活性污泥和固定生物膜污泥，最大程度地利用生物膜工艺及活性污泥工艺相结合的优点，同时又克服了普通生物膜工艺（流化床或固定填料生物膜）的缺点，且该生物膜具有独特结构的空心载体，几乎全部生长在受保护的载体的内部表面，几乎不受外界条件的干扰、不易脱落、运行稳定。克服了无论是实心载体或固定填料外表面不易挂膜及容易脱落的缺陷，具有技术优越性。经MBBR处理后的污水由二沉池引入中间提升泵房，统一提升后进入高效气浮池和臭氧催化氧化池，增强对SS和COD去除效率。

（2）污水厂接管范围

本项目位于张家港保税区胜科水务有限公司的纳污范围之内，且区域内的污水管网均已铺设到位。因此，建设项目产生的生活污水和生产废水接管进入张家港保税区胜科水务有限公司集中处理是可行的。

（3）污水厂处理能力

张家港保税区胜科水务有限公司的建设规模见表 6.2-1。

表6.2-1  胜科水务有限公司接管水量分析表

| 工程时段 | 设计规模（t/d） |
| --- | --- |
| 一期A工程 | 13000 |
| 一期B工程 | 13000 |
| 二期A工程 | 19000 |
| 二期B工程 | 若二期B建设后污水处理规模突破现有环评批复量50000m3/d，需使用中水回用，使胜科水务全厂排污总量不突破现有环评批复量。 |

张家港保税区胜科水务有限公司实际处理能力为45000m3/d，根据2021年胜科水务台账统计，张家港保税区胜科水务有限公司日均接管量33708m3/d，剩余能力11292m3/d。本项目建成后全厂总接管废水量50.34t/d，占胜科水务有限公司能力（45000t/d）的0.11%，占胜科水务有限公司剩余能力（11292t/d）的0.45%。根据上表中污水厂的处理能力和现有、计划接管水量的统计，本项目废水接管至保税区胜科水务有限公司是可行的。

（4）本项目出水水质

本项目废水可达到张家港保税区胜科水务有限公司的废水接管标准。

综上，从接管范围、处理能力、本项目出水水质上看，依托张家港保税区胜科水务有限公司处理本项目废水是可行的。

因此，本项目接管废水不会对保税区胜科水务有限公司正常运行产生影响。

6.2.3 污染物排放信息表

本项目污染物排放信息表详见表 6.2-2~表 6.2-5。

表 6.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 实验室废水 | pH、COD、SS | 进入城市污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | / | / | / | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表 6.2-3 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理位置 | 废水排放量 （万 t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 收纳污水处理厂信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 120°28′13.58″ | 31°58′32.12″ | 0.0005 | 工业集中污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 0~24h | 张家港保税区胜科水务有限公司 | pH | 6-9（无量纲） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 20 |

表 6.2-4 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | pH | 胜科水务企业自订标准 | 6-9（无量纲） |
|  |  | COD |  | 500 |
|  |  | SS |  | 250 |

表 6.2-5 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 新增日排放量/（t/d） | 全厂日排放量/（t/d） | 新增年排放量/（t/a） | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 200.7 | 3.3×10-6 | 0.01 | 0.001 | 3.031 |
|  |  | SS | 93.4 | 3.3×10-6 | 0.0047 | 0.001 | 1.411 |
|  |  | 氨氮 | 8.3 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.125 |
|  |  | 总磷 | 0.66 | 0 | 3.3×10-5 | 0 | 0.010 |
|  |  | 石油类 | 1.7 | 0 | 8.7×10-5 | 0 | 0.026 |
| 全厂排放口合计 | COD | 0.001 | 3.031 |
|  | SS | 0.001 | 1.411 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.125 |
|  | 总磷 | 0 | 0.010 |
|  | 石油类 | 0 | 0.026 |

6.2.4地表水环境影响评价自查表

项目地表水环境影响评价自查情况见表 6.2-6。

表6.2-6  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型(；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放(；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B( | 一级□；二级□；三级□ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建(；在建(；拟建(；其他□ | 拟替代污染源□ | 排污许可证(；环评(；环保验收(；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季(；冬季□ | 生态环境保护主管部门(；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上( |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季(；冬季□ | 水行政主管部门□；补充监测□；其他( |
|  | 补充监测 | 调查时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季 | （） | 监测断面或点位个数（）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | pH、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类(；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季(；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(；达标(；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□；达标(；不达标□ 水环境保护目标质量状况□；达标(；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□；达标(；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响评价 | 预测范围 | 河流：长度/km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | COD、氨氮、总磷 |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期(；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季(；冬季□ 设计水文条件□ |
|  | 预测背景 | 建设期□；生产运行期(；服务期满后□ 正常工况(；非正常工况( 污染控制和减缓实施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他(（直接引用《张家港保税区胜科水务有限公司技术改造项目环境影响报告书》结论） |
|  | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境治理要求( 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评论，生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | 废水量 | 5 | / |
|  |  | COD | 0.01 | 200 |
|  |  | SS | 0.01 | 200 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减(；依托其他工程措施□；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测( | 手动(；自动(；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （污水总排口） | 雨水排口 |
|  |  | 监测因子 | （） | （流量、pH、COD、SS等） | pH、COD、SS |
|  | 污染物排放清单 | 接管生产废水量5 t/a，COD 0.01t/a，SS 0.01 t/a |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可；“（）”为内容填写；“备注”为其他补充内容 |

## 6.3 声环境影响预测

6.3.1 预测点模式确定

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声源在预测点产生的等效声级贡献值（L eqg ）计算公式：



式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T —预测计算的时间段，s；

ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级（Leq ）计算公式：

式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb－预测点的背景值，dB(A)。

点源在预测点的 A 声级 L A(r) ：

点声源的几何发散衰减：

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

式（8）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

如果已知点声源的倍频带声功率级 L W 或 A 声功率级 L AW ，且声源处于自由声场，则式（8）等效为式（10）或式（11）

如果声源处于半自由声场，则式（8）等效为式（12）或式（13）：

室外点声源在预测点的倍频带声压级：

点声源的几何发散衰减：

地面效应衰减（Agr ）：

空气吸收引起的衰减（Aatm）：

屏障引起的衰减（Abar）：

各声源在预测点产生的声级的合成：

6.3.2  项目噪声源及分布情况

本次改扩建项目运营期间的主要噪声源为薄膜蒸发器，产噪声值约为 85dB(A)。本项目位于江苏扬子江国际化学工业园区内，周边无声环境保护目标，经过对产噪设备设置减振、隔声等降噪措施，考虑噪声在传播途径上产生衰减。

6.3.3 噪声影响预测结果

按照预测模式，噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。其噪声影响预测结果见表6.3-1。

表6.3-1   各预测点声环境影响预测结果 单位：dB(A)

| 编号 | 预测点位 | 背景值 | 现状值 | 标准值 | 贡献值 | 预测值 | 较现状增加量 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 南厂界 | 61.5 | 51.7 | 61.5 | 51.7 | 65 | 55 | 15.8 | 15.8 | 61.5 | 51.7 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| N2 | 西厂界偏南 | 60.6 | 50 | 60.6 | 50 |  |  | 20 | 20 | 60.6 | 50 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |
| N3 | 西厂界偏北 | 60.9 | 54.5 | 60.9 | 54.5 |  |  | 35.2 | 35.2 | 60.91 | 54.55 | 0 | 0.05 | 达标 | 达标 |
| N4 | 北厂界 | 61 | 51 | 61 | 51 |  |  | 23.5 | 23.5 | 61 | 51.01 | 0 | 0.01 | 达标 | 达标 |
| N5 | 东厂界偏北 | 61.3 | 51.6 | 61.3 | 51.6 |  |  | 29.6 | 29.6 | 61.3 | 51.63 | 0 | 0.03 | 达标 | 达标 |
| N6 | 东厂界偏南 | 60.8 | 52.8 | 60.8 | 52.8 |  |  | 20.4 | 20.4 | 60.8 | 52.8 | 0 | 0 | 达标 | 达标 |

预测结果表明，项目建成后各主要噪声设备对厂界的影响值均较小，可使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

6.3.4 声环境影响评价自查表

项目声环境影响评价自查情况见表 6.3-2。

表 6.3-2 声环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 评价范围 | 200m□ | 大于 200m□ | 小于 200m☑ |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级☑ | 最大 A 声级□ | 计权等效连续感觉噪声级□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ | 地方标准□ | 国外标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ | 2 类区□ | 3 类区☑ | 4a 类区□ | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ | 近期□ | 中期□ | 远期□ |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ | 现场实测加模型计算法□ | 收集资料□ |
|  | 现状评价 | 达标百分比 | 100% |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ | 已有资料☑ | 研究成果□ |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推进模型☑ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 200m□ | 大于 200m□ | 小于 200m☑ |
|  | 预测因子 | 等效连续 A 声级☑ | 最大 A 声级□ | 计权等效连续感觉噪声级□ |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ | 不达标□ |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ | 不达标□ |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ | 固定位置监测□ | 自动监测□ | 手动监测□ | 无监测□ |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测☑ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ | 不可行□ |
| 注：：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |

## 6.4 固体废物污染影响分析

6.4.1 固废产生情况分析

根据工程分析，本项目产生的固废主要包括：过滤工段产生的滤渣、废盐、工艺冷凝废液、洗釜残液、200L废包装桶、废包装物（20L及以下废包装桶及废包装袋）、废滤布及滤袋、废气处理产生的废活性炭及脱附冷凝液、实验室废液。固体废物的产生量、分类和处置方法见表6.4-1 。

表 6.4-1 固体废物产生情况

| 序号 | 名称 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 危险特性 | 危险特性鉴别方法 | 属性 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 拟处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | 过滤工段 | 固态 | 特种聚氨酯硅油等 | T | 《国家危险废物名录》（2021年） | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 11.1 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废盐 | 过滤工段 | 固态 | 硫酸盐、碳酸盐等 | T |  | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 162.37 | 委托有资质单位处置 |
| 3 | 冷凝废液 | 特种聚氨酯硅油工艺冷凝过程 | 液态 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 176.01 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 洗釜残液 | 特种聚氨酯硅油、纺织整理剂洗釜洗釜 | 液态 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 71.75 | 委托有资质单位处置 |
| 5 | 200L废包装桶 | 储存 | 固态 | / | T |  | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 4000个/a | 委托有资质单位处置 |
| 6 | 废包装物（20L及以下包装桶及包装袋） | 储存 | 固态 | / | T |  | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 2 | 委托有资质单位处置 |
| 7 | 废滤布及滤袋 | 过滤 | 固态 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 0.02 | 委托有资质单位处置 |
| 8 | 废活性炭 | 废气治理 | 固态 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 3.2 | 委托有资质单位处置 |
| 9 | 脱附冷凝液 | 废气治理 | 液态 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 37.61 | 委托有资质单位处置 |
| 10 | 实验室废液 | 产品检验 | 液态 | 有机物 | T |  | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 2 | 委托有资质单位处置 |

6.4.2 固废影响分析

1、固废处置情况

本项目固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，首先从有用物料回收再利用着眼，“化废为宝”，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循“无害化”处置原则进行有效处置。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）中相关规定要求。按照上述标准规范执行固体废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等贮存要求。

危险固废的暂存方案：建设单位拟收集危险固废后，放置在厂内的危废暂存库，同时做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

本项目产生的固废均为危废，拟委托有资质单位处置。

2、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

（1）危险废物贮存场所选址的可行性

本项目依托现有危废仓库，现有危废仓库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用，采取防雨、防风、防渗、防漏等措施，防止废液泄漏而污染到土壤甚至地下水。

（2）危险废物贮存场所（设施）的能力

现有项目设有1个危废仓库，占地面积为120m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327 号）的要求进行建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土，地面做防滑处理，危险废物临时贮存房渗透系数达 1.0×10-10 厘米/秒。

本项目涉及的需要暂存的危废为过滤工段产生的滤渣、废盐、工艺冷凝废液、洗釜残液、200L废包装桶、废包装物（20L及以下包装桶及包装袋）、废滤布及滤袋、废气处理产生的废活性炭及脱附冷凝液、实验室废液。

1）滤渣拟采用吨袋储存，最大储存量为2吨，每只包装袋占地面积 1m2 ，所需占地面积约2m2；

2）废盐拟采用吨袋储存，最大储存量为15吨，每只包装袋占地面积 1m2，所需占地面积约15m2；

3）冷凝废液拟采用吨桶储存，最大储存量为15吨，每只包装桶占地面积 1m2，所需占地面积约15m2；

4）洗釜残液拟采用吨桶储存，最大储存量为10吨，每只包装桶占地面积 1m2，所需占地面积约10m2；

5）200L废包装桶加盖密闭堆存，最大储存250个，所需占地面积约50m2；

6）废包装物（20L及以下包装桶及包装袋），拟采用托盘及袋装，最大储存量为1吨，占地面积约为1 m2；

7）废滤布及滤袋拟采用吨袋储存，最大储存量1吨，每只包装袋占地面积1m2，所需占地面积约1m2；

8）废活性炭拟采用100kg包装袋储存，最大储存量2吨，每只包装袋占地面积0.25m2，所需占地面积约5m2；

9）脱附冷凝废液拟采用吨桶储存，最大储存量为4吨，每只包装桶占地面积 1m2，所需占地面积约4m2

10）实验室废液拟采用吨桶储存，最大储存量1吨，每只吨桶占地面积1m2，所需占地面积约1m2。

综上所述，本次改扩建项目所产生的危废共需约104m2区域暂存，其中现有项目危废（主要为废含油抹布、手套、废导热油、实验室废包装瓶、冷冻液等，产生量为64.28t/a）储存面积为20m2（最大储存量6t，储存周期一个月），因此本项目依托现有的120m2危废暂存场所可以满足本项目贮存需求。

3、危险废物运输要求及分析

本项目危险废物运输要求做到以下几：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，须持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施；

⑤必须配备随车人员在途中经常检查，危险废物如有丢失、被盗，应立即报告当

地交通运输、环境保护主管部门，并由交通运输主管部门会同公安部门和生态环境部门查处；

⑥驾驶人员一次连续驾驶4 小时应休息20分钟以上，24小时之内驾驶时间累计不超过 8 小时。

因此本项目危废运输过程中对环境影响较小。

4、危废处理可行性分析

根据《江苏省人民政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》“严格控制产生危险废物的项目建设，禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目”的要求，建设项目所有危废必须落实利用、处置途径。本项目位于江苏省苏州市，周边主要的危废处置单位有张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、张家港南光包装容器再生利用有限公司等。

张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司经营范围包含本项目废活性炭HW49、脱附冷凝废液HW06、洗釜残液HW06、滤渣HW13、废盐HW13、废滤布及滤袋HW13、废包装物HW49等，年经营许可量为29000 吨，本项目处置量总量为466.06t/a，因此张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司有能力处置本项目产生的废活性炭、脱附冷凝废液、洗釜残液、滤渣、废盐、废滤布及滤袋、废包装袋等。

张家港南光包装容器再生利用有限公司经营范围包含本项目200L废包装桶HW49，年经营许可量为26万只废包装桶，本项目废包装桶产生量为4000个/a，张家港南光包装容器再生利用有限公司处置能力可以满足本项目需求。

因此，本项目危废委托处置可行。

5、固废影响分析小结

建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，厂内产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

综上所述，固体废物的处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无害化原则及分散与集中相结合的原则，将不同类型的固体废物进行分类收集、分类处理，并严格执行本评价提出的危险废物贮存、转移控制及治理措施、做好固废特别是危险固废的日常管理工作。在此基础上，采取相应的措施以后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。

## 6.5 地下水环境影响分析

6.5.1区域地质概况

一、区域地质地层

张家港市系冲积平原，北宽南窄，呈三角形。古长江岸线把境内陆地分为南北两个部分，使全境地跨长江三角洲平原的两个地貌副区，即长江南岸古代沙咀区和靖江常阴古沙洲区。南部属老长江三角洲的古代沙嘴区，成陆8000年以上，地势高亢，高程为3～6m（黄海高程，下同），散落着大小10多座山丘（因开山取石，部分已夷为平地）；北部属新长江三角洲，由数十个沙洲积涨连接而成，成陆最早的距今约800年，地势低平，高程为3～5m。境内主要是第四纪沉松散物积覆盖，覆盖层的厚度为90～240m，至西南向东北逐步加厚，沉积物岩性多为砂、粘土、亚粘土等，颗粒至上而下，由细变粗，可见2～3个沉积旋回，具有明显的河床、河漫滩相沉积特性。

区域自第四纪以来主要是垂向升降运动，除孤山残丘缓慢上升接受构造剥蚀外，大部分平原区持续沉降接受松散物沉积，大部分地层均被第四系覆盖评价区第四纪地质条件受古地理沉积环境和基底构造影响，广大平原继承了早期第三纪红色盆地继续下降，成为古长江发育活动场所。第四系沉积物岩性、厚度呈现一定规模的变化，沉积相隶属于长江三角洲平原—前缘相。区域内第四系松散层厚度的水平分布，有自西南向东北逐渐由薄变厚的趋势。

区域第四系厚度一般为180-250米。其特征简述如下：

下更新统（Q1）：埋深一般180-250米，岩性以杂色粘土、亚粘土、中细砂为主，厚度由10多米至60多米变化。

中更新统（Q2）：埋深一般120-200米，岩性以冲击粉细砂、亚粘土为主，局部中粗砂，厚度30-50米，三兴—乐余一带大于60米。

上更新统（Q3）：埋深90-140米，厚度80-100米，岩性以冲积、湖积亚粘土、亚砂土、粉细砂为主，低山丘陵周围为坡积亚粘土、亚砂土。

全新统（Q4）：一般厚20-30米，岩性以冲积、冲海积亚粘土、粉细砂为主。

由于受古长江冲积影响，区域内第四系沉积物普遍具有上细下粗的沉积韵律，局部如三兴、乐余一带中更新统（Q2）、上更新统（Q3）砂层相互迭置，中间无良好粘性土层相隔，砂层厚达100米以上。

本工程位于张家港保税区扬子江化工园内，在原厂址内扩建。地貌上属于长江下游三角洲冲积平原长江漫滩，地形较平坦，地貌类型单一。根据踏勘和孔口高程测量，地面标高最大值2.46m,最小值2.40m,地表最大相对高差0.06m，场地地形较为平坦。

二、区域水文地质条件

根据《区域水文地质普查报告（1/20万）》等区域地质资料，评估区及周边地下水主要为松散岩类孔隙水。

评估区及周边松散岩类孔隙水水自上而下共发育有四个含水岩组，即孔隙潜水含水层、第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ承压含水层组，其中Ⅱ承压为苏州地下水主采层。

a、孔隙潜水含水层（组）

主要由近地表分布的第四系全新统和上更新统冲湖积、冲洪积地层组成，含水层厚度8～20m，岩性主要为粉质粘土、粉土，单井涌水量一般3～10m3/d。长期以来，区内潜水主要以民井形式开采，开采分散，开采量较小。据调查，评估区附近潜水水位埋深一般在1.5～2.5m之间。

b、第Ⅰ承压含水层（组）

含水砂层主要由晚更新世冲积，冲湖积相的细砂、粉细砂及粉土组成，含水层可分上、下两段：上段砂层顶板埋深13～80m，起伏不大，层厚5～10m，局部大于15m；下段砂层分布广泛，顶板埋深80～90m，起伏大、连续性差，一般由西向东逐渐变深，厚4～37m不等。

c、第Ⅱ承压含水层（组）

由中更新世长江古河道沉积砂层组成。含水层的分布严格受古河道发育规律控制，除环太湖低山丘陵区及一些孤山残丘周围缺失外，全区皆有分布。在太湖平原区含水层平面上呈宽条带状分布。在古河床分布区含水层岩性以中细砂、中粗砂、含砾粗砂为主，具上细下粗的沉积韵律。顶板埋深90～101m，含水层分布稳定，厚度一般30～50m，富水性好，水量丰富，单井涌水量一般1000～2000m3/d；在河漫滩及边缘地区含水砂层厚度变薄，至基岩山区尖灭，厚5～30m，岩性以细砂、中细砂、粉砂为主，局部夹粉土，粘粒成分增多。富水性相对较差，一般在100～1000m3/d之间，河漫滩边缘近山前地带则小于100m3/d。评估区附近第Ⅱ承压地下水富水性在1000～2000m3/d之间。

第Ⅱ承压水是区域的主要开采层，已形成较大范围的区域水位降落漏斗，禁采前水位埋深普遍大于50m，尤其是石塘弯、洛社、玉祁等乡镇，水位埋深已超过80m，最大值达88m，水位明显低于含水层顶板，致使含水层处于疏干开采状态。禁采后该层水水位得以恢复，但仍保持较大值，江阴南部及锡西地区较大范围内水位埋深仍超过50m。

d、第Ⅲ承压含水层（组）

含水层为早更新世冲积、冲洪积相沉积物，岩性以粉砂、中细砂，含砾中粗砂为主，底部泥质含量较高。含水层顶板埋深140～150m，厚度3～100m不等，单井涌水量变化于500～2000m3/d之间，局部大于2000m3/d。第Ⅲ承压水在区内开采量较小，因其与Ⅱ承压水联系密切，其水位埋深受Ⅱ承压水水位影响，相差不大。

三、地下水动态情况

张家港市地下水动态监测网点始建于1997年6月，根据当地水文地质条件，地下水动态监测网点均布设在地下水主采层（第Ⅰ承压含水层），监测过程中经过局部监测点的调整监测网点已趋完善。自2001年实施“禁采地下水决定”，张家港市地下水水位全面回升，且上升幅度较大，选取1997-2010年连续监测井资料进行对比，2001-2010年地下水主采层水位累计上升8.38米。

区内地下水动态监测点位见图6.5-1。

图6.5-1  地下水动态监测点位图

将区域内2010年地下水主采层水位与2009年相比较，根据水位变化特征和水位变幅，将全区划分以下三个区（见图6.2-2）：

水位上升区：水位变幅>0.5米；水位相对稳定区：水位变幅-0.5米—0.5米；水位下降区：水位变幅<-0.5米。

项目所在地区为水位相对稳定区，分布范围较广，水位变幅在-0.38-0.34米之间。

区域上潜水基本维持天然状态的特征，水位埋深1-2m，微承压水位埋深1-20m不等，自正南东北方向水位埋深逐渐变浅。在东北部沿江一带地下水位埋深小于3m，而在晨阳、兴合、锦丰、乐余一带一般5m左右。

拟建场地在钻孔深度范围内，第2、7层粉质粘土夹粉土为微-弱透水层；第3-4层为弱透水层，第5、6层为透水层。场地较富地下水，根据钻探期间观测，场地初见水位标高在1.91~1.96米，稳定水位标高在1.86~1.92米左右，地下水类型为潜水，受降水及地表水影响水位有所变化，升降幅度在1.50米左右。

图6.5-2 地下水水位变化速率图

四、地下水利用现状

张家港地区自2001年实施“禁采地下水决定”，区域内无集中式地下水源开采及其保护区。居民生活用水取自自来水管网统一供给。地下水开发利用活动较少。

五、地下水补给、径流和排泄

地下水补给来源主要包括大气降雨入渗补给，农田灌溉对潜水的补给，地表水体的入渗、侧向补给等。由于区内地势平坦，径流较为微弱，造成地表水体的补给量小，受微地貌变化的影响，地下水流一般由高亢处向低洼处径流。地势较高的地区与较低的地区水位埋深往往相差很小，但由于全区地势极为平坦，潜水水力坡度极小，河湖对潜水的侧向补给作用往往局限于河湖附近地带。微承压水含水层水平方向的渗透性明显强于潜水含水层，其径流条件也明显要比潜水好，但在天然条件下，水力坡度非常小，径流微弱。地下水主要排泄方式是蒸发消散、人工开采、向承压含水层越流等。在雨季，由于地下水排泄途径短，过水断面较大，向地表水体的排泄成为地下水的主要排泄方式。深层地下水大幅开采后，潜水与深层地下水之间存在着较大的水位差，在静水压力的驱动下，潜水将通过弱透水层越流排泄给深层地下水。其中，I承压水的补给来源以上部潜水含水层的越流补给为主，侧向径流补给为辅，主要排泄方式为人工开采和向下部II承压含水层越流。II承压水的主要补给来源为接受上部潜水和I承压水的越流补给、下部III承压水的顶托补给和长江、太湖的侧向补给。主要排泄途径为人工开采。III承压水的主要补给来源为侧向补给，主要排泄途径为人工开采和向上顶托补给II承压含水层。

六、项目地地质条件

根据本项目工程周边地质勘察结果，在勘探孔控制区域内和深度范围内，主要分布为第四纪全新世地层，表层土经过压实，场地土层总体分布均匀、稳定。根据土层的物理力学性质及静力触探曲线特征以及室内土工试验成果，可将场地钻孔深度范围内土层自上而下分为7个工程地质层，现由上至下分述如下：

第1层素填土：杂色，软塑、松散，局部压实，层顶含有植物根茎，以粘性土为主，局部表层混有少量建筑垃圾，成分不均匀，高压缩性。场区普遍分布，厚度：0.20～0.40m，平均0.30m；层底标高：2.02～2.25m，平均2.13m；层底埋深：0.20～0.40m，平均0.30m。层厚略不稳定，强度不均匀。

第2层粉质粘土夹粉土：灰黄色，稍湿-湿，软塑，局部见有少量的铁锰质，层底夹有薄层的粉土，具水平层理。局部地段压实。切面有光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，中高压缩性。厚度：0.70～1.30m，平均0.90m；层底标高：0.80～1.44m，平均1.23m；层底埋深：1.00～1.60m，平均1.20m。层厚略不稳定，强度略不均匀。

第3层粉砂夹淤泥质粉质粘土：青灰色，饱和，松散，局部稍密，夹流塑淤泥质粉质粘土，具有水平层理，局部夹淤泥质粉土。砂由石英、长石、云母等碎屑物组成，级配差，分选性好，中等压缩性。厚度：3.80～4.50m，平均4.23m；层底标高：-3.15～-2.78m，平均-3.00m；层底埋深:5.20～5.60m，平均5.43m。层厚略不稳定，强度分布不均匀。

第4层淤泥质粉质粘土夹粉砂：灰黄夹青灰色，饱和，流塑，夹松散薄层粉砂，局部夹松散的淤泥质粉土，水平层理发育，高压缩性，全场分布。切面粗糙，摇震反应弱，干强度低，韧性低。厚度：8.50～8.80m，平均8.68m；层底标高：-11.76～-11.58m，平均11.68m；层底埋深：14.00～14.20m，平均14.10m。层厚较稳定，强度略不均匀。土层灵敏度小于4，为中灵敏度。

第5层粉砂：青灰色，饱和，稍密，局部中密，砂主要由长石、石英、云母等碎屑组成，级配差，分选性好，夹薄层软-可塑粉质粘土,具有水平层理，中压缩性。厚度：2.90～3.70m，平均3.40m；层底标高:-15.35～-14.60m，平均-15.08m；层底埋深：17.00～17.80m，平均17.50m。层厚略不稳定，强度不均匀。

第6层粉细砂：灰色，饱和，中密，局部稍密，砂主要由长石、石英、云母等碎屑组成，级配差，分选性好，夹薄层的粉质粘土，具有水平层理，中压缩性。厚度：7.50～9.60m，平均8.71m；层底标高：-24.95～-22.68m，平均-23.86m；层底埋深：25.10～27.40m，平均26.29m。层厚较稳定，强度略不均匀。

第7层粉质粘土夹粉土：灰色，饱和，软塑，局部流塑，夹薄层松散-稍密的粉土，具水平层理。切面稍有光泽，无摇震反应，干强度中低，韧性中低，中高压缩性。层厚没有揭穿，强度分布略不均匀。

6.5.2 地下水水质及包气带污染情况

1、地下水水质现状

由本评价报告章节5.3.4可知，“地下水环境现状调查与评价”的监测统计结果可知：现有厂址周围区域地下水参与评价因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准要求，故目前评价区域地下水环境质量现状较好，未受到公司原项目运行的明显影响。

2、包气带污染情况

本项目属于改扩建项目，厂区地面已经全部按分区进行了防渗处理，场地地下水主要赋存于表层土壤以下。同时，本项目地下水评价工作等级为二级评价，按《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）相关要求进行了包气带污染现状调查，对厂区包气带进行了分层取样并测试了包气带土壤浸溶液成分。本报告第5.3.6小节“包气带环境现状监测与评价”中地下水包气带浸出液分析检测结果表明区域地下水包气带土壤浸出液中和项目有关的特征污染物浓度较小，因此厂区地下水包气带未受到企业现有工程运行的明显影响。

6.5.3预测方法

（一）预测工况

（1）正常状况

本项目新增废水主要为实验室废水，与现有废水一并接管至胜科水务处理。本次评价以改扩建后全厂废水进行影响分析，全厂废水包括地面冲洗废水、初期雨水、实验室废水、生活污水和循环冷却水。生活污水经过化粪池处理、地面冲洗废水和初期雨水经过隔油池处理后和实验室废水及循环冷却水一起接管至张家港保税区胜科水务有限公司。现有项目已建的化学品库、罐区、化粪池、隔油池等采取了相应的防渗、防泄漏等措施，从而切断污染物与土壤和地下水的接触，正常工况下，不会发生因化学品或污染物进入地下而污染地下水水质的情况。故本次地下水评价无需进行正常状况情景下的预测。

（2）非正常状况

由于本项目罐区、仓库、生产车间均设置了围堰或配套截流设施，并按要求进行了防渗处理，事故状态下可以对泄漏物料及时收集，不会造成大面积弥散性泄漏。根据地下水污染源识别，本次评价过程中运营期的非正常状况定义为：防渗系统因系统老化或腐蚀等因素的影响，化粪池、隔油池底基础发生不均匀沉降，防渗设施开裂，污水通过地面裂隙渗入地下，造成地下水污染。故本项目的地下水非正常状况下的污染情景选择隔油池在防渗措施因系统老化或腐蚀情况下发生污水泄漏，对污染物泄漏进行预测和影响分析。

（二）预测模型

预测方法参考《环境影响评价技术导则地下水环境》附录中推荐的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源公式，参数选取参照D.1.2.2.1节。

式中：x、y—计算点处的位置坐标m；t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—承压含水层的厚度，m；

Mm—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，g；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

为考虑泄漏对区域地下水的最大影响程度，假定本项目不考虑污染物衰减、吸附解析作用及化学反应，根据本项目所在地的地质勘察数据，并参考张家港市地下水环境影响评价中水文地质参数试验结果，确定相关的模型参数为：纵向弥散系数DL＝0.069m2/d，有效孔隙度取＝0.45，含水层平均渗透系数为6.70×10-5m/s，研究区平均水力坡度为0.00011，计算得地下水实际速度为：0.00312m/d。

表6.5-1潜水含水层参数选取

| 含水层平均厚度（m） | 渗透系数K | 孔隙度n | 水力坡度I | 指数m | 水流速度 u（m/d） | 弥散系数（m²/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m/s | m/d |  |  |  |  | 纵向DL | 横向DT |
| 26.8 | 6.70×10-5 | 5.79 | 0.45 | 0.00011 | 1.07 | 0.00312 | 0.069 | 0.0069 |

6.5.4 污染源分析

（1）废水来源分析

根据本项目工程分析和项目特点，本公司地下水污染的风险源主要为项目建成后厂区运营期隔油池可能发生的泄漏。厂内污水处理装置采取了符合要求的地下水污染防治措施，对涉及物料储存的区域设置围堰、地面防渗和废水导流设施，废水水池和其他构筑物均做防渗处理，定期检查构筑物，确保不出现渗漏现象污染地下水和土壤。因此，全厂正常工况下，不会对地下水产生影响。

本公司对地下水的影响主要来自厂内隔油池发生废水泄漏事故，因此，本次重点分析发生泄漏事故等非正常工况下对地下水的影响。考虑公司实际水文地质条件以及项目特点，选择解析法进行地下水影响预测分析。

本厂区隔油池发生废水泄漏事故，隔油池废水主要为厂内地面冲洗废水和初期雨水，废水中的主要污染因子为COD、SS、石油类，最高浓度分别为500mg/L、200mg/L、200mg/L。

（2）源强分析

按导则中所确定的地下水质量标准对废水中特征因子，按照重金属、持久性有机污染物和其他类别进行分类，并对每一类别中的各项因子采用标准指数法进行排序，标准指数>1，表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。分别取标准指数最大的因子作为预测因子。分析可知，本项目无持久性有机污染物和重金属排放，COD、SS、石油类均为其他类别污染物。由于SS在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中的含量很少，可以不作为主要的评价因子。石油类无地下水环境质量标准，因此不作为评价因子。

在地下水中，一般用高锰酸盐指数法。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。多年的数据积累表明高猛酸盐指数一般来说是COD的40%~50%，因此所选预测因子的最大浓度为：CODMn为250mg/L。

在运营期地下水污染分析的基础上，假设废水隔油池底防渗层腐蚀老化出现裂痕后，大量的废水下渗将污染地下水，预测废水渗漏量按日产生量的3%计算，渗漏量为0.08m3/d，自渗漏开始至渗漏发现及修复时间为5天，即废水向地下渗漏5天，废水渗漏量为0.4m3。

假设污水处理池中废水下渗进入地下水系统符合达西定律，渗滤液下渗量可按下式计算：

A=M×V×T×U

式中：A——下渗量，m3/d；

M——泄漏面积，m2；

V——流速，m/s；

T——泄漏时间，s；

U——下渗系数，0.1。

根据估算，非正常情况下事故池内污染源强见表6.5-2。

表6.5-2  厂区内非正常状况下渗废水源强

| 污染物 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- |
| 废水量（L/d） | 276 |
| 污染物浓度（mg/L） | 250 |
| 污染源强（kg/d） | 0.069 |
| 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） | ≤3.0mg/L |

预测工况考虑最恶劣情况下，即在防渗措施已经无效的条件下渗滤液下渗。预测时长为100d、1000d，高锰酸盐指数超标范围参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中耗氧量Ⅲ类标准限值，污染物浓度超过上述标准限值的范围即为浓度超标范围。

6.5.5预测结果分析

污染物运移范围计算分别见表6.5-3。

表6.5-3  高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间（d） | 预测因子 | 距离5m浓度 （mg/L） | 距离10m浓度 （mg/L） | 距离25m浓度（mg/L） | 距离50m浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 100 | CODMn | 0.22 | 2.22 | 0.016 | 2.016 | 1.24E-10 | 2 | 6.55E-15 | 2 |
| 1000 |  | 0.05 | 2.05 | 0.041 | 2.041 | 0.0085 | 2.01 | 0.0035 | 2 |

非正常工况下，隔油池发生持续泄漏时，其下游5m至50m处的CODMn浓度1000d时候的最大贡献值为0.05mg/L（5m处），叠加背景值后预测值为2.05mg/L，对照地下水标准，50m处1000d的地下水中CODMn满足II类水质标准要求（2.0mg/L），当污染物运移到下游50m范围外时CODMn的预测值均满足地下水相关水质标准要求，隔油池下游50m范围在厂界内，该范围内不存在居民取用水等敏感目标，亦不会对周边地表水体产生不利影响。

因此，厂区隔油池渗漏不会对厂界外下游地下水产生影响。但仍应按监测计划要求利用厂区周边现有潜水井定期对项目所在区潜水水质进行监测，一旦出现污染物泄漏地下水等事故，尽快控制污染源，避免地下水污染程度进一步扩大。

6.5.6小结

根据现场踏勘及收集资料可知，项目所在地及周边已覆盖城市市政给水管网，居民饮用水水源为自来水，无地下水饮用水源，地下水环境不敏感；正常工况下，厂区废水收集池及管道发生泄漏入渗至地下水的情景概率很小，不会对评价区地下水产生明显影响；非正常工况下，废水泄漏进入地下对项目区内潜水地下水水质影响不大，区域内地下水水质不同时间段均不超标。但建设单位仍然应积极采取有效的防渗措施，定期监控，及时发现事故泄漏并采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。

综上所述，厂区废水对地下水环境的影响较小，可接受。

## 6.6土壤环境影响分析

本项目所在区域为工业用地，本项目为改扩建项目，不新增用地，土壤评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）可采取类比分析，因此本次评价将类比企业目前土壤环境质量现状，重点说明企业的土壤环境保护措施可行性。

（1）预测评价范围

本次土壤环境预测影响范围与现状调查评价范围一致，为厂区占地范围内及其周边200m范围，项目位于江苏扬子江国际化学工业园内，区内无土壤环境敏感目标。

（2）预测评价时段

本项目施工期仅为设备调试，因此重点预测时段为项目运行期。

（3）预测分析

本项目为污染影响型建设项目，不涉及施工期土壤环境影响，对运行期，企业厂区内设有4个土壤例行监测点位，每3年进行一次例行监测，监测因子包括重金属、VOCs和SVOCs。根据本次企业土壤现状调查报告，评价范围内各监测指标均在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值范围内。

（4）保护措施

本项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位，奥斯佳在运行过程中充分重视其自身环保行为，企业从源头控制、过程防控和跟踪监测方面加强对土壤环境的保护措施。

源头控制：在物料运输和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。

过程防控：厂区内涉及化学品区域，均设置为硬化地面或围堰；根据分区防渗原则，厂区内生产区、储罐区、废水处理站、危险品仓库等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的防渗要求。

跟踪监测：企业定期进行储罐区等区域的上下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。此外，企业还加强了对防渗地坪的维护，保证防渗效果。

采取以上措施后，企业土壤保护措施可行，可降低对土壤环境的污染隐患。

本项目土壤环境影响评价自查情况见表6.6-1。

表6.6-1 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （3.996）hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其它（） |  |
|  | 全部污染物 | VOCs |  |
|  | 特征因子 | / |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类√；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感√ |  |
| 评价工作等级 | 一级□；二级√；三级□ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) □；b) □；c) □；d) □ |  |
|  | 理化特性 |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 3m |  |
|  | 现状监测因子 | pH、VOCs、SVOCs及重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、石油烃 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 同监测因子 |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600√；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |
|  | 现状评价结论 | 项目所在地土壤监测因子均在《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值范围内 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 同监测因子 |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（√） |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |
|  | 预测结论 | 采取措施后，企业土壤保护措施可行 |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控√；其他（ ） |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 4 | 同现状监测 | 3年一次 |  |
|  | 信息公开指标 | 同现状监测 |  |
| 评价结论 | 可行 |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表 |

## 6.7环境风险预测与评价

6.7.1目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态环境系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）等文件的相关要求，为了避免和控制事故的发生，需对本项目运行过程中可能发生的事故环境影响进行预测评价，并提出本项目的风险防范措施和事故应急预案，强化应急环境监测要求。

6.7.2 环境风险评价程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价程序详见下图。

图6.7-1 环境风险评价工作程序图

6.7.3环境风险调查

#### 6.7.3.1 建设项目风险源调查

按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）要求，从危险物质、生产设施、有毒有害物质扩散途径及可能受影响的环境保护目标等方面识别环境风险。

风险识别范围界定为本项目所涉及的原辅材料、产品及“三废”等，生产设施等环节的风险。原、辅材料及产品运输交由专业运输企业承担。

1、物质危险性质识别

项目主要原辅材料、燃料、中间产品、产品、副产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等情况见表6.7-1。

表6.7-1项目主要原辅材料、产品等情况一览表

| 序号 | 名称 | 形态 | 包装方式 | 年用量/产生量（t/a） | 最大储存量（t） | 储存场所 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸次生/伴生物 |
| 72 | CO | 气态 | / | / |  | 罐区 | / |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的化学品中属于环境风险物质见表6.7-2，风险物质主要分布于装置区、罐区、危废仓库。

表6.7-2项目危险性物质识别结果一览表

| 物质名称 | 易燃性 | 毒理性 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 物质性质 | 判定结果 | 物质性质 | 判定结果 |  |
|  | 沸点（℃） | 闪点（℃） |  |  |  |  |

2、生产系统危险性识别

（1）危险单元划分

根据建设项目工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，划分成如下4个危险单元，详见表6.7-3和图6.7-2。

表6.7-3本项目危险单元划分结果表

| 序号 | 危险单元 |
| --- | --- |
| 1 | 甲类车间 |
| 2 | 甲类罐区 |
| 3 | 甲类库及易制毒品库 |
| 4 | 危废仓库 |

（2）危险单元内危险物质最大存在量

结合物质危险性识别，危险单元内各危险物质（根据导则附录B识别）最大存在量详见表6.7-4。

表6.7-4本项目危险单元内各危险物质最大存在量

| 序号 | 危险单元 | 危险物质 | 最大存在量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类车间 |  |  |
| 2 | 甲类罐区 |  |  |
| 3 | 甲类库 |  |  |
| 4 | 危废仓库 |  |  |

注：生产场所最大存在量是小时在线量计算得到。

（3）生产系统危险性识别

本改扩建项目不涉及危险工艺，生产过程中的潜在风险主要为：火灾、爆炸等，生产过程危险性如下表所示。

表6.7-5各生产单元潜在风险分析

| 危险单元 | 潜在风险源 | 主要危险物质 | 危险性 | 存在条件、转化为事故的触发因素 | 是否为重点风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲类车间 | 反应釜 | 八甲基环四氧烷、异丙醇、浓硫酸、醋酸乙酯、N，N-二甲基甲酰胺（DMF）、乙酸、醋酸酐 | 火灾、爆炸、泄漏 | 操作时升温速度过快或加热温度过高；反应系统压力骤升；遇明火 | 否 |
| 甲类罐区 | 储罐 | CO、八甲基环四氧烷、异丙醇、醋酸乙酯、N，N-二甲基甲酰胺（DMF） | 泄漏、火灾 | 腐蚀、误操作、管道破损，导致泄漏，遇明火 | 是 |
| 甲类仓库 | 化学品包装桶 | 浓硫酸、乙酸、醋酸酐、醋酸乙酯、N，N-二甲基甲酰胺（DMF） | 泄漏、火灾 | 腐蚀、误操作、包装桶破损，导致泄漏，遇明火 | 否 |
| 危废仓库 | 危废 | 冷凝废液、洗釜残液、脱附冷凝液、 | 燃爆危险性、毒性、泄漏、火灾 | 暂存时间长，防渗材料破裂 | 否 |

3、危险物质向环境转移的途径识别

根据技改项目物质及生产系统危险性识别结果，分析环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径和影响分析如下表6.7-6。

表6.7-6环境风险事故及危险物质向环境转移途径识别

| 环境风险事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 污染物转移途径 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 排水系统 | 土壤、地下水 |
| 泄漏 | 生产装置、储存系统 | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态物料 | / | 漫流 | 渗透、吸收 |
|  |  |  | / | 生产废水、清下水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 火灾、爆炸引发的次/伴生污染 | 生产装置、储存系统 | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |

4、风险识别小结

本项目环境风险识别结果汇总见表6.7-7。

表6.7-7环境风险识别汇总一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类车间 | 反应釜 | 八甲基环四氧烷、异丙醇、浓硫酸、醋酸乙酯、N，N-二甲基甲酰胺（DMF）、乙酸、醋酸酐 | 泄漏、火灾、爆炸引发的次/伴生污染 | 泄漏后物料及消防废水没有按要求收集，或风险防范设施失灵进入地表、土壤及地下水环境，伴生/次生毒物向大气扩散 | 长江、地下水、周边居民 |
| 2 | 甲类罐区 | 储罐 | 八甲基环四氧烷、异丙醇、醋酸乙酯、N，N-二甲基甲酰胺（DMF）、CO |  |  | 长江、地下水、周边居民 |
| 3 | 甲类仓库 | 化学品包装桶 | 浓硫酸、乙酸、醋酸酐、醋酸乙酯、N，N-二甲基甲酰胺（DMF） | 泄漏、火灾、爆炸引发的次/伴生污染 |  | 长江、地下水、周边居民 |
| 4 | 危废仓库 | 危废 | 冷凝废液、洗釜残液、脱附冷凝液、实验室废液 | 泄漏 | 泄漏后物料及消防废水没有按要求收集，或风险防范设施失灵进入地表及地下水环境，影响地表、土壤及地下水环境 | 长江、地下水 |

#### 6.7.3.2 环境敏感目标调查

根据危险物质可能的影响途径，本项目环境敏感目标见表2.4-2及图2.4-1。

6.7.4环境风险潜势判断

#### 6.7.4.1建设项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1、危险物质数量与临界量比值（Q）：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

（1）当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

（2）当企业存在多种环境风险物质时，则按式（1）计算物质数量与其临界量比值（Q）：

（1）

式中：q1，q2，...，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。根据本项目所涉及的环境风险物质计算本项目Q值，结果见下表。

表6.7-8本项目Q值确定表

| 序号 | 名称 | 组分规格 | 危险特性 | 最大储存量t | 临界量t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲基硅氧烷混合环体* | 八甲基环四硅氧烷93%；十甲基环五硅氧烷6.5%；八甲基环四硅氧烷0.5 % | 易燃 | 42.12 | 5 | 8.424 |
| 2 | 浓硫酸 | 98% | 强氧化性 | 2 | 10 | 0.2 |
| 3 | 异丙醇 | 99% | 易燃 | 15.09 | 10 | 1.509 |
| 4 | 乙酸 | 99% | 易燃 | 1.005 | 10 | 0.1005 |
| 5 | 醋酸乙酯 | 99% | 易燃 | 1.42 | 10 | 0.142 |
| 6 | N，N-二甲基甲酰胺（DMF） | 99% | 易燃 | 0.74 | 10 | 0.074 |
| 7 | 八甲基环四硅氧烷 | 98% | 易燃 | 37.5 | 10 | 3.75 |
| 8 | 醋酸酐 | 98% | 易燃 | 18.09 | 10 | 1.809 |
| 9 | 冷凝废液 | CODCr浓度≥10000mg/L | 对水体有害 | 10 | 10 | 1 |
| 10 | 洗釜残液 | CODCr浓度≥10000mg/L | 对水体有害 | 8 | 10 | 0.8 |
| 11 | 脱附冷凝液 | CODCr浓度≥10000mg/L | 对水体有害 | 3 | 10 | 0.3 |
| 12 | 实验室废液 | CODCr浓度≥10000mg/L | 对水体有害 | 1 | 10 | 0.1 |
| 项目Q值Σ | 18.2085 |

注：二甲基硅氧烷混合环体最大储存量为根据八甲基环四硅氧烷浓度核算纯物质的量。

综上，本项目属于10≤Q＜100。

2、行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表6.7-9评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表6.7-9 行业及生产工艺

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa |
| b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评级 |

通过分析项目所属行业及生产工艺特点，上表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。本项目生产工艺虽涉及聚合反应，但聚合反应的温度为120℃左右，压力为常压，所以本工艺不列入聚合工艺。本项目M值计算如下表所示。

表6.7-10建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲类罐区 | 危险物质贮存储罐 | 1 | 5 |
| 2 | 甲类库、危废仓库 | 涉及危险物质使用、贮存 | 1 | 5 |
| 项目M值Σ | 10 |

由上表计算可知，技改项目5<M≤10，以M3表示。

3、危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表6.7-11 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

建设项目10≤Q＜100、M值为M3，因此危险物质及工艺系统危险性等级判定为P3。

#### 6.7.4.2 环境敏感程度（E）的分级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D进行环境敏感程度（E）的等级划分。本项目环境敏感特征见下表：

表6.7-12 建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边5km范围内 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 沙洲医院 | NE | 3200 | 医疗卫生 | 约50个床位（按100人计） |
|  | 2 | 护漕港中学 | NE | 2400 | 文化教育 | 约1500人 |
|  | 3 | 福民村 | NE | 1600 | 居住区 | 约4500人 |
|  | 4 | 元丰社区 | NE | 2200 | 居住区 | 约5600人 |
|  | 5 | 双丰村 | NE | 3100 | 居住区 | 约3500人 |
|  | 6 | 小明沙村 | NE | 3500 | 居住区 | 约3500人 |
|  | 7 | 德丰社区 | NE | 2750 | 居住区 | 约6981人 |
|  | 8 | 学前小区 | NE | 2400 | 居住区 | 约2500人 |
|  | 9 | 新套村 | NE | 3600 | 居住区 | 约4500人 |
|  | 10 | 永兴村 | NE | 3600 | 居住区 | 约4000人 |
|  | 11 | 张家港市白云学校 | NE | 4000 | 文化教育 | 约1200人 |
|  | 12 | 东海粮油 | E | 1600 | 企业/粮油加工 | 约2100人 |
|  | 13 | 晨阳村 | SE | 2900 | 居住区 | 约3600人 |
|  | 14 | 今日新城 | SW | 4400 | 居住区 | 约2400人 |
|  | 15 | 长江花苑 | SW | 4900 | 居住区 | 约2500人 |
|  | 16 | 金桥花园 | SW | 4900 | 居住区 | 约1000人 |
|  | 17 | 金都二期 | SW | 4800 | 居住区 | 约2300人 |
|  | 18 | 中德社区 | SW | 4800 | 居住区 | 约1500人 |
|  | 19 | 中港社区 | SW | 4980 | 居住区 | 约1000人 |
|  | 20 | 安定新村 | SW | 5000 | 居住区 | 约300人 |
|  | 21 | 中南社区 | SW | 4840 | 居住区 | 约500人 |
|  | 22 | 朝南村 | E | 3870 | 居住区 | 约5000人 |
|  | 23 | 桥头村 | SE | 4600 | 居住区 | 约4000人 |
|  | 24 | 龙潭村 | SE | 4900 | 居住区 | 约1800人 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 | / |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 | 约65881人 |
|  | 大气环境敏感程度E 值 | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km |
|  | 1 | 长江 | Ⅲ类水体 | / |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | 长江（张家港市）重要湿地 | 湿地 | / | 1800 |
|  | 地表水环境敏感程度E值 | E1 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | / | / | / | D1 | / |
|  | 地下水环境敏感程度 E 值 | E2 |

#### 6.7.4.3 风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表6.7-13确定环境风险潜势。

表6.7-13 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6.7-14确定本项目评价工作等级，等级判定结果见表6.7-15。

表6.7-14 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

表6.7-15 建设项目环境风险评价等级判定结果

| 环境要素 | 环境敏感度 | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境风险潜势 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | E1 | P3 | Ⅲ | 二 |
| 地表水 | E1 | P3 | III | 二 |
| 地下水 | E2 | P3 | Ⅲ | 二 |

6.7.5 风险事故情形分析

（1）概率分析

泄漏事故类型如容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等泄漏频率采用风险导则（HJ169-2018）附录E.1，详见表6.7-16。

表6.7-16  泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-6/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 5.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |

（2）风险事故情形设定

通过对本项目涉及的风险物质、生产工艺、安全管理等情况的分析，评价认为本项目可能发生的突发环境事件情景见表6.7-17。

表6.7-17  可能发生的环境风险事故情景

| 序号 | 事故情景 | 可能引起的突发环境事件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲类车间 | 进料管及阀件破裂，物料泄漏及消防废水没有按要求收集，或风险防范设施失灵，物料扩散、污染周边大气及地下水环境 |
| 2 | 输送管道泄漏 | 管道及阀件破损，化学品泄漏，物料泄漏及消防废水没有按要求收集，或风险防范设施失灵，污染周边及地下水环境。 |
| 3 | 储罐泄漏 | 罐及阀件破裂，物料泄漏遇明火引起火灾，次生的CO向大气扩散影响大气环境，消防废水没有按要求收集，或风险防范设施失灵，污染周边大气及地下水环境。 |
| 4 | 危废泄漏 | 冷凝废液、洗釜残液、脱附冷凝液桶破裂，物料泄漏及消防废水没有按要求收集，或风险防范设施失灵，污染周边及地下水环境 |

由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表的事故情形分析可为风险管理提供依据。

（3）最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

由于本项目风险物质中八甲基环四硅氧烷使用量较大，其具有易燃性，一旦泄漏影响较大，对环境空气、地表水体、地下水体影响较大，因而选取八甲基环四硅氧烷储罐泄漏及泄漏后火灾爆炸次伴生事故作为最大可信事故进行定量预测。

6.7.6 源项分析

#### 6.7.6.1 八甲基环四硅氧烷储罐泄漏源强

1、液体泄漏速率

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，泄漏孔径为10mm孔径的概率最大，本次储罐裂口半径取10mm，经过紧急处理后，可以使物料停止泄漏。

液体泄漏速率计算公式如下：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m3；

g——重力加速度，9.81m/s2；

h——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，按表6.7-18选取。

A——裂口面积，m2。

表6.7-18   液体泄露系数（Cd）

| 雷诺数Re | 裂口形状 |
| --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| >100 | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤100 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

八甲基环四硅氧烷储罐泄漏属于常压泄漏，单罐容积为50m3，介质压力为1个标准大气压；裂口半径取10mm，则裂口面积A为3.14×10-4m2。

表6.7-19  泄露源项计算结果

| 符号 | 含义 | 单位 | 八甲基环四硅氧烷 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.000314 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 0.96×103 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 常压 |
| Pa | 环境压力 | Pa | 常压 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 5.23 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 1.98 |
| / | 泄露时间 | s | 600 |
| / | 泄漏量 | kg | 1188 |

2、液体蒸发速率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发，八甲基环四硅氧烷常压下沸点大于环境气温，泄漏后的物质主要以质量蒸发进入大气中。液体质量蒸发速度Q3按下式计算：

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，在不同稳定度下的取值见表6.7-20；

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数；J/mol·k；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表6.7-20  不同大气稳定度下的液池蒸发模式参数表

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

有毒物质的物料蒸发速率具体计算结果见表6.7-21。

表6.7-21  泄漏事故源强一览表

| 符号 | 含义 | 单位 | 八甲基环四硅氧烷 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | F稳定度 |
| P | 液体表面蒸汽压 | Pa | 213.3 |
| M | 分子量 | kg/mol | 0.297 |
| R | 气体常数 | J/(mol·k) | 8.314 |
| T0 | 环境温度 | K | 298 |
| u | 风速 | m/s | 1.5 |
| r | 液池半径 | m | 15.8 |
| Q | 质量蒸发速率 | kg/s | 0.038 |

#### 6.7.6.2  火灾爆炸次伴生事故

八甲基环四硅氧烷发生泄漏时，遇明火、高热或达爆炸极限会发生火灾爆炸，八甲基环四硅氧烷容器泄漏后采取措施进行收容，后期未完全收容的八甲基环四硅氧烷由于遇到明火发生了火灾爆炸，并次伴生一氧化碳等污染物。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，次生CO产生量按下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量，取85%（本项目根据实际含量计算）；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%（本项目取6.0%）；

Q——参与燃烧的物质量，t/s。

表6.7-22  CO产生量计算

| 序号 | 名称 | 八甲基环四硅氧烷 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C | 32.3% |
| 2 | q | 6% |
| 3 | Q | 0.00194t/s |
| 4 | G一氧化碳 | 0.088kg/s |

#### 6.7.6.3 地下水污染物源项

当泄漏发生15min后采取有效措施阻止泄漏，考虑罐区防渗系统老化向土壤级地下水迁移的情形。以90%的物料能够收容计，则渗漏到土壤进入地下水八甲基环四硅氧烷瞬时注入量为118kg。由于八甲基环四硅氧烷没有相应的质量标准，因此本次预测将八甲基环四硅氧烷折算成 COD，浓度为1600000mg/L，用高锰酸盐指数（耗氧量）作为泄漏事故下环境风险分析因子，多年的数据积累表明高锰酸盐指数（耗氧量）一般来说是COD的40%～50%，因此高锰酸盐指数浓度为800000mg/L。地下水污染物源项见下表。

表6.7-23废水收集罐泄漏状况下渗废水源强

| 污染物 | 高锰酸盐指数（耗氧量） |
| --- | --- |
| 污染物浓度（mg/L） | 800000 |
| 污染源强（kg） | 118 |

6.7.7 风险预测与评价

#### 6.7.7.1 有毒有害物质在大气中的扩散

1、泄漏事故风险预测

根据附录G中G.2推荐的理查德森数判定八甲基环四硅氧烷性质。判定烟雨团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断。Ri的概念公式为：

Ri是流体动力学参数。由于污染物排放时间Td>污染物到达最近受体的时间T，本次理查德森数的计算选用连续排放形式。计算公式如下：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

计算得八甲基环四硅氧烷Ri=0.028＜1/6，为轻质气体，选用AFTOX模型进行有毒有害物质在大气中的扩散预测。本项目大气环境风险评价等级为二级，选取最不利气象条件进行后果预测，预测模型主要参数见表6.7-24。

表6.7-24大气预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 120.472169 |
|  | 事故源纬度/（°） | 31.977138 |
|  | 事故源类型 | 八甲基环四硅氧烷泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0000 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |

预测结果见表6.7-25、6.7-26，在事故发生地的最不利气象条件下，八甲基环四硅氧烷浓度均未达到毒性终点浓度，对敏感目标影响较小。

表6.7-25 最不利象条件下八甲基环四硅氧烷泄漏最大浓度

| 距离（m） | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） |
| 10 | 0.1111 | 229.74 |
| 60 | 0.6677 | 247.14 |
| 110 | 1.222 | 113.04 |
| 160 | 1.778 | 65.73 |
| 210 | 2.333 | 43.56 |
| 260 | 2.889 | 31.283 |
| 310 | 3.444 | 23.72 |
| 360 | 4.00 | 18.7 |
| 410 | 4.556 | 15.183 |
| 460 | 5.111 | 12.61 |
| 560 | 6.222 | 9.168 |
| 660 | 7.333 | 7.012 |
| 760 | 8.444 | 5.565 |
| 860 | 9.556 | 4.542 |
| 960 | 13.667 | 3.789 |
| 1060 | 15.778 | 3.217 |
| 1160 | 16.889 | 2.694 |
| 1260 | 18.00 | 2.416 |
| 1360 | 19.111 | 2.103 |
| 1460 | 21.222 | 1.904 |
| 1560 | 22.333 | 1.745 |
| 1660 | 23.44 | 1.607 |
| 1760 | 24.556 | 1.488 |
| 1860 | 25.667 | 1.383 |
| 1960 | 26.778 | 1.291 |
| 2060 | 27.889 | 1.208 |
| 2160 | 29.00 | 1.134 |
| 2260 | 30.111 | 1.068 |
| 2360 | 31.222 | 1.007 |
| 2460 | 32.333 | 0.953 |
| 2560 | 33.444 | 0.903 |
| 2660 | 34.555 | 0.857 |
| 2760 | 35.667 | 0.815 |
| 2860 | 36.778 | 0.776 |
| 2960 | 37.889 | 0.74 |
| 3060 | 39.00 | 0.706 |
| 3160 | 40.111 | 0.674 |
| 3260 | 41.222 | 0.645 |
| 3360 | 42.333 | 0.617 |
| 3460 | 43.444 | 0.591 |
| 3560 | 44.555 | 0.567 |
| 3660 | 45.667 | 0.544 |
| 3760 | 46.778 | 0.523 |
| 3860 | 47.889 | 0.502 |
| 3960 | 49.00 | 0.483 |
| 4060 | 50.111 | 0.464 |
| 4160 | 51.222 | 0.447 |
| 4260 | 52.333 | 0.431 |
| 4360 | 53.444 | 0.415 |
| 4460 | 54.555 | 0.4 |
| 4560 | 55.667 | 0.386 |
| 4660 | 56.778 | 0.371 |
| 4760 | 57.889 | 0.36 |
| 4860 | 59 | 0.347 |
| 4960 | 60.111 | 0.336 |

表6.7-26  最不利情况下泄漏事故风险预测结果表

| 危险物质 | 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 八甲基环四硅氧烷 | 毒性终点浓度-1 | 1600 | 0 | 0 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 830 | 0 | 0 |
|  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 沙洲医院 | 0 | 0 | 0 |
|  | 护漕港中学 | 0 | 0 | 0 |
|  | 福民村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 元丰社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 双丰村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小明沙村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 德丰社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 学前小区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 新套村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 永兴村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 张家港市白云学校 | 0 | 0 | 0 |
|  | 东海粮油 | 0 | 0 | 0 |
|  | 晨阳村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 今日新城 | 0 | 0 | 0 |
|  | 长江花苑 | 0 | 0 | 0 |
|  | 金桥花园 | 0 | 0 | 0 |
|  | 金都二期 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中德社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中港社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 安定新村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中南社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 朝南村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 桥头村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 龙潭村 | 0 | 0 | 0 |

2、火灾爆炸次伴生事故

采用理查德森数判断，次伴生一氧化碳烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散计算建议采用AFTOX 模型。预测模型主要参数详见表 6.7-27。

表6.7-27大气预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 120.472169 |
|  | 事故源纬度/（°） | 31.977138 |
|  | 事故源类型 | 火灾爆炸次伴生 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0000 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |

采用相应模型进行计算事故影响，最不利气象条件不同距离处有毒有害物质最大浓度详见表 6.7-28、6.7-29。

表6.7-28 最不利象条件下一氧化碳最大浓度

| 距离（m） | 最不利气象条件 |
| --- | --- |
|  | 浓度出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） |
| 10 | 0.111 | 2270.2 |
| 60 | 0.667 | 737.8 |
| 110 | 1.222 | 295.2 |
| 160 | 1.778 | 162.1 |
| 210 | 2.333 | 104.08 |
| 260 | 2.889 | 73.244 |
| 310 | 3.444 | 54.759 |
| 360 | 4.00 | 42.727 |
| 410 | 4.556 | 34.417 |
| 460 | 5.111 | 28.414 |
| 560 | 6.222 | 20.464 |
| 660 | 7.333 | 15.55 |
| 760 | 8.444 | 12.281 |
| 860 | 9.556 | 9.985 |
| 960 | 10.667 | 8.305 |
| 1060 | 11.778 | 7.034 |
| 1160 | 12.889 | 6.048 |
| 1260 | 14.000 | 5.265 |
| 1360 | 20.111 | 4.631 |
| 1460 | 21.222 | 4.136 |
| 1560 | 22.333 | 3.786 |
| 1660 | 23.444 | 3.485 |
| 1760 | 25.556 | 3.224 |
| 1860 | 26.667 | 2.994 |
| 1960 | 27.778 | 2.792 |
| 2060 | 29.889 | 2.613 |
| 2160 | 31.00 | 2.453 |
| 2260 | 32.11 | 2.309 |
| 2360 | 33.222 | 2.179 |
| 2460 | 35.333 | 2.062 |
| 2560 | 36.444 | 1.955 |
| 2660 | 37.556 | 1.857 |
| 2760 | 38.667 | 1.768 |
| 2860 | 38.778 | 1.685 |
| 2960 | 39.889 | 1.610 |
| 3060 | 41.00 | 1.539 |
| 3160 | 42.111 | 1.474 |
| 3260 | 43.22 | 1.414 |
| 3360 | 44.333 | 1.357 |
| 3460 | 45.444 | 1.304 |
| 3560 | 46.556 | 1.255 |
| 3660 | 47.667 | 1.208 |
| 3760 | 48.778 | 1.164 |
| 3860 | 49.889 | 1.123 |
| 3960 | 51.00 | 1.084 |
| 4060 | 52.11 | 1.047 |
| 4160 | 53.222 | 1.012 |
| 4260 | 54.333 | 0.979 |
| 4360 | 55.445 | 0.947 |
| 4460 | 56.556 | 0.917 |
| 4560 | 57.667 | 0.888 |
| 4660 | 58.778 | 0.861 |
| 4760 | 59.889 | 0.835 |
| 4860 | 61.00 | 0.810 |
| 4960 | 62.111 | 0.786 |

表6.7-29  最不利情况下次生/伴生事故风险预测结果表

| 危险物质 | 指标 | 浓度值/（mg/m3） | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 毒性终点浓度-1 | 380 | 90 | 1.00 |
|  | 毒性终点浓度-2 | 95 | 210 | 2.333 |
|  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度（mg/m3） |
|  | 沙洲医院 | 0 | 0 | 0 |
|  | 护漕港中学 | 0 | 0 | 0 |
|  | 福民村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 元丰社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 双丰村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小明沙村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 德丰社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 学前小区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 新套村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 永兴村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 张家港市白云学校 | 0 | 0 | 0 |
|  | 东海粮油 | 0 | 0 | 0 |
|  | 晨阳村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 今日新城 | 0 | 0 | 0 |
|  | 长江花苑 | 0 | 0 | 0 |
|  | 金桥花园 | 0 | 0 | 0 |
|  | 金都二期 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中德社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中港社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 安定新村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中南社区 | 0 | 0 | 0 |
|  | 朝南村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 桥头村 | 0 | 0 | 0 |
|  | 龙潭村 | 0 | 0 | 0 |

图6.7-1  CO浓度达到评价标准时的最大影响范围图

由以上预测结果可知，拟定事故情形条件下，火灾次生/伴生CO在最不利相条件下CO超过毒性终点浓度-1的影响半宽为90m，超过毒性终点浓度-2的影响半宽为210m，敏感目标无超标点，见图6.7-1。

因此，拟定事故情形条件下，八甲基环四硅氧烷储罐泄漏及火灾次生/伴生CO对敏感目标的影响较小。

#### 6.7.7.2 有毒有害物质在水环境中的运移扩散

1、有毒有害物质在地面水环境中的运移扩散

假定事故状态下，厂区雨水阀门开启，事故废水会通过雨水管网进入附近的十字港，因此本环评要求，厂区保持雨水排放口截流阀关闭，仅在保证无事故废水排放情况下开启，因此，本项目事故废水不会通过雨水排口进入周边水体，对周边水体影响较小。

2、有毒有害物质在地下水环境中的运移扩散

本项目地下水环境风险考虑八甲基环四硅氧烷泄漏，罐区防渗系统老化向土壤级地下水迁移的情形。采用高锰酸盐指数（耗氧量）作为泄漏事故下环境风险分析因子，高锰酸盐指数浓度为800000mg/L。

采用《环境影响评价技术导则地下水环境》附录中推荐的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源公式计算八甲基环四硅氧烷储罐泄漏在地下水中高锰酸盐指数的运移扩散。为考虑泄漏对区域地下水的最大影响程度，假定本项目不考虑污染物衰减、吸附解析作用及化学反应，根据本项目所在地的地质勘察数据，并参考张家港市地下水环境影响评价中水文地质参数试验结果，确定相关的模型参数见表6.5-1。

经计算，八甲基环四硅氧烷储罐泄漏后，地下水流向下游高锰酸盐指数浓度分布计算结果见表6.7-30。发生泄漏时其下游5m至30m处的高锰酸盐指数浓度1000d时候的最大贡献值分别为36.6mg/L（5m处），当污染物迁移至下游30m处，高锰酸盐指数浓度浓度贡献值为1.24mg/L。对照地下水标准，30m处1000d的地下水中高锰酸盐指数浓度贡献值满足II类水质标准要求（耗氧量，2.0mg/L），且污水池下游30m范围在厂界内，该范围内不存在居民取用水等敏感目标，因此罐区泄漏事故对地下水环境的影响较小。

由于泄漏发生后短期及短距离内污染物浓度增加明显，因此，要加强防范措施，及时维护储罐及罐区防渗系统，将泄漏事故降至最低。

表6.7-30储罐泄漏污染物不同时间对地下水的影响结果

| 时间（d） | 预测因子 | 浓度贡献值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 距离5m | 距离10m | 距离25m | 距离30m |
| 100 | 高锰酸盐指数 | 165 | 4.3 | 4.53E-11 | 7.38E-17 |
| 1000 |  | 36.6 | 33.9 | 4.10 | 1.24 |

#### 6.7.7.3 环境风险评价结论

选用AFTOX模型进行泄漏、火灾次生污染物在大气中的扩散预测，预测结果显示，在最不利条件下，八甲基环四硅氧烷储罐泄漏，污染物浓度均未达到毒性终点浓度，对敏感目标影响较小。火灾次生/伴生CO在最不利气相条件下CO超过毒性终点浓度-1的影响半宽为90m，超过毒性终点浓度-2的影响半宽为210m，敏感目标无超标点。

罐区发生泄漏时其下游5m至30m处的高锰酸盐指数浓度1000d时候的最大贡献值分别为36.6mg/L（5m处），当污染物迁移至下游30m处，高锰酸盐指数浓度浓度贡献值为1.24mg/L。对照地下水标准，30m处1000d的地下水中高锰酸盐指数浓度贡献值满足II类水质标准要求（耗氧量，2.0mg/L），且污水池下游30m范围在厂界内，该范围内不存在居民取用水等敏感目标，因此罐区泄漏事故对地下水环境的影响较小。

因此，发生事故时，各污染物对周边环境影响较小。可以通过风险防范措施的设立，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合企业在下一步运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接收水平。

#### 6.7.7.4 环境风险措施

企业现有风险防范措施有效可行，本次改扩建项目增加部分储罐，生产设备、生产工艺、罐区需要补充风险防范措施，本项目需要补充的风险防范措施如下。

表6.7-31  依托并补充的风险防范措施

| 项目 | 规模 | 实施情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 硅氢反应釜、聚醚反应釜、硅油反应釜 | 依托现有 | 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置本项目各生产装置与厂区内现有罐区、建构筑物之间的防火间距。 |
| 废气处理设设施 | 工艺挥发性有机废气和罐区废气经“二级冷凝+二级活性炭吸附处理”，最终通过15m 1#（DA002）排气筒排放。 | 依托现有 | 企业废气处理设施运行实施台账管理制度，一旦发现废气处理设施运转不正常，即刻通知相关工段做好停工、停产准备，并组织运行维护人员对废气处理设施进行维修，在废气处理设施正常运转前、相关工段不得投入生产。企业定期对废气处理设施进行正常的维护，尽量减少废气的事故性排放。 |
| 大气环境风险防范措施 | 设置PLC控制系统、电视监控设施、自动联锁装置 | 依托并补充现有 | 发生泄漏、火灾、爆炸事故时，及时按照应急预案，采取应急措施，做好应急疏散与安置工作。本项目生产过程中涉及部分易燃、有毒等有害原辅料的使用，储存在现有仓库中的物料泄漏后，即刻用现有应急资源（如吸附站等）对泄漏的物料进行收集、吸收，以免泄漏的物料逸散至外环境。 |
| 事故废水环境风险防范措施 | （1）罐区四周设有围堰，可用于拦截储罐泄漏产生的液体及事故废水。（2）公司设有1个容积为2182m3事故池。（3）安装污水自动计量装置，设置pH、COD在线监测装置，并与苏州市张家港生态环境局联网。雨水排口设置pH、COD在线监测装置，采用强排模式，并与苏州市张家港生态环境局联网。 | 依托 | 构筑“单元—厂区—园区/区域”的环境风险防控体系，确保事故状态下，事故废水不出厂界，进入事故池收集。厂区内的雨水管道、污水管网、事故水收集系统已达到严格分开。厂内一旦发生事故，事故水通过管道收集进入应急池中，关闭雨水、污水阀门，确保事故状态下，废水不外排。本项目不新增生产用地、不新增事故废水的排放量、不会增大事故废水外排的风险，因此本项目实施后全厂事故废水环境风险防范措施依托现有。 |
| 地下水环境风险防范措施 | 源头控制和分区防渗措施 | 依托并补充现有 | 生产车间、仓库、储罐区、初期雨水池、应急事故池、危废仓库、实验室等区域为重点防渗区，应采取防渗设计。对厂区其他区域为一般防渗区，对厂区其他区域实行地面硬化（防渗水泥）。具体防渗要求见“7.5地下水保护要求”章节。本项目生产车间及罐区等依托现有，现有车间及罐区地面已做硬化及防腐、防渗处理。本项目新增储罐安装中，注意对现有罐区地面反腐、防渗层的保护，一旦发现防腐、防渗层破损，及时对破损处进行修补。 |
| 风险监控及应急监测系统 | 设施风险监控和应急物资 | 依托并补充现有 | 设置车间工艺反应温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁系统；紧急停车系统；安全泄放系统等；对于储罐区安装液位上限报警装置等；地下水设置监测井进行跟踪监测；全厂配备视频监控。配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。目前本公司已配备的应急物资基本可以满足本项目所需，本项目建成后，企业将根据本项目的特点有针对性地补充部分应急物资以满足本项目的应急需要。 |
| 应急预案 | 根据苏环办[2020]101号对应急预案进行修编 | 依托现有并应急预案进行修编 | 本项目建成后，企业将针对本次建设后的内容对应急预案进行修编，修编的主要内容包括：环境风险等级、专项应急预案、现场处置预案、现场应急处置卡、应急物资情况等，并将修编后的应急预案报送相关部门进行重新备案。 |
| 其他措施 | 卫生防护设施、危险品管理 | 依托并补充现有 | 按规定配备卫生防护设施，加强与园区的对接与联动，按要求配备消防器材、防毒器材，补充、完善危险品警示标志。 |

#### 6.7.7.5 环境风险评价自查表

本项目环境风险评价自查表详见表6.7-32。

表6.7-32 本项目环境风险评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 二甲基硅氧烷混合环体* | 浓硫酸 | 异丙醇 | 乙酸 | 醋酸乙酯 | N，N-二甲基甲酰胺 | 八甲基环四硅氧烷 | 醋酸酐 | 冷凝废液 | 浓洗釜残液 | 脱附冷凝液 | 实验室废液 |
|  |  | 最大储量/t | 42.12 | 2 | 15.09 | 1.005 | 1.42 | 0.74 | 37.5 | 18.09 | 10 | 8 | 3 | 1 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数1520 | 5km范围内人口数65881 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | /人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1 | F2√ | F3□ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1√ | S2 | S3□ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1 | G2 | G3√ |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1 | D2 | D3√ |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q1<1□ | 1≤Q<10□ | 10≤Q≤100√ | Q≥100 |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3( | M4□ |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3( | P4□ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1√ | E2□ | E3□ |
|  | 地表水 | E1√ | E2□ | E3□ |
|  | 地下水 | E1□ | E2√ | E3□ |
| 环境风险潜势 | IV+□ | Ⅳ□ | III( | II□ | I□ |
| 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ | 简单分析 |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害√ | 易燃易爆√ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |
|  | 影响途径 | 大气√ | 地表水√ | 地下水√ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法□ | 计算法√ | 经验估算法√ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB√ | AFTOX√ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 最不利条件下，八甲基环四硅氧烷均未达到毒性终点浓度；火灾次生/伴生CO在最不利气相条件下CO超过毒性终点浓度-1的影响半宽为90m，超过毒性终点浓度-2的影响半宽为210m，敏感目标无超标点 |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标永顺圩河，到达时间/h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间/d |
|  |  | 最近环境敏感目标/，到达时间/d |
| 重点风险防范措施 | 项目已从大气、事故废水、地下水等方面明确了防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、消减、监测等措施，提出风险监控及应急监测系统，以及建立与园区对接、联动的风险防范体系 |
| 评价结论与建议 | 综上分析可知建设项目环境风险可实现有效防控，但应根据拟建项目环境风险可能影响的范围与程度，采取措施进一步缓解环境风险，并开展环境影响后评价。 |
| 注：“□”为勾选，“”为填写项 |

## 6.8  生态影响分析

6.8.1生态环境现状

6.8.1.1 陆域生态环境现状

（1）项目所在地资源调查及评价

张家港保税区位于长江边，土壤大多由长江冲击母质形成，经长期耕作成为熟化的农业土壤，可分为古老冲击土区和长江新冲击土区，主要有水稻土、潮土、黄棕壤 3 大类。地处中亚热带与北亚热带过渡地区，潜在地带性植被为常绿阔叶树种占优、落叶阔叶树种占一定比例的阔叶混交林。

根据地下水的赋存条件、水理性质与水力特征，可将评价区域内地下水分为松散岩类孔隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水、基岩裂隙水三大类，其中松散岩类孔隙水自浅至深可分为潜水、第Ⅰ承压水、第Ⅱ压水和第Ⅲ承压水。碳酸盐岩类裂隙溶洞水含水岩组主要由石炭、二叠及三叠系灰岩组成。基岩裂隙水含水岩组主要由泥盆系砂岩组成。项目所在地靠近长江，用水基本均从长江地表水取水。

该地区生态环境为人工农业型生态环境，植被以人工栽培的农作物为主。道路和河道两边、村民住宅前后为以绿化为目的种植的树木。野生植物为一些灌木和草类。由于人类活动和生态环境的改变，区内树木和草丛间已无大型野生动物，原有较大的野生动物如獾猪、水獭等极为罕见，可能已灭绝。尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛇类、蛙类等小型动物。区内动物主要为人工饲养的畜禽及鱼塘内人工饲养的鱼蚌。

调查结果表明，本项目周边用地主要为工业厂房、道路、空地，项目范围内无保护类植物种存在，草地植物为芦苇及茅草。

（2）陆生动物分布现状及评价

由于项目区内土地资源开发历史悠久，且程度较高，人为活动频繁，自然生态环境破坏严重，野生动物逐渐失去了其较为适宜的栖息繁衍场所，境内已无大型哺乳类野生动物生存。目前区内常见的野生动物主要包括昆虫类、鼠类、蛇类、两栖类（青蛙等）和一些常见鸟类（喜鹊、麻雀等）等。

6.8.1.2 水域生态环境现状

（1）水生植物及浮游生物资源

张家港所处长江段历年来变迁较多，由于筑堤围垦，江面宽度日趋减少。该区域东侧的长江弯口由于电厂煤灰及淤泥堆积，长江南岸一线因加堤保护沿岸，从而使水生维管束植物失去生存基础，但江河滩头长有芦苇。该江段存在的浮游生物品种如下：绿藻门：单衣藻、实球藻、团藻、胶鞘藻等；兰藻门：兰球藻、隐束藻、胶束藻；硅藻门：新月硅藻、彷垂硅藻、丝状硅藻；甲藻门：裸甲藻、隐藻；金藻门：鱼鳞藻、黄团藻；黄藻门：黄群藻、黄丝藻；原生动物：砂壳虫、瓜形虫、似珍壳虫；轮虫：臂尾轮虫。

（2）水生动物资源

该项目地处的江段位于长江下游，其江面由宽阔趋狭窄，流量大，流速较快，洲滩多，而且距海口处仅 100 公里，具有淡水、咸水及河口性鱼类等多种水生物种群的栖息。

据调查，有 90 余种鱼类，分别隶属于 13 目 25 科，其中鲤科鱼类占 51%，鲍科鱼类占 7%，其它占比例较低的有银鱼科、鲻科、鲈鱼类、鳅科、鳗科、鳢科、塘鳢科及虎鱼科等。从生态习性上可分为三大类群：

过河口鱼类，其中分为溯河回游性鱼类和降海回游性鱼类。前者如鲥鱼、刀鱼、中华鲟等生长在海洋，性成熟时进入长江；后者如鳗鱼则相反，生长育肥在淡水，性成熟时进入海洋繁殖。本类群是长江中具有重要经济价值的水产品种，渔汛集中，产量高，已往占长江水产品产量的 75%。

河口鱼类，如鲻、鲈、舌鳎等，终身生活在咸、淡水交汇处。

淡水鱼类，主要有草、青、鲢、鳙等半回游性鱼类，终身栖息在淡水中，但必须回游到长江中、上游繁殖；其它如鲤、鲫、鳊等生态适应性强，种类多，但在长江的水产品总量中所占比例不大。

该江段是青、草、鲢、鲤四大家鱼活动通道之一，它们通过长江主干流至沿江各湖泊、河汊等水域育肥、过冬后，逆流到上游的重庆至彭泽长约 1695 公里的急流地产卵繁殖。自 1981 年葛洲坝截流后，四大家鱼就溯河至湖北境内的江中生殖。本江段无四大家鱼的产卵场。鲥鱼每年 6 月上旬至 8 月底上溯至江西吉安到新干石口一段的赣江中产卵繁殖。刀鱼是在沿江两岸湖泊中繁殖。江蟹主要集中到咸淡水交汇的长江口产卵。鳗鱼则回游到深海中繁殖。

#### 6.8.1.3  生态湿地调查

湿地是地球上具有多功能的、独特的生态系统，是人类最重要的生存环境之一。湿地分为自然湿地和人工湿地。根据调查，本项目周边环境的自然湿地主要为河流湿地，人工湿地为水田和鱼塘。

根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号）、《张家港市生态空间管控区域调整方案》(苏自然资函[2022]145 号)，本项目不在各类国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域范围内，项目不涉及生态湿地。

6.8.2  营运期生态环境影响简要分析

根据现场踏勘调查，本项目生态影响评价范围内无珍稀濒危动植物，无文物古迹保护单位。本项目在落实以下生态防护措施的前提下，对周边生态环境影响是可以接受的：

（1）本项目应严格落实本次评价制定的分区防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目所涉及的特殊区域（重点污染防治区）主要包括地下管道、生产污水井及各种污水池、生产装置区各类管线、危险废物临时堆场和污水处理设施，根据厂内污染区地面采取防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施后，对土壤、地下水的影响较小。同时本项目建立地下水环境管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施，降低对项目周围生态环境的影响。

（2）本项目制定完备的应急预案并严格执行，设置事故池及事故状态下的截留系统设置，当发生物料泄漏时，能够确保泄漏物料及时收集。降低对项目周围生态环境的影响。

（3）本项目不新增占地，项目产生的污染物均能实现达标排放或得到有效处置，本项目的建设不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。

6.8.3  生态影响评价自查表

本项目生态影响评价自查表见表 6.8-1。

表 6.8-1 生态影响评价自查

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境□（ ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 | 一级□ 二级□ 三级□ 生态影响简单分析☑ |
| 评价范围 | 陆域面积：（0.04）km2 ；水域面积：（ ）km |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集□；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的 生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑； 定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理□； 环境影响后评价□； 其他□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |

## 6.9 碳排放环境影响分析

6.9.1 评价依据

1、《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；

2、《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南(试行)》；

3、企业提供的其他资料。

6.9.2 项目概况

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司年产18000吨聚氨酯用特种硅油、2000吨水性胶黏剂、5000吨特种纺织整理剂（新增），行业为专项化学用品制造。本项目年生产总值约 1.59 亿元。根据现状调查结合《温室气体排放核算与报告要求  第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2015），奥斯佳公司本项目工艺过程产生二氧化碳（CO2），碳排放源主要包括购入电力、购入热力、工业生产过程排放等环节。

本项目碳排放相关资料收集汇总如下表所示。

表6.9-1  本项目碳排放相关资料收集汇总

| 序号 | 项目类别 | 现有项目 | 本项目 | 改扩建后整体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业总产值/万元 | 38089 | 15882.35 | 53971.35 |
| 2 | 工业增加值/万元 | 6930.02 | 3322.78 | 10252.8 |
| 3 | 年购入电量/MWh | 200 | 15 | 215 |
| 4 | 年购入热力/t | 10000 | 4000 | 14000 |
| 5 | 产品总产量/t | 20000 | 17000 | 25000 |
| 6 | 能耗/t标煤 | 799.17 | 160 | 959.17 |

注：表中数据依据项目节能报告提供，并由业主补充。

6.9.3 排放核算

（1） 核算边界

根据《江苏省重点行业建设项目碳排放环境影响评价技术指南(试行)》，报告主体应以企业法人或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告其生产系统产生的温室气体排放。本次核算边界确定为江苏奥斯佳材料科技股份有限公司整体，具体核算范围包括主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房和运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）等。

（2）碳排放核算

根据《温室气体排放核算与报告要求  第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2015），温室气体排放总量计算公式如下：

结合本项目特点，本项目温室气体排放总量计算公式可减化为：

E = E购入热,i+ E购入电,i+ E过程,i

- 购入和输出电力、热力排放

E购入电,i =AD购入电,i×EF电

式中：

E购入电,i—核算单元i购入的电力所产生的二氧化碳排放量，单位为吨二氧化碳(tCO2)；

AD购入电,i—核算期内核算单元i的购入电力，单位为兆瓦时(MWh)；

EF电—区域电网年平均供电排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时(tCO2 /MWh)。电力排放因子实行每年更新，建议采用国家最新发布的电力排放因子，目前最新发布值为0.6829tCO2/MWh，即 EF电=0.6829tCO2/MWh。

根据上述计算公式和参数选取，本项目购入电力的碳排放量见下表。

表6.9-2 项目购入电力的碳排放情况一览表

| 名称 | AD电力 | EF电力 | ECO2-净电 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | tCO2 /MWh | tCO2/a |
| 电 | 现有项目 | 2000 | 0.6829 | 1365.8 |
|  | 本项目 | 150 | 0.6829 | 102.44 |
|  | 技改后全厂 | 2150 | 0.6829 | 1468.24 |

E购入热,i= AD热力,i×EF热

式中：E购入热,i—核算单元i购入的热力所产生的 CO2排放，单位为吨CO2；

AD购入热,i—核算期内核算单元i购入热力，单位为GJ（百万千焦），一吨蒸汽等于0.334(GJ)；

EF热力—热力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/GJ。优先采用供热单位提供的实测数据，没有实测数据的按 0.11t CO2 /GJ 计。

根据上述计算公式和参数选取，本项目购入热力的碳排放量见下表。

表6.9-3 项目购入热力的碳排放情况一览表

| 名称 | AD热力 | EF热 | E购入热 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | t CO2 /GJ | tCO2/a |
| 蒸汽 | 现有项目 | 3340 | 0.11 | 367.4 |
|  | 本项目 | 1336 | 0.11 | 146.96 |
|  | 技改后全厂 | 4676 | 0.11 | 514.36 |

②工业生产过程排放

工业生产过程温室气体排放量EGHG_ 过程等于工业生产过程中不同种类的温室气体排放折算成 CO2当量后的和：

E过程,i=ECO2_ 过程+ EN2O_ 过程×GWPN2O

其中，

ECO2_ 过程= ECO2_ 原料+ ECO2_碳酸盐

EN2O_ 过程= EN2O_ 硝酸+ EN2O_ 已二酸

上式中：ECO2-原料—化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2排放；

ECO2-碳酸盐—碳酸盐使用过程产生的CO2排放；

EN2O-硝酸—硝酸生产过程的N2O排放；

EN2O-硝酸—己二酸生产过程的N2O排放；

现有项目不涉及工业生产过程产生的CO2，本项目不涉及硝酸、己二酸生产和化石燃料和其它碳氢化合物用作原材料产生的CO2，仅涉及碳酸盐使用过程产生的 CO2排放。

碳酸盐使用过程产生的CO2排放根据每种碳酸盐的使用量及其CO排放因子计算：

ECO2_碳酸盐= ∑i（ADi+ Efi+PURi）

式中：ECO2-碳酸盐—碳酸盐使用过程产生的 CO2排放量，单位为吨；

i —碳酸盐的种类；

ADi—碳酸盐i用于原材料、助熔剂和脱硫剂的总消费量，单位为吨；本项目所用碳酸盐为碳酸钠，年用量为84.5t；

Efi 为碳酸盐 i 的CO2排放因子，单位为吨 CO2/吨碳酸盐i；碳酸钠 CO2排放因子选取《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》附录二表 2.3 常见碳酸盐的CO2排放因子缺省值，碳酸钠CO2排放因子为0.4149tCO2/t 碳酸盐；

PURi为碳酸盐i的纯度，单位为%，本项目所用碳酸钠纯度为 99.2%。

ECO2- 碳酸盐=84.5×0.4149×99.2%=34.78t CO2

综上，本项目E过程,i为34.78tCO2。

- 碳排放汇总

E= E过程,i +E购入电,i+E购入热,i

根据上式计算得碳排放总量如下表。

表6.9-4   企业温室气体排放“三本账”核算表

| 核算指标 | 现有项目 | 本项目 | “以新带老”削减量（tCO2） | 企业最终排放量（tCO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量（tCO2） | 排放量（tCO2） | 产生量（tCO2） | 排放量（tCO2） |  |  |
| 温室气体（CO2） | 1733.2 | 1733.2 | 284.18 | 284.18 | 0 | 2017.38 |

6.9.4 碳排放评价

（1）碳排放绩效评价

以国家和省级公开发布碳排放强度基准（标准）作为评价依据，评价建设项目碳排放水平，评价指标包括单位工业增加值碳排放Q工增、单位工业总产值碳排放Q工总、单位产品碳排放Q产品、单位能耗碳排放Q能耗。

①单位工业增加值碳排放

Q 工增=E 碳总÷G 工增

式中：Q 工增—单位工业增加值碳排放，tCO2/万元；

E 碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G 工增—项目满负荷运行时工业增加值，万元。

- 单位工业总产值碳排放

Q 工总=E 碳总÷G 工总

式中：Q 工总—单位工业总产值碳排放，tCO2/万元；

E 碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G 工总—项目满负荷运行时工业总产值，万元。

- 单位产品碳排放

Q产品=E 碳总÷G 产量

式中：Q产品—单位产品碳排放，tCO2/产品产量计量单位；

E碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G 产量—项目满负荷运行时产品产量，以产品产量计量单位表示。

- 单位能耗碳排放

Q能耗=E 碳总÷G 能耗

式中：Q能耗—单位能耗碳排放，tCO2/t标煤计量单位；

E碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G 产量—项目满负荷运行时总能耗（以当量值计），以t标煤计量单位表示。

根据上式计算，具体汇总如下表所示。

表6.9-5   企业碳排放绩效核算表

| 核算边界 | 单位工业增加值碳排放（t/万元） | 单位工业总产值碳排放（t/万元） | 单位产品碳排放（t/t产品） | 单位能耗碳排放（t/t标煤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 | 0.25 | 0.046 | 0.087 | 2.169 |
| 本项目 | 0.086 | 0.018 | 0.012 | 1.776 |
| 扩建后全厂 | 0.197 | 0.037 | 0.08 | 2.103 |
| 碳排放强度基准（标准） | 3.44① | 0.569 | / | / |

注：①参照《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》附录六。

由于无同行业碳排放水平及同行业同类先进企业碳排放绩效，本次参照《浙江省建设项目碳排放评价编制指南(试行)》中行业单位工业增加值碳排放参考值 3.44tCO2/万元。本项目单位工业增加值碳排放强度 0.086tCO2/万元，单位工业增加值碳排放低于参考值。

本项目属化学原料和化学制品制造业，可参照北京市发展和改革委员会发布的《关于发布行业碳排放强度先进值的通知》(京发改[2014]905 号)中行业碳排放先进值化学原料和化学制品制造业为 569.31kgCO2/万元，本项目单位工业总产值碳排放强度18kgCO2/万元。因此，参照《关于发布行业碳排放强度先进值的通知》，本项目在碳排放强度低于行业碳排放先进值。

（2）对项目所在设区市碳排放强度考核的影响分析

项目增加值碳排放对全市单位 GDP 碳排放影响比例按式：

式中：ɑ—项目增加值排放对设区市碳排放强度影响比例；

E碳总—拟建设项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2；

G项目—拟建设项目满负荷运行时年度工业增加值，万元；

Q市—设区市“十四五”末考核年碳排放强度。

由于无法获取设区市“十四五”末考核年碳排放强度数据，可暂时不分析评价。

（3）对碳达峰的影响评价

碳排放量占区域达峰年年度碳排放总量比例按式：

式中：β—碳排放量占区域达峰年年度碳排放总量比例；

E市 —达峰年落实到设区市年度碳排放总量，tCO2；

E碳总—项目满负荷运行时碳排放总量，tCO2。

由于无法获取达峰年落实到设区市年度碳排放总量数据，可暂时不核算β 值。

（4）碳减排潜力分析

根据表6.9-5可知，本项目碳排放强度较低，改扩建后能够使得全厂工业增加值、工业总产值、单位产品碳排放强度等均较现有项目下降，说明改扩建后整体碳排放水平较现有项目有所提升。

6.9.5 碳减排措施与监测计划

（1）碳排放控制措施和管理要求

①加强生产工艺设备的日常管理、保养和维护，确保生产设备良好的运行状态，避免出现故障运行导致耗能增大；

②积极执行《节能评估报告》中提出的具体节能措施，做到节能减排，有效推进企业碳减排。

（2）碳排放监测计划

本项目碳排放主要来源于购入电力、购入热力及碳酸盐的使用等环节，因此必须配备蒸汽用量计量表、用电表等仪器仪表并定期每月进行校准检定，做好原料使用台账记录；同时公司需专门配置碳排放管理专员，负责上述各计量数据的日常统计、记录，并定期根据取得的参数数据进行碳排放核算并做好台账管理，建议每年度进行一次碳排放量核算，碳排放核算报告需存档备查。

6.9.6碳排放评价结论

综上分析，本项目碳排放主要来源于购入电力、购入热力及碳酸盐的使用等环节，经核算本项目碳排放总量为284.18（tCO2），本项目实施后全厂碳排放总量为2017.38（tCO2）。

对照《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》，项目单位工业增加值碳排放强度低于基准值，对照《关于发布行业碳排放强度先进值的通知》(京发改[2014]905 号)，本项目单位工业总产值碳排放强度低于行业碳排放先进值。本项目碳排放强度较低，改扩建后能够使得全厂工业增加值、工业总产值、单位产品碳排放强度等均较现有项目下降，说明扩建后整体碳排放水平较现有项目有所提升。

本环评针对性地提出了加强生产工艺设备的日常管理、保养和维护，确保生产设备良好的运行状态，避免出现故障运行导致耗能增大；同时要求建设单位严格执行《节能评估报告》中提出的具体节能措施，进一步促进企业节能减排，降低碳排放；落实上述措施后，本项目碳排放水平在可接受范围内。

# 7污染防治措施评述和对策建议

## 7.1大气污染防治措施

7.1.1有组织废气

#### 7.1.1.1 废气的收集和处理系统

（1）收集系统

本项目针对各产品工艺过程中废气的产生特点及排放废气中的特征污染物，对工艺废气进行分类、有效收集。废气收集、管网等应按照《关于印发江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办[2014]3号）、《挥发性有机物无组织排风控制标准》（GB37822-2019）等文件的要求进行设计。

①工艺挥发性有机废气：各类釜的反应废气等均通过顶部管道负压密闭收集，收集效率100%。

②洗釜废气：洗釜过程中保持反应釜密闭，产生的挥发性有机废气通过反应釜顶部管道负压密闭收集，收集效率100%。

③储罐区废气：异丙醇及废溶剂储罐大小呼吸废气通过顶部管道密闭收集，收集效率100%。

④实验室质检废气：通风柜密闭负压收集，收集效率100%。

（2）处理系统

本项目挥发性有机废气包括：工艺生产过程中反应废气、冷凝不凝气、搅拌等过程的挥发性有机废气；反应釜等清洗过程挥发的有机废气；罐区异丙醇存储、装卸过程中的挥发废气以及质检过程中的废气。工艺挥发性有机废气及洗釜过程中挥发性有机废气首先通过冷却水（30℃）+冷冻水（-20℃）二级冷凝，尽量冷凝去除/回收废气中的有机物，然后送本次升级改造的二级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）进行处理。罐区异丙醇存储、装卸过程中的挥发废气通过单呼吸阀废气收集管道送至本次升级改造的二级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）进行处理，处理后通过1#（DA002）排气筒有组织排放。实验室质检废气经通风柜密闭负压收集后送入现有在建项目二级活性炭吸附装置处理。

本项目废气收集处理措施见下图。

图7.1-1  本项目废气的收集、处理及排放示意图

#### 7.1.1.2废气处理可行性分析

（1）挥发性有机废气处理可行性

对工艺有机废气首先采用二级冷凝，去除/回收废气中的有机物，再进入二级活性炭吸附装置进行处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）附录C 污染防治可行技术参考表，挥发性有机废气采用冷凝-吸附为可行性技术。本项目工艺废气处理主要工程结构及运行参数见下表。

表7.1-1  工艺废气处理设备清单

| 序号 | 处理工艺 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级冷凝 | 冷凝器 | 螺旋板式，换热面积30m2，冷媒温度：30℃循环水、-20℃冷冻水（乙二醇溶液） | 2 | 碳钢 | 依托现有 |
| 2 | 二级活性炭吸附 | 二级活性炭罐 | Q=20000m3/h，活性炭填充量约1.3t/套，脱附周期3.75天，并根据进出口浓度监控是否吸附饱和、实时调整脱附周期 | 2 | 碳钢 | 增加一级活性炭吸附罐 |

二级冷凝效果分析：

首先通过一级冷凝采用循环冷却水（30℃）对反应、蒸馏等有机气体进行降温，同时冷凝部分有机物，而后通过-20℃冷冻水（乙二醇溶液）回收绝大部分有机物。

本项目有机气体组分包括醋酸、异丙醇、乙醇、三乙胺、三丁胺、醋酸乙酯、醋酸丁酯、DMF。沸点均较高。醋酸、异丙醇、乙醇、三乙胺、三丁胺、醋酸乙酯、醋酸丁酯、DMF沸点分别为117.9℃、82.45℃、78.3℃、90℃、216.5℃、77.1℃、126.1℃、153℃，聚醚则更高，此外上述物质蒸汽压也不高（异丙醇仅为4.4kpa），因此易被冷凝回收，可保证冷凝效率不低于90%。

活性炭吸附装置简介及效果分析：

本项目活性炭吸附系统采用“二级过滤+活性炭吸附/蒸汽脱附+空气反吹”工艺技术，主要工艺流程为：二级就地过滤+活性炭吸附/ 蒸汽脱附+空气反吹三个部分。

反应过程及蒸馏的不凝气体、罐区废气通过管道收集，经过滤器进行二级过滤后，送至二级活性炭吸附器，由于活性炭的吸附作用，有机物附着在活性炭床层中，废气得以净化。吸附后的净化气可直接通过排气筒达标排放。活性炭使用量的设计满足定期脱附的设计周期的要求。脱附流程根据设计周期或排放监测确定。

活性炭吸附饱和后，采用蒸汽进行脱附，脱附下来的高浓度有机废气，送入冷凝装置处理。

活性炭吸附装置主要设计参数如下表所示。

表7.1-2 活性炭吸附系统技术要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭吸附罐 | ≥20000 | m3/h | 2台 |
| 2 | 空塔流速 | ≤0.6 | m/s |  |
| 3 | 设计工作时间 | 24 | h/d |  |
| 4 | 活性炭总装填量 | 3.2 | t |  |
| 5 | 活性炭设计温度 | 200 | ℃ |  |
| 6 | 活性炭罐设计压力 | 10 | kPa |  |
| 7 | 活性炭更换周期 | ≥1 | 年 |  |
| 8 | 活性炭脱附周期 | 3.72 | 天/次 |  |
| 9 | 活性炭脱附饱和度 | <70 | % | 监控 |
| 10 | 脱附蒸汽用量 | 150 | kg/次 |  |
| 11 | 活性炭比表面积 | ≥1500 | m2/g |  |
| 12 | 冷凝器温度 | -20 | ℃ | VOCs冰点以下 |
| 13 | 设计去除率 | 90 | % |  |

由上表可知，本项目二级活性炭吸附装置总设计VOCs去除率＞90%，通过监控，如吸附床70%饱和时则切换至脱附状态，以充分确保吸附效果。

工程实例：企业现有项目有机废气采用二级冷凝+单级活性炭吸附装置处理，主要废气与本改扩建项目种类基本一致，根据现有项目该装置运行情况和历史检测（表3.2-5），处理后的废气可实现稳定达标排放。现有项目风机为变频风机，且项目设计时均考虑了后期可能的扩建有一定预留处理能力，能够满足本项目增加的废气量，因此，本改扩建项目废气依托现有二级冷凝+升级改造的二级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）处理可行。

（2）实验室质检废气处理可行性

本项目质检产生的挥发性有机废气主要成分与现有项目质检废气一致，采用二级活性炭吸附装置处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）附录C 污染防治可行技术参考表，挥发性有机废气采用吸附处理工艺为可行性技术。因此，实验室质检废气依托现有在建项目二级活性炭处理可行。

#### 7.1.1.3 排气筒设置合理性分析

本次改扩建项目不新增排气筒，工艺废气、洗釜废气、罐区废气排气筒依托现有1#（DA002）排气筒，高度15m，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排气筒高度至少不低于15m要求。实验室质检废气依托现有3#（DA003）排气筒，高度15m，满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）排气筒高度至少不低于15m要求。已建及在建排气筒均按要求设置采样口并配备便于采样的设施。

综上所述，现有排气筒设置合理。

7.1.2无组织废气

根据《江苏省化工行业废气污染防治技术规范》、《江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》等，针对工程特点，应对无组织排放源加强管理，本项目采取的防止无组织气体排放的主要措施有：

（1）工艺过程：本项目液态有机物料采用密闭管道输送或通过泵等给料方式密闭投加；固态有机物料采用气力输送方式投加；反应过程中保持反应釜密闭；卸料过程废气通过真空泵排至废气收集处理系统。从而减少有机废气的无组织逸散。

（2）生产装置：设备与管线组件、工艺排气、废水处理、化学品贮存等建立泄漏检测与修复(LDAR)体系，制定检测与修复计划，对压缩机、泵、各连接阀门、法兰等易泄漏设备及管线组件定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象；主控装置采用自动控制系统；生产装置采用密封，设计中采用耐高温、耐腐蚀、耐磨的法兰和垫片，提高设备及管道法兰连接、液封、气流密封处的严密性，防止物质的扩散和泄漏；加强管理，所有操作严格按照既定的操作规程进行操作；加强劳动保护措施，以防各种化工原料对操作人员产生毒害；在车间内严格按照投料配比进行生产，采用密闭工艺，减少进、出料过程中的易挥发物质的无组织排放。

（3）危废仓库及时清运处理固体废物，减少其在厂内的滞留时间，避免恶臭异味对周围的环境产生影响。

（4）储罐无组织废气通过管道收集后送二级活性炭吸附装置（含脱附冷凝）进行处理，处理后以有组织形式排放。

（5）对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好。

（6）加强员工操作技能培训，减少人为因素造成的非正常停车；制订完备的检修和设备保养制度，开展预防性检修，配备相应的消防、安全设施，杜绝泄漏、火灾等重大事故发生。

（7）加强厂区内及厂区周围的绿化，种植一定数量的对本项目特异因子具有抗性的树种，起到既美化环境又保护环境的作用。

（8）在厂界设置监测点位，定期对恶臭物质进行监测，确保厂界恶臭气体的达标排放。

7.1.3 异味气体污染防治措施评述

生产过程中会使用醋酸、异丙醇、三丁胺等具有气味的原料，针对异味气体，项目采取了以下防治措施：

（1）在反应内，原料的进料、出料采用管线输送，将产生的有机废气通过收集后送入废气处理装置进行处理，减少了异味气体的逸散。

（2）废气处理过程中有机废气通过管道密封送入废气处理装置进行处理，并根据废气的性质、环保要求采取了可行、可靠的废气处理方法，保证废气处理后可稳定达标排放，减少了废气的排放量；

（4）尽可能改善生产车间和厂界的绿化，特别加强生产车间、仓库等区域的绿化，采用乔、灌、草结合的方式，且绿化树种主要选用对异味气体具有一定吸附作用的绿化树种、灌木丛等。

通过以上处理措施处理后，厂区的异味可得到有效的处理。

7.1.4废气防治措施与相关要求符合性分析

表7.1-3  废气污染防治措施与相关环境管理文件要求相符性对照表

| 相关文件名称 | 主要内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号） | 2.严格建设项目环境准入。……新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目生产过程中的挥发性有机废气经冷凝+二级活性炭吸附处理后，通过排气筒达标排放。 | 符合 |
|  | 全面开展泄漏检测与修复（LDAR），建立健全管理制度，重点加强搅拌器、泵、压缩机等动密封点，以及低点导淋、取样口、高点放空、液位计、仪表连接件等静密封点的泄漏管理。严格控制储存、装卸损失，优先采用压力罐、低温罐、高效密封的浮顶罐，采用固定顶罐的应安装顶空联通置换油气回收装置；有机液体装卸必须采取全密闭底部装载、顶部浸没式装载等方式，汽油、航空汽油、石脑油、煤油等高挥发性有机液体装卸过程采取高效油气回收措施，使用具有油气回收接口的车船。强化废水处理系统等逸散废气收集治理，废水集输、储存、处理处置过程中的集水井（池）、调节池、隔油池、曝气池、气浮池、浓缩池等高浓度VOCs 逸散环节应采用密闭收集措施，并回收利用，难以利用的应安装高效治理设施。加强有组织工艺废气治理，工艺弛放气、酸性水罐工艺尾气、氧化尾气、重整催化剂再生尾气等工艺废气优先回收利用，难以利用的，应送火炬系统处理，或采用催化焚烧、热力焚烧等销毁措施。 | 本项目设备与场所密闭，含VOCs物料储存于密闭容器或储罐中，含VOCs物料转移和输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等；企业目前已将LDAR纳入日常管理，故本项目建成后也会对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 | 符合 |
| 关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号） | 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 | 本项目设备与场所密闭，含VOCs物料储存于密闭容器或储罐中，含VOCs物料转移和输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等；企业目前已将LDAR纳入日常管理，故本项目建成后也会对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 | 符合 |
|  | 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。 | 本项目采用密闭、连续化、自动化的生产技术、生产设备密闭程度高，可有效减少工艺过程无组织废气的排放。 | 符合 |
|  | 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 | 本项目生产过程中挥发性有机物均通过密闭管道收集，将无组织废气经二级活性炭吸附处理后有组织排放。 | 符合 |
|  | 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。 | 企业目前已将LDAR纳入日常管理，故本项目建成后也会对泵、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。 | 符合 |
|  | 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 | 本项目生产过程中的反应废气、罐区废气送至二级活性炭吸附装置处理。 | 符合 |
|  | 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80% | 本项目VOCs废气已配置冷凝、二级活性炭吸附等处理工艺，对有机废气处理效率不低于90%。 | 符合 |
|  | 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 | 本项目进出料、物料输送、搅拌等过程均采取密闭化措施，有机液体进料采用底部、浸入管给料方式。 | 符合 |
|  | 严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 | 本项目异丙醇储罐无组织废气通过管道送二级活性炭吸附装置处理。 | 符合 |
|  | 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 | 本项目优先选用冷凝、吸附再生，回收技术，废气采用二级活性炭吸附装置。 | 符合 |
| 《关于印发江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（苏大气办[2020]2号） | 化工行业重点提高主要工序密闭水平，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度，废水储存、曝气池及处设施应按要求加盖封闭，加强无组织排放收集；密封点大于等于2000个的，开展LDAR工作。 | 本项目设备与场所密闭，含VOCs物料储存于密闭容器或储罐中，含VOCs物料转移和输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等；废水处理设施已加盖；企业目前已将LDAR纳入日常管理。 | 符合 |
|  | VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。 | 本项目VOCs废气已配置冷凝、二级活性炭吸附等处理工艺，对挥发性有机废气处理效率不低于90%。 | 符合 |
| 关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办[2014]128号文） | 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。 | 本项目储罐废气、生产过程中混合废气送至二级活性炭吸附塔处理，对挥发性有机废气处理效率不低于90%。 | 符合 |
|  | 对于5000ppm以上的高浓度VOCs 废气，优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs 回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。对于1000ppm～5000ppm 的中等浓度VOCs废气，具备回收价值的宜采用吸附技术回收有机溶剂，不具备回收价值的可采用催化燃烧、RTO炉高温焚烧等技术净化后达标排放。当采用热力焚烧技术进行净化时，宜对燃烧后的热量回收利用。对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－高温燃烧、微生物处理、填料塔吸收等技术净化处理后达标排放。 | 本项目工艺过程产生的异丙醇废气经过冷凝后回用于生产，车间无组织废气、储罐废气、生产过程中混合废气送至二级活性炭吸附塔处理。 | 符合 |
| 江苏省化学工业挥发性有机物无组织排放控制技术指南（苏环办[2016]95号） | 装卸挥发性有机液体时，应采取装有气相平衡管的密封循环系统，使大呼吸尾气形成闭路循环，消除装卸和转罐的无组织排放，若难以实现的，需设置蒸气收集系统或将大呼吸尾气有效收集至废气治理设施。 | 本项目异丙醇装卸过程中产生的废气经收集送至二级活性炭吸附装置处理。 | 符合 |
|  | 挥发性有机液体物料应优先采用无泄漏泵或高位槽（计量槽）投加，避免真空抽料，进料方式应采用底部给料或使用浸入管给料，顶部添加液体宜采用导管贴壁给料。反应釜投料所产生的置换尾气（放空尾气）、出渣（釜残等）产生的放料尾气均应有效收集至废气治理设施，反应釜清洗产生的废液须采用管道密闭收集并输送至废水集输系统或密闭废液储槽，储槽放空尾气密闭收集。 | 本项目液体物料采用无泄漏泵或高位槽投加，有机液体进料采用底部、浸入管给料方式。本项目生产过程中的反应废气以及储罐废气送至二级活性炭吸附装置处理。 | 符合 |
|  | 废水处理系统尽可能采用密闭装置化处理技术，处理单元（调节池、厌氧池、吹脱塔、气浮池等）易产生VOCs废气应加盖密闭负压收集至废气治理设施。 | 本项目不仅新增少了实验室废水，收集后接管至保税区胜科水务有限公司处理，不产生VOCs废气 | 符合 |
|  | 泵、搅拌器、压缩机、泄压设备、采样系统、放空阀（放空管）、阀门、法兰及其他连接件、仪表、气体回收装置和密闭排放装置等易产生VOCs泄漏点数量超过2000个的化工企业，应逐步应用LDAR技术，对易泄漏点进行定期检测并及时修复泄漏点，严格控制跑、冒、滴、漏和无组织泄漏排放。 | 企业目前已将LDAR纳入日常管理，本项目建成后也会将本项目纳入企业现有LDAR管理体系。 | 符合 |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 | 本项目VOCs物料均储存于密闭的容器、储罐中，罐区设有相关防渗措施。 | 符合 |
|  | 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。c）VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。 | VOCs物料通过密闭投加，并采用密闭管道输送方式。 | 符合 |
|  | a）反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气等应排至VOCs 废气收集处理系统。b）在反应期间，反应设备的进料口、出料口、检修口、搅拌口、观察孔等开口（孔）在不操作时应保持密闭。 | 反应设备进料置换废气、挥发排气、反应尾气均排至VOCs 废气收集处理系统，在反应期间，反应设备的进料口、出料口均保持密闭 | 符合 |
|  | VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（灌装、分装）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目生产过程中，在车间设多个废气收集点，收集后废气送至二级活性炭吸附塔处理达标排放。 | 符合 |
|  | 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。 | 企业目前已将LDAR纳入日常管理，本项目建成后也会将本项目纳入企业现有LDAR管理体系。 | 符合 |
|  | VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。废气处理设施故障时，生产装置停止运行。 | 符合 |
|  | VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 | 项目生产过程中产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）及《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算限值。本项目有机废气均已配制废气治理措施，处理效率不低于90%。 | 符合 |
|  | 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 | 本项目挥发性有机废气排气筒高度均不低于15m。 | 符合 |

## 7.2水污染防治措施评述

7.2.1 厂区污水处理方案

企业全厂采取清污分流、雨污分流，本项目新增的废水主要包括实验室废水，水质简单接管至张家港保税区胜科水务有限公司处理。本项目新增实验室废水量为5t/a。项目建成后全厂废水量为15102t/a，其中生活污水经过化粪池处理、地面冲洗废水和初期雨水经过隔油池处理后与循环冷却水、实验室废水一起接管至张家港保税区胜科水务有限公司进一步处理，达标尾水排入长江。

7.2.2废水接管可行性分析

（1）进保税区胜科污水有限公司的污水接管量可行性分析

张家港保税区胜科水务有限公司的建设规模见表 7.2-1。

表7.2-1  胜科水务有限公司接管水量分析表

| 工程时段 | 设计规模（t/d） |
| --- | --- |
| 一期A工程 | 13000 |
| 一期B工程 | 13000 |
| 二期A工程 | 19000 |
| 二期B工程 | 若二期B建设后污水处理规模突破现有环评批复量50000m3/d，需使用中水回用，使胜科水务全厂排污总量不突破现有环评批复量。 |

张家港保税区胜科水务有限公司实际处理能力为45000m3/d，根据2021年胜科水务台账统计，张家港保税区胜科水务有限公司日均接管量33708m3/d，剩余能力11292m3/d。本项目建成后全厂总接管废水量50.34t/d，占胜科水务有限公司能力（45000t/d）的0.11%，占胜科水务有限公司剩余能力（11292t/d）的0.45%。根据上表中污水厂的处理能力和现有、计划接管水量的统计，本项目废水接管至保税区胜科水务有限公司是可行的。

（2）接管水质可行性分析

由于生产过程中设备均密闭，企业通过加强设备管理，减少跑冒滴漏等，因此新增的原辅料不会导致现有地面冲洗废水、初期雨水等浓度较大变化。实验室废水为仪器后道清洗废水不含氮磷，项目建成后全厂废水经厂内污水处理设施处理后可达到保税区胜科水务有限公司接管水质标准。因此，本项目的废水水质满足胜科水务有限公司接管标准。

（3）处理效果及达标可行性

①处理工艺：张家港保税区胜科水务有限公司采用的工艺流程见图 7.2-1。

图 7.2-1 张家港保税区胜科水务有限公司污水处理工艺流程图

张家港保税区胜科水务有限公司目前采用主导工艺为活性污泥+载体生物膜+高效气浮+臭氧催化氧化工艺，活性污泥法具有同步脱氮除磷功，生物膜工艺采用载体生物流化床工艺，高效气浮+臭氧催化氧化工艺进一步去除废水中的COD和SS。复合A/O（活性污泥+载体生物膜）工艺是在活性污泥法好氧池中，投加载体，使得整个池内同时具有悬浮活性污泥和固定生物膜污泥，最大程度地利用生物膜工艺及活性污泥工艺相结合的优点，同时又克服了普通生物膜工艺（流化床或固定填料生物膜）的缺点，且该生物膜具有独特结构的空心载体，几乎全部生长在受保护的载体的内部表面，几乎不受外界条件的干扰、不易脱落、运行稳定。克服了无论是实心载体或固定填料外表面不易挂膜及容易脱落的缺陷，具有技术优越性。经MBBR处理后的污水由二沉池引入中间提升泵房，统一提升后进入高效气浮池和臭氧催化氧化池，增强对SS和COD去除效率。

- 处理效果

张家港保税区胜科水务有限公司在建设改造过程中已考虑标准要求，严格执行接管标准，处理对象为区域内经预处理达到接管标准的低浓度废水，废水中pH 值、苯、甲苯、氨氮、COD、SS、甲醛和石油类执行《污水综合排放标准》表 4 中三级标准限值要求，总磷执行 2.0mg/L。

因此，本项目废水各项污染物指标均低于接管标准，且废水排放量较小，对保税区胜科水务有限公司的处理工艺不会造成冲击负荷。

综上所述，本项目废水经厂内收集后，排入保税区胜科水务有限公司进一步处理的方案可行。

## 7.3噪声污染防治措施评述

本次改扩建项目新增噪声源主要来自薄膜蒸发器。采取的噪声污染防治措施主要有：

（1）设备选型：选用低噪声设备。

（2）合理布局：主要噪声污染产生源在生产车间，距离厂界均有一定距离，有效降低了噪声传播的强度。

（3）噪声防治措施：采取隔声、消音、减震等降噪措施。

建设单位采取上述噪声污染防治措施后，主要噪声源降噪在10~15dB(A)，噪声污染防治措施是切实可行的。

## 7.4固体废物污染防治措施评述

7.4.1危险废物污染防治措施可行性分析

根据《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）、《关于产废单位建设危险废物智能监控平台的通知》（张保安环[2019]24号）、《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》（环办固体[2021]20 号）等文件的要求，建设单位将进一步完善危险废物管理的相关工作。

本项目新增的固体废物主要包括滤渣、废盐、工艺冷凝废液、洗釜残液、200L废包装桶、废包装物（20L及以下废包装桶及废包装袋）、废滤布及滤袋、废活性炭、脱附冷凝废液、实验室废液等，均为危险废物，委托有资质单位处置。

7.4.1.1危险废物收集污染防治措施

对照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中“5、危险废物的收集”要求，本项目在危险废物收集时将做到以下要求：

（1）根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

（2）危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

（3）危险废物的收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

（4）危险废物收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

（5）危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：

①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质；

②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装；

③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；

④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实；

⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置；

⑥危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。

（6）危险废物内部转运作业应满足如下要求：

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，并填写《危险废物场内转运记录表》；

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗；

（7）收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按要求进行包装。

本环评报告要求：本项目产生的危险废物应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关要求进行收集污染防治工作。

7.4.1.2危险废物贮存场所污染防治措施

本次依托现有危废仓库，占地面积120m2。企业应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中相关要求设置贮存设施警示标志，进行企业危险废物信息公开，并做到以下几点：

（1）危废仓库按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。

（2）危废仓库设施周围设置围墙。

（3）危废仓库配备通讯设备、照明设施、消防设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（4）在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。

（5）危废仓库内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（6）根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。

（7）防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

（8）堆放危险废物的高度根据地面承载能力确定。

（9）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的贮存容器要求、相容性要求进行贮存与管理。不相容的危险废物不能堆放在一起。

（10）按照《危险废物转移联单管理办法》，严格执行危险废物转移及联单工作，实施危险废物转移联单制度。

（11）加强运行管理、安全防护与监测等。

改扩建后全厂危废贮存基本情况见表7.4-1。

表7.4-1  危废仓库贮存基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存 能力（t） | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 | 滤渣 | HW13 | 265-103-13 | 2 | 桶装 | 2 | 1个月 |
| 2 |  | 废盐 | HW13 | 265-103-13 | 15 | 桶装 | 15 | 1个月 |
| 3 |  | 冷凝废液 | HW06 | 900-402-06 | 15 | 桶装 | 15 | 25天 |
| 4 |  | 200L废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 50 | 散装 | 250个 | 1周 |
| 5 |  | 废包装物（20L及以下包装桶及包装袋） | HW49 | 900-041-49 | 1 | 散装 | 1 | 3个月 |
| 6 |  | 废滤布及滤袋 | HW13 | 265-103-13 | 1 | 袋装 | 0.01 | 3个月 |
| 7 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 5 | 袋装 | 2 | 1个月 |
| 8 |  | 脱附冷凝液 | HW06 | 900-402-06 | 4 | 桶装 | 4 | 1个月 |
| 9 |  | 清理胶状物 | HW13 | 900-016-13 | 1 | 桶装 | 1 | 1个月 |
| 10 |  | 废含油抹布、手套 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 袋装 | 1 | 1个月 |
| 11 |  | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 1 | 桶装 | 1 | 1个月 |
| 12 |  | 废导热油 | HW08 | 900-249-08 | 1 | 桶装 | 0.8 | 3个月 |
| 13 |  | 冷冻液 | HW06 | 900-402-06 | 2 | 桶装 | 1 | 2个月 |
| 14 |  | 实验废包装物 | HW49 | 900-047-49 | 1 | 桶装 | 1 | 2个月 |
| 15 |  | 洗釜残夜 | HW06 | 900-402-06 | 10 | 桶装 | 10 | 1个月 |

本项目建成后全厂危废产生量为544.14t/a+9000个/a，暂存最大周期不超过 3 个月，根据表7.4-1布置的分区面积对应的贮存能力可知，现有120m2危废仓库贮存能力可以满足拟建项目建成后全厂危废储存要求，本项目依托现有危废仓库储存可行。

7.4.1.3危险废物运输过程污染防治措施

本项目运营期产生的危险废物以及接受的危险废物需严格按照《危险废物转移联单管理办法》，严格执行危险废物转移及联单工作，实施危险废物转移联单制度。公司派专人负责危废库的运行管理、安全防护与监测等。危险废物转移运输由危险废物处置单位负责，公司派专人进行跟踪监督，对照《危险废物收集贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中“7、危险废物的运输”要求，运输中应做到以下几点：

（1）该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

（2）承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

（3）载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

（4）组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。

（5）危险废物卸载区工作人员应熟悉废物的危险特性并配有适当的个人防护装备，装卸区应配备必要的消防等设施，应设置隔离设施。

7.4.1.4危险废物委托利用或处置方式可行性分析

本项目危险废物拟委托华瑞危险废物处理中心有限公司、张家港南光包装容器再生利用有限公司等处置，均能得到妥善处置，不外排。

7.4.2一般固体废物污染防治措施可行性分析

本次改扩建项目依托现有一般固废堆场，面积10m2。现有一般固废堆场采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能，能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。

7.4.3 危险废物规范化管理相关要求

（1）《危险废物规范化管理指标体系》

建设单位应当严格执行《危险废物规范化管理指标体系》中工业危废产生单位的规范化管理要求，危险废物规范化管理指标将作为试生产和“三同时”环保竣工验收内容。

危险废物规范化管理指标体系要求主要如下（具体达标标准及评分细则详见《危险废物规范化管理指标体系》）：

一、污染环境防治责任制度

1、产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。

二、标识制度

2、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。

3、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

三、管理计划制度

4、危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。

5、报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。

四、申报登记制度

6、如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

7、申报事项有重大改变的，应当及时申报。

五、源头分类制度

8、按照危险废物特性分类进行收集。

六、转移联单制度

9、在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

10、转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

11、转移联单保存齐全。

七、经营许可证制度

12、转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。

13、年产生 10 吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。

八、应急预案备案制度

14、制定了意外事故的防范措施和应急预案。

15、向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。

16、按照预案要求每年组织应急演练。

九、业务培训

17、危险废物产生单位应当对本单位工作人员进行培训。

十、贮存设施管理

18、依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。

19、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。

十、贮存设施管理

20、未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；未将危险废物混

入非危险废物中贮存。

21、建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。

十一、利用设施管理

22、依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。

23、建立危险废物利用台账，并如实记录利用情况。

24、定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求。

十二、处置设施管理

25、依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。

26、建立危险废物处置台账，并如实记录危险废物处置情况。

27、定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等相关标准要求。

（2）《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》（环办固

体[2021]20 号）

对照《“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案》（环办固体[2021]20 号）中“表 2 危险废物规范化环境管理评估指标（工业危险废物产生单位）”，分析本项目危废管理情况与其相符性，见表 7.4-2。

表 7.4-2 危险废物规范化环境管理评估指标相符性分析

| 评估项目 | 评估主要内容 | 评估标准 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污染环境防 治责任制度( 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，以下简称《固废法》，第三十六条) | 1.产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措 | 建立了涵盖全过程的责任制度，负责人明确，各项责任分解清晰；负责人熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度得到落实，采取了防治工业固体废物污染环境的措施。 | 本项目建立了危险废物仓库管理责任制度，由专人负责危废管理，负责人熟悉危险废物环境管理相关法规、制度、标准、规范；制定的制度将确保得到落实，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 | 相符 |
|  |  | 执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息。 | 本项目执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息 | 相符 |
| 三、管理计划制度（《固废法》第七十八条 | 4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施 | 制定了危险废物管理 计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰。 | 建设单位现有项目按要求制定了危险废物管理计划，本项目投产前将严格按照要求制定危险废物管理计划，计划内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清 | 相符 |
|  | 5.报产生危险废物的单位所在地生态环 境 主 管 部 门 备案 | 通过国家危险废物信息管理系统报所在地生态环境主管部门备案；内容发生变更时及时变更相关备案内容 | 建设单位已通过国家危险废物信息管理系统报当地生态环境主管部门备案，本项目建成后将按要求变更备案内容。 | 相符 |
| 四、排污许可制度（《固废法》第三十九条 | 6.产生工业固体废 物 的 单 位 应 当 取得排污许可证 | 依法取得排污许可证并按证排污。 | 建设单位已取得排污许可证，本项目建成投产前将按要求变更申领排污许可证，按证排污。 | 相符 |
| 五、台账和申报制度（《固废法》第七十八条） | 7.按照国家有关规 定建立危险废物管 理台账，如实记录 有关信息。 | 如实记录；内容齐全；能提供证明材料，证明所记录数据的真实性和合理性 | 建设单位已建立危废管理台账，如实记录和申报有关信息，本项目建成投产后进一步落实本要求。 | 相符 |
|  | 8.通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料 | 如实申报；内容齐全；能提供证明材料，证明所申报数据的真实性和合理性。 |  |  |
| 六、源头分类制度（《固废法》第八十一条） | 9.按照危险废物特性分类进行收集 | 危险废物按种类分别收集、贮存。 | 企业按照危废特性分类收集、贮存，本项目投产后须进一步落实本要求。 | 相符 |
| 七、转移制度（《固废法》第三十七条、 第八十二条 | 10.产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置 工 业 固 体 废 物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在 合 同 中 约 定 污染防治要求。 | 核实受托方的主体资格和技术能力。 | 企业已对危废处理单位资质进行核查，已与危废处理单位签订危废处置协议，本项目新增的危废将与处理单位更新签订处置 协议。 | 相 符 |
|  | 11.转移危险废物的，按照危险废物转移有关规定，如实填写、运行转移联单。 | 按照实际转移的危险废物，如实填写、运行危险废物转移联单。 | 企业在转移危废时已按照有关规定填写、运行转移联单，本项目建成投产后将严格落实转移制度。 | 相 符 |
|  | 12.跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请 | 向移出地省级生态环境主管部门申请并获得批准。 | 本项目危险废物不涉及跨省、自治区、直辖市转移 | 相 符 |
| 八、环境应急预案 备 案 制 度（《固废法》第八十五条 | 13.依法制定意外事故的环境污染防范 措 施 和 应 急 预案。 | 有意外事故应急预案（综合性应急预案 有危险废物相关篇 章或有危险废物专 门应急预案）。 | 企业已制定意外事故应急预案。 | 相 符 |
|  | 14.向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职 责的部门备案 | 在所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 | 企业环境应急预案已在所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案，本项目投运前将进一步更新应急预案并备案 | 相 符 |
|  | 15.按照预案要求定期组织应急演练 | 按照预案要求定期组织环境应急演练。 | 企业定期组织应急预 | 相 符 |
| 九、贮存设施环境管理（《固废法》第十七条、第十八条、第七十九条） | 16.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收 | 有环评材料，并完成“三同时”验收 | 企业现有已建项目均落实了环境影响评价和“三同时”验收制度，本项目通过环评审批后将严格落实“三同时”验收。 | 相 符 |
|  | 17.按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物。 | 符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求。 | 企业贮存危险废物符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求 | 相 符 |
| 十、信息发布（《固废法》第二十九条） | 18.产生固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污 染 环 境 防 治 信息，主动接受社会监督。 | 依法及时公开危险废物污染环境防治信息 | 企业依法时公开危险废物污染环境防治信息。 | 相 符 |
| 十一、利用设施环境管理（《固废法》 第十七条、第十八条、第十九条、第七十九 | 19.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。 | 有环评材料，并完成“三同时”验收 | 企业现有已建项目均落实了环境影响评价和“三同时”验收制度，本项目通过环评审批后将严格落实“三同时”验收。 | 相 符 |
|  | 20.定期对利用设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求 | 监测点位、指标及频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求 | 企业定期对现有项目产生的污染物进行监测，污染物排放符合相关标准，本项目建成后将进一步落实相关监测要求，确保达标排放 | 相 符 |
|  | 21.危险废物资源化利用过程符合环境保护要求。 | 危险废物资源化产物符合《固体废物鉴别标准通则》相关要求 | 企业产生的危险废物均委托有资质单位处理，不在厂内资源化利用 | 相 符 |
| 十二、处置设施环境管理（《固 废法》 第十七条、第十八条、第十九条、第七十九条 | 22.依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收 | 有环评材料，并完成“三同时”验收 | 企业现有已建项目均落实了环境影响评价和“三同时”验收制度，本项目通过环评审批后将严格落实“三同时”验收。 | 相 符 |
|  | 23.符合运行环境管理要求。 | 运行要求符合相关标准规范。 | 企业生产运行符合相关标准规范 | 相 符 |
|  | 24.定期对处置设施污染物排放进行环境监测，并符合相关标准要求 | 监测点位、指标及频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染物排放符合相关标准要求。 | 企业定期对现有项目产生的污染物进行监测，污染物排放符合相关标准，本项目建成后将进一步落实相关监测要求，确保达标排放。 | 相 符 |

## 7.5地下水污染防治措施评述

本项目所在区域地下水类型属于松散岩类孔隙水型上层滞水、承压水，地下水文地质类型属于长江漫滩区，接受大气降水的补给，与长江水有一定的水力联系。在高洪水位期，长江水补给场地地下水，低洪水位期，场地地下水向长江排泄。厂区地下水位随季节变化幅度不是很大。总体而言，该区域地下水水文地质条件渗透性较弱，属有利地质条件。

地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，地下水污染的环境管理应采取主动的预防保护和被动的防渗治理相结合。根据本项目厂区废水输送管道及罐区中可能产生的主要污染源，制定地下水环境保护措施，进行环境管理。如不采取合理的防治措施，废水中的污染物以及罐区化学品有可能渗入地下潜水，从而影响地下水环境。企业现有地下水污染防治措施已经按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

7.5.1企业现有已采取的地下水环境保护措施

1、源头控制措施

对产生的废水进行合理的治理，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄露的环境风险事故降低到最低程度。

对储罐，采用耐腐蚀、管壁较厚、防渗性能好的储罐，尽量减少化学品的渗漏/泄露。

2、分区防控措施

对厂区可能泄露工业废水的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄露/渗漏的废水收集起来进行处理。

（1）污染防治区划分

根据厂区各生产、生活功能单元可能产生废水的地区，划分为重点污染防治区、一般污染防治区，详见图7.5-1。

- 重点污染防治区

重点污染防治区包括罐区、生产车间、甲类仓库、危废仓库等。

- 一般污染防治区

一般污染防治区包括公辅工程区、仓库、一般固废堆场，污染地下水环境的物料泄露后被及时发现和处理的区域或部位。

（2）分区防渗措施

根据防渗参照的标准和规范，针对不同的防渗区域采用典型防渗措施如下：

- 重点防渗区防渗措施

生产车间地面采用防渗材料进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数<1.0×10-7cm/s。同时在日常管理中严格管理，确保遇到紧急情况采取事故风险防范措施，防止设施故障造成化学品外溢污染地下水。在储罐四周设混凝土围堰，危废仓库地面采用环氧树脂进行防渗，在仓库内设置防止泄漏液体流散的防液沟，并与外部雨水污管道相隔离，与事故池相连。危废仓库等效黏土层Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s。危废储存设施有隔离、报警装置和防渗设施，设有泄漏液体收集装置。企业其他重点污染区防渗措施与《环境影响评价技术 导则 地下水环境》（HJ610-2016）中规定的“等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s”的防渗技术要求相符。

- 一般污染防治区防渗措施

对于一般污染防治区，通过在抗渗混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。

7.5.2本项目地下水环境保护措施

本项目依托现有生产车间、罐区和公辅工程，不新增建筑和生产设备。根据地下水环境现状质量监测结果，目前厂区内未发生地下水污染事故，因此依托现有地下水环境保护措施是可行的。

7.5.3地下水污染监控

建立厂区地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。

按照当地地下水流向，在项目场地内设一个点，为地下水环境影响跟踪监测点；厂址上游设一个点，为背景值监测点；厂址下游设一个点，为污染扩散监测点。每年监测一次，监测因子为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、氯化物、挥发酚类等。

7.5.4应急响应

当发生异常情况时，需要马上采取紧急措施。应采取阻漏措施，控制污染物向地下水中扩散，同时加强监测井的水质监测。制定地下水污染应急响应方案，降低污染危害。

（1）当发生异常情况时，按照装置制定的环境事故应急预案，启动应急预案。在第一时间内尽快上报主管领导，启动周围社会预案，密切关注地下水水质变化情况。

（2）组织专业队伍负责找环境事故发生地点，分析事故原因，尽量将紧急时间局部化，如可能应予以消除，尽量缩小环境事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括切断生产装置或设施。

（3）对事故现场进行调查，监测及处理。对事故后果进行评估，采取紧急措施制止事故扩散，并制定防止类似事件发生的措施。

（4）如果本公司力量不足，需要请求社会应急力量协助。

7.5.5地下水污染事故应急预案

地下水污染事故的应在制定的安全管理体制的基础上，与其他应急预案相协调。制定应急预案，设置应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

- 风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生事故时能以最快速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的特点，指点污染应急治理程序见图7.5-2。

图7.5-2  地下水污染应急治理程序框图

- 治理措施

地下水污染事故发生后，应采取以下污染治理措施：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

⑧对于事故原因进行分析，并且对分析结果进行记录。避免类似事件再次发生，并且给以后的场地运行和项目的规划提供一定的借鉴经验。

- 应急监测

若发现检测水质异常，特别是特征因子的浓度上升时，应加密监测频次，改为每周监测一次，并立即启动应急响应，上报环境保护部门，同时检测相应的地下水风险源的防渗措施是否失效或遭受破坏，及时处理被污染的地下水，确保影响程度降到最低。发生事故后，应加强对事故区域的监测，或者对类似情况可能发生的设施进行重点监测。保证一旦发生类似事故可以立即发现并处理。其他建议根据事故情况确定。

## 7.6土壤污染防治措施评述

7.6.1现有已采取土壤污染防治措施

为保护厂区土壤环境，企业采取了以下防控措施：

1、源头控制

企业尽可能减少液体原辅料的在线量。从污染物源头控制排放，采用经济可行且效率较高的大气污染防治措施，确保设施政策运行，故障后立刻停工整修。企业废水经处理后接管至胜科污水处理厂，设有完善的废水收集系统，并对污水收集管网等采取相应的防渗措施，降低污水泄露造成的土壤污染风险。

2、过程防控措施

在企业占地范围及厂界周围种植较强吸附能力的植物，做好绿化工作，利用植物的吸附作用减少土壤环境影响。

生产车间设置应急物料收集槽，周围采用防渗固化地面，防止物料泄漏渗入周围土壤；生产废水收集池所在地地面无裂隙，并采取防渗防漏措施，防止事故造成废水外溢污染土壤；危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013）建设和维护使用，地面与裙角用兼顾防渗的材料建造，防风、防雨、防晒，有泄漏液体收集装置；废水收集池为钢硂结构，池内衬防腐防渗涂层，能够有效的防止废水下渗。

7.6.2本项目拟采取的污染防治措施

1、源头控制措施

本项目改扩建后生产过程产生废气均能得到妥善处理并达标排放，通过采取以上措施可以有效减少大气沉降造成的土壤影响。

2、过程防控措施

本次改扩建依托现有生产车间、罐区和公辅工程。生产车间设置应急物料收集槽，周围采用防渗固化地面，防止物料泄露渗入周围土壤；罐区设置围堰；生产废水收集池所在地地面无裂隙，并采取防渗防漏措施，防止事故造成废水外溢污染土壤；现有事故池用于收集事故废水或消防废水，降低地面漫流对土壤造成的影响。

3、跟踪监测

企业采取土壤环境跟踪监测措施，包括制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。土壤监测项目参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，由专人负责监测或委托专业的机构监测分析。土壤跟踪监测计划如下：

表7.6-1  土壤跟踪监测计划

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区内 | 罐区附近 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中石油烃 | 1次/3年，由建设单位自行委托专业监测单位进行监测，并做好记录 |
|  | 生产车间附近 |  |  |

## 7.7风险污染防治措施

本项目应严格按照化工安全生产规定，设置安全监控点；对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期探伤测试；确保贮罐、设备、管道、阀门的材质和加工质量，所有管道系统均必须按有关标准过行良好设计、制作及安装；加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育；应配略去足够的消防设施，落实安全管理责任。

7.7.1大气环境风险防范措施

本项目发生大气环境风险事故的概率较小，但发生八甲基环四硅氧烷储罐泄漏以及泄漏引发的火灾、爆炸，并引起次生环境污染等大气环境事故时，对周边大气环境造成一定的影响。企业主要防范措施如下：

（1）大气环境风险防范、减缓措施和监控要求

防范措施及监控要求：

①本次技改扩建项目在现有厂区内建设，不改变项目选址。建构筑物布置和安全距离严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各生产装置及罐区、建构筑物之间的防火间距。

②在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司总经理，经总经理批准、并将车间内的其他生产装置停产后，方可施工；施工过程中，应远离生产装置区域内的生产设备，如反应釜、中间储罐、接收罐等；远离物料输送管线、廊道等设施，防止发生连锁风险事故。

- 主装置为火灾、爆炸危险区域范围，在防爆区域内选用防爆型电气设备、仪表及照明灯具；设置明显的警示标志，注明物料危险特性。

- 有可燃气体泄漏的作业场所，必须设计良好的通风系统，保证作业场所的危险物质浓度不得超过有关规定，并设置可燃气体浓度报警。

- 具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设置安全阀、爆破板、阻火器等防爆防泄压系统，对于输送可燃物料的并有可能产生火焰蔓延和放空管和管道之间应设置阻火器、水封等阻火设施。

- 在贮罐和贮槽周围设计符合要求的围堰。围堰采用钢筋混凝土结构，直径根据储罐的具体尺寸确定；安装液位上限报警装置和可燃气体报警仪，按规程操作；安装防静电和防感应雷的接地装置，罐区内电气装置符合防火防爆要求；严格按照存储物料的理化性质保障贮存条件；储罐区设置自动探测装置，若易燃易爆物质的浓度超过允许浓度，则开启报警装置。

⑥危废暂存库按照相应规范进行设置，利用现场监视电视及人工巡检，及时发现异常情况，一旦发生火灾，应在保证自身安全的情况下，立即转移周围未着火的可燃物质，并采用合适的方法灭火。

减缓措施：

①罐区泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。

②火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救，灭火过程同时对邻近储罐进行冷却降温，以降低相邻储罐发生联锁爆炸的可能性。同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。

（2）事故状态下环境保护目标影响分析

根据 6.7 章节，罐区发生八甲基环四硅氧烷泄露或火灾引起的次生/伴生 CO 对敏感目标的影响均不超过毒性终点浓度-2，表明暴露 1h 一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。但事故发生后，污染物短时间内浓度增加，上述预测结果只是基于假定的风险事故情形得出的，突发环境事故发生后，企业应根据监测到的最大落地浓度情况采取不同的措施。当出现居住区浓度超标时，应注意超标范围内居民的风险防范和应急措施，尤其注重对距离项目较近的富民村等附近居民的防范。日常工作中也应注重与周边村民的联系，在发生事故时做到第一时间通知撤离，减轻事故影响。

（3）基本保护措施和防护方法

呼吸系统防护：疏散过程中应用衣物捂住口鼻，如条件允许，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：尽可能减少身体暴露，如有可能穿毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：根据泄漏影响程度，周边人员可选择在室内避险，关闭门窗，等待污染影响消失。

（4）疏散方式

事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向风向疏散。疏散过程中应注意交通情况，有序疏散，防治发生交通事故及踩踏伤害。

①保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

②明确疏散计划，由应急指挥部发出疏散命令后，应急消防组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

③应急消防组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。积极配合好有关部门（公安消防大队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

④事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

⑤正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员进行疏散，然后视情况公开通报，通知其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑥口头引导疏散。疏导人员应使用镇定的语气，劝导员工消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

⑦广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

⑧事故现场直接威胁人员安全，应急消防队人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑨对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

⑩专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员情况，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（5）紧急避难场所

①选择厂区大门前空地作为紧急避难场所。

②做好宣传工作，确保所有人了解紧急避难场所的位置和功能。

③紧急避难场所必须有醒目的标志牌。

④紧急避难场所不得作为他用。

（6）周边道路隔离和交通疏导办法

发生较大突发环境事件时，为配合救援工作开展需进行交通管制时，警戒维护组应配合交警进行交通管制。

①设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场。主要管制路段为陆集路、孔连路，警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒。

②配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅。

③引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

紧急疏散通道、应急集合点见附图7.7-1。

7.7.2 事故废水环境风险防范

（一）构筑环境风险三级（单元、项目和园区）应急防范体系：

①第一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要是由储罐区防火墙、装置区防火堤围堰、单罐单堤、废水收集罐以及收集沟和管道等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

②第二级防控体系必须建设厂区应急事故水池及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置（罐区）较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；事故应急池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此事故应急池被视为企业的关键防控设施体系。事故应急池应必需具备以下基本属性要求：专一性，禁止他用；自流式，即进水方式不依赖动力；池容足够大；地下式，防蚀防渗。

③第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与化工园区公共事故应急池连通，或与其他临近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力。

（二）事故废水设置及收集措施

厂区装置区均设置了事故水收集管沟等，罐区均设置了符合要求的围堰。目前，厂区设置了 1 座容积为 2182m3的事故池。根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》(GB/T 50483-2019)中规定的事故池容积计算方法，对一般的扩建、改建和技术改造的建设项目，其应急事故池容量应按下式计算：

V总＝（V1＋V2-V3） max＋V4 ＋V5

式中：（V1＋V2-V3）max——指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1＋V2-V3 ，取其中最大值；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，本项目建成后全厂最大储罐储存容积为 50m3，则 V1取50m3。

V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。发生事故时的消防水量，m3；项目消防最大用水量为80L/s，持续喷水时间以3小时计，消防水量为864m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，项目罐区围堰最大容积为746m3，则V3取 746m3 。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。本次按全厂 4h 生产废水产生量计算，V4=8.39m3。

V5 ——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。V5=t×q×F，q为降雨强度，降雨历时t按1h计算；F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，按照公司所在地区的最大暴雨量进行考虑，按照暴雨量计算，事故时1h产生的雨水量约为207.24m3。则一次降雨污染水量 V5=207.24m3。

V总=（50+864-746）+8.39+207.34=383.73m3

现有项目已建设一座 2182m3应急事故池，容积可满足本项目实施后全厂使用要求。

企业消防水排水系统已与事故应急池相通，且与雨水排放管、事故沟收集系统之间设置了转换开关。厂区内的雨水管道、污水管网、事故沟收集系统已达到严格分开。厂内一旦发生事故，事故水通过雨水管网收集，雨水管网全厂分布，雨水接管口阀门关闭，开启事故应急池处阀门，将事故水都收集到事故应急池中，确保事故废水不外排。待事故应急处理结束后，应及时进行有效处置，做到回用或达标排放。

7.7.3  地下水、土壤环境风险防范

落实 7.5 节提出的分区防渗和其他管理要求。

7.7.4风险监控及应急监测系统

（1）风险监控

①对于生产装置区工艺反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁系统；紧急冷却系统；气相氧含量监控联锁系统；紧急送入惰性气体的系统；紧急停车系统；安全泄放系统；可燃气体检测报警装置等；

②于储罐区安装液位上限报警装置和可燃气体报警仪等；

- 地下水设置监测井进行跟踪监测；

- 全厂配备视频监控等。

（2）应急监测系统

厂内现有应急监测仪器主要有 COD 测定仪、pH 计、VOC 检测仪、可燃气体检测仪等，其他监测均委托专业监测机构，当监测能力均无法满足监测需求时应当及时向专业监测机构寻求帮助，做到对污染物的快速应急监测、跟踪。

应急监测人员做好安全防护措施，应该配备必要的防护器材，如防毒面具、空气呼吸器、阻燃防护服、气密型化学防护服、安全帽、耐酸碱鞋靴、防护手套、防腐蚀液护目镜以及应急灯等。

（3）应急物资和人员要求

厂区根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。建立健全厂区环境污染事故应急物资装备的储存、调拨和紧急配送系统，确保应急物资、设备性能完好，随时备用。应急结束后，加强对应急物资、设备的维护、保养以及补充。加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流散和失效。必要时，可依据有关法律、法规，及时动员和征用社会物资。

应配备完善的厂区应急队伍，做好人员分工和应急救援知识的培训，演练。与周边企业建立了良好的应急互助关系，在较大事故发生后，相互支援。厂区需要外部援助时可第一时间向园区环保分局、园区公安局求助，还可以联系张家港市生态环境、消防、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

7.7.5  环境保护设施的安全管理要求

根据《关于做好安全生产专项整治工作实施方案》（苏环办[2020]16 号）、《关于进一步加强工业企业污染治理设施安全管理的通知》（苏环办字[2020]50号）和《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的要求，企业对三废治理环保措施采取一系列相应的风险防范措施，完善相关环节的安全保障措施，定期对污染治理设施进行安全辨识及评估等，建立环境与安全风险防范工作机制。涉及脱硫、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO 焚烧炉等 6 类环境治理设施的，企业应开展安全风险辨识。建设单位全厂涉及的环保设施有挥发性有机物治理设施、污水处理等，本次改扩建目增加的污染防治设施应开展安全风险辨识，并定期对污染治理设施进行安全评估。

针对上述几种污染防治设施进行安全识别，并提出安全管理要求，具体如下：

本项目将工艺挥发性有机废气单级活性炭吸附装置提升改造为二级活性炭吸附，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），进入吸附装置的有机废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%，进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3，废气温度宜低于40℃。活性炭吸附装置在运行过程中，如果温度较高，或者废气浓度高于爆炸极限下限的25%，则会引起燃烧爆炸事故。

主要的安全措施如下：

①吸附装置应有事故自动报警装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。

- 风机、电机和置于现场的电气仪表等应不低于现场防爆等级。

- 设置温度报警器。当吸附装置内的温度过高时，应能自动报警。

- 吸附装置安装区域应按规定设置消防设施。

- 室外设备安装应安装符合GB50057规定的避雷装置。

7.7.6现有环境风险防范措施依托可行性

本项目在厂区现有生产线基础上进行改扩建，项目建成后环境风险等级不发生变化，风险防范措施均依托厂区现有，依托关系如下表所示。

表7.7-1 本项目风险防范措施和应急预案与现有项目依托关系表

| 序号 | 本项目风险防范措施及应急预案 | 与现有项目依托关系及可行性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各生产装置及罐区、建构筑物之间的防火间距 | 依托现有，本项目不新增建构筑物，不新增反应釜及罐区，依托可行 |
| 2 | 反应釜等生产装置区及罐区地面硬化，并设置防渗防漏等设施；在反应釜等生产装置区设置围堰、导流沟和消防尾水收集系统。 |  |
| 3 | 反应釜配备自动化控制系统和自动紧急停车系统 | 依托全厂 |
| 4 | 厂区 PLC 控制系统、电视监控设施、自动联锁装置 | 依托全厂 |
| 5 | 危险化学品运输、储存、使用等风险防范措施 | 依托现有 |
| 6 | 固体废物管理风险防范措施 | 依托现有120 m2危废仓库，满足全厂危废暂存要求 |
| 7 | 事故应急池 | 依托现有 2182m3事故池，具体分析详见“7.7.2 章节” |
| 8 | 消防及火灾报警系统 | 依托全厂 |
| 9 | 消防废水防范措施：沙包 | 依托现有，并新增部分物资 |
| 10 | 应急组织机构、应急装备等 | 依托现有，并新增部分应急装备 |
| 11 | 泄漏、燃爆事故应急处理、环保事故应急预案及演练 | 依托现有，并更新应急预案，定期演练 |

建设单位现有项目自运营以来，未发生环境风险事故，在充分借鉴现有项目的基础上，完善本项目风险防范措施及风险应急预案，因此，借鉴现有项目经验，本项目的风险防范措施能有效预防风险事故。

7.7.7  建立与园区对接、联动的风险防范体系

本项目环境风险防范应建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设：

（1）建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生泄漏、燃爆等事故，可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

（2）建设畅通的信息通道，长华化学应急指挥部应与周边企业、园区管委会保持 24 小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

（3）建设单位所使用的危险化学品种类及数量应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。

（4）园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。

（5）极端事故风险防控及应急处置应结合所在园区/区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防空设施管理有效联动，有效防控环境风险。

7.7.8 突发环境事件应急预案编制要求 及应急管理要求

为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常工作秩序，建设单位应按照《建设项目环境风险评价技术导则》、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T 3795-2020）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）等文件的要求完善全厂突发环境事件应急预案，并进行备案，应急预案具体内容见表7.7-2。

表7.7-2 应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合预案 | 总则 | 明确编制目的、编制依据、适用范围、预案体系、工作原则等。 |
| 2 |  | 组织机构及职责 | 明确环境应急组织机构体系、人员及应急工作职责，辅以图、表形式表示 |
| 3 |  | 监控预警 | 明确对环境风险源监控的方式、方法以及采取的预防措施。结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，说明预警信息的获得途径、分析研判的方式方法，明确预警级别、预警发布与解除、预警措施等。 |
| 4 |  | 信息报告 | 信息报告程序包括内部报告、信息上报、信息通报，明确联络方式、责任人、时限、程序和内容等。 信息报告内容及方式应明确不同阶段信息报告的内容与方式，可根据突发环境事件情况分为初报、续报和处理结果报告，宜采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告 |
| 5 |  | 环境应急监测 | 制定不同突发环境事件情景下的环境应急监测方案，具体技术规范可参见 HJ 589 中相关规定。 若企事业单位自身监测能力不足，应依托外部有资质的监测（检测）单位并签订环境应急监测协议。 |
| 6 |  | 环境应急响应 | 响应程序：明确突发环境事件发生后，各应急组织机构应当采取的具体行动措施，包括响应分级、应急启动、应急处置等程序。 响应分级：针对突发环境事件危害程度、影响范围、企事业单位内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将突发环境事件应急响应行动分为不同的级别。 应急启动：按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展应急响应。 应急处置：按照内部污染源控制、污染范围研判、污染扩散控制、污染处置应对的流程，制定相应的应急处置措施，明确应急处置流程、步骤、责任人和所需应急资源等内容。突发环境事件可能或已经对企业外部环境产生影响时，说明在外部可以采取的原则性措施、对当地人民政府的建议性措施 |
| 7 |  | 应急终止 | 明确应急终止的条件、程序和责任人，说明应急状态终止后，开展跟踪环境监测和评估工作的方案 |
| 8 |  | 事后恢复 | 善后处置：应明确现场污染物的后续处置措施以及环境应急相关设施、设备、场所的维护措施，开展事件调查和总结。 保险理赔：明确办理的相关责任险或其他险种，对企事业单位环境应急人员办理意外伤害保险。突发环境事件发生后，及时做好理赔工作。 |
| 9 |  | 保障措施 | 根据环境应急工作需求确定相关保障措施，包括经费保障、制度保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障等。 |
| 10 |  | 预案管理 | 明确环境应急预案培训、演练、评估修订等要求。 |
| 11 | 专项预案 | 总体要求 | 结合企事业单位生产情况，针对某一种或多种类型突发环境事件制定专项预案，应包括突发环境事件特征、应急组织机构、应急处置程序、应急处置措施等内容。 |
| 12 |  | 突发环境事件特征 | 说明可能发生的突发环境事件的特征，包括事件可能引发原因、涉及的环境风险物质、事件的危险性和可能影响范围等。 |
| 13 |  | 应急组织机构 | 明确事件发生时，应负责现场处置的工作组、成员和工作职责。 |
| 14 |  | 应急处置 程序 | 明确应急处置程序，宜采用流程图、路线图、表单等简明形式，可辅以文字说明 |
| 15 |  | 应急处置措施 | 说明应急处置措施，应包括污染源切断、污染物控制、污染物消除、应急监测及应急物资调用等。 |
| 16 | 现场处置预案 | 总体要求 | 结合已识别出的重点环境风险单元，制定现场处置预案。现场处置预案应包括环境风险单元特征、应急处置要点等，重点工作岗位应制作应急处置卡。 |
| 17 |  | 环境风险单元特征 | 说明环境风险单元所涉及环境风险物质、生产工艺、环境风险类型及危害等特征。 |
| 18 |  | 应急处置要点 | 针对环境风险单元的特征，明确污染源切断、污染物控制、应急物资调用、信息报告、应急防护等要点。 |
| 19 |  | 应急处置卡 | 针对环境风险单元中重点工作岗位编制应急处置卡，明确环境风险物质及类型、污染源切断方式、信息报告方式、责任人等内容。应急处置卡应置于岗位现场明显位置。 |

（2）应急管理要求

按照《关于加强全省环境应急工作的意见》（苏环发[2021]5 号）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《省生态环境厅关于印发环境影响评价中环境应急内容细化编制要求的通知》等文件的要求，本项目涉及危险化学品工艺的生产装置，在依托现有可燃气体报警器、PLC系统集中监控，对装置生产过程中采取集中检测、显示，包括自动化控制系统、紧急停车系统、气体泄漏检测报警装置和火灾报警系统等的基础上，应对紧急切断装置、工艺自动化控制、危险源监测监控等建设运行情况进行定期核查，隐患排查频次不低于每季度一次，要求每年进行 2 次综合性演练，定期或不定期开展工段、车间应急演练。

在落实本次评价制定的各项环境风险防范措施的前提下，经环境风险预测分析，本次改扩建项目环境风险是可以接受的。

## 7.8“三同时”验收一览表

本次扩建项目，环保投资共计20万元人民币，占总投资的16.7%。环保投资在可接受水平，具有经济可行性。“三同时”环保设施验收内容见表7.8-1。

表7.8-1  “三同时”验收一览表

| 项目名称： 年产5000吨特种纺织整理剂及现有产线技术改造项目 |
| --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 环保投资 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 完成时间 |
| 废气 | 有组织 | 反应、搅拌、洗釜等 | 醋酸、异丙醇、乙醇、三乙胺、醋酸乙酯、醋酸丁酯、N,N-二甲基甲酰胺、非甲烷总烃 | 二级冷凝+二级活性炭吸附装置（含脱附冷凝） | 5 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）；《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算 | 与建设项目同步实施 |
|  |  | 罐区 | 异丙醇 | 二级活性炭吸附装置（含脱附冷凝） |  |  |  |
|  |  | 实验室质检 | 非甲烷总烃、甲苯、甲醇、异丙醇、醋酸 | 二级活性炭吸附装置 | 依托现有 | 大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算 |  |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 采用先进设备，优化进出料方式，提高冷凝回收效率，同时规范液体物料储存，优化收集效果，减少损耗，定期LDAR检测 | 5 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） |  |
|  |  | 厂内 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
| 废水 | 生产废水 | pH、COD、SS | 接管污水处理厂处理 | / | 满足胜科水务接管标准 |  |
|  | 生活污水 | / | / |  |  |  |
| 噪声 | 设备噪声 | / | 选用低噪声设备、隔声、减振 | 5 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 固废 | 工业固废 | / | 安全贮存，综合利用和处理处置，设置一般固体废物暂存区10m2和危废仓库120m2；危险废物送有资质单位处理 | 依托 | 固废零排放 |  |
| 地下水 | 厂区防渗 | 生产装置区、甲类库、罐区为重点防渗区 | 依托 | 杜绝物料及污染物进行入地下水 |  |
| 绿化 | 加强厂区绿化，种植树林草坪 | -- | 绿化率约10% |  |
| 事故应急措施 | 事故池：2182m3，罐区围堰高约1m，新增部分消防物资及其他应急物资；更新环境事故应急预案及演练 | 5 | 使事故风险处于可接受水平 |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） | 建立环境管理和监测体系 | -- | -- |  |
| 清污分流、排污口规划化设置（流量计、在线监测仪等） | 依托厂内1个污水排口，1个雨水排口。雨水排口：pH监测，摄像头，有自动联锁切断阀；设监测取样口、取样点。污水排口：有流量计，设置了 COD、pH 在线监测仪，并与张家港市生态环境局联网，设环保图形标志、检测取样口、取样点等。清污分流、雨污分流。 | -- | 排口规范化设置 |  |
| 环保投资合计 |  | 20 |  |  |
| “以新带老”措施 | 无（已计入废气治理措施内） |  |
| 总量平衡具体方案 | 本项目废气污染物总量控制指标：有组织 VOCs 2.8118t/a，无组织0.173t/a，其中有组织废气增加1.2718t/a，无组织增加0.173t/a，大气污染物总量控制因子 VOCs向张家港保税区安环局申请，在张家港保税区 2022 年减排计划中平衡。废水接管量 5 t/a、COD0.001 t/a、SS 0.001 t/a，可纳入胜科水务总量平衡指标。 |  |
| 卫生防护距离设置 | 根据计算，本项目无需设置大气环境防护距离。综合考虑，本项目建成后全厂卫生防护距离设置为以厂界为起点设 100m 范围。目前，此范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标。本项目建厂后，该范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。 |  |

# 8环境影响经济损益分析

## 8.1项目经济效益分析

本项目由江苏奥斯佳材料科技股份有限公司投资，项目总投资120万元，在现有厂区内对现有项目进行改扩建。项目实施后的第2年准备投产、满负荷运行，第3年至第10年拟达到100%设计能力，本项目具有经济可行性。

## 8.2环境经济损益分析

8.2.1环保设施投资

本项目的环保投资主要包括：废气处理装置升级改造；生产装置区、甲类库、罐区等重点防渗区防渗；定期LDAR泄漏等，总计约20万元，约占总投资120万元的16.7%。环保投资比例较为合理，在企业可以承受的范围之内，环保措施可以达到相关要求。

8.2.2环保效益分析

根据污染治理措施评价，项目采取污染治理措施，可以达到有效控制污染和保护环境的目的。本项目污染治理设施的环境效益表现在以下方面：

（1）废气治理的环境效益分析：该项目运营过程的污染物主要有非甲烷总烃、醋酸乙酯、醋酸丁酯、DMF、三乙胺、醋酸、异丙醇、乙醇、甲醇、甲苯等，经采取严格的措施处理后均能达标排放，对周围大气环境影响较小。

（2）本项目产生的固体废物均能妥善处理或综合利用，对外环境影响较小。

综上所述，本建设工程在经济效益和环境效益方面均是可行的。

# 9环境管理与监测计划

## 9.1污染物排放总量控制分析

9.1.1污染物控制因子

根据建设项目的排污特征并结合江苏省总量控制要求，确定本项目污染物总量控制因子为：

大气污染物总量控制因子：VOCs；考核因子：非甲烷总烃、醋酸乙酯、醋酸丁酯、DMF、醋酸、异丙醇、乙醇、甲苯、甲醇。

水污染总量控制因子：COD；考核因子：SS。

固体废物：实现综合利用或无害化处置，不外排。

### 9.1.2总量平衡方案

本次改扩建项目建成后，全厂污染物总量控制指标为有组颗粒物0.003t/a、醋酸0.043t/a、异丙醇2.9424t/a、乙醇0.05t/a、甲苯0.0036t/a、甲醇0.006t/a、三乙胺0.078t/a、醋酸丁酯0.009t/a、醋酸乙酯0.06t/a、DMF0.074t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）4.2348t/a，无组织颗粒物0.003t/a，异丙醇0.123t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）3.791t/a。其中有组织VOCs（以非甲烷总烃计）增加1.2748t/a，无组织VOCs（以非甲烷总烃计）增加0.173t/a。

大气污染物总量控制因子 VOCs（以非甲烷总烃计）向张家港保税区安环局申请，在张家港保税区 2022 年减排计划中平衡。

本项目扩建后废水接入保税区胜科水务有限公司，全厂接管考核废水量 15102t/a、COD3.031 t/a、SS1.411 t/a、氨氮0.125 t/a、总磷0.010 t/a、石油类0.026t/a，其中接管废水量增加5t/a，COD增加0.001t/a、SS增加0.001t/a可纳入胜科水务有限公司总量指标。

本项目固体废物全部得到有效处置，排放量为零。

本项目的污染物排放总量见下表9.1-1。

表9.1-1  本项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量* | 接管量 | 最终外排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 5 | 0 | 5 | 5 |
|  | COD | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0003 |
|  | SS | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.0001 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| 有组织废气 | 醋酸 | 0.43 | 0.387 | 0.043 |
|  | 异丙醇 | 24.924 | 22.4316 | 2.4924 |
|  | 乙醇 | 0.27 | 0.243 | 0.027 |
|  | 三乙胺 | 0.78 | 0.702 | 0.078 |
|  | 醋酸丁酯 | 0.09 | 0.081 | 0.009 |
|  | 醋酸乙酯 | 0.6 | 0.54 | 0.06 |
|  | DMF | 0.74 | 0.666 | 0.074 |
|  | 甲苯 | 0.036 | 0.0324 | 0.0036 |
|  | 甲醇 | 0.06 | 0.054 | 0.006 |
|  | VOCs | 28.15 | 25.3352 | 2.8148 |
| 无组织废气 | VOCs | 0.173 | 0 | 0.173 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 处理处置量 | 排放量 |
| 固废 | 工业固废 | 466.06t/a+4000个/a | 466.06t/a+4000个/a | 0 |

注：VOCs以非甲烷总烃计。

### 9.1.3污染物排放清单

本项目建成后全厂污染物排放清单见表9.1-2。

表9.1-2（1）本项目建成后全厂废气污染物排放清单

| 类别 | 生产设施 | 原辅材料组成 | 产污环节 | 污染物种类 | 污染治理措施 | 污染防治设施运行参数 | 排污口信息 | 污染物排放情况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 编号 | 类型 | 排放去向 | 运行参数 | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放方式 | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) |
| 有组织废气 | 生产装置、罐区 | 二甲基硅氧烷混合环体、 四甲基二氢二硅氧烷、98%浓硫酸、三氟甲磺酸、碳酸钠等 | 投料、工艺、洗釜、罐区废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 90% | 1#（DA002） | 主要排放口 | 大气环境 | 高度15m，内径0.8m，温度25℃，风量20000m3/h | 0.021 | 0.0004 | 0.003 | 连续 | 20 | / |
|  |  |  |  | 醋酸 | 冷凝+二级活性炭吸附 | 90% |  |  |  |  | 0.285 | 0.006 | 0.041 |  | / | 0.6 |
|  |  |  |  | 异丙醇 |  |  |  |  |  |  | 20.41 | 0.408 | 2.94 |  | / | 1.8 |
|  |  |  |  | 乙醇 |  |  |  |  |  |  | 0.188 | 0.004 | 0.047 |  | / | 15 |
|  |  |  |  | 三乙胺 |  |  |  |  |  |  | 0.542 | 0.011 | 0.078 |  | / | 0.42 |
|  |  |  |  | 醋酸丁酯 |  |  |  |  |  |  | 0.063 | 0.001 | 0.009 |  | 50 | 1.1 |
|  |  |  |  | 醋酸乙酯 |  |  |  |  |  |  | 0.417 | 0.008 | 0.06 |  |  |  |
|  |  |  |  | DMF |  |  |  |  |  |  | 0.514 | 0.01 | 0.074 |  | 30 | 0.54 |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  | 29.06 | 0.581 | 4.185 |  | 60 | / |
|  | 实验室 | 甲苯、甲醇、醋酸、卡尔费休试剂等 | 质检废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭 | 90% | 3#（DA003） | 一般排放口 | 大气环境 | 高度15m，内径0.4m，温度25℃，风量10000m3/h | 2.075 | 0.021 | 0.0498 | 间歇 | 60 | 3.0 |
|  |  |  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | 0.0015 | 0.0036 |  | 10 | 0.2 |
|  |  |  |  | 异丙醇 |  |  |  |  |  |  | 0.1 | 0.001 | 0.0024 |  | / | 1.8 |
|  |  |  |  | 乙酸 |  |  |  |  |  |  | 0.083 | 0.0008 | 0.002 |  | / | 0.6 |
|  |  |  |  | 甲醇 |  |  |  |  |  |  | 0.25 | 0.0025 | 0.006 |  | 50 | 1.8 |
| 无组织废气 | 生产车间 | 二甲基硅氧烷混合环体、四甲基二氢二硅氧烷、98%浓硫酸、三氟甲磺酸、碳酸钠等 | 工艺废气逸散 | 粉尘 | / | / | / | / | / | / | 0.004 | 0.03 | 连续 | 0.5 | / |
|  |  |  |  | 异丙醇 | / | / | / | / | / | / | 0.017 | 0.123 |  | / | / |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | / | / | / | / | / | / | 0.527 | 3.791 |  | 4.0 | / |

表9.1-2（2）本项目建成后全厂废水污染物排放清单

| 污染物类别 | 产生工序 | 污染源名称 | 污染物名称 | 治理措施及设备运行参数 | 排污口信息 | 排放状况 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 接管浓度/ 排放浓度 mg/L | 接管量/ 排放量 t/a | 排放方式 | 接管标准/排放标准mg/L |
| 废水 | 生产、生活 | 初期雨水、地面冲洗水、生活污水 | 废水量 | 化粪池、隔油池 | DW001 | / | 15012/15012 | 连续 | / |
|  |  |  | COD |  |  | 200.7/50 | 3.031/0.755 |  | 500/50 |
|  |  |  | SS |  |  | 93.4/20 | 1.411/0.302 |  | 250/20 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | 8.25/5 | 0.125/0.076 |  | 25/5 |
|  |  |  | 总磷 |  |  | 0.66/0.5 | 0.01/0.008 |  | 2/0.5 |
|  |  |  | 石油类 |  |  | 1.72/5 | 0.026/0.026 |  | 20/5 |

表9.1-2（3）本项目固体废物排放清单

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 本次项目预测产生量t/a | 处置利用方式 | 利用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | 过滤工段 | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 16.77 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 2 | 废盐 | 过滤工段 | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 162.37 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 3 | 冷凝废液 | 特种聚氨酯硅油、纺织整理剂合成工艺冷凝过程 | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 177.41 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 4 | 洗釜残液 | 特种聚氨酯硅油洗釜、特种纺织助剂复配型洗釜 | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 86.75 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 5 | 200L废包装桶 | 储存 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 9000个/a | 委托处置 | 有资质单位 |
| 6 | 废包装物（20L及以下包装桶及包装袋） | 储存 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 2 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 7 | 废活性炭 | 废气治理 | 危险废物 | HW49 900-039-49 | 18.2 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 8 | 脱附冷凝液 | 废气治理 | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 37.61 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 9 | 清理胶状物 | 水性胶粘剂生产 | 危险废物 | HW13 900-016-13 | 12 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 10 | 废滤布及滤袋 | 过滤 | 危险废物 | HW13 265-103-13 | 0.03 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 11 | 废含油抹布、手套 | 检修 | 危险废物 | HW49 900-041-49 | 10 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 12 | 实验室废液 | 实验室化验 | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 10 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 13 | 废导热油 | 原料入厂 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 2 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 14 | 冷冻液 | 冷冻机每年更换产生 | 危险废物 | HW06 900-402-06 | 4 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 15 | 实验废包装物 | 样品、实验室使用及研发中心产生 | 危险废物 | HW49 900-047-49 | 5 | 委托处置 | 有资质单位 |
| 16 | 聚酯泡沫 | 研发中心 | 一般固废 | 49 | 3 | 委托处理 | 有相应处理能单位 |
| 17 | 废塑料管、金属软管 | 检维修 | 一般固废 | 99 | 0.8 | 委托处理 | 有相应处理能单位 |
| 18 | 生活垃圾 | 办公 | 一般固废 | 99 | 18 | 清运 | 环卫部门 |

## 9.2环境管理

9.2.1环境管理机构

奥斯佳公司内已设置专门的环境保护管理机构，并配备了专职人员。其基本任务是负责企业的环境管理、环境监测和事故应急处理，并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。专职管理人员的主要职责是：

（1）贯彻执行环境保护法规和标准；

（2）组织制定和修改企业的环境保护管理规章制度并负责监督执行；

（3）制定并组织实施企业环境保护规划和计划；

（4）开展企业日常的环境监测工作、负责整理和统计企业污染源资料、日常监测资料，并及时上报地方环保部门；

（5）检查企业环境保护设施的运行情况；

（6）落实企业污染物排放许可，加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查；

（7）组织开展企业的环保宣传工作及环保专业技术培训，用以提高全体员工环境保护意识及素质水平；

（8）对企业需处置的危险废物妥善管理，以防止各种形式的流失。

### 9.2.2运行期环境管理

本项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

（1）环保制度

①报告制度

执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重要企业月报表实施。厂内需进一步完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录、危险废物进出台帐、废水、废气污染物监测台帐、所有化学品使用台帐、突发性事件的处理、调查记录等，定期上报并妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等；发现污染因子超标，要在监测数据出来后以书面形式上报公司管理层，快速果断采取应对措施。

②污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

③排污许可制度

根据《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号），国家对在生产经营过程中排放废气、废水、产生环境噪声污染和固体废物的行为实行许可证管理规定，本项目建成后需按照环水体[2016]186号文要求持证排污、按证排污，严格执行排污许可制度。

④信息公开制度

本项目建成后，应建立健全环境信息公开制度，及时、完整、准确的按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号令）等法律法规及技术规范要求，向社会及时公开污染防治设施的建设、运行情况，排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况和整改情况等信息。

（2）环保奖惩条例

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

（3）环境管理要求

①加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。

②加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

③加强拟建项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。

④加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

### 9.2.3排污口设置规范化

根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号文）的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。

（1）废水排放口：奥斯佳现已规范设置污水排放口1个，雨水、清下水排放口1个。改扩建项目污水、雨水排放口均依托现有，不新增。污水排口处已安装污水流量计、COD在线监测仪和pH在线监测仪，并在排口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（2）废气排放口：本项目废气包括生产过程有机废气（G1-2、G2-1、G3-1、G4-1、G5-1-1、G5-1-2、G6-1-1、G6-1-2、G7）、洗釜废气、罐区废气，工艺废气、洗釜废气经“冷凝+二级活性炭吸附（含脱附冷凝）”处理达标后，由1根15米高的1#（DA002）排气筒排放，罐区废气经“二级活性炭吸附（含脱附冷凝）”处理达标后，由1根15米高的1#（DA002）排气筒排放；实验室质检废气经“二级活性炭吸附”处理达标后，由1根15米高的3#（DA003）排气筒排放。在排气筒附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（3）固废堆场：本项目危险废物暂存于现有120m2危废仓库中。

## 9.3环境监测计划

项目建成投入运营后常规环境监测内容包括废水、废气和噪声等；监测方式为取样监测；监测工作包括厂内自行监测和委托监测两种方式；企业自测由企业环保人员负责，委托监测由具备相应资质的第三方专业检测机构完成。

厂内应定期进行环境监测，监测内容及频次建议如下：

- 污染源监测

项目建成后，运营期全厂污染源监测计划见表9.3-1。

表9.3-1运行期全厂污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 1个雨水排口 | pH、COD、SS | 每年监测1次 | 扬子江国际化学工业园放控标准 |
|  | 1个污水排口 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类 | 每季度监测1次 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；胜科水务企业自订标准 |
| 废气 | 排气筒进出口 | 1#（DA002） | 颗粒物 | 每月监测1次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 在线监测 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 每半年监测1次 | 《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算 |
|  |  |  | 醋酸 | 每半年监测1次 |  |
|  |  |  | 异丙醇 | 每半年监测1次 |  |
|  |  |  | 三乙胺 | 每半年监测1次 |  |
|  |  |  | 醋酸乙酯 | 每半年监测1次 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）表1 标准 |
|  |  |  | 醋酸丁酯 | 每半年监测1次 |  |
|  |  |  | DMF | 每半年监测1次 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 每半年监测1次 |  |
|  |  | 3#（DA003） | 非甲烷总烃 | 每半年监测1次 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；《制定地方大气污染物标准的计算方法》计算 |
|  |  |  | 甲苯 | 每半年监测1次 |  |
|  |  |  | 乙酸 | 每半年监测1次 |  |
|  |  |  | 异丙醇 | 每半年监测1次 |  |
|  |  |  | 甲醇 | 每半年监测1次 |  |
|  | 无组织 | 厂界设置4个无组织排放监测点，上风1个、下风向3个 | 非甲烷总烃、颗粒物、异丙醇、臭气浓度 | 每季度监测1次 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016） |
|  |  | 厂界内在生产车间外设置监控点，门窗或通风口、其他开口等排放口外1m，离地1.5m以上位置进行监测 | 非甲烷总烃 | 每季度监测1次 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 噪声 | 厂界噪声 | 厂区东、西、南、北厂界外1m | 等效连续A声级（昼、夜各一次） | 每季度监测1次（昼、夜各1次） | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348-2008） |

二、环境质量监测

地下水：厂区内及上下游设置3处地下水跟踪监测点位，详细监测情况如下表。

表9.3-2项目地下水跟踪监测计划表

| 编号 | 点位 | 东经 | 北纬 | 井深（m） | 井结构 | 监测层位 | 监测频率 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 项目地上游300m | 120°28'19.56" | 31°58'42.67" | 6 | 5公分孔径PVC管成井 | 潜水含水层 | 每年1次 | pH、氨氮、耗氧量、溶解性总固体、石油类、总磷 |
| J2 | 项目地 | 120°28'16.45" | 31°58'56.06" | 6 | 5公分孔径PVC管成井 | 潜水含水层 | 每年1次 |  |
| J3 | 项目地下游500m | 120°28'28.31" | 31°59'16.51" | 6 | 5公分孔径PVC管成井 | 潜水含水层 | 每年1次 |  |

土壤：在厂区内设4个监测点，每3年监测一次，监测项目为石油烃类。

噪声：对厂界噪声每年监测1次，昼夜各一次，建议监测点位置为本次声环境现状监测的N1~N6。

三、环境应急监测

①监测项目

环境空气：根据事故类型和排放物质确定。本项目的大气事故因子主要为非甲烷总烃、颗粒物、CO。

地表水：根据事故类型和排放物质确定。本项目的地表水事故因子主要为：pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类等。

地下水：根据事故类型和排放物质确定。本项目的地下水事故因子主要为：pH、COD、氨氮、高锰酸盐指数等。事故现场监测因子应根据现场事故类型和排放物质确定。

②监测区域

大气环境：本项目所在地及周边区域内的敏感点；

地表水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：消防废水收集池进出口、厂区雨水排口、周边河流及污水厂排口下游等。

地下水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：项目所在地及上、下游等。

③监测频率

环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。

地表水：采样1次/30min。

地下水：采样1次/30min。

值得注意的是，事故后期应对受污染的土壤进行环境影响评估。

上述污染源监测、环境质量监测及环境应急监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

四、建立环境监测档案

将本项目的监测结果纳入工厂的环境监测档案，以便发现事故时，可以及时查明事故发生的原因，使污染事故能够得到及时处理。

## 9.4开展泄漏检测与修复（LDAR）工作

LeakDetectionAndRepair（简称LDAR)是指在涉及挥发性有机物VOCs的工业企业中对生产过程物料泄露进行控制的系统工程。该技术采用固定或者是移动监测设备，定量或定性检测生产工艺装置中阀门、法兰、机泵、压缩机、开口阀、密闭系统排放口、入孔等易产生挥发性有机物泄露处的泄漏情况，并修复超过一定浓度的泄露源，从而控制物料泄漏损失，减少对环境造成的污染。

根据《关于转发<关于在全省化工园（集中）区开展泄漏检测与修复（LDAR）工作的通知>的通知》苏环控字〔2016〕13号文的管理要求。企业须根据化工园区的统一要求，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。并将完整的企业基本信息、检测数据、维修数据、排放量计算数据、检测修复评估报告等LDAR管理系统数据库纳入园区环保监控管理平台。

## 9.5  排污许可制度

对照《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84 号），与本项目相关的具体执行情况如下表。

根据相关文件要求，排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内，向原核发机关提出变更排污许可证的申请。本项目建成后，建设单位须按照相关要求，变更申领排污许可证。并按照排污许可证相关要求，定期进行排污监测，完成台账记录、执行报告、排污监测信息录入、信息公示等工作。

表9.5-1  《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》符合情况表

| 序号 | 文件要求 | 企业现状 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。各级环保部门要切实做好两项制度的衔接，在环境影响评价管理中，不断完善管理内容，推动环境影响评价更加科学，严格污染物排放要求；在排污许可管理中，严格按照环境影响报告书（表）以及审批文件要求核发排污许可证，维护环境影响评价的有效性。 | 按环境影响评价制度现有已建工程已取得排污许可证。 | 符合 |
| 2 | 二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。 | 本项目按照相关要求编制报告书。 | 符合 |
| 3 | 三、环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 | 已核定本项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息，已严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 | 符合 |
| 4 | 四、分期建设的项目，环境影响报告书（表）以及审批文件应当列明分期建设内容，明确分期实施后排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容，建设单位应据此分期申请排污许可证。分期实施的允许排放量之和不得高于建设项目的总允许排放量。 | 本项目不涉及分期建设 | 符合 |
| 5 | 五、改扩建项目的环境影响评价，应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据。现有工程应按照相关法律、法规、规章关于排污许可实施范围和步骤的规定，按时申请并获取排污许可证，并在申请改扩建项目环境影响报告书（表）时，依法提交相关排污许可证执行报告。 | 排污许可证中主要明确了排放许可量与浓度限值，对照监测数据可知现有项目不突破排污许可证的排放许可量与浓度限值。 | 符合 |
| 6 | 六、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 | 现有已建工程已取得排污许可证。本项目会按照相关要求重新申请排污许可证。 | 符合 |

## 9.5信息公开

根据《环境信息公开办法（试行）》要求向社会公开相关企业信息，依法向社会公开：①企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效；②企业年度资源消耗量；③企业环保投资和环境技术开发情况；④企业排放污染物种类、数量、浓度和去向；⑤企业环保设施的建设和运行情况；⑥企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；⑦与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；⑧企业履行社会责任的情况；⑨企业自愿公开的其他环境信息。

10结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1项目由来

江苏奥斯佳材料科技股份有限公司成立于2013年3月21日，位于江苏扬子江国际化学工业园南海路56号，是一家研发和销售有机硅、水性聚氨酯、胶黏剂等的企业。

由于特种纺织整理剂亲水类有机硅柔软剂和合成有机硅聚醚嵌段聚合物产品具有良好的应用前景，同时根据奥斯佳上海工厂的实践，采用硫酸或三氟甲磺酸取代酸性白土作为催化剂，能有效缩短聚氨酯用特种硅油第一步反应低含氢硅油制备的反应时间，为了更好的满足相应客户的需求，提升企业的竞争力，开拓更广阔的市场。奥斯佳拟在企业现有厂区内投资建设年产5000吨特种纺织整理剂及现有产线技术改造项目。通过现有聚氨酯用特种硅油生产线的技改，缩短聚氨酯用特种硅油生产时间，达到扩建5000吨特种纺织整理剂的产能要求。项目总投资为120万元，其中项目环保投资约20万元。

### 10.1.2环境质量现状

（1）环境空气

项目所在区域为环境空气质量不达标区域，超标因子为O3。监测结果表明，项目所在地所有监测因子均可以满足相应标准，区域内环境空气质量状况良好。

（2）地表水环境

根据《江苏扬子江国际化学工业园2022年度环境质量现状报告》的监测数据，长江各监测断面水质指标单项指数值均小于1，所以各指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，表明本项目纳污河流长江水质现状较好。

（3）声环境

项目厂界各监测点昼、夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。该区域目前的声环境质量良好。

（4）地下水环境

评价区域内D1-D5，除D1细菌总数及总大肠菌群为V类外，其他各监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类标准以上，地下水中细菌总数及总大肠菌群达V类标准主要受周边农村面源污染。区域地下水环境质量总体较好。

（5）土壤环境

根据监测结果看，各监测点的各项监测因子均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求，区域土壤环境质量较好。

### 10.1.3污染物排放情况

本次改扩建项目建成后，全厂污染物总量控制指标为有组颗粒物0.003t/a、醋酸0.043t/a、异丙醇2.9424t/a、乙醇0.05t/a、甲苯0.0036t/a、甲醇0.006t/a、三乙胺0.078t/a、醋酸丁酯0.009t/a、醋酸乙酯0.06t/a、DMF0.074t/a、VOCs（以非甲烷总烃计）4.2348t/a，无组织颗粒物0.003t/a，异丙醇0.123t/a，VOCs（以非甲烷总烃计）3.791t/a。其中有组织VOCs（以非甲烷总烃计）增加1.2718t/a，无组织VOCs（以非甲烷总烃计）增加0.173t/a。

大气污染物总量控制因子 VOCs（以非甲烷总烃计）向张家港保税区安环局申请，在张家港保税区 2022 年减排计划中平衡。

本项目扩建后废水接入保税区胜科水务有限公司，全厂接管考核废水量 15102t/a、COD3.031 t/a、SS1.411 t/a、氨氮0.125 t/a、总磷0.010 t/a、石油类0.026t/a，其中接管废水量增加5t/a，COD增加0.001t/a、SS增加0.001t/a可纳入胜科水务有限公司总量指标。

本项目固体废物全部得到有效处置，排放量为零。

10.1.4主要环境影响

大气环境影响评价：本项目产生的各废气污染物得到了分类收集、分质处理，污染物经处理后可实现稳定达标排放。非甲烷总烃、甲苯、甲醇厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，因此，本项目不需设置大气环境防护距离。本次改扩建后全厂卫生防护距离设置不变，为厂界周边 100m 范围，目前，此范围内无居民、学校、医院等环境敏感目标，满足卫生防护距离要求。本项目异味物质主要为三乙胺、甲苯、乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯，上述物质在厂界无组织污染物浓度未超过嗅阈值，因此不会对周边大气环境产生影响。

地表水环境影响评价：本项目仅新增少量实验室废水，收集后接管至保税区胜科水务有限公司处理，废水排放浓度符合胜科水务有限公司的接管标准，项目接管废水不会对保税区胜科水务有限公司正常运行产生影响。

噪声环境影响评价：本项目设备基本均依托现有，仅新增一台薄膜蒸发器，根据预测结果，厂界昼夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，对周围声环境影响较小。

固体废物影响评价：项目正常运行时固废全部处理处置，对周围环境不会产生二次污染。

地下水影响评价：工程落实地下水防治措施、保证施工质量、强化日常管理后，对地下水不利影响较小。

土壤环境影响评价：奥斯佳厂区所在区域为工业用地，本项目在现有厂区的现有装置基础上进行改扩建，不新增用地，也不涉及土建工程，对土壤环境的影响相对较小，企业将从源头控制、过程防控和跟踪监测方面，通过在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，设置硬化地面或围堰，采取分区防渗和加强对防渗地坪的维护，定期进行装置区、储罐区等区域的例行监测等，加强对土壤环境的保护措施，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。

环境风险评价：通过对项目存在的潜在危险、有害因素，可能发生的突发性事件以及有毒有害、易燃易爆等物质可能发生泄漏进行分析和预测后，项目存在一定环境风险，经采取有效地预防措施，在设定的事故情形下，本项目环境风险水平是可以接受的。出现事故时，及时启动应急预案，如果必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

通过预测结果可见，本项目排放的污染物不会造成区域环境质量的下降。

### 10.1.5环境保护措施可行

（1）废气

本项目工艺挥发性有机废气、洗釜废气经密闭管道收集后送入冷凝+二级活性炭吸附装置处理，处理后由15m高1#（DA002）排气筒排放，罐区废气经管道密闭收集后送入二级活性炭吸附装置处理，处理后由15m高1#（DA002）排气筒排放，实验室质检废气经通风柜收集后由15m高3#（DA003）排气筒排放。所有废气经处理后排放速率及排放浓度符合相应的排放标准。

（2）废水

本项目仅新增少量实验室废水，收集后接管至保税区胜科水务有限公司处理，废水排放浓度符合胜科水务有限公司的接管标准，项目接管废水不会对保税区胜科水务有限公司正常运行产生影响。

（3）噪声

本次改扩建项目采取选用低噪声设备、隔声、减振、合理布局等措施有效治理后距离衰减后可确保各厂界噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

- 固废

本项目固废包括生产过程产生的滤渣、废盐、工艺冷凝废液、洗釜残液、脱附冷凝液、200L废包装桶、废包装物（20L及以下包装桶及包装袋）、废滤布及滤袋、废活性炭、实验室废液均为危险废物，委托有资质单位处置。本项目产生的固体废物均能妥善安全处置，做到“零排放”。

（5）土壤及地下水

通过设置硬化地面或围堰，采取分区防渗和加强对防渗地坪的维护，定期进行装置区、甲类库、储罐区等区域的例行监测等，加强对土壤及地下水环境的保护措施，可以降低物质泄漏和污染土壤及地下水环境的隐患。

（6）环境风险

项目生产过程存在一定环境风险，经采取风险防范措施和应急预案后，环境风险是可以接受的。

项目采取的各项污染防治措施及风险防范措施可行，各类污染物均可做到稳定达标排放。

10.1.6环境影响经济损益分析

建设项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，对周边环境影响较小。

### 10.1.7环境管理与监测计划

项目建成后，建设单位在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解建设项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。

10.1.8公众意见采纳情况

本项目按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令第 4 号）要求开展了公众参与。项目所处的江苏扬子江国际化学工业园，属于“依法批准设立的产业园区内的建设项目”，且该化工园区已依法开展了规划环境影响评价公众参与且该建设项目性质、规模等符合经生态环境主管部门组织审查通过的规划环境影响报告书和审查意见，因此，可免于开展张贴公告的方式公示。

2023 年 1 月 10日在奥斯佳官方网站上向相关公众对项目情况、环评情况进行征求意见稿公示，公示 10 个工作日。征求意见稿公示期间，企业于 2023年 1月 12日及 2023年 1月 13日在环球时报进行了两次登报公示。该项目公示期间未收到任何公众反馈意见。

10.1.9总结论

本项目符合当前国家和地方产业政策，符合地方的相关规划和环境管理要求。在本报告书要求的污染防治措施实施后，本项目的废气、固体废物均能实现达标排放和安全处置，满足总量控制指标的要求；经预测，项目废气、噪声、固体废物等污染物不会对区域现有的环境功能造成较大影响；在严格实施本次评价提出的风险防范措施、风险应急预案的前提下，本项目的环境风险可控。项目建设具有一定的环境经济效益，环境管理与监测计划完善。从环境保护角度分析，本环评认为该项目建设是可行的。

## 10.2建议

针对项目的建设特点，环评单位提出如下措施，请建设单位参照执行。

（1）建设单位在三废治理工程设计过程中，从源头控制、废气收集、末端治理与综合利用等方面对各类污染物加以治理控制，确保其达标排放。

（2）加强厂内各类设备包括污染治理设施的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测，对关键设备进行不定期测试和检修。

（3）加强化学品原料及固体废物尤其是危险废物在厂内贮存期间的环境管理，对可能出现的隐患进行定期检查，防止对周围环境的污染。

（4）采取有效措施防止发生各种事故，针对不同的事故类型制定各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，加强防治措施的运行管理，定期对设备设施进行保养检修，消除事故隐患。

# Text boxes

100m3/h

项目地

项目地